ЕВОЛЮЦІЯ ПРОЦЕСОРІВ  Intel.

- Еволюційний характер розвитку

- Технологічний прогрес

  - Закон Мура

- Побудова пам`яті

- Складність неоднорідних пристроїв

1.

Еволюційний розвиток означає розвиток з наслідуванням. В кожній наступній моделі повторюється деякі риси попередніх моделей. Це торкається системи команд і операційних пристроїв , що програмуються асемблером (наприклад регістр А, РОН і  деякі інші). Деякі елементи, що наслідуються вже є зайвими і навіть шкідливими, але їх не можна викинути, тому що вони є складовими величезного об’єму програмного забезпечення.

RISC процесори демонструють революційний розвиток, але вони, як самостійні процесори, не набрали розвитку.

Цікавим є питання – коли на зміну архітектури Intel прийде нова архітектура?

Які принципові відміни вона буде мати? Може так:

- Оптимізація  за характеристиками складності

- Нова елементна база

- Нові комунікаційні елементи

Такий  проект може бути здійсненний в рамках  Європейського Союзу.

2.

Технологічний прогрес.

Розв’язуються такі проблеми:

- збільшення швидкодії

- збільшення кількості транзисторів на кристалі

Швидкодія визначається часом спрацювання логічного елемента (τ) :

τ  = RC;

Схема елементу і еквівалентні схеми:

а)					б)						в)

Нехай R ≈ 100 Ω  C ≈  1 пф    τ =100 Ом * =100 нс=0,001пс;

f = =10*=10 ГГц

Тому треба зменшувати R та  С. R не вдається , а С –можна, С= ξ*( ), де

λ – мінімальна віддаль між двома провідниками (зв’язками на поверхні кристалу)

Нехай S =  тоді С= ξ*( )= ξ* , зменшуючи  - зменшуємо С.

(Рахується що = 0,13 мкм)

Щільність також залежить від λ. Чим менше λ, тим більше транзисторів на кристалі. Кількість транзисторів також залежить від площі кристалу Z.

Закон Мура: кількість транзисторів на кристалі збільшується кожні 1,5 року у 2рази.

(або зростання апаратної складової збільшується у двічі кожні 2 роки)

Приблизно такий же порядок зростання швидкодії;

Організація ОЗП

Таким чином часова складність, L мінімальна L=2:

1-ий крок активізаія комірки памя`ті

2-ий крок читання або запис даних в комірку.

Дешифратор (DC адреси) складається з N схем збігу, де N – кількість комірок пам`яті.

Звернення від регістра адреси до пам`яті відбувається таким чином:

Таким чином у дешифраторі кількість схем K-розрядних схем збігу дорівнює N.

Організація матричного ОЗП.

Апаратна складність А ОЗП, можно суттєво зменшити використовуючи матричну структуру пам`яті (активізації комірки)

Якщо ОЗП має  слів (байт) то для лінійної структури потрібно

схем збігу. В матричній  структурі кількість схем збігу дорівнює =  Разом для старших і молодших розрядов маємо A2 = 2*

Порівняємо  Таким чином апаратна складність матричного ОЗП суттєво зменшилась.

Ключі замінюються на МОН-транзистори , де С- паразитна, це не конденсатор, а паразитна ємність.

Висновки:

- У матричній схемі пам`яті використали два рівня схем збігу:

  - На рівні операційних пристроїв (розподіл адрес на групи)

  - На рівні  елементів пам`яті (не комірок, а елементів)

- Апаратна складність лінійної пам`яті  A1= N1, апаратна складність матричної пам`яті  A2= N+ 2 (якщо матриця квадратна), де N- кількість схем збігу в середині матриці; 2 - зовнішні схему збігу

- Маємо технічний виграш, так як вага зовнішніх схем збігу, більше між у внутрішніх елементах.

- Технічно, швидкодія більше у лінійній памя`ті (за рахунок паразитної ємкості внутрі комірок)