1.4.1. Основи організації первинної мережі

Первинна мережа – це сукупність мережених вузлів ( МВ ), мережених станцій ( МС ) і ліній передачі ( ЛП ), які утворюють мережу типових каналів передачі і типових мережених трактів в єдиній автоматизованій мережі зв’язку ( ЕАМЗ ).

Таким чином, технічна база первинної мережі складається з елементів двох типів – систем передачі і лінійних споруд, які утворюють типові канали і тракти для передачі повідомлення всіх видів.

Мережеві вузли створюються на перехресті ліній передач. В них встановлюється канало утворювачі і підсилювальна апаратура, апаратура переключення і відокремлення.

Мережеві станції є кінцевими пунктами первинної мережі. В них встановлюється апаратура систем передачі ( СП ) для організації мережених трактів і каналів передачі, які з допомогою з’єднувальних ліній надаються вторинним мережам і споживачам.

По територіальній ознаці первинні мережі поділяються на :

- магістральну ;

- внутрізонову ;

- місцеву

Внутрізонові мережі разом з належними до них місцевими мережами утворюють зонові мережі. Магістральна мережа об’єднує всі зонові мережі в єдину первинну мережу.

В залежності від виду первинної мережі вузлом і станціям присвоюються назви :

- магістральні ;

- внутрізонові ;

- місцеві

Порядок з’єднання між собою мережених вузлів і кінцевих станцій називають схемою мережі, цілями створення якої є :

- оптимізація затрат ;

- досягнення надійності, яка визначається кількістю незалежних обходів;

- якості передачі ;

- зв’язності вузлів і станцій.

Головними цілями являються перші три. Варіанти схеми мережі відрізняються кількістю і місце розташуванням гілок. Зміна обох цих параметрів відображається тільки на затратах, оскільки надійність схеми залежить від кількості гілок, а якість зв’язку у всіх схемах повинна бути не гірше нормативної. Тому вибирати кращу схему слід по величині затрат.

При рішенні задачі по визначенню варіанту схеми з мінімальними затратами враховують :

- кількість гілок n ;

- їх довжину lij ;

- потужність гілок, яка визначається кількістю каналів Vij ;

- затрати на 1 кан. – км Зкан-км ,тобто З=З (n, lij, Vij, Зкан-км ).

Якщо б затрати на 1 кан. – км не залежали від потужності гілки, то мінімальні затрати забезпечувала б схема з безпосереднім з’єднанням станцій. Якщо б затрати на 1 кан. – км були обернено пропорційні потужності гілки, то найменші затрати були б одержані при схемі з кількістю гілок, на одну меншу, ніж кількість станцій і вузлів. Однак в реальних умовах мережі будуються з систем передачі ( СП ) декількох типів, різної потужності і з різними затратами на 1 кан. – км.

Первинна мережа може бути охарактеризована різноманітними показниками :

- структура ( під якою розуміється кількість і розташування вузлів і станцій, наявність гілок між деякими з них, а також потужність цих гілок, що вимірюється кількістю каналів тональної частоти ( КТЧ ) чи кількістю фізичних ланок на мережах без систем передачі ) ;

- видом типових каналів передачі і мережених трактів первинної мережі;

- видом обладнання, тобто систем передачі і лінійних споруд ;

- техніко – економічними показниками : капітальними затратами, експлуатаційними затратами, надійністю.

1.5. ( 1.16 з програми ). Вибір і аналіз критеріїв при плануванні ліній передач. Економічні порівняльні характеристики. Переваги і недоліки окремих ліній передач.

Під лінією передачі ( ЛП ) первинної мережі ЄАСЗ розуміють сукупність фізичних ланок, лінійних трактів однотипних чи різноманітних систем передачі ( СП ), які мають спільне середовище поширення, лінійні споруди і пристрої їх обслуговування. Таким чином, ЛП має в собі обов’язковий елемент – лінійну споруду і може мати системи передачі. На магістральних і внутрізонових мережах у зв’язку з великою потребою в каналах лінії передач без систем передачі не виконується.

Передача повідомлень може проводитись по лініях всіх типів :

- кабельні ;

- радіорелейні ;

- повітряні ;

- лінії супутникового зв’язку ;

- хвилеводні ;

- оптичні.

Для покращення використання лінійних споруд застосовуються системи передачі ( СП ), побудовані на основі принципу частотного і по часового ділення каналів. Причому для однієї і тієї ж лінійної споруди можуть використовуватися різні СП, наприклад, для кабельних ліній –      ІКМ – 120, ІКМ – 480.

Різноманітність ліній і систем передачі дозволяє вибрати кращий варіант організацій зв’язку на кожному окремому напрямі при заданому числі каналів. Одна лінія передачі відрізняється від другої типом ЛС               (  лінійної споруди ) і ( або ) СП, котрі і являються досліджувальними параметрами в даній задачі.

Рішення задачі починається з складання списку цілей, котрий включає в себе :

- необхідну кількість каналів ;

- затрати експлуатаційні і капітальні ;

- якість зв’язку ;

- надійність ;

- зручність обслуговування технічних засобів ;

- віддаленість від ліній електропередач і електрифікованих залізничних доріг і т.п.

Даний список потрібно розділити на критерії і обмеження. До головних критеріїв відносяться перші чотири з приведеного списку. Із них критичним до досліджуваних параметрів є критерій “ затрати ”. Третя і четверта цілі слабо реагують на зміну типу ЛС і СП, оскільки канали зв’язку, утворенні різноманітними канало утворюючими засобами, по електричних і надійнісних характеристиках повинні знаходитися приблизно на одному рівні. Вимога по кількості каналів відразу виділяється в обмеженнях, так як засоби, що не забезпечують потрібної кількості каналів V, не приймаються до розгляду. Решту цілей відносяться до обмежень. Таким чином, перед нами однокритеріальна  пряма задача оптимізації.

Загальною формою критерію в даному випадку виступають приведені затрати, які складаються з капітальних затрат К і експлуатаційних витрат Е. Визначати ці затрати можна в цілому по лінії і в розрахунку на одиницю лінії, рівну 1 кан. – км. Для цього необхідно знати складові затрат.

Кожна лінія передачі складається з чотирьох частин :

- лінійних споруд ( кабель для КЛЗ і ВОЛЗ, опори і привід для ПЛЗ, антенно – мачтові споруди для РРЛ і т.д. ) ; кінцевої апаратури СП, розміщеної в двох лінійно – апаратних цехах ( ЛАЦ ) для  КЛЗ, ВОЛЗ, ПЛЗ чи на кінцевих станціях ( КСЗ ) для РРЛ ; обслуговуючих ( ООП ) і не обслуговуючих ( НПП ) підсилювальних пунктів для КЛЗ, ВОЛЗ, ПЛЗ чи вузлових ( ВРС ) і проміжних ( ПРС ) станцій для РРЛ. Оскільки всі ЛП по структурі аналогічні, аналіз затрат проведемо на прикладі КЛЗ.