# 9. Документирование исходных данных и  результатов расчета

Для документирования исходных данных и результатов расчета можно использовать генератор таблиц в текстовом формате (результаты его работы отображаются в указанном текстовом редакторе) или специальная подсистема – Документатор, с помощью которой таблицы формируются и выводятся на печать в графическом формате или экспортируются в MS Word( или  MS Excel(.

9.1 Генератор таблиц в текстовом формате

Общее управление генерацией таблиц осуществляется в диалоговом окне Оформление результатов расчета (рис. 9.1.1), которое вызывается из раздела Печать таблиц группы  Результаты в Дереве проекта. Краткое описание работы в этом окне приведено в разделе 1.2.8. Сейчас мы подробнее рассмотрим вопросы, связанные с настройкой режима вывода и печати результатов.

Рис. 9.1.1. Диалоговое окно

Оформление результатов расчета

Для назначения правил формирования и оформления результатов используется кнопка Параметры вывода, после нажатия которой появляется диалоговое окно Состав выходных таблиц (рис. 9.1.2). Из этого окна  осуществляется доступ к следующим функциям назначения параметров:

- список узлов или элементов, для которых выводятся результаты;

- список загружений;

- параметры настройки генератора таблиц;

- выходные единицы измерения.

Параметры настройки задаются в диалоговых окнах, вызов которых выполняется нажатием соответствующих кнопок.

Рис. 9.1.2. Диалоговое окно

Состав выходных таблиц

Список узлов/элементов задается в окне Узлы/ Элементы в зависимости от вида результатов (рис. 9.1.3). По умолчанию на печать выводятся результаты для всех объектов схемы. В противном случае список объектов может быть введен в строке Указанные номера узлов/элементов. Для ввода списка необходимо активизировать соответствующую опцию. Список состоит из номеров объектов, разделенных пробелом. Если номера идут подряд, то промежуточные объекты не перечисляются, а указываются номера первого и последнего через знак “-“. Например, 1 2 4-9 23 56 72-109.

Рис. 9.1.3. Диалоговое окно Узлы

(окно Элементы аналогично)

Для выбора номеров загружений используется диалоговое окно Загружения (рис. 9.1.4), которое появляется после нажатия кнопки Список загружений. По умолчанию вывод результатов выполняется для всех загружений. Если печатаются результаты только заданных загружений, то они выбираются из списка после активизации опции Указанные номера загружений.

Рис. 9.1.4. Диалоговое окно Загружения

В окне Параметры вывода (Рис. 9.1.5), которое вызывается после нажатия одноименной кнопки, можно назначить количество строк на странице и ширину таблиц, точность вывода перемещений и усилий, выбрать тип таблицы, определить формат выходного файла, ориентацию страниц, размер шрифта и др.

Есть два типа таблиц. В таблицах первого типа (их опция помечена в окне пиктограммой ) наименования силовых факторов или перемещений размещены в начале каждой строки, а в заглавиях столбцов помещены номера узлов или элементов. В таблицах второго типа (отмеченных пиктограммой ) в заглавиях столбцов помещаются наименования силовых факторов или перемещений, а в строках - номера элементов и узлов.

Пример таблицы с выводом “по строкам”

| Перемещения узлов |
| --- |
|  | 30 | 31 | 32 |
| 1 - Собственный вес |
| X | (.003771 | .000777 | .000398 |
| Y | (.001397 | (.000824 | .000321 |
| Z | (4.50144 | (5.11411 | (5.41677 |
| Пример таблицы с выводом “по столбцам” |
| Узел | Загружение | X | Y | Z |
| 30 | 1 | (.003771 | (.001397 | (4.50144 |
| 31 | 1 | .000777 | (.000824 | (5.11411 |
| 32 | 1 | .000398 | .000321 | (5.41677 |

Используя соответствующую маску вывода, можно настроить программу на печать только определенных видов силовых факторов или перемещений (рис. 9.1.6 и 9.1.7).

Вызов диалоговых окон с масками для соответствующих факторов выполняется кнопками Перемещения, Усилия и Реакции в группе Маска вывода.

При формировании таблиц результатов необходимо:

- активизировать в Дереве проекта раздел Печать таблиц в группе Результаты;

- активизировать в диалоговом окне Оформление результатов расчета опцию с наименованием фактора (например, Перемещения или Усилия и напряжения); если информация есть, то рядом с наименованием опции стоит пиктограмма наличия информации – ;

- нажать кнопку Параметры вывода и задать необходимые параметры вывода (если параметры принимаются по умолчанию, этот шаг можно пропустить);

- нажать кнопку Формирование документа и дождаться появления рядом с наименованием фактора пиктограммы готовности таблицы – ;

- нажать кнопку Просмотр результатов, после чего появляется окно текстового редактора с таблицами результатов.

Перед вызовом функции печати таблиц необходимо выполнить настройку комплекса, установив в диалоговом окне Настройка графической среды на странице Результаты (окно вызывается из одноименного пункта в разделе меню Опции) наименование текстового редактора, в котором выполняется просмотр таблиц результатов.

Напоминаем, что существенным фактором, влияющим на качество представления результатов в таблицах, является выбор шрифта (Font). Удобочитаемость таблиц обеспечивает шрифт Courier  (Cyrillic) или Courier New (Cyrillic), в которых все буквы и цифры имеют одинаковую ширину (т.н. непропорциональный шрифт).

Если таблица не помещается по ширине страницы, то можно уменьшить размер шрифта или перенастроить параметры страницы в текстовом редакторе, например, уменьшить отступы или изменить формат с книжного (портрет) на альбомный (ландшафт). Эти назначения можно сделать заранее при задании параметров в диалоговом окне Параметры вывода (см. рис. 9.1.5).

Генератор таблиц в текстовом формате формирует псевдотаблицы, которые не имеют четко выраженных столбцов и строк, как например, в электронных таблицах Excel или в таблицах редактора Word. Экспорт псевдотаблиц в настоящие таблицы достаточно трудоемок. Для получения полнофункциональных таблиц в комплексе предусмотрен специальный модуль – Документатор.

В приведенной ниже таблице помещен список расширений текстовых файлов результатов расчета и исходных данных.

Рис. 9.1.5. Диалоговое окно

Параметры вывода

Рис. 9.1.6. Диалоговое окно

Маска печати усилий

Рис. 9.1.7. Диалоговое окно

Маска печати перемещений

Текстовые файлы исходных данных и результатов

| Расширение файла | С о д е p ж а н и е |
| --- | --- |
| P01 | Пpотокол pасчета |
| P02 | Исxодные данные |
| P03 | Ошибки в исxодныx данныx |
| P05 | Величины пеpемещений |
| P06 | Величины усилий |
| P07 | Величины pеакций |
| P08 | Расчетные сочетания и унифициpованные pасчетные сочетания |
| P09 | Частоты собственных колебаний |
| P10 | Фоpмы собственных колебаний |
| P11 | Инеpционные нагpузки |
| P14 | Главные и эквивалентные напpяжения по загружениям |
| P15 | Главные и эквивалентные напpяжения по комбинациям загружений |
| P17 | Распpеделение весов масс |
| P18 | Коэффициенты запаса устойчивости |
| P19 | Свободные длины элементов |
| P20 | Фоpмы потеpи устойчивости |
| P22 | После комбинаций загружений: величины усилий |
| P23 | После комбинаций загружений: величины пеpемещений |
| P24 | После комбинаций загружений: главные и эквивалентные напpяжения |
| P25 | Реакции на фундамент |
| P26 | После комбинаций загружений: pеакции на фундамент |
| P27 | После комбинаций загружений: коэффициенты запаса устойчивости |
| P28 | После комбинаций загружений: свободные длины элементов |
| P29 | После комбинаций загружений: фоpмы потеpи устойчивости |
| Р71 | Спектры ответа |
| Р73 | Сообщения спектров ответа |
| P99 | Армирование |

9.2 Документатор

Документатор является самостоятельным модулем и позволяет формировать и выводить на печать таблицы высокого качества и сопутствующие им графические материалы, а также экспортировать их в электронные таблицы MS ExcelTM или в формат RTF (Rich Text Format) для последующей загрузки в графические редакторы, поддерживающие формат RTF (например, MS WordTM).

Вызов Документатора выполняется из раздела Документирование Дерева проектов. При вызове автоматически устанавливается текущий проект, хотя предусмотрена возможность вызова и другого проекта. Управление Документатором осуществляется в диалоговом окне Вывод результатов (рис. 9.2.1). Меню этого окна состоит из трех разделов:

- Проект – выполняются команды открытия и закрытия проекта, а также выход из Документатора;

- Опции – выбор вида и размера шрифта, а также инициализация режима нумерации страниц;

- Справка – краткая информация по правилам работы с Документатором.

Рис. 9.2.1. Диалоговое окно

Вывод результатов

Назначение вида выводимой информации и настройка Документатора

Вид выводимой на печать информации назначается с помощью опций, стоящих слева от наименования информации. При вызове Документатора автоматически определяется набор доступных для документирования результатов и открывается доступ к соответствующим опциям. Для вывода на печать заданного набора таблиц с результатами или исходными данными следует активизировать опции с наименованиями нужных разделов. Если выводится вся информация, то нажимается кнопка Отметить все.

Назначение наборов узлов и элементов, для которых формируются таблицы с результатами, выполняется с учетом групп, заданных при создании схемы или в процессе анализа результатов.

В центральной части окна Вывод результатов расположены списки, которые служат для отбора нужных объектов. В левом списке содержится перечень имен заданных групп, а в правый заносится перечень узлов или элементов, отобранных для таблиц.

Если активна кнопка Вся схема, то в правых списках будут находиться перечни всех элементов и узлов схемы (при необходимости их  можно откорректировать).

Для формирования перечней объектов с помощью групп используются кнопки, расположенные между левым и правым списками. Кнопка с одной стрелкой переносит в правый список только выбранные объекты из левого списка. Кнопка с двумя стрелками загружает в правый список объекты всех групп. Правые списки не могут быть “пустыми”.

Для активных опций с наименованием выводимой информации открыт доступ к соответствующим им кнопкам вызова диалоговых окон управления выводом . Каждой управляющей кнопке соответствует диалоговое окно для настройки таблиц определенного вида. Все окна, кроме окна настройки таблиц исходных данных, имеют одинаковый набор управляющих элементов и единые правила работы. Рассмотрим работу с окнами на примере Окна настройки таблиц результатов расчета перемещений.

#### Окна настройки таблиц результатов

В окне Перемещения (рис. 9.2.2) назначаются параметры настройки при формировании таблиц. К ним относятся:

- признак печати заглавного листа;

- вид таблиц (с выводом списка факторов по строкам или по столбцам);

- признак размещения заглавий таблиц на каждом листе или только на первом;

- номера узлов;

- номера загружений;

- перечень факторов, включаемых в таблицы;

- единицы измерений.

В нижней части окна находится ряд командных кнопок для вызова диалоговых окон, которые используются при подготовке комментариев к таблице, выборе иллюстраций, печати и экспорта таблиц.

Задание номеров узлов выполняется по тем же правилам, что и в окне Вывод результатов. Необходимо учитывать, что списки узлов, заданные в окне Перемещения, имеют преимущество перед аналогичными списками окна Вывод результатов, и, если они отличаются, то только эти списки будут учитываться при формировании таблиц.

Для форматирования всех таблиц с результатами надо последовательно выполнить их настройку, используя для этого соответствующие управляющие кнопки окна Вывод результатов.

Рис. 9.2.2. Диалоговое окно Перемещения

Комментарии к таблицам

Комментарии к таблицам могут размещаться перед или после таблиц и вводятся в диалоговом окне Комментарии (рис. 9.2.3).

Вид шрифта и его размер тот же, что установлен и для таблиц. Положение комментариев определяется активизацией соответствующей опции в верхней части окна.

Рис. 9.2.3. Диалоговое окно Комментарии

Работа с иллюстрациями

Для подбора иллюстраций, помещаемых в выходной документ, используется диалоговое окно  Иллюстрации (рис. 9.2.4). Это окно может быть вызвано нажатием одноименной кнопки из любого окна настройки таблиц. Принцип работы с иллюстрациями довольно прост. В левом списке помещаются все файлы с расширением WMF (метафайл), которые есть в рабочем каталоге. Напомним, что метафайлы могут быть сформированы как в процессе создания схемы, так и при графическом анализе результатов расчета, используя кнопку  в разделе Управление инструментальной панели.

Необходимые иллюстрации переводятся в список вывода (правый) нажатием кнопки > .Если нажать кнопку Просмотр левого или правого списков, то иллюстрации можно последовательно просмотреть в соответствующем окне.

Каждому рисунку, попавшему в правый список, можно дать комментарий. Для этого в списке надо отметить имя файла с рисунком, а затем ввести текст в поле Комментарий. Введенный текст запоминается и выводится вместе с рисунком. Для удаления файла из правого списка используется кнопка <.

Кнопки с двойной стрелкой пересылают все иллюстрации в список вывода или удаляют их из этого списка.

Рис. 9.2.4. Диалоговое окно Иллюстрации

#### Управление выводом исходных данных

Работа в окне Исходные данные (рис. 9.2.5) заключается в назначении данных, которые выводятся на печать. Данные разделены на две группы. С помощью кнопок, расположенных в верхней части окна, назначаются виды таблиц с информацией о различных характеристиках расчетной схемы. Расположенные справа кнопки служат для вывода на печать управляющей информации. В нижней части окна расположено поле для ввода комментариев к исходным данным.

Рис. 9.2.5. Диалоговое окно

Исходные данные

Для предварительного просмотра таблиц используется кнопка Просмотр в окне Вывод результатов. После нажатия этой кнопки происходит формирование таблиц с учетом всех выполненных настроек, заданного вида и размера шрифта, иллюстраций и комментариев. Полученные таблицы отображаются в окне (рис. 9.2.6). Листание возможно только в сторону увеличения номеров страниц. При необходимости можно вывести на печать содержание текущей страницы, используя кнопку .

Просмотр таблиц

Рис. 9.2.6. Окно режима просмотра таблиц

#### Экспорт таблиц

Таблицы могут формироваться в формате XLS-файлов для экспорта в электронные таблицы Excel (составная часть системы Microsoft Office) или в формате RTF – для последующей визуализации, обработки и печати в текстовом редакторе, например, Write, WORD или др. Экспортируются только таблицы с представлением наименований факторов (направлений перемещений или усилий и напряжений) по столбцам. Переход на эту форму представления таблиц выполняется автоматически независимо от настройки Документатора. При экспорте автоматически вызывается приложение, в которое загружается созданный файл.