Тема: "Відбір зразків грунту непорушеної і порушеної структури в польових умовах"

## Загальні відомості

## Зразки грунту природної вологості непорушеної і порушеної структури відбирають з шурфів, відкритих котлованів і виробок, природних відшарувань,штолень і бурових свердловин для визначення деяких фізико-механічних властивостей.

## Мета роботи: Ознайомити студентів з процесом відбору зразків грунту непорушеної і порушеної структури в польових умовах з доставкою їх в лабораторію.

Відбір проби грунту непорушеної структури. Необхідні прилади:

- Прилад Літвінова для відбору монолітів грунту.

- Набір сталевих різальних кілець.

- Банка з парафіном місткістю 3 л.

- Ніж.

- Марля.

- Шнурок.

### Порядок виконання роботи

- На свіжоочишену горизонтальну поверхню грунту ставлять сталеве різальне кільце і прикладають до нього направляючий циліндр приладу Літвінова.

- Вдавлюють різальне кільце поршнем в грунт.

- Підкопують ножем різальне кільце, заповнене грунтом.

- Грунт, розташований в різальному кільці зрізають в рівень з його
верхнім і нижнім краєм.

- Видавлюють поршнем обережно з кільця моноліт грунту, обмотують його марлею, обв'язують шнурком і опускають в розплавлений до 50-60°С парафін.

- На запарафінований моноліт грунту приклеюють етикетку з паперу,на якому записують такі дані: верх, низ, місце відбору проби, номер шурфу або свердловини, дата відбору зразка, глибина в метрах, тип грунту і прізвище колекціонера.

- Реєструють моноліт в спеціальному журналі відбору зразків грунту.

#### Відбір проби грунту порушеної структури

Для визначення деяких властивостей грунту можуть бути використані зразки проб грунту і з порушеною структурою.

##### Необхідні прилади

##### 1.Мішечки з щільного сукна місткістю до 1000см1.

2.Ніж.

3.Шнурок

Рис.Прилад Літвінова для відбору монолітів грунту.

# Журнал для запису данних

| Міс- це відбо -РУ | № бюкси і кришки | № шурфа або свердло- вини | Дата відбору проби | Гли- бина в м | Прізвище колекці- онера | Візуальне визначен, грунту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |