# Text boxes

Обмежувач амплітуди коливань сигналу

а- схема включення; б- графік, який пояснює принцип дії

Обмежувач амплітуди коливань сигналу призначений для захисту абонентів і телефоністів від акустичних ударів.

При прийомі розмовного сигналу малої напруги опір діодів як в пропускному, так і в зачиненому напрямках в багато разів більше опору обмоток телефону, телефон не шунтується і практично через нього проходить весь вхідний струм розмовного сигналу.

При збільшенні напруги опір діода, до якого прикладено напругу в пропускному напрямку різко зменшується (Рис. б, точка б) і стає в багато раз менше опору обмоток телефону. Весь вхідний струм проходить через діод, і акустичний удар запобігається.

Для того щоб обмежувач зпрацьовував при любій полярності високої напруги, включаються два діоди.