Лекція 3 Поняття фізичної величини ТА СИСТЕМИ ВЕЛИЧИН

Фізичною величиною (ФВ) наз. властивість , яка в якісному відношенні притаманна багатьом об”єктам, а в кількісному індивідуальна для кожного з них (ДСТУ2681-94).

Розмір фізичної величини – це кількісний вміст фізичної величини в даному об”єкті, який існує об”єктивно, незалежно від того, що ми про нього знаємо.

Класифікація фізичних величин:

1.	за характером стану фіз. обєкту:

·	інтенсивні – характеризують стан фіз.об”єкту, при його поділі на частини розмір зберігається.

·	екстенсивні – ті, до яких можна застосувати правило адитивності (+).

2.	за характером прояву розміру:

·	активні (енергетичні) – ті, які самі виявляють свої розміри (струм).

·	пасивні (параметричні) – ті, які виявляють свої розміри при дії на них активних величин (опір)

3.	 за способом представлення:

·	скалярні – ті, які мають лише розмір

-	неполярні – лише розмір

-	полярні – розмір і знак.

·	векторні – крім розміру мають ще й напрям.

4. за характером прояву в часі:

·	аналогові – ті, можливі розміри яких в скінченному проміжку часу утворюють нескінченну множину (струм).

·	дискретні – ті, які в певному проміжку часу мають скінченну множину значень.

5. по зміні в часі:

·	сталі.

·	змінні.

Зміну величини в часі називають процесом, а в просторі – полем.

Одиниця фіз.величини -  це величина певного розміру, яка прийнята генеральною конференцією ваг та мір для кількісного відображення однорідних з нею величин.

Всі величини пов”язані між собою рівнянням зв”язку. Одні з них – незалежні – їх називають основними, а ті, які виражаються через основні – похідними. Сукупність основних та похідних одиниць становлять систему одиниць.

Система ФВ – це сукупність взаємоповязаних ФВ, утворена у відповідності із прийнятими принципами, коли одні величини приймаються за незалежні, а інші є функціями незалежних величин.

Є вимоги при побудові системи одиниць:

1.	кількість основних одиниць має бути оптимальною (невеликою).

2.	за основні мають братися величини, розміри яких легко відтворити.

3.	похідні одиниці мають входити в рівняння зв”язку з коефіцієнтом 1.

Ті одиниці, які не не належать ні до основних, ні до похідних, називаються додатковими, а решту – позасистемними.

Кратні – це ті, які в ціле число разів більші ніж основні.

Часткові – ті, які в ціле число разів менші від основних.

Префікси для кратних і часткових одиниць.

| Множник | Префікс | Позначення |
| --- | --- | --- |
| кратні | 1018 | Екса | Е |
|  | 1015 | Пета | П |
|  | 1012 | Тера | Т |
|  | 109 | Гіга | Г |
|  | 106 | Мега | М |
|  | 103 | Кіло | к |
|  | 102 | Гекта | г |
|  | 101 | Дека | да |
| часткові | 10-1 | Деци | д |
|  | 10-2 | Санти | с |
|  | 10-3 | Мілі | м |
|  | 10-6 | Мікро | мк |
|  | 10-9 | Нано | н |
|  | 10-12 | Піко | п |
|  | 10-15 | Фемто | ф |
|  | 10-18 | Акто | а |

СІ прийнято в 1960. Основні одиниці:

| Найменування | Розмірність | Одиниця |
| --- | --- | --- |
| основні | Довжина | l | м |
|  | Час | T | с |
|  | Маса | M | кг |
|  | Температура | Q | К |
|  | Сила струма | I | А |
|  | Сила світла | j | Кд |
|  | Кількість речовини | N | моль |
| Додаткові | Плоский кут |  | рад |
|  | Тілесний кут |  | ср |

Метр – це довжина шляху, яку проходить світло у вакуумі за 1/300млн.с.

За еталон маси береться маса води в 1 дм3.

За еталон часу колись брали обертання Землі навколо Сонця. 1с = 9млрд періода випромінювання, яке відповідає переходові між 2 рівнями основного стані атома цезію.

Ампер дорівнює силі струму, який при проходженні по двох паралельних провідниках нескінченної довжини і нехтуючи малої площі поперечного перерізу, розміщений на відстані 1м один від одного викликав би на кожній ділянці провідника довжиною 1м силу силу взаємодії 2*10-7Н (приклад з двома зарядженими і двома незарядженими катушками на терезах).

Кельвін дорівнює 1/273 термодинамічної температури потрійної точки води.

Моль дорівнює кількості речовини системи, яка вміщує стільки структурних одиниць, скільки є атомів у 12г вуглецю.

Кандела дорівнює силі світла в заданому напрямі джерела, що випускає випромінювання частотою 540ТГц. Енергетична сила світла в цьому напрямку становить 1/683 Вт/ср.

Стерадіан (ср) дорівнює тілесному куту з вершиною у центрі сфери, який вирізає на поверхні сфери площу, яка дорівнює площі квадрату зі стороною в радіус сфери.

Радіан – це кут між двома радіусами кола, дуга між якими дорівнює радіусу.

Когерентність системи СІ полягає в тому, що у всіх рівняннях зв”язку стоїть 1.

Існують позасистемні одиниці, які допущені до застосування поряд із одиницями системи СІ:

Парсек (пк) = 3,0857*1016м.

Тонна=103кг.

Година = 3600с.

Доба = 86400с

Градус = 1,745*10-2рад.

Гектар = 104м2.

Морська миля = 1852 м.

Карат = 0,2г = 2*10-4кг

Вузол = 0,5144м/с.

Тиск, бар = 105Па.

Система Гауса – LMT – одиницями виступають мм, мг, с.

Система Томпсона – LT – одиницями є довжина і час, всі явища можна виразити через них.

Система величин в квантовій механіці включає сталу Планка, Больцмана, заряд і масу електрона.

Система СГС – с, г, см. Має різновиди: СГСЕ – електростатична, СГСМ – магнітостатична.

Система МКС – м, кг, с. Потім додали ампер – отримали МКСА, потім – МКСК (кельвін), згодом – МСК (м, с, кандела)

РОЗМІРНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Розмірність основних ФВ системи – це їх позначення (L - метр, M – кілограм, T - секунда )

Тоді розмірність похідної величини буде визначатися співвідношенням:

dimX = LaMbTc – розмірність похідної величини.

Де  а, в, с – показники розмірності.

Якщо хоча б один з a, b, c не дорівнює нулю, то величина називається розмірною, якщо ж всі дорівнюють нулю, то величина є безрозмірна.

Розмірності деяких величин.

| Величина | Реком. Познач. | Розмірність | Наймен. | Позначення Укр.. | Позначення Міжнар. | Вираження через інші ФВ СІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота | f, | T-1 | герц | Гц | Hz | с-1 |
| Вага, сила | F,G,P | LMT-2 | ньютон | Н | N | м*кг*с-1 |
| Тиск | p | L-1 MT-2 | паскаль | Па | Pa | Н/м2 |
| Енергія, робота, кількість тепла | E,W,Q,A | L2 MT-2 | джоуль | Дж | J | Н*м |
| Електр. напруга | U,V | L2 MT-3 I-1 | вольт | В | V | Вт/А |
| Ел. опір | R, r | L2 MT-3 I-2 | ом | Ом |  | В/А |

Операції над розмірностями виконуються за правилами алгебри. Наприклад, якщо величина Z є функцією величин X i Y, тобто

Z = f (X, Y),

причому

dim X = LMT і dim Y = LMT

то

dim Z = f(LMT, LMT).

Зокрема, якщо

Z = XY, то dim Z = L+M+T+;

Z = X/Y, то dim Z = L-M-T-;

Z = (X/Y)n, то dim Z = L(-)nM(-)nT(-)n.

З цих прикладів видно, що внаслідок множення і ділення величин виникають нові величини, у яких свої розмірності і свої одиниці. Їх можна знайти в спеціальних таблицях і нема необхідності всі запам'ятовувати, а простіше отримати на підставі відомих рівнянь зв'язку між величинами. Деякі розмірності корисно запам'ятати, наприклад розмірність сили та енергії:

dim F = LMT-2, dim E = L2MT-2

Тепер, якщо треба знайти розмірність напруги U, то, враховуючи, що потужність

P = E/T= UI

знаходимо

dim U = dim P/I = dim E/TI = L2MT-3I-1

Розмірності ФВ є одночасно і розмірностями їх одиниць. Рівняння зв'язку між величинами використовуються для утворення когерентних похідних одиниць. Якщо рівняння зв'язку має коефіцієнт, який не дорівнює 1, то в праву його частину підставляють такі значення величин в одиницях даної когерентної системи, щоб їх добуток з коефіцієнтом рівняння дорівнював 1. Наприклад, якщо для утворення одиниці енергії використовується рівняння

Е = 1/2 mv2

то її когерентна одиниця в системі SI буде

dim E = [E] = 1/2 (2 [m] [v]2) = 1/2 (2 кг) (1м/c)2 = кг м2 с2 = Дж.

Отже одиницею енергії в SI є джоуль, який дорівнює кінетичній енергії тіла масою 2 кг, що рухається з швидкістю 1 м/с.

Розмірність є якісною характеристикою ФВ. Вона відображає її зв'язок з основними ФВ, і залежить від вибору цих величин. М. Планк стверджував, що питання про істинну розмірність будь-якої величини "має не більше сенсу, ніж питання про істинну назву якого-небудь предмету". По цій причині в гуманітарних науках, мистецтві, спорті, кваліметрії, де номенклатура основних величин не визначена, теорія розмірностей не знаходить поки що ефективного застосування. В технічних або точних науках (фізиці, метрології) навпаки, методами теорії розмірності часто вдається отримати важливі самостійні результати. Формальне застосування алгебри розмірностей інколи дає можливість визначити невідому залежність між ФВ.

Приклад: в результаті спостережень встановлено, що при русі по колу сила F, що притискає тіло до опори, певним чином залежить від його швидкості v, маси m і радіуса кола r тобто F = mvr. Який вигляд цієї залежності.

Розв'язок. На основі алгебри залежностей

dim F = dimm dimv dimr.

Нам відомо, що

dim F = LMT-2; dim m = M; dim v = LT-1; dim r = L.

Звідси

LMT-2 = M(LT-1) L = L+ M T-.

Отже, показники розмірності задовольняють рівняння:

+  = 1;  = 1; - = -2.

Вирішуючи цю систему рівнянь, отримуємо  = 1;  = 2;  = -1.

Таким чином:

F = mv2/r.

Теорія розмірностей має широке застосування для оперативної перевірки правильності складних формул. Якщо розмірність лівої та правої частин не співпадають, то в виводі формули, до якої галузі знань вона не відносилась би, слід шукати помилку.