4.2 Мостові  хвилевідні схеми

Мостове з'єднання являється восьмиполюсником, узагальнена схема якого зображена на Рис.1.

Мостові з'єднання виконують  функції розгалужувачів з такими особливостями (Рис.4.3):

- вхідна потужність подається в одне плече (наприклад, плече 4);

- подана потужність ділиться порівну між сусідніми плечами (в даному випадку 1 і 2);

- потужність не попадає в протилежне плече (в даному випадку плече 3).

Найбільшого поширення набули такі хвилевідні конструкції мостових з'єднань:

- кільцевий міст;

- подвійні трійники;

- щілинні мости.

1. Хвилевідний кільцевий міст технічно зручно використовувати у вигляді кільця з розгалуженнями в площині Е. Для його аналізу можна використати узагальнену схему (Рис.4.3). Якщо забезпечити наступні умови:

- підключити генератор до плеча 4;

- – тоді хвилі до 1 і 3 прийдуть однакові за величиною, але протилежні за фазою (різниця  l34 – l12 становить λ/2, що означає прихід протифазних хвиль);

- – хвилі до плеча прийдуть аналогічними, як до плечей 3 і 1, тобто протифазними і в плече 2 відгалужуватись не буде.

# 2. Подвійний хвилевідний трійник	утворюється шляхом з’єднання в єдиний симетричний пристрій двох розгалужувачів в площинах Е і Н (Е- і Н-трійників).

Якісний аналіз характерних властивостей подвійного хвилевідного трійника здійснити на основі раніше розглянутих властивостей Е- і Н-трійників (рис.  ).

Рис. Подвійний хвилевідний трійник

S-матрицю подвійного хвилевідного трійника можна представити у вигляді:

(4.7)

Розглянемо детальніше значення елементів S-матриці з врахуванням властивостей подвійного хвилевідного трійника. Для узгодженого на всіх плечах подвійного хвилевідного трійника коефіцієнт відбиття на кожному плечі  відсутній

S11 = S22 = S33 = S44.                                       (4.8)

- властивістю подвійного хвилевідного трійника є відсутність передачі енергії з плеча Е в плече Н

S34 = S43 = 0;                                           (4.9)

- на основі принципу взаємності доведено, що при підведенні енергії до одного з бокових плеч 1 або 2, енергія ділиться порівну між плечами Е та Н і не поступає плече 2 чи 1, відповідно (S12 = S21 = 0);

- при узгодженні зі сторони всіх плеч, як показано при отриманні матриці (4.5), коефіцієнт передачі для трійника становить   (подвійний хвилевідний трійник при подачі енергії в будь-яке плече функціонує як Т- або Н-трійник), тобто

S13 = S14 = S23 = -S24 = S31 = S32 = S41 = -S42 = 1/           (4.10)

Тут враховано протифазність в плечах 1,2 при подачі енергії в плече 4.

З врахуванням викладеного отримаємо S-матрицю подвійного хвилевідного трійника

(4.11)

Подвійний хвилевідний трійник забезпечує розв'язку протилежних плеч відношенням потужності у вхідному плечі до потужності в плечі, до якого не повинна попадати енергія. Така розвязка звичайно від 20 до 50 дБ, в 6 - 8% смузі частот. Збільшення розв'язки досягається за допомогою реактивних елементів (діафрагма, штир), які вводяться в місце розгалуження. Вказані властивості подвійного хвилевідного трійника дозволяють зробити висновок, що він подібний до звичайної розгалужувальної мостової схеми. Звідси і назва - подвійний Т-міст.

Приклад 1. Знайти розв'язку для подвійного хвилевідного трійника (Рис.) S-матриця якого описується виразом (4.11), а до плеч 1 і 2 під'єднані навантаження з коефіцієнтом відбиття Г1, Г2  відповідно.

Використовуючи  S-матрицю розсіювання (4.11), запишемо залежності для розглянутого подвійного хвилевідного трійника. З узагальненої схеми отримаємо:

або

(4.12)

або

а3 = 0, b4 = 0, тому що за умовою на виходах 3 і 4 схема погоджена і відбиття немає (будуть наявна тільки хвиля а4, яка входить у вузол 4 від генератора та хвиля b3, яка виходить у навантаження вузла 3).

Використовуючи матрицю розсіювання (4.13), запишемо залежності для розглянутої схеми у вигляді матричного рівняння:

переписати всередину матрицю 4.11			(4.13)

Із залежностей (4.12), (4.13) отримаємо

(4.14)

З матричного рівняння визначимо b1, b2 при умові (4.12), тобтоа3 = 0.

(4.15)

Підставивши значення (13) в (12), отримаємо:

.                                                   (4.16)

Потужності на виходах 3, 4 будуть становити :

(4.17)

(4.18)

Бачимо, що при  Г1  = Г2  потужність в плечі 3  рівна нулю.

Розв'язка характеризується відношенням потужності, що підводиться до моста, до потужності в розв'язаному плечі

.           (4.19)

Бачимо, що при  Г1  = Г2  розв'язка дорівнює безмежності, тобто немає проходжень з плеча 4 в плече 3, і навпаки

4 . Подільники потужності

# Text boxes

Рис.4.3 Узагальнена схема восьмиполюсника

z4

a4

b4

2

4

3

1

l24

l14

l13

l23