Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 4

З дисципліни:  “Основи охорони праці”

# На тему: „ Дослідження запиленості і очистки повітря”

Виконав:

студент гр.

Перевірив:

Львів – 2003

Мета роботи – вивчити запилення повітря, дисперсність пилу, ефективність пило очистки.

## Теоретичні відомості

Виробничий пил – це тонко дисперсні тверді частинки, які здатні довгий час знаходитись у зваженому стані в повітрі. Ці частинки можуть утворюватися за різних виробничих процесів / дробленні, розпилюванні, шліфуванні, поліруванні, транспортуванні, переміщуванні, упакуванні сипучих матеріалів, горінні, зварюванні тощо/.

Залежно від хімічного складу пил може бути токсичний і нетоксичний. При оцінці токсичної дії пилу враховуються такі фактори: хімічний склад, дисперсність, форма частинок, розчинність у воді. Найбільшу небезпеку являє пил з розміром частинок 5 мкм. Частинки таких розмірів затримуються в легенях, проникаючи в альвеоли і частково або повністю розчиняючись у лімфі. В результаті цього залежно від токсичності пилу уражуються ті чи інші органи людини. Навіть нетоксичний пил може за великих концентрацій шкідливо діє на організм, викликаючи захворювання легенів – пневмоконіози.

За ступенем дії на організм людини шкідливі речовини діляться на чотири класи:

ГДК

надзвичайно небезпечні речовини 	– 0,1

високо небезпечні речовини 		– 0,1....1,0

помірно небезпечні речовини		– 1,0...10

мало небезпечні речовини 		– 10

Для попередження професійних захворювань необхідно, щоб в вітрі робочої зони вміст пилу був нижчий гранично допустимої концентрації /ГДК/. Під ГДК розуміють концентрацію, яка при щоденній роботі протягом 8 годин, але не більше 41 години на тиждень, протягом всієї робочої діяльності не може викликати захворювання або відхилень стану здоров’я /ДЕСТ 12.1.005-76/.

У нашій країні ГДК встановлюється санітарними органами Міністерства охорони здоров’я і вимірюються в міліграмах на кубічний метр. На сьогодні ГДК встановлені для більше як 850 речовин, у тому числі для понад 200 речовин, які знаходяться в пиловидному стані. Наведені ГДК в Санітарних нормах проектування промислових виробництв /СН 245-71/ і Державному стандарті ДЕСТ ССБП 12.1.005-76 „Повітря робочої зони”.

При вмісті у повітрі кількох речовин сумарний ефект їхньої дії на організм у більшості випадків дорівнює сумі ефектів всіх компонентів. Сума відношень фактичних концентрацій до ГДК не повинна перевищувати одиницю, тобто

Для визначення ефективності методів очистки газів від пилу встановлюють:

концентрацію пилу в повітрі;

дисперсність пилу /розміри частинок пилу/;

щільність, хімічний склад, розчинність тощо.

Концентрація пилу в повітрі визначається ваговим, розрахунковим, електричним або фотоелектричним методом.

У даній роботі застосований ваговий метод, який полягає в осаджувані пилу з визначеного об’єму повітря на фільтр. Вагова концентрація пилу в одному кубічному метрі повітря, мг/м2,

де С – концентрація пилу в повітрі, мг/м3;  q2 – маса фільтру після відбору проби, мг; q1 – маса фільтру до відбору проби, мг; V0 – об’єм повітря, протягнутого через фільтр, м3, приведений до нормальних умов, тобто до такого об’єму, який він займав би при температурі 0 0С і тиску 760 мм рт. ст.;

де Vt – об’єм повітря, протягнутого через фільтр при температурі t і 	тиску p; p – барометричний тиск у місці відбору проби, мм рт. ст.; t – температура повітря у місці відбору проби, 0 0С.

## Опис установок і приладів

Установка для визначення запиленості повітря /рис.1/ складається з пилової камери 1, в якій вентилятором створюється пило повітряна суміш. За допомогою вакуум насоса ця суміш викачується з камери. Її кількість регулюється реостатам 3 і заміряється реометром 2. На шляху руху пило повітряної суміші в спеціальний пристрій 4 /патрон/ вставляється паперовий фільтр.

Гранично допустимі концентрації аерозолів

/Виписка з ДЕСТ 12.1.005-76 ССБП/				Табл.1

| Назва речовини | ГДК, мг/м3 | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- |
| Вапняк | 6 | 4 |
| Цемент | 6 | 4 |
| Тальк | 4 | 4 |
| Кварц | 3 | 4 |
| Скло | 4 | 4 |

Порядок проведення роботи

### Визначення запиленості повітря

- Зважити фільтр на аналітичних вагах з точністю до четвертого знаку після коми і встановити його у патрон.

- Включити вентилятор для створення пило повітряної суміші у камері 1.

- Включити насос і встановити реостатом 3 по реометру 2 задані витрати повітря.

- Прокачати через фільтр задану кількість пило газової суміші протягом 5-20 хв.

- Зважити фільтр після досліду з точністю до четвертого знаку після коми.

- Виміряти температуру повітря і барометричний тиск у кімнаті.

- Заповнити табл.2 і визначити концентрацію пилу в повітрі, приведеному до нормальних умов за формулою /2/.

- Визначити за табл.1 допустиму концентрацію пилу в повітрі.

Вид пилу указує викладач.

Результати виміру запиленості повітря		Табл.2

| 1 | № п/п |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва речовини |  |
| 3 | Клас небезпеки |  |
| 4 | Температура повітря в приміщені, 0С |  |
| 5 | Тиск, мм рт. ст. |  |
| 6 | Маса фільтра до відбору проби, г |  |
| 7 | Маса фільтра після відбору проби, г |  |
| 8 | Маса затриманого пилу, мг |  |
| 9 | Тривалість досліду, хв. |  |
| 10 | Об’єм повітря, який пройшов через фільтр м3 |  |
| 11 | Фактична концентра-ція пилу, мг/м3 |  |
| 12 | ГДК за СН 245-71, мг/м3 |  |
| 13 | Висновки і заходи для зменшення запи-леності |  |