Приклади задач з предмету "ОБРОБКА СИГНАЛІВ"

1.Визначити частоту першої та третьої гармоніки періодичного сигналу, зображеного на рисунку.

Частота n - ї гармоніки періодичного сигналу , де T період сигналу.

В нас n дорівнює 1 і 3, а з рисунку період T =5*10-6 сек. Тоді частота першої гармоніки дорівнює , а частота третьої гармоніки

(3=3*(1=2(*0,6*106 рад/сек.

2.Знайти постійну складову періодичного сигналу зображеного на рисунку.

Постійна складова періодичного сигналу дорівнює нульовому коефіцієнту відповідного експоненційного ряду Фур’є .

В нас період T =5*10-6 сек, тривалість імпульса Ti =1*10-6 сек, його амплітуда 1В і, відповідно, .

3.Визначити амплітуду першої гармоніки періодичного сигналу зображеного на рисунку.

Періодичну функцію з періодом можна зобразити лінійною комбінацією експоненційних функцій:

=.

Це зображення відоме як експоненційний ряд Фур’є. Коефіцієнти цього ряду можна визначити за формулою, де .

Амплітуда першої гармоніки дорівнює  - подвоєному модулю першого коефіцієнта експоненційного ряду Фур’є

Із умови задачі в нас n=1, а з рисунка T=5мкс=5*10-6с, тривалість імпульса (=1мкс, висота імпульса h=1В.

Тоді

.

Амплітуда першої гармоніки дорівнює

.

Остаточно, підставляючи значення, одержимо

В.

4.Розкласти в експоненційний ряд Фур’є періодичну послідовність імпульсів зображену на рисунку.

Періодичну функцію з періодом можна зобразити лінійною комбінацією експоненційних функцій:

=.

Це зображення відоме як експоненційний ряд Фур’є. Коефіцієнти цього ряду можна визначити за формулою, де .

5.Обчислити потужність постійної складової періодичного сигналу зображеного на рисунку, де U=4B, T=4мкс, Ti=1мкс.

Потужність постійної складової періодичного сигналу s(t) дорівнює

,

де F0 - нульовий коефіцієнт експоненційного ряду Фур’є рівний .

Для нашого випадку

.

Тоді шукана потужність

.

Підставивши значення з умови задачі, одержимо P0=1 B2.

6.Знайти спектральну густину імпульсу s(t)=10exp(-2,3*106t)*1(t), де 1(t) функція одиничного стрибка.

Функція спектральної густини сигналу дорівнює

.

В нашому випадку

.

7.Спектральна густина імпульсу u(t) має вигляд F(()=(Uexp(-(|(|). Знайти імпульс u(t).

Використаємо обернене перетворення Фур’є

.

Для нашого випадку запишеться

8.Обчислити взаємну кореляційну функцію прямокутного і трикутного імпульсів

.

Взаємна кореляційна функція двох сигналів s1(t) і s2(t) дорівнює

,

де ( затримка сигналу s2(t).

Для значень затримки із діапазону 0 ( ( ( T взаємна кореляційна функція дорівнює

.

Для значень затримки із діапазону -T ( ( ( 0 взаємна кореляційна функція дорівнює

.

Для значень затримки із діапазону ( > T і ( < -T взаємна кореляційна функція дорівнює

.

Об’єднуючи результати одержимо

Графік одержаної взаємної кореляційної функції наведений на рисунку.

9.Обчислити кореляційну функцію прямокутного імпульсу

.

Кореляційна функція сигналу s(t) дорівнює

,

де ( затримка сигналу s(t).

Для значень затримки із діапазону 0 ( ( ( T кореляційна функція дорівнює

.

Для значень затримки із діапазону -T ( ( ( 0 кореляційна функція дорівнює

.

При (((>T кореляційна функція дорівнює Bs(()=0.

Об’єднуючи записи можна записати

.

Графік одержаної кореляційної функції наведений на рисунку.

10. Визначте перетворення Фур’є функції af1(t-t0)+bf2(kt), якщо f1(t)(F1((), f2(t)(F2(().

Використовуючи властивості лінійності, часового зсуву та зміни масштабу часу перетворення Фур’є одержимо

11. Визначіть мінімальну частоту відліків і період дискретизації для сигналу sinc(100t).

Використаємо властивість симетрії перетворення Фур’є, згідно якої, якщо  , то . Зокрема, перетворення Фур’є від симетричного прямокутного імпульса тривалістю (, амплітудою A=1 дорівнює (рис.а),

а)

і, навпаки, перетворення Фур’є від функції sinc(wt/2) є прямокутний симетричний імпульс шириною w (рис.б).

б)

Тоді максимальна частота в спектрі сигналу . В нашому випадку (m=100 і, відповідно, fm=(m/2(=100/2(. Згідно теореми рівномірних відліків максимальний період дискретизації , а мінімальна частота дискретизації (відліків) fd=100/(.

12. Визначте перетворення Фур’є функції af(t)exp(i(0t), якщо f(t)(F(().

Використовуючи властивості лінійності та частотного зсуву перетворення Фур’є одержимо

.

13. Визначте перетворення Фур’є функції af(t-t0)cos((0t), якщо f(t)(F(().

Використовуючи властивості лінійності, частотного та часового зсувів перетворення Фур’є одержимо

.