Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №1

1-й рівень

1. Дайте визначення картографії як однієї з галузей науки.

2. Знайдіть спотворення площ vp в %, якщо а = 1,25, b = 0,8.

3. Яке максимальне спотворення кутів ώ, якщо а = 1,5, b = 0,5.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 60(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

2. В деякій точці проекції масштаби m, n, b відповідно дорівнюють 5/3, 5/4, 7/12. Визначіть значення масштабу a.

3. Виведіть загальну формулу масштабу довжин.

3-й рівень

1. Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R φ ,

y = R λ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №2

1-й рівень

1. Як класифікуються галузі картографування за тематикою.

2. За якою формулою (-ми) можна обчислити в проекції масштаб площі р?

1. , 2. p=ab, 3. p=a/b, , , 6. i

3. Котра з наведених нижче формул є формулою частинного масштабу довжин?

1.  ;
2. ;

2-й рівень

1. В проекції з ортогональною картографічною сіткою масштаб вздовж меридіана і паралелі в деякій точці проекції відповідно дорівнює 1.6 і 0.75. Визначити в % спотворення площі в цій точці.

2. Спотворення площ у рівнокутній за характером спотворень проекції vp = -19%. Чому дорівнюють екстремальні масштаби довжин.

3. Зображення азимута в проекції, виведення формули для tgβ.

3-й рівень

1. Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Sinφ ,

y = R λ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №3

1-й рівень

1. Дайте визначення карти.

2. Чи середній радіус кривизни еліпсоїда в даній точці є :

а) середнім арифметичним із радіусів кривини меридіана і першого вертикала;

б) ---\\------- геометричним --------------------\\----------------------;

в) ---\\------- зваженим ---------------------------\\---------------------;

г) ---\\------ геометричним із радіусів кривизни меридіана і паралелі ?

3. Графік функції у = еx перетинає вісь координат під кутом:

а) 40(,    б) 45(,    в) 50(,    г) 0(,    д) 90(.

2-й рівень

1. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж першого головного напряму v1 = +100%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж другого головного напряму і його спотворення.

2. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 25(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.

3. Кут між меридіанами і паралелями в проекції. Умова ортогональності картографічної сітки.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Sinφ ,

y = R Sinλ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №4

1-й рівень

1. Чим карта відрізняється від інших зображень.

2. Що виражає  у формулі  = і - 900:

а) спотворення кута між меридіаном і паралеллю в зображенні (проекції);

б) відхилення кута між меридіаном і паралеллю в проекції від прямого;

в) спотворення кута між першим вертикалом і паралеллю в проекції.

3. Що можна обчислити за формулою: .

а) азимут першого головного напрямку в проекції для орієнтування еліпса спотворень;

б) азимут зображення дирекційного кута в проекції;

в) кут між меридіаном і будь-яким напрямом в проекції;

г) кут між зображеннями двох нормальних перерізів (в проекції).

2-й рівень

1. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж другого головного напряму v2 = -50%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж першого головного напряму і його спотворення.

2. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 45(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

3. Дослідження змін масштабу довжин в даній точці. Головні напрями.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R tgφ/2 ,

y = R λ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №5

1-й рівень

1. Що таке площина головного вертикалу?

2. Вздовж яких напрямків масштаби довжин є екстремальними:

а) вздовж меридіана і паралелі;

б) вздовж головних напрямків;

в) вздовж паралелей і першого вертикалу;

г) вздовж взаємних нормальних перерізів еліпсоїда.

3. Чи умовою рівнопроміжного зображення є :

а) а = b,  б) а = b = const ,  в) а = const,  b(const,  г) а ( const, b=const.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 60(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.

2. Спотворення площ у рівнокутній за характером спотворень проекції vp = -36%. Чому дорівнюють масштаби довжин вздовж меридіанів і паралелей.

3. Еліпс спотворень. Виведення формули для орієнтування еліпса tgβ0 .

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R tgφ/2 ,

y = R Sinλ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №6

1-й рівень

1. Які найбільш суттєві властивості карти.

2. (uv)(=? :

а) u(v + uv(;   б) u(v( + uv;   в) uv + vu;   г) u(v-uv(;    д) uv .

3. Що виражає собою рівність h = x(  y( - y(  x( = М r:

а) умову рівнокутного зображення,

б) умову рівновеликого (рівноплощового) зображення,

в) умову рівнопроміжкового зображення,

г) умову довільного зображення.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 35(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

2. Спотворення площ у рівнокутній за характером спотворень проекції vp = +69%. Чому дорівнюють масштаби довжин вздовж меридіанів і паралелей.

3. Формули зв’язку екстремальних масштабів з масштабами вздовж меридіанів і паралелей на основі положень Аполлонія.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R tgφ/2 ,

y = R tgλ/2.

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №7

1-й рівень

1. Що виражає ε у формулі: ε = і-90о.

2. Умова рівновеликого (еквівалентного) зображення земної поверхні в проекції.

3. Що виражає собою вираз:

а) картографічна сітка є ортогональною,

б) картографічна сітка не є ортогональною,

в) кут між меридіаном і паралеллю в проекції є прямий,

г) кут між меридіаном і паралеллю в проекції не є прямий.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 50(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

2. Спотворення площ у рівнокутній за характером спотворень проекції vp = +96%. Чому дорівнюють масштаби довжин вздовж меридіанів і паралелей.

3. Зміст загальногеографічних карт.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Sinφ ,

y = R λ Cosφ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №8

1-й рівень

1. В чому полягає наочність карти.

2. Обчисліть спотворення масштабів довжин вздовж меридіанів vm і паралелей vn в %, якщо m =1,25, n = 0,75.

3. Умова ортогональності картографічної сітки.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 50(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.

2. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж другого головного напряму v2 = -30%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж першого головного напряму і його спотворення.

3. Масштаб площ.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Cosφ Cosλ ,

y = R Cosφ Sinλ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №9

1-й рівень

1. В чому полягає метричність карти.

2. За яким із поданих нижче виразів можна обчислити спотворення форм W проекції :

1) W = ab, 2) W = a/b, 3) W = n/m, 4) W = nm, 5) W = n/a, 6) W = m/b ?

3. Графіком рівності  є:

а) еліпс, б) пряма, в) парабола, г) гіпербола.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 40(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

2. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж першого головного напряму v1 = +40%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж другого головного напряму і його спотворення.

3. Задачі математичної картографії.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Ctgφ/2 Cosλ ,

y = R Ctgφ/2 Sinλ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №10

1-й рівень

1. В чому полягає інформативність карти.

2. За якими формулами визначають масштаби вздовж меридіанів і паралелей для поверхні еліпсоїда.

3. Котрий із наведених нижче записів відповідає рівнокутовому зображенню:

а)  f0,  m = n;  б) f = 0, mn;  в) f = 0, a = b;  г) f = 0, m = n.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 40(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.

2. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж другого головного напряму v2 = -15%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж першого головного напряму і його спотворення.

3. Максимальне спотворення кутів.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R ln tg(45°+φ/2) ,

y = R λ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №11

1-й рівень

1. Обчисліть спотворення масштабів довжин вздовж меридіанів vm і паралелей vn в %, якщо m =1,5, n = 0,8.

2. Знайдіть спотворення площ vp в %, якщо а = 1,5 , b = 0,7.

3. Яке максимальне спотворення кутів ώ, якщо а = 1,2 , b = 0,8.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 60(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

2. В деякій точці проекції масштаби m, n, b відповідно дорівнюють 5/3, 5/4, 7/12. Визначіть значення масштабу a.

3.Класифікація географічних карт.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = 2R tg(45°-φ/2) Cosλ ,

y = 2R tg(45°-φ/2) Sinλ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №12

1-й рівень

1. В чому полягає однозначність карти.

2. За якими формулами визначають масштаби вздовж меридіанів і паралелей для поверхні кулі.

3. Котрий із наведених нижче записів відповідає рівнокутовому зображенню:

а)  f0,  m = n;  б) f = 0, mn;  в) f = 0, a = b;  г) f = 0, m = n.

2-й рівень

1. В проекції з ортогональною картографічною сіткою масштаб вздовж меридіана і паралелі в деякій точці проекції відповідно дорівнює 1.5 і 0.8. Визначити в % спотворення площі в цій точці.

2. Спотворення площ у рівнокутній за характером спотворень проекції vp = +21%. Чому дорівнюють екстремальні масштаби довжин.

3. Зв'язок картографії з іншими галузями науки та техніки.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = 2R Cosφ Cosλ /(1+ Sinφ),

y = 2R Cosφ Sinλ /(1+ Sinφ).

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №13

1-й рівень

1. В чому полягає безперервність карти.

2. Чи середній радіус кривизни еліпсоїда в даній точці є :

а) середнім арифметичним із радіусів кривини меридіана і першого вертикала;

б) ---\\------- геометричним --------------------\\----------------------;

в) ---\\------- зваженим ---------------------------\\---------------------;

г) ---\\------ геометричним із радіусів кривизни меридіана і паралелі ?

3. Графік функції у = еx перетинає вісь координат під кутом:

а) 40(,    б) 45(,    в) 50(,    г) 0(,    д) 90(

2-й рівень

1. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж першого головного напряму v1 = +11,1%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж другого головного напряму і його спотворення.

2. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 30(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

3. Складові частини картографії.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R tgφ secλ ,

y = R tgλ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №14

1-й рівень

1. Дайте визначення картографії як однієї з галузей науки.

2. Знайдіть спотворення площ vp в %, якщо а = 1,25, b = 0,8.

3. Яке максимальне спотворення кутів ώ, якщо а = 1,5, b = 0,5.

2-й рівень

1. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж другого головного напряму v2 = -10%. Визначіть величину екстремального масштабу довжин вздовж першого головного напряму і його спотворення.

2. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 25(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.

3. Карта і її властивості.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Sinφ ,

y = R Cosφ Sinλ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №15

1-й рівень

1. В чому полягає цілеспрямованість карти.

2. Що виражає  у формулі  = і - 900:

а) спотворення кута між меридіаном і паралеллю в зображенні (проекції);

б) відхилення кута між меридіаном і паралеллю в проекції від прямого;

в) спотворення кута між першим вертикалом і паралеллю в проекції.

3. Що можна обчислити за формулою: .

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 60(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.

2. Спотворення площ у рівнокутній за характером спотворень проекції vp = -51%. Чому дорівнюють масштаби довжин вздовж меридіанів і паралелей.

3. Рівно кутове та рівновелике відображення поверхні еліпсоїда на площині.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = 2R Sin(45°-φ/2) Cosλ ,

y = 2R Sin(45°-φ/2)  Sinλ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №16

1-й рівень

1. Як класифікуються галузі картографування за тематикою.

2. За якою формулою (-ми) можна обчислити в проекції масштаб площі р?

1. , 2. p=ab, 3. p=a/b, , , 6. i

3. Котра з наведених нижче формул є формулою частинного масштабу довжин?

1.  ;
2. ;

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 30(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.

2. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж першого головного напряму v1 = +35%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж другого головного напряму і його спотворення.

3. Загальні рівняння картографічних проекцій та їх аналіз.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Sinφ ,

y = R Cosφ tgλ/2 .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №17

1-й рівень

1. Що таке площина головного вертикалу?

2. Вздовж яких напрямків масштаби довжин є екстремальними:

а) вздовж меридіана і паралелі;

б) вздовж головних напрямків;

в) вздовж паралелей і першого вертикалу;

г) вздовж взаємних нормальних перерізів еліпсоїда.

3. Чи умовою рівнопроміжного зображення є :

а) а = b,  б) а = b = const ,  в) а = const,  b(const,  г) а ( const, b=cons

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 20(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

2. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж першого головного напряму v1 = +25%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж другого головного напряму і його спотворення.

3. Зображення поверхні еліпсоїда обертання і кулі на площині.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Sinφ,

y = R Sinλ.

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №18

1-й рівень

1. Які найбільш суттєві властивості карти.

2. (uv)(=? :

а) u(v + uv(;   б) u(v( + uv;   в) uv + vu;   г) u(v-uv(;    д) uv .

3. Що виражає собою рівність h = x(  y( - y(  x( = М r:

а) умову рівнокутного зображення,

б) умову рівновеликого (рівноплощового) зображення,

в) умову рівнопроміжкового зображення,

г) умову довільного зображення.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 20(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.

2. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж другого головного напряму v2 = -30%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж першого головного напряму і його спотворення.

3. Класифікація картографічних проекцій за характером спотворень.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Sinφ,

y = R λ.

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №19

1-й рівень

1. Що виражає ε у формулі: ε = і-90о.

2. Умова рівновеликого (еквівалентного) зображення земної поверхні в проекції.

3. Що виражає собою вираз:

а) картографічна сітка є ортогональною,

б) картографічна сітка не є ортогональною,

в) кут між меридіаном і паралеллю в проекції є прямий,

г) кут між меридіаном і паралеллю в проекції не є прямий

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 50(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

2. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж другого головного напряму v2 = -20%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж першого головного напряму і його спотворення.

3. Класифікація картографічних проекцій за видом нормальної сітки меридіанів і паралелей.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R tgφ/2,

y = R Sinλ.

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №20

1-й рівень

1. В чому полягає наочність карти.

2. Обчисліть спотворення масштабів довжин вздовж меридіанів vm і паралелей vn в %, якщо m =1,25, n = 0,75.

3. Умова ортогональності картографічної сітки.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 10(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.

2. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж другого головного напряму v2 = -15%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж першого головного напряму і його спотворення.

3. Виведіть загальну формулу масштабу довжин.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R ln tg(45°+φ/2),

y = R Sinλ.

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №21

1-й рівень

1. Обчисліть спотворення масштабів довжин вздовж меридіанів vm і паралелей vn в %, якщо m =0,75, n = 1,20.

2. Знайдіть спотворення площ vp в %, якщо а = 1,3 , b = 0,75.

3. Яке максимальне спотворення кутів ώ, якщо а = 1,25, b = 0,75.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 60(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

2. В деякій точці проекції масштаби m, n, b відповідно дорівнюють 5/3, 5/4, 7/12. Визначіть значення масштабу a.

3. Часткові масштаби довжин, площ та їх спотворення.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Sinφ,

y = R Sinλ.

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №22

1-й рівень

1. В чому полягає метричність карти.

2. За яким із поданих нижче виразів можна обчислити спотворення форм W проекції :

1) W = ab, 2) W = a/b, 3) W = n/m, 4) W = nm, 5) W = n/a, 6) W = m/b ?

3. Графіком рівності  є:

а) еліпс, б) пряма, в) парабола, г) гіпербола.

2-й рівень

1. В проекції з ортогональною картографічною сіткою масштаб вздовж меридіана і паралелі в деякій точці проекції відповідно дорівнює 1.3 і 0.9. Визначити в % спотворення площі в цій точці.

2. Спотворення площ у рівнокутній за характером спотворень проекції vp = +44%. Чому дорівнюють екстремальні масштаби довжин.

3. Еліпс спотворень. Виведення формули для орієнтування еліпса tgβ0 .

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R tgφ/2 ,

y = R tgλ/2.

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №23

1-й рівень

1. В чому полягає інформативність карти.

2. За якими формулами визначають масштаби вздовж меридіанів і паралелей для поверхні еліпсоїда.

3. Котрий із наведених нижче записів відповідає рівнокутовому зображенню:

а)  f0,  m = n;  б) f = 0, mn;  в) f = 0, a = b;  г) f = 0, m = n.

2-й рівень

1. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж першого головного напряму v1 = +25%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж другого головного напряму і його спотворення.

2. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 10(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

3. Формули зв’язку екстремальних масштабів з масштабами вздовж меридіанів і паралелей на основі положень Аполлонія.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Sinφ ,

y = R λ Cosφ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №24

1-й рівень

1. Обчисліть спотворення масштабів довжин вздовж меридіанів vm і паралелей vn в %, якщо m =1,25, n = 0,85.

2. Знайдіть спотворення площ vp в %, якщо а = 1,3 , b = 0,8.

3. Яке максимальне спотворення кутів ώ, якщо а = 1,4 , b = 0,7.

2-й рівень

1. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж другого головного напряму v2 = -20%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж першого головного напряму і його спотворення.

2. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 15(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.

3. Зображення азимута в проекції, виведення формули для tgβ.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R Cosφ Cosλ ,

y = R Cosφ Sinλ .

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут геодезії

Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

1-й модульний контроль

з курсу «Основи картографії»

для студентів базового рівня підготовки

6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Білет №25

1-й рівень

1. В чому полягає однозначність карти.

2. За якими формулами визначають масштаб площ р в проекції.

3. Котрий із наведених нижче записів відповідає рівнокутовому зображенню:

а)  f0,  m = n;  б) f = 0, mn;  в) f = 0, a = b;  г) f = 0, m = n.

2-й рівень

1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 60(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.

2. Спотворення площ у рівнокутній за характером спотворень проекції vp = -64%. Чому дорівнюють масштаби довжин вздовж меридіанів і паралелей.

3. Кут між меридіанами і паралелями в проекції. Умова ортогональності картографічної сітки.

3-й рівень

- Картографічна проекція задана рівняннями:

x = R tgφ/2 ,

y = R tgλ/2.

Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.

Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.

Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.

Завідувач кафедри			О.Л. Дорожинський

Екзаменатор			О.М. Іванчук