# Text boxes

## Влияние вредных выбросов ТЭС и ТЭЦ на атмосферу.

Атмосфера- воздушная среда. Является наиболее уязвимой составляю-

щей окружающей среды. Без нее невозможна жизнедеятельность чело-

века, существование и развитие животного и растительного мира,

так как в ней содержится основная часть кислорода воздуха, имеюще-

гося на планете. Атмосфере человеческой деятельностью причиняется

огромный и невосполнимый ущерб. Вследствие тесной и неразрывной

взаимосвязи всех природных составляющих окружающей среды, загряз-

нение атмосферы неизбежно отражается на других средах: гидросфе-

ре, литосфере, биосфере. Выбросы вредных веществ в атмосферу пос-

тоянно растут с ростом урбанизации, строительством новых заводов

и фабрик.

Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха происходит вследст-

вие выбросов в атмосферу вредных веществ при работе энергетических

установок, работающих на углеводородном топливе (бензин, керосин,

мазут, дизельное топливо, уголь).

Одним из основных и самых крупномасштабных источников загрязне-

ния атмосферы являются ТЭС и ТЭЦ. Основные компоненты, выбрасы-

ваемые в атмосферу при сжигании различных видов топлива- неток-

сичные углекислый газ (СО2) и водяной пар (Н2О). Кроме этого в возду-

шную среду выбрасываются такие вредные вещества, как оксиды серы,

азота, углерода, в частности угарный газ (СО), соединения тяжёлых

металлов, таких как свинец (Рв), сажа, углеводороды, несгоревшие час-

тицы твёрдого топлива, канцерогенный бензопирен (С20Н12).

При сжигании твёрдого топлива в котлоагрегатах ТЭС и ТЭЦ обра-

зуется большое количество золы, диоксида серы (SO2), оксидов азота.

Перевод установок на жидкое топливо уменьшает золообразование, но

практически не влияет на выбросы SO2, так как в мазуте содержится

менее 2% серы.

Современные ТЭС и ТЭЦ мощностью 2,4 млн. кВт. расходуют до 20 тысяч тонн угля в сутки и выбрасывают в атмосферу: 680 тонн SO2 и         SO3, 200 тонн оксидов азота, 120-240 тонн золы, пыли, сажи, (данные числовые значения приведены для процентного содержания серы в ис- ходном топливе 1,7% и при эффективности системы пылеулавливания

94-98 %.

Исследования показали, что вблизи мощных станций и централей, в

атмосферу выбрасывается 280-360 тонн SO2 в сутки. Максимальная

концентрация диоксида серы с подветренной стороны на расстояниях:

200-500, 500-1000, 1000-2000 метров соответственно составляет: 0,3-

4,9; 0,7-5,5; 0,22-2,8; мГ/м3. Из этого следует, что диоксид серы очень

##### Выполнил											       1

##### Проверил

## Выполнил												1

### Проверил

Выполнил     Рабогашвили Е.В.

Принял         Каракатова Н.Ф.

Влияние вредных выбросов

ТЭС и ТЭЦ на атмосферу

13

16