3

Введение.

Кузнецкий угольный бассейн – один из крупнейших каменноугольных бассейнов России.

Угледобывающие предприятия Кузбасса добывают более 2/3 коксующихся углей России.

Максимальный уровень добычи в Кузбассе был достигнут в 1988 году. С 1989 года наметилась устойчивая тенденция снижения добычи угля. Первые признаки стабилизации положения наметились в 1995 году по открытому способу добычи и добыче коксующихся углей.

Добыча коксующихся углей по Кузбассу в 1995 году составила 39,9 млн. тонн, что выше показателей 1994 года на 3,5 млн. тонн.

При общем снижении реализации угля, происходящем в последние годы, поставки кузнецкого угля являются наиболее устойчивыми. В 1995 году в целом по Кузбассу было отгружено потребителям 90,8 млн. тонн. При этом в 1995 году был не только полностью реализован добытый уголь, но и отгружено 2,4 млн. тонн со складов угольных предприятий. Это было достигнуто за счёт введения с августа 1995 года дифференцированных тарифов на перевозку угля, что позволило повысить конкурентоспособность дальнепривозных, прежде всего кузнецких углей. Снижение расходов потребителей на приобретение кузнецкого угля ежемесячно, начиная с сентября того же года, оценивается в 110 млрд. рублей.

Балансовые запасы угля Кузбасса категории A+B+C1 оцениваются в 58,8 млрд. тонн, что составляет 29,1% от общих запасов и почти 60% запасов каменных углей России. При этом запасы коксующихся углей составляют 30,7 млрд. тонн, или 77% от всех запасов страны.

Разведаны и подготовлены для промышленного освоения запасы объёмом 25,4 млрд. тонн, в том числе 12,4 млрд. тонн коксующихся углей.

4

Угли Кузбасса отличаются высоким качеством. Зольность угля – 8-22%, содержание серы - 0,3-0,6%, удельная теплота сгорания – 6000-8500 ккал/кг.

Вместе с тем, велика доля запасов, не соответствующих по своим параметрам мировым кондициям по горно-геологическим условиям залегания и качеству.

5

Изучение Кузнецкого угольного бассейна.

Первый этап изучения Кузбасса со времени его открытия в 1721 рудознатцем М. Волковым до начала 20 века характеризуется вначале эпизодическими находками отдельных обнажений коренных пород, угольных пластов, "горелых" пород. Достижением первого этапа изучения является близкое к современным границами оконтуривание русским геологом П.А. Чихачевым к 1845 году большой площади угленосных отложений, которую он назвал Кузнецким бассейном.

Второй этап (начало 20 в.) может рассматриваться как период планомерного геологического исследования и становления отдельных его направлений. Вначале иностранным акционерным обществом «Копикуз», а позднее - отечественными плановыми органами в Сибири предполагалось создание крупной угольной и металлургической промышленности, для чего требовалось выявление сырьевой базы. Изучение было начато в 1914 году группой геологов под руководством известного ученого, профессора Л.И. Лутугина. Они первые определили толщину угольных пластов, составили стратиграфическую схему бассейна. После гражданской войны геологические работы велись во все расширяющихся объёмах, но особенно они выросли с начала 1930-х, когда появились отечественные буровые станки. Если в 1930 – 1945 годах ежегодный объем разведочного бурения не превышал 100 тыс. погонных метров, то к 1954 он возрос до 360 тыс. погонных метров, а впоследствии – до 650 тыс. погонных метров. Происходило также интенсивное строительство новых угледобывающих предприятий, в результате чего добыча угля возросла с 0,8 млн.т. в 1913 до 57,7 млн.т. в 1955. Основными результатами научной деятельности второго этапа является выпуск двух монографий по геологическому строению

6

Кузбасса (1927, 1940), появление важнейших данных о качестве углей и закономерностях их изменения, по глубине залегания и месторождениям, установление более подробной стратиграфической схемы угленосных отложений, изучение тектоники месторождений.

Третий этап (середина 50-х) характерен существенной детализацией и углублением разведки геологического строения, вызванного повышенными требованиями угольной промышленности к степени разведанности месторождений в связи с широким внедрением механизации добычных работ. Ввиду выявившейся повышенной изменчивости геологических параметров и для поисков дефицитных коксующихся углей были увеличены также площадные поисковые работы и глубокое бурение.

Внедрение новой высокопроизводительной буровой техники и технологии (самоходные установки, гидротранспорт керна, съемные керноприемники и др.) позволило почти в два раза увеличить объемы разведки и значительно повысить эффективность изучения месторождений. Выполнен ряд фундаментальных методических работ по опробованию и оценке качества углей, по изучению газоносности, методике разведки и др. Применен расширенный комплекс исследований для корреляции угленосных отложений, что позволило существенно уточнить геологическое строение центральной части Кузбасса. Выполнены детальные исследования по достоверности геологических материалов, по нарушениям месторождений, закономерностям изменения качества углей. Завершена геологическая съемка масштаба 1:200000 и расширена съемка в масштабе 1: 5000 (выполнено 76%).

7

Экономико-географическое положение Кузбасса.

Кузнецкий угольный бассейн расположен главным образом в Кемеровской области, которая находится на Юго-востоке Западной Сибири, в Кузнецкой котловине, окаймлённой с Юго-запада Салаирским кряжем, с Юго-востока и Востока сходящимися отрогами Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау, на Северо-западе котловина сливается с Западно-Сибирской низменностью. Протяжение бассейна с Юго-востока на Северо-запад около 330 километров, ширина достигает 100 километров, общая площадь 26700 кв. километров. Наиболее крупными реками являются Томь и Иня – правые притоки Оби. Главные города – Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Сталинск.

Кузбасс – это вторая угольно-металлургическая база России. Помимо угольной и металлургической промышленности, в нём сосредоточены крупные предприятия коксохимической промышленности (Кемерово), машиностроения, электроэнергетики, металлургии (Кузнецкий металлургический комбинат и Западно-Сибирский завод в Новокузнецке, Беловский цинковый завод, Новокузнецкий алюминиевый завод). Города, шахты и заводы связаны между собой подъездными путями, имеющими выход на Сибирскую железнодорожную магистраль, а также Южно-сибирской и идущей в меридиональном направлении железной дорогой.

Административные границы Кемеровской области сухопутны. На севере она граничит с Томской областью, на востоке с Красноярским краем и республикой Хакассия. На юге границы проходят по главным хребтам Горной Шории и Салаирского кряжа с республикой Горный Алтай и

8

Алтайским Краем, на западе - по равнинной местности с Новосибирской областью.

Важной особенностью географического положения Кемеровской области является то, что она находится в глубине огромной части суши, значительно удалена от морей и океанов. Расстояние до ближайшего северного моря - Карского - почти 2000 км, до ближайшего теплого моря - Черного - более 4500км.

Население Кемеровской области составляет 3,2 млн. человек, из которых 2,8 млн. человек горожане.

Трудовые ресурсы области составляют 1799,5 тыс. человек, из них занято в народном хозяйстве - 87%, на учебе - 6,2 %.

На долю области приходится 18% произведенного национального дохода России.

Недра Кузбасса богаты полезными ископаемыми. В области разведаны крупные запасы марганцевых руд - 98,5 млн. тонн (67% запасов России), однако добыча их не ведется, а потребность России удовлетворяется за счет ввоза марганцевых руд, в основном, с Украины. Запасы железных руд составляют 999,2 млн. тонн (2% запасов России), фосфоритовых руд - 43,7 млн. тонн (0,6%), нефелиновых руд - 152,4 млн. тонн (3%), горючих сланцев - 43 млн. тонн (2%).

На долю угольной промышленности приходится 28 процентов от общего объема промышленного производства. Угольные запасы Кузбасса составляют 690 миллиардов тонн низкозольных каменных углей с содержанием серы 0,1-0,5% и представлены всеми известными в мире

9

марками и технологическими признаками коксующихся и энергетических углей.

Имеется 90 шахт и разрезов, объединённых в комбинаты Кузбассуголь, Прокопьевскуголь, Южкузбассуголь и Кемеровоуголь. В 1972 году ими было добыто 119 млн. тонн угля – в 150 раз больше, чем в 1913 и в 5,6 раз больше, чем в 1940 году. 42 – 45 % добываемых в Кузнецком угольном бассейне идёт на коксование. Основная часть углей (47 %) потребляется в Западной Сибири, около 20 % - на Урале, остальные в Европейской части страны и др. По размерам угледобычи Кузбасс занимает второе место в стране после Донбасса, но значительно превосходит его по горнотехническим и экономическим показателям. Максимальная глубина шахт не превышает 500 метров (средняя глубина около 200 м.). Средняя мощность разрабатываемых пластов 2,1 м., но до 25 % приходится на пласты свыше 6,5 м. Основную добычу дают шахты центральных и южных районов Кузбасса (Прокопьевско-Кисилёвский, Ленинск-Кузнецкий, Беловский, Томь-Усинский и др.). Производительность труда в Кузнецком угольном бассейне значительно выше, а удельные затраты капитальных вложений на тонну добычи и себестоимость угля ниже, чем в Донбассе. В Кузбассе действует также 9 шахт местной промышленности с общей добычей (1972) 2,8 млн. тонн энергетических углей.

Добыча угля ведётся как подземным, так и более прогрессивным – открытым и гидравлическим способами. Удельный вес открытой добычи угля составляет около 30 %, гидравлический – около 5 %. По объёму добычи открытым и гидравлическим способами Кузбасс занимает второе место в стране. Действуют 3 гидрошахты. В Прокопьевско-Кисилёвском угольном районе эксплуатируется станция подземной газификации угля. В бассейне действуют 25 углеобогатительных фабрик. На шахтах 180 механизированных комплексов, 365 комбайнов для очистных работ, около 200 проходческих

10

комбайнов, 446 погрузочных машин, около 12000 скребковых и ленточных конвейеров, 1731 электровоз и другие машины и механизмы. Все основные производственные технологические процессы добычи и транспортировки угля на шахтах механизированы. На разрезах 448 экскаваторов, более 80 электровозов, около 900 думпкаров, 300 бульдозеров, сотни подъёмных кранов, буровых станков, большегрузных автомобилей. Современные угольные шахты в Кузнецком угольном бассейне – крупные механизированные предприятия (например, имени В.И. Ленина в Междуреченске и шахтоуправление «Юбилейное» в Новокузнецке). Эти шахты-гиганты ежесуточно дают по 10 и более тысяч тонн угля. В перспективе добыча угля в Кузнецком угольном бассейне будет расти.

В 1999 году в области добыто 109 млн. тонн угля, в том числе 44 млн. тонн - коксующегося. В угольной промышленности региона занято более 200 тыс. человек. Добычей угля занимаются более 100 шахт и разрезов, его обогащением 17 обогатительных фабрик.

Ведущим способом добычи остается подземный механический. Крупнейшими предприятиями по подземной добыче являются акционерное общество шахта "Распадская", шахта имени Кирова, шахта Капитальная. Открытый способ обладает более высокой производительностью и низкой себестоимостью. Крупнейшими разрезами бассейна являются "Черниговец", "Красногорский", имени 50 лет Октября, "Сибиргинский", "Междуречье" и "Кедровский". С 1952 года в бассейне применяется гидравлический способ выемки угля. Шахты "Тырганская", "Юбилейная" и "Есаульская" - ведущие предприятия гидродобычи.

Подземная газификация угля в Кузбассе представлена Южно-Абинской станцией "Подземгаз". Объём переработки достиг 2 млн. тонн, что составило почти 4 млрд. куб. газа. Стоимость тонны условного топлива ниже, чем при добыче угля открытым способом.

11

Прирост добычи угля в бассейне будет идти за счет освоения наиболее благоприятных, в горно-геологическом и экономико-географическом отношениях, крупнейших месторождений: Уропско-Караканского и Ерунаковского.

Из новых угледобывающих районов наиболее перспективным является Ерунаковский угленосный район, где сосредоточены огромные запасы коксующихся (4 млрд.т.) и энергетических (4,7 млрд.т.) углей с благоприятными горно-геологическими условиями, пригодными для обработки как подземным, так и открытым способами с высокими технико-экономическими показателями.

Кузбасская энергосистема имеет суммарную мощность 4718 мВт. В её состав входят 8 электростанций: Томь-Усинская ГРЭС, Беловская ГРЭС, Южно-Кузбасская ГРЭС, Кемеровская ГРЭС, Новокемеровская ТЭЦ, Западно-Сибирская ТЭЦ, Кузнецкая ТЭЦ.

Параллельно с энергосистемой работают две блок-станции: ТЭЦ КМК и Юргинская ТЭЦ. Сетевое хозяйство энергосистемы имеет протяженность ЛЭП всех напряжений 32 тыс. км и 255 подстанций напряжением 35 кв. и выше, которые объединены в 4 предприятия электрических сетей: Восточные, Северные, Южные и Центральные.

Тепловые сети объединяют 323 км магистральных сетей и мазутную котельную.

Север области пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль, юг - Южносибирская. Кузбасс имеет прямое железнодорожное сообщение со всеми регионами страны. Кемеровское и Новокузнецкое авиапредприятия имеют прямые связи с десятками городов России и стран Содружества.

12

Крупнейшие угольные районы Кузбасса

| Наименование угольного района | Мелких пластов (в %) | Средних пластов (в %) | Крупных пластов (в %) | Количество пластов более 10 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анжерский | 34 | 52 | 14 | 0 |
| Араличевский | 12 | 40 | 48 | 1 |
| Байдаевский | 50 | 41 | 9 | 0 |
| Бачатский | 8 | 18 | 74 | 2 |
| Беловский | 74 | 25 | 1 | 0 |
| Бунгуро-Чумышский | 14 | 44 | 42 | 2 |
| Ерунаковский | 16 | 53 | 31 | 3 |
| Завьяловский | 62 | 29 | 9 | 0 |
| Кемеровский | 24 | 50 | 26 | 1 |
| Кондомский | 19 | 31 | 50 | 2 |
| Крапивинский | 55 | 39 | 6 | 0 |
| Ленинский | 23 | 54 | 23 | 2 |
| Мрасский | 13 | 27 | 60 | 4 |
| Плотниковский | 15 | 60 | 25 | 0 |
| Салтымаковский | 12 | 55 | 33 | 0 |
| Терсинский | 27 | 52 | 21 | 0 |
| Титовский | 36 | 47 | 17 | 0 |
| Томь-Устинский | 13 | 35 | 52 | 6 |
| Ускатский | 54 | 46 | 0 | 0 |

13

Заключение.

Кемеровская область отправляет во все экономические районы страны, а также в 80 стран мира, 1200 видов промышленной продукции, среди них: уголь, кокс, прокат, чугун, алюминий, цинк, ферросплавы, шифер, цемент, стекло, азотные удобрения, пластмассы, химические волокна, синтетические смолы, электротехническая продукция и продукция тяжелого машиностроения и другие.

По экономическому потенциалу Кемеровская область - крупный территориально-производственный комплекс Российской Федерации.

Небольшая по территории, компактная, с хорошо развитой сетью дорог, мощным многоотраслевым хозяйством Кемеровская область играет ведущую роль в экономике Сибири. Здесь сосредоточено около одной трети основных производственных фондов Западной Сибири.

Ведущая роль в развитии народного хозяйства области принадлежит топливно-энергетическому комплексу. Его основа - угольная промышленность и электроэнергетика.

Кемеровская область является крупнейшим индустриальным регионом, опорной базой для промышленного развития не только Сибири, но и всей страны. Сегодня на долю Кузбасса приходится 44% добычи каменных углей в России, более 70% от добычи всех коксующихся углей, а по целой группе марок особо ценных коксующихся углей - все 100%.

Кроме того, сегодня Кузбасс для России это: более 13% чугуна и стали, 23% сортового стального проката, более 11% алюминия и 17% кокса, 53% ферросилиция, 100% шахтных скребковых конвейеров.

14

Список литературы.

Ильичёв А.И. Кузбасс: Ресурсы, экономика, рынок. Кузбасс. Энциклопедия. – Т.1. – Кемерово: Кемеровский полиграфический комбинат, 1995.

Красильников Б.В., Трушина Г.С. Конкурентоспособность угледобывающих предприятий Кузбасса на внутреннем рынке: Учебное пособие. – Кемерово, 1995.

Морозова Т.Г. Территориально-производственные комплексы СССР: Учебное пособие. – М.: Издательство ВЗФЭИ, 1985.

Новая энергетическая политика России/под редакцией Шафранина Ю. – М.: Энергоатомиздат, 1995.

Размещение отраслей народного хозяйства РФ: Учебное пособие/Коллектив авторов под редакцией Морозовой Т.Г.; ВЗФЭИ. – М.: Экономическое образование, 1992.

Региональная экономика: Учебное пособие для вузов/под редакцией Морозовой Т.Г. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995.

«Большая Советская Энциклопедия» т.13/под редакцией Прохорова А.М., издательство 3-е «Советская Энциклопедия», М., 1973.

«Малая Советская Энциклопедия» т. 5/под редакцией Введенского Б.А., издательство «Большая Советская Энциклопедия», М., 1959.

План.

Введение…………………………………………………………………..3

Изучение Кузнецкого угольного бассейна………………………….......5

Экономико-географическое положение Кузбасса……………………...7

Крупнейшие угольные районы Кузбасса……………………………….12

Заключение………………………………………………………………..13

Список литературы……………………………………………………….14