«МАТИ»-РГТУ

им. К. Э. Циолковского

# тема: «Определение параметров p-n перехода»

Кафедра: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx"

## Курсовая работа

студент Хxxxxxxx X. X. группа XX-X-XX

дата сдачи

оценка

г. Москва 2001 год

Оглавление:

| 1. Исходные данные | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Анализ исходных данных | 3 |  |
| 3. Расчет физических параметров p- и n- областей | 3 |  |
| а) эффективные плотности состояний для зоны проводимости и валентной зоны | 3 |  |
| б) собственная концентрация | 3 |  |
| в) положение уровня Ферми | 3 |  |
| г) концентрации основных и неосновных носителей заряда | 4 |  |
| д) удельные электропроводности p- и n- областей | 4 |  |
| е) коэффициенты диффузий электронов и дырок | 4 |  |
| ж) диффузионные длины электронов и дырок | 4 |  |
| 4. Расчет параметров p-n перехода | 4 |  |
| a) величина равновесного потенциального барьера | 4 |  |
| б) контактная разность потенциалов | 4 |  |
| в) ширина ОПЗ | 5 |  |
| г) барьерная ёмкость при нулевом смещении | 5 |  |
| д) тепловой обратный ток перехода | 5 |  |
| е) график ВФХ | 5 |  |
| ж) график ВАХ | 6, 7 |  |
| 5. Вывод | 7 |  |
| 6. Литература | 8 |  |

| 1. Исходные данные |
| --- |
| 1) материал полупроводника – GaAs 2) тип p-n переход – резкий и несимметричный 3) тепловой обратный ток () – 0,1 мкА 4) барьерная ёмкость () – 1 пФ 5) площадь поперечного сечения ( S ) – 1 мм2 6) физические свойства полупроводника |
| Ширина запрещенной зоны, эВ | Подвижность при 300К, м2/В(с | Эффективная масса | Время жизни носителей заряда, с | Относительная диэлектрическая проницаемость |
|  | электронов | Дырок | электрона mn/me | дырки mp/me |  |  |
| 1,42-8 | 0,85-8 | 0,04-8 | 0,067-8 | 0,082-8 | 10-8 | 13,1-8 |
| 2. Анализ исходных данных |
| 1. Материал легирующих примесей: а) S (сера) элемент VIA группы (не Me) б) Pb (свинец) элемент IVA группы (Me) 2. Концентрации легирующих примесей: Nа=1017м -3, Nд=1019м -3 3. Температура (T) постоянна и равна 300К (вся примесь уже ионизирована) 4. – ширина запрещенной зоны 5. , – подвижность электронов и дырок 6. , – эффективная масса электрона и дырки 7. – время жизни носителей заряда |
| 8. – относительная диэлектрическая проницаемость |
| 3. Расчет физических параметров p- и n- областей |
| а) эффективные плотности состояний для зоны проводимости и валентной зоны б) собственная концентрация в) положение уровня Ферми (рис. 1) (рис. 2) |

| (рис. 1) | (рис. 2) |
| --- | --- |
| г) концентрации основных и неосновных носителей заряда |
| д) удельные электропроводности p- и n- областей |
| е) коэффициенты диффузий электронов и дырок |
| ж) диффузионные длины электронов и дырок |
| 4. Расчет параметров p-n перехода |
| a) величина равновесного потенциального барьера б) контактная разность потенциалов |

| в) ширина ОПЗ (переход несимметричный ( ) |
| --- |
| г) барьерная ёмкость при нулевом смещении д) тепловой обратный ток перехода |
| е) график ВФХ |  |
|  | – общий вид функции для построения ВФХ |

| ж) график ВАХ |
| --- |
|  | – общий вид функции для построения ВАХ |
| Ветвь обратного теплового тока (масштаб) |
| Ветвь прямого тока (масштаб) |
| Вывод. При заданных параметрах полупроводника полученные значения удовлетворяют физическим процессам: - величина равновесного потенциального барьера () равна , что соответствует условию >0,7эВ |
| - барьерная емкость при нулевом смещении () равна 1,0112пФ т.е. соответствует заданному ( 1пФ ) |
| - значение обратного теплового тока () равно 1,92(10-16А т.е. много меньше заданного ( 0,1мкА ) |
| Литература: 1. Шадский В. А. Конспект лекций «Физические основы микроэлектроники» 2. Шадский В. А Методические указания к курсовой работе по курсу «ФОМ». Москва, 1996 г. 3. Епифанов Г. И. Физические основы микроэлектроники. Москва, «Советское радио», 1971 г. |

# Text boxes

Eg

X

Ei

Ec

Ev

EF

Eg

EF

Ei

Ec

Ev

X