3. РІВНЯННЯ ДИНАМІКИ ОБ’ЄКТІВ КЕРУВАННЯ

3.1. Посудина постійного січення

при незалежності витрати рідини від її рівня

В посудину постійного січення безперервно поступає рідина з інтенсивністю  (рис. 3.1). Будемо вважати що інтенсивність витрат залежить лише від продуктивності помпи і може вважатися незалежною величиною. Вхідними величинами будуть:  – інтенсивність надходження рідини і  – інтенсивність витрат. Вихідною або керованою величиною буде рівень рідини . Згідно закону збереження речовини зміну об’єму рідини  в посудині можна записати у вигляді диференціального рівняння

.                                             (3.1)

У свою чергу об’єм  можна виразити через площу поперечного січення посудини  і рівень рідини : . Тоді згідно рівняння (3.1), маємо

.                                             (3.2)

Рівняння (3.2) пов’язує вихідну і вхідну величини об’єкту керування тому його називають повним рівнянням динаміки об’єкту керування.

Будемо вважати, що вхідні величини починають змінюватися з моменту , а при  є постійними і дорівнюють таким початковим умовам , , при яких об’єкт керування знаходиться в стані рівноваги. Це в свою чергу означає, що рівень рідини при  не змінюється і дорівнює величині . В цьому випадку стан рівноваги об’єкту керування, згідно виразу (3.2) описується рівнянням

.                                               (3.3)

Оскільки площа поперечного перерізу посудини  і вхідні величини ,  не залежать безпосередньо від рівня рідини , то рівняння стану об’єкту керування (3.2) лінійне і не вимагає додаткової лінеаризації. Виразимо вхідні і вихідну величини через величини змінних, що відповідають стану рівноваги та їх абсолютні прирости:

;   ;   .               (3.4)

Тоді рівняння стану (3.2) з врахуванням співвідношень (3.4) набуде вигляду

,                            (3.5)

а з врахуванням (3.3), отримаємо

.                                        (3.6)

Ми записали рівняння динаміки об’єкту в абсолютних приростах. Його можна подати і у відносних приростах, для цього введемо позначення відносних приростів змінних

;   ;   .                                 (3.7)

Тоді рівняння стану (3.6) з врахуванням (3.7) набуде вигляду

,                                                 (3.8)

де згідно (3.3) . Величини  – безрозмірні, а коефіцієнт при похідній  має розмірність часу, тому його називають сталою часу і позначають через

.                                                   (3.9)

Враховуючи, що , тоді .

Для визначення передатної функції об’єкту керування запишемо зображення за Лапласом рівняння (3.9). Для цього зробимо заміну , тоді

.                                         (3.10)

Передатна функція згідно (3.10) буде

.                                             (3.11)

Підставивши  отримаємо вираз для АФХ об’єкту

.                                              (3.12)

Це означає, що ДЧХ, УЧХ, АЧХ та ФЧХ будуть визначатися співвідношеннями

.               (3.13)

3.2. Посудина змінного січення

при незалежності витрати рідини від її рівня

Нехай посудина має форму конусу (див. рис. 3.2), тоді в цьому випадку радіус поверхні рідини можна виразити через рівень рідини та кут конусу посудини, а саме

,   (3.14)

а об’єм рідини в посудині визначається за формулою

.                                       (3.15)

Підставивши (3.15) в (3.1) отримаємо

.                                      (3.16)

Рівняння (3.16) нелінійне, бо коефіцієнт біля похідної керованої величини залежить від миттєвого значення цієї величини. Рівняння стану рівноваги при  (  ) тотожне рівнянню (3.3).

Виконати лінеаризацію рівняння (3.16) з допомогою ряду Тейлора неможливо, так як нелінійний член є коефіцієнтом при похідній керованої величини. Тому в околі значення рівня рідини  коефіцієнт при похідній вважають величиною постійною, що суттєво звужує зону дії лінеаризованого рівняння

.                                      (3.17)

Беручи до уваги вираз (3.14) для радіусу поверхні рідини, рівняння (3.17) можна записати у вигляді

.                                         (3.18)

Враховуючи, що , тоді

,                                         (3.19)

що тотожно рівнянню (3.2). Тому всі решта рівняння будуть збігатися з виразами (3.8), (3.9). Однак, отримані рівняння будуть наближено справедливими лише при малих відхиленнях біжучого значення рівня рідини від значення .

3.3. Посудина постійного січення

при залежності витрати рідини від її рівня

В даному випадку витрата рідини залежить від прохідного січення , яке змінюється за допомогою вентиля, що встановлений у вихідному трубопровіднику. При цьому інтенсивність витрат рідини залежить від керованого рівня рідини .

Згідно положень гідравліки

,                                         (3.20)

де  – вагова витрата (кГ/сек);  – коефіцієнт в’язкості рідини;  – прохідне січення (см2);  – прискорення вільного падіння (м/сек2);  – питома вага рідини (кГ/м3);  – перепад тисків на гідравлічному опорі (кГ/см2).

Об’ємна витрата рідини визначається за формулою

.                                  (3.21)

Тиск  наближено дорівнює тиску на дно посудини

(3.22)

де ,  – рівень рідини, що вимірюється відповідно в см і м.

Виразивши інтенсивність витрат в см3/сек і вважаючи, що вихідний трубопровід працює на відкритий злив, тобто  з рівнянь (3.21), (3.22) отримаємо вираз залежності витрати рідини від її рівня

.                                      (3.23)

Виразивши прохідне січення вентиля в м2, тобто , згідно рівняння (3.23) отримаємо

.                           (3.24)

Позначивши , отримаємо

.                                                 (3.25)

З врахуванням (3.25) рівняння (3.2) набуде вигляду

.                                            (3.26)

Вважаючи, що при , отримаємо рівняння рівноваги

.                                                 (3.27)

Як випливає з рівняння (3.25) витрата рідини є нелінійною функцією. Лінеаризуємо її шляхом розкладу в ряд Тейлора функції двох змінних

.                            (3.28)

Вважаючи, що при , запишемо вираз (3.26) з врахуванням лінеаризації (3.28)

(3.29)

З врахування (3.27), отримаємо

(3.30)

Рівняння (3.30) є рівнянням динаміки розглядуваного об’єкту в абсолютних приростах. Для запису його у відносних приростах введемо такі змінні

(3.31)

Підставляючи абсолютні прирости (3.31) в рівняння (3.30), отримаємо:

.                              (3.32)

Розділивши (3.32) на  і враховуючи (3.27) отримаємо кінцевий вираз рівняння динаміки розглядуваного об’єкту керування у відносних приростах

,                                             (3.33)

де  – стала часу.

Визначимо передатну функцію об’єкту за вхідною дією . Зображення за Лапласом рівняння (3.33) має вигляд

,                                 (3.34)

Передатна функція згідно (3.34) буде

.                                        (3.35)

Підставивши  отримаємо вираз для АФХ об’єкту

.                              (3.36)

Це означає, що ДЧХ, УЧХ, АЧХ та ФЧХ будуть визначатися співвідношеннями

,   (3.37)

де .

3.4. Електричний нагрівний елемент

На рис. 3.4 зображена схема електричного нагрівного елементу з опором , що живиться напругою  через резистор керування . Керованою величиною є температура пічки . В даній схемі керуючою величиною є опір , а збурюючими величинами є напруга мережі , температура оточуючого середовища  та опір нагрівника .

Згідно закону збереження енергії

,                                               (3.38)

де  – підведена теплова енергія;  – енергія, затрачувана на зміну теплового стану нагрівника;  – енергія, що відводиться від об’єкту керування в оточуюче середовище. Вважаючи, що за безмежно малий інтервал часу  напруга мережі , опори нагрівника  та резистора керування  залишаються незмінними, можна визначити підведену за цей час енергію

(3.39)

де  – струм, що протікає по нагрівнику.

## В свою чергу

(3.40)

де  – питома теплоємність матеріалу об’єкту;  – маса об’єкту;  – зміна температури.

Енергія, що відводиться від об’єкту в оточуюче середовище, визначається витратами на теплопередачу, конвекційний відвід тепла і випромінювання

(3.41)

де  – коефіцієнт тепловіддачі;  – еквівалентна поверхня тепловіддачі; – коефіцієнт випромінювання;  – еквівалентна поверхня випромінювання.

;     ,                   (3.42)

де  – реальна поверхня об’єкту;  – температура на поверхні об’єкту;  – відповідно, коефіцієнти тепловіддачі і випромінювання поверхні пічки.

Підставивши (3.39), (3.40), (3.41) в (3.38) і поділивши результат на  отримаємо рівняння динаміки електричного нагрівного елементу

.              (3.43)

Стала часу дорівнює . Вважаючи, що при   з виразу (3.43) отримаємо

.                   (3.44)

Виконаємо лінеаризацію нелінійних членів

(3.45)

(3.46)

Замінивши в лінійних членах (3.43)  і підставивши (3.45), (3.46) в (3.43) з врахуванням рівняння стану рівноваги (3.44), отримаємо рівняння динаміки електричного нагрівного елементу в абсолютних приростах

,                      (3.47)

де

;

.

Поділивши (3.47) на  отримаємо

,                      (3.48)

де  .

Для запису рівняння динаміки у відносних приростах, введемо позначення відносних змінних

(3.49)

Підставивши (3.41) в (3.40) і поділивши отриманий результат на , отримаємо

,                                    (3.50)

де .

Рівняння динаміки в загальному випадку складається за умови зміни всіх вхідних величин. Якщо деякі вхідні величини постійні, отримуємо частковий варіант рівняння динаміки з загального виразу шляхом прирівнювання відповідних приростів вхідних величин до нуля. Так, при постійності оточуючого середовища  і опору нагрівника  маємо  тоді рівняння динаміки (3.50) набуде вигляду

.                                             (3.51)

Визначимо передатну функцію об’єкту за керуючою величиною . Зображення за Лапласом рівняння (3.51) має вигляд

,                                     (3.52)

Передатна функція згідно (3.52) буде

.                                          (3.53)

Підставивши  отримаємо вираз для АФХ об’єкту

.                              (3.54)

Це означає, що ДЧХ, УЧХ, АЧХ та ФЧХ будуть визначатися співвідношеннями

,   (3.55)

де .

3.5. Генератор постійного струму, що працює в ненавантаженому режимі

В ненавантаженому режимі вихідною (керованою) величиною генератора є його електрорушійна сила , що залежить від швидкості обертання ротора , напруги живлення кола збудження  і керуючого опору  кола збудження. Причому, струм збудження , який залежить від двох останніх вхідних величин, нелінійно перетворюється в потік збудження . Останній безпосередньо впливає на е.р.с.  генератора (рис. 3.5). В генераторі відбувається ряд перетворень одних вхідних величин в проміжні, далі сумісно з іншими вхідними величинами – в вихідну. Тому доцільно розбити об’єкт керування на ланки і розглядати їх рівняння динаміки. Можна виділити наступні їх перетворення:

- ланка перетворення  і  в струмі ;

- ланка нелінійного безінерційного перетворення  в потік ;

- ланка перетворення потоку  і швидкості обертання ротора  в е.р.с. .

Перше перетворення за наявності в контурі збудження індуктивності  описується рівнянням

.                                        (3.56)

Перетворення струму  в потік  описується рівнянням

,                         (3.57)

де  – число витків обмотки збудження;  – магнетний опір магнетопровідника потоку збудження;  – довжина магнетних силових ліній в магнетопровіднику і повітряному проміжку відповідно;  – січення магнетопровідника і повітряного проміжку відповідно;  – магнетна проникненість повітря;  – відносна магнетна проникненість матеріалу магнетопровідника, що залежить від струму збудження , причому .

Перетворення і  в е.р.с. визначається співвідношенням

,                                                  (3.58)

де  – постійний конструктивний коефіцієнт.

Вважаючи, що в початковому стані рівноваги, тобто при t<0, значення змінних були рівними , отримаємо при підстановці цих значень в повну систему рівнянь (3.56), (3.57), (3.58) рівняння стану рівноваги

,                                               (3.59)

,                                         (3.60)

.                                               (3.61)

Виконаємо лінеаризацію нелінійних членів повної системи рівннянь. В рівнянні (3.56) нелінійними є обидва члени, так як , а змінними одночасно є  і .

Лінеаризацію члена  виконуємо шляхом заморожування значення індуктивності , що відповідає струму збудження . При цьому

.

Умова постійності  еквівалентна умови постійності значення відносної магнетної проникності . Якщо нелінійна залежність  (рис. 3.6) задана графічно, тоді значення  можна знайти при відомому числі витків обмотки збудження з виразу:

,                                               (3.62)

де  – кут нахилу дотичної до кривої  в точці , так як при графічній лінеаризації залежність  рівняння (3.57) в абсолютних приростах можна записати у вигляді:

.                                          (3.63)

Нелінійний добуток двох змінних  лінеаризується за допомогою ряду Тейлора

.                            (3.64)

Лінеаризація рівняння (3.57) обумовлена умовою постійності , тобто постійності . Вона виконується графічним шляхом на основі зміни кривої  в точці . При цьому згідно ряду Тейлора

,     (3.65)

причому .

Лінеаризація рівняння (3.58) виконується шляхом розкладу виразу е.р.с. в ряд Тейлора двох змінних

.                     (3.66)

Вважаючи, що всі змінні з моменту  мають прирости, тобто при

(3.67)

Можемо записати лінеаризовану систему об’єкту з врахуванням абсолютних приростів

(3.68)

Виключивши змінні ,  отримаємо рівняння динаміки об’єкту керування в абсолютних приростах

,                  (3.69)

де  – стала часу кола збудження;

.

Введемо відносні прирости

;   ;   ;   .

Запишемо рівняння динаміки (3.57) у відносних приростах

,                            (3.70)

де   ;   ;

Зображення за Лапласом рівняння (3.70) має вигляд

,                 (3.72)

Даний об’єкт має дві керуючі величини опір кола збудження  і швидкість обертання ротора . Передатна функція за вхідною дією  згідно (3.72) буде

.                                      (3.73)

Натомість передатна функція за вхідною дією  є постійною величиною

.                                              (3.74)

Це означає, що швидкість обертання ротора генератора безінерційно перетворюється у вихідну е.р.с.

Підставивши в (3.73)  отримаємо вираз для АФХ об’єкту за вхідною дією

.                              (3.75)

Це означає, що ДЧХ, УЧХ, АЧХ та ФЧХ будуть визначатися співвідношеннями

, (3.76)

де .

3.6. Генератор постійного струму, що працює на активне навантаження

На рис. 3.7 зображена еквівалентна схема контуру навантаження генератора, де  – напруга на навантажені зі змінним опором ;  – вихідні опір і індуктивність генератора. Керованою величиною є напруга , основним збурюючим фактором є опір . Вважаємо, що  – є величинами постійними. Структурну схему можна зобразити сполученням двох узагальнених ланок: перша перетворює  в е.р.с. , а друга –  і  в напругу  (рис. 3.8).

Рівняння контуру навантаження генератора, буде

,   .                            (3.77)

Рівняння стану рівноваги контуру навантаження при , буде

.                                            (3.78)

В рівнянні (3.77) нелінійними є члени, що залежать від струму , який в свою чергу є функцією двох змінних. Виконаємо лінеаризацію виразу (3.77) для струму :

.                      (3.79)

Запишемо лінеаризоване рівняння (3.77) з урахуванням абсолютних приростів

(3.80)

Виключивши з лінеаризованого рівняння (3.80) рівняння стану рівноваги (3.78), отримаємо рівняння динаміки контуру навантаження записаного в абсолютних приростах

(3.81)

Визначимо з (3.81)  і підставимо отриманий результат в рівняння (3.69), отримаємо

(3.82)

де  – стала часу контуру навантаження генератора;

;   ;   .

Рівняння (3.82) є рівнянням динаміки генератора постійного струму в абсолютних приростах навантаженого на активний опір. Ввівши позначення відносних змінних ,  і враховуючи раніше введені позначення інших відносних змінних в (3.70), запишемо рівняння (3.82) у відносних приростах

(3.83)

де   ;   ;   ;   .

Рівняння (3.70) є частковим випадком рівняння (3.83). Так, при  стала часу  і коефіцієнт  стають рівними нулю.

Знайдемо зображення за Лапласом рівняння (3.83)

(3.84)

З рівняння (3.84) можна знайти передатні функції за усіма вхідними діями. Зокрема, передатна функція за швидкістю обертання ротора генератора буде мати вигляд

(3.85)

Підставивши в (3.85)  отримаємо вираз для АФХ об’єкту за вхідною дією

.                         (3.86)

Цей запис є тотожним виразу (2.71), де

(3.87)

Тоді частотні характеристики об’єкту за вхідною дією  будуть визначатися виразами (2.74) – (2.77) з урахуванням позначень (3.87).

Визначимо передатну функцію за опором навантаження генератора

.                  (3.87)

Підставивши в (3.87)  отримаємо вираз для АФХ об’єкту за вхідною дією

.                         (3.88)

Тоді позначення виразу (2.71) будуть мати вигляд

(3.89)

3.7. Рівняння динаміки гідротурбіни

У багатьох випадках для об’єкту регулювання неможливо скористатися експериментальними характеристиками для рушійного моменту двигуна  та моменту опору . Тоді можна отримати лінійні диференціальні рівняння об’єкту регулювання користуючись аналітичними виразами. Покажемо це на прикладі гідравлічної турбіни, схема якої зображена на рис. 3.9.

Вода з водоймища 1 через канал 2 поступає до колеса гідротурбіни 4. Кількість води регулюється направляючим апаратом 3. На валу гідротурбіни розміщений турбогенератор 5. Витік води відбувається через канал 6.

Згідно рівняння Даламбера опишемо рух ротора гідротурбіни

.                                          (3.90)

Рушійний момент двигуна залежить від швидкості  течії води у каналі, величини  отвору направляючого апарату 3 і кутової швидкості  обертання колеса гідротурбіни, а саме

,                                              (3.91)

де  – коефіцієнт, що залежить від конструкції гідротурбіни.

Рівняння (3.91) є нелінійним. Лінеаризацію його з допомогою розкладу в ряд Тейлора за змінними . При цьому будемо вважати, що швидкість течії води в каналі постійна, тоді

,                           (3.92)

де . Рівняння (3.92) запишемо у вигляді

.                                      (3.93)

Момент опору запишемо у вигляді

,                                             (3.94)

де  – усталений момент опору на валу гідротурбіни;  – момент від зміни навантаження на гідротурбіні за рахунок миттєвого підключення або відключення споживачів електроенергії. Для впевненості будемо вважати, що частина навантаження відключилася, тоді в рівняння (3.90) можна підставити залежності (3.93), (3.94)

.                        (3.95)

В усталеному режимі , тоді рівняння турбіни в абсолютних приростах буде

.                                  (3.96)

Номінальними значеннями для турбіни будемо вважати наступні ,  і . Тоді рівняння (3.96) розділимо на  і запишемо у вигляді

.                              (3.97)

Введемо позначення відносних приростів змінних

; ; ;

Тоді рівняння (3.97) можна записати у вигляді

,                                              (3.98)

де  – стала часу гідротурбіни.

Передатні функції за обома вхідними діями будуть рівними між собою. Зображення за Лапласом рівняння (3.98) має вигляд

,                                 (3.99)

Передатна функція згідно (3.99) буде

.                                       (3.100)

Підставивши  отримаємо вираз для АФХ об’єкту

.                              (3.101)

Це означає, що ДЧХ, УЧХ, АЧХ та ФЧХ будуть визначатися співвідношеннями

,   (3.102)

де .

3.8. Рівняння динаміки руху літака

Рух літака у вертикальній площині описується двома рівняннями сил та одним рівнянням моментів. Всі сили, що діють на літак, зведемо до центру мас (точка О, рис. 3.10), а моменти – до моментів відносно поперечної осі літака, що проходить через точку О. При складанні рівнянь будемо користуватися наступними допущеннями:

- вплив дії потоку від крила на закрилки літака незначний і ним можна знехтувати;

- коливання кутової швидкості поперечної осі на величину аеродинамічної не впливають;

- впливом похибок стабілізації по крену можна знехтувати;

- моменти, що створюються силою тяги двигуна, можна не враховувати.

Тоді рівняння проекції сил на дотичну до траєкторії руху літака (вісь OV) буде мати вигляд

,                             (3.103)

де  – маса літака;  – сила тяги двигуна, напрямлена по вісі Ох;  – площа крилів літака;  – відповідно кути вектору швидкості і руху;  – щільність повітря;  – прискорення вільного падіння.

Складемо рівняння сил, що діють на літак по нормалі до траєкторії його руху:

,                          (3.104)

де  – коефіцієнт підіймальної сили.

Рівняння моментів відносно поперечної вісі Oz запишемо у вигляді

,                                      (3.105)

де  – момент інерції літака відносно вісі z;  – середня аеродинамічна хорда крила;  – кут тангажу;  – коефіцієнт моменту всіх сил, що діють на літак;  – кут відхилення керма висоти.

До рівнянь аеродинаміки добавимо залежність, що пов’язує кутові параметри літака

.              (3.106)

Параметри  залежать від швидкості руху літака.

Типові графіки залежностей  від числа  показані на рис. 3.11. Число  – це відношення швидкості руху до швидкості звуку. В залежності від умов руху (числа  і висоти руху ) змінюються тягові характеристики турбореактивного двигуна. На рис. 3.12 показані криві зміни тяги турбореактивного двигуна від  і . Залежності (3.103) – (3.105) при врахуванні графіків, наведених на рис. 3.11, 3.12, є нелінійними рівняннями зі змінними коефіцієнтами. Безпосереднє їх використання для аналізу систем керування літаком викликає значні складності. Для їх усунення застосовують метод лінеаризації, при якому рівняння динаміки руху літака розглядають в абсолютних приростах.

Опорну траєкторію можна визначити методом чисельного інтегрування наступної системи рівнянь

.     (3.107)

Розв’язуючи цю систему рівнянь, отримуємо опорні параметри руху літака при  і . Останнє співвідношення справедливе лише на певній ділянці руху (рис. 3.12). Опорні параметри траєкторії будуть  і . Тоді рівняння динаміки руху літака (3.103) – (3.105) можна записати в абсолютних приростах, а саме

(3.108)

Підставивши співвідношення (3.108) в рівняння (3.103) – (3.105). Тоді, нехтуючи величинами другого та вищого порядку малості, отримаємо наступні рівняння в абсолютних приростах зі змінними коефіцієнтами, тобто

(3.109)

де

Контрольні запитання.

- Яким порядком рівнянь описується посудина постійного січення?

- Які складові має енергія, що відводиться від електричного нагрівного елементу?

- Чим визначається стала часу електричного нагрівного елементу?

- Які основні перетворення фізичних величин відбуваються в генераторі постійного струму?

- Яким порядком рівнянь описується ненавантажений генератор постійного струму?

- Яким порядком рівнянь описується генератор постійного струму навантажений активним опором?

- Від чого залежить рушійний момент гідротурбіни?

- Яким порядком рівнянь описується гідротурбіна?

- Які допущення приймаються при складанні рівнянь динаміки літака?

# Text boxes

помпа

Рис. 3.1. Посудина постійного січення

Рис. 3.2. Посудина змінного січення

помпа

вентиль

Рис. 3.3. Посудина з регульованою витратою рідини

RН

to

Рис. 3.4.Схема електричного нагрівного елементу

Рис. 3.5. Схема генератора

Рис. 3.6. Залежність

1

2

Рис. 3.7. Еквівалентна схема

контуру навантаження

Рис. 3.8. Структурна схема контуру навантаження

1

2

3

4

5

6

Рис. 3.9. Схема гідравлічної турбіни

Рис. 3.10. Схема руху літака

0,05     0,25

-0,05

0,5          1,0           1,5          2,0

Рис. 3.11. Типові графікі залежностей параметрів  від швидкості руху літака

0,5             1,0            1,5

Рис. 3.12. Залежності тяги руху літака від висоти і його швидкості