МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІКТА

кафедра БІТ

# ЗВІТ

# до лабораторної роботи № 4

# СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИГНАЛІВ

з навчальної дисципліни:

“Основи теорії кіл, сигнали та процеси

в комп’ютерних системах та мережах, частина 2”

Виконав:

студент групи БІ-21

Боднарук Сергій

Прийняв:

Костів Ю.М.

Львів – 2011

МЕТА РОБОТИ

Дослідити вплив диференцюючих та інтегрувальних ланок на проходження сигналів.

ТЕОРЕТИЧНИЙ ВСТУП

RC-ланка зображена на рис.1.

Рис.1. Принципова схема RC-ланки.

Подамо на вхід напругу, яка описується виразом       , з початковими умовами , , .

Після проходження імпульсу напруга та струм набудуть такого вигляду:

(1),                 (2),                         (3)

Де - час релаксації.

Диференційної називають таку ланку(див.рис.1), сигнал на виході якої має значення, пропорційні в кожний момент часу похідній від вхідного сигналу:

(4).

Якщо за пристрій диференціювання взяти конденсатор з ємністю С то вихідний струм описується законом:

(5),

Тобто струм пропорційний похідній від Uвх(t).

Інтегрувальною ланкою називають чотириполюсник, сигнал на виході якого пропорційний інтегралу від вхідного сигналу:

(6).

На рис.2. наведено інтегрувальну ланку:

Рис.2. Принципова схема інтегрувальної RC-ланки.

Для інтегрувальної ланки:

або                        .

### ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Синтезую схему рис.3.а), за допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8(MC8). Використовую  джерело напруги V1(Pulse source ): задаю прямокутний імпульс з параметрами амплітуда А=10В, період повторення Т=0,5 мс, тривалість імпульсу .

- Параметри елементів визначити з табл..1 у відповідності до номера варіанту.

- За допомогою системи моделювання перехідних процесів(рис. 4) дослідити вплив RC- ланцюга на проходження сигналу. Графіки подати у звіт.

- Дослідити вплив зміни окремо R та C  і одночасно RC на проходження сигналу. Для цього необхідно скористатися функцією ПО шагам. Зробити висновки. Графіки подати у звіт.

- За допомогою системи моделювання частотних характеристик (рис. 7) побудувати АЧХ та ФЧХ диф. ланцюга. Графіки подати у звіт.

- Синтезувати схему рис.3.б), за допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8(MC8). Використати  джерело напруги V1(Pulse source ): задати прямокутний імпульс з параметрами амплітуда А=10В, період повторення Т=0,5 мс, тривалість імпульсу .

- За допомогою системи моделювання перехідних процесів(рис. 4 ) дослідити вплив RC- ланцюга на проходження сигналу. Графіки подати у звіт.

- Дослідити вплив зміни окремо R та C  і одночасно RC на проходження сигналу. Для цього необхідно скористатися функцією ПО шагам. Зробити висновки. Графіки подати у звіт.

- За допомогою системи моделювання частотних характеристик (рис. 7) побудувати АЧХ та ФЧХ інтегр. ланцюга. Графіки подати у звіт.

### а)                                                   б)

Рис.3.  а) диференцююче коло , б) інтегруюче коло .