Тема:  Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків.

Мета: навчити учнів основним поняттям про діелектрики та їх     будову; про види діелектриків та їх поляризацію. Ввести нову фізичну величину – діелектричну проникливість. Розвивати уміння учнів застосовувати набуті знання при розв”язуванні задач.

Тип уроку: комбінований.

Метод: опитування, лекція, робота з візуальним опорним конспектом, розв”язування задач.

Обладнання: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев Фізика: підруч. для 10 кл.; С.У. Гончаренко Фізика: 10 кл.; візуальний опорний конспект; кодоскоп; А.П. Римкевич, П.А. Римкевич Збірник задач з фізики.

ХІД  УРОКУ:

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Питання до учнів: 1. В чому суть явища електростатичної індукції?

2. Чому дорівнює напруженість електростатичного поля всередині провідника? 3. В чому суть електростатичного захисту? 4. Чому дорівнює електричний заряд всередині провідника?

ІІ. Оголосити тему, мету та завдання уроку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вивчення даної теми повинно поглибити поняття електричного поля в середовищі; продовжити формування наукових знань про будову речовини; розвинути вміння учнів порівнювати, знаходити спільне й окреме у фізичних явищах.

IV. Первинне сприймання та усвідомлення нового матеріалу.

План:

- Електричні властивості нейтральних атомів і молекул. Види діелектриків.

- Поляризація діелектриків.

- Діелектрична проникливість.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Використовуючи візуальний опорний конспект, повторити основні поняття розглянуті на уроці та розв”язати задачі.

VІ. Підсумок уроку та завдання додому.

- Підсумок уроку.

- Оцінити роботу учнів на уроці.

- Завдання додому: § 43, 44 (по стар. підр. § 46, 47), № 722 (Р).

Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків.

План:

- Електричні властивості нейтральних атомів і молекул. Види діелектриків.

- Поляризація діелектриків.

- Діелектрична проникливість.

1.  Діелектрик або ізолятор складається з нейтральних атомів або молекул. Електрони і ядра в нейтральному атомі зв”язані між собою і не можуть переміщатися під дією поля по всьому об”єму тіла, як вільні заряди провідника. Всередині діелектрика може існувати електричне поле.

Розглянемо атом водню. Додатній заряд зосереджений в центрі атома. Електрон рухається навколо ядра з великою швидкістю: один оберт за 10 –15 с. Це дає підставу вважати, що центр розподілу від”ємного заряду припадає на середину атома, тобто збігається з додатньо зарядженим ядром.

Тепер розглянемо молекулу кухонної солі NaCl. Атом Na має один валентний електрон, слабо зв”язаний з атомом, а Cl – сім валентних електронів. Під час утворення молекули Cl захоплює валентний електрон Na. Обидва нейтральні атоми перетворились на систему з двох іонів протилежних знаків.

Центр розподілу додатнього заряду припадає на іон натрію, а від”ємного на іон хлора, тобто утворюється електричний диполь (твердий).

Електричним диполем наз. нейтральну в цілому систему двох однакових за модулем і протилежних за знаком точкових зарядів, що перебувають на де-якій відстані один від одного.

Отже, діелектрики можна поділити на такі види:

- Неполярні – що складаються з атомів або молекул, у яких центри розподілу додатніх і від”ємних зарядів збігаються (інертні гази, кисень, водень).

- Полярні – що складаються з молекул, у яких центри розподілу додатніх і від”ємних зарядів не збігаються (спирт, вода, сіль,…).

2.  Поляризацією діелектрика називають зміщення додатніх і від”ємних зв”язаних зарядів діелектрика в протилежні боки під дією електричного поля.

В полярному діелектрику тепловий рух зумовлює хаотичну орієнтацію електричних диполів. На поверхні і в об”ємі діелектрика електричний заряд рівний нулю. І напруженість електричного поля рівна нулю.

Помістимо діелектрик в однорідне електричне поле (між двома металевими пластинами). З боку електричного поля на диполь буде діяти сила, яка прагне розвернути диполь вздовж силових ліній поля.

Біля додатньої пластини на поверхні діелектрика виникають від”ємні заряди диполів, а біля від”ємної – додатні. Тому на поверхні діелектрика виникає зв”язаний заряд. В об”ємі зв”язаний заряд рівний нулю.

В неполярному діелектрику під дією поля молекули деформуються і їх можна розглядати як пружні електричні диполі.

Отже, діелектрик, вміщений в електричне поле, поляризується.

Електричне поле поляризаційних зарядів завжди спрямоване назустріч зовнішньому полю, тому зовнішнє поле всередині діелектрика послаблюється (але не компенсується повністю, як у провідниках), а поблизу діелектрика поле спотворюється.

3.  Зв”язаний заряд створює в діелектрику електричне поле Е1,    що спрямоване проти напруженості зовнішнього поля зарядів на пластинах Е0. Через це поле всередині діелектрика послаблюється. Напруженість результуючого поля становить:

Е = Е0 – Е1.

Для характеристики електричних властивостей діелектрика вводять фізичну величину – діелектричну проникливість.

Діелектрична проникливість середовища – це фізична величина, що показує, у скільки разів модуль напруженості електричного поля Е всередині діелектрика менший за модуль напруженості поля Е0 у вакуумі:

Напруженість електричного поля точкового заряду або зарядженої кулі, які вміщені в однорідний діелектрик:

Закон Кулона для зарядів в однорідному діелектрику:

Розв”язування задач.

№721(Р).

Дано:

Е0=75кВ/м                 ;   Е1=Е0/ε

Е1 - ?                        εмасла=2,5

Е2 - ?                        Е1=75000 В/м : 2,5=30 кВ/м

Е2=0 В/м

№722(Р)

Дано:                СІ:                   ;   ;

r=6 cm           0,06 м

F=0,4 mH      0,4∙10 –3 Н                        q1=q2=20 нКл

ε=2,5

q1=q2=?