Запис сигналу являє собою результат фіксації цього сигналу на матеріалі, називаному звуконосієм, чи фонограмою. Поширено три методи звукозапису: механічний, оптичний і магнітний. Механічний запис на грамплатівку здійснюється в студійних умовах Широке застосування одержав процес відтворення механічного запису за допомогою електрофонів і радіол Оптичний метод звукозапису і відтворення застосовується в основному в кінематографії.

Найбільше поширення одержав магнітний запис різних сигналів (у тому числі і магнітному записі звуку). У порівняні з вищезгаданими цей метод має ряд переваг: простота процесу і висока якість запису і відтворення, можливість контролю якості в процесі самого запису шляхом одночасного відтворення, негайна готовності, записаного на звуконосій для відтворення, можливість багаторазового використання звуконосія для запису; можливість багаторазового відтворення запису без погіршення її якості й ін.

Магнітний метод запису заснований на властивості феромагнітних матеріалів намагнічуватися, у результаті впливу на них переміного полючи і зберігати залишкове намагнічування по виходу з цього полючи. Ступінь залишкової намагніченості стрічки відповідає рівню записуваних звукових коливань. Звуконосієм, що дозволяє здійснювати запис і збереження звукових програм у магнітофонах, є магнітна стрічка, що має міцну еластичну немагнітну основу, покриттю шаром феромагнітного порошку. Феромагнітний шар стрічки складається з часточок ферропорошка, скріплених зв'язувальною речовиною. Ці часточки легко намагнічуються і розмагнічуються. При відсутності зовнішнього магнітного полючи власні полючи часточок спрямовані довільна і взаємно знищують один одного.

Розглянемо принцип магнітного опису і відтворення звуку (схема на мал. 1.1, а). Записувані звукові коливання перетворяться мікрофоном 31 в електричні коливання тієї ж форми. Після необхідного посилення запису сигнали у виді перемінного струму звукової частоти надходять в обмотку записуючої голівки (ГЗ) і створюють у її сердечнику змінюється по значенню і напрямку внутрішній магнітний потік

Як видно з рис 1.1.6, сердечник магнітної голівки має робочий зазор, у який уставлена тонка пластинка з немагнітного матеріалу (бронзи чи слюди), що створює деяку перешкоду для магнітного потоку Внаслідок цього частина магнітного потоку в цьому місці виходить із сердечника назовні і замикається через феромагнітний шар стрічки, що протягається з постійною швидкістю уздовж зазору записуючої голівки В результаті значна частина магнітного потоку проникає в робочий шар стрічки й утвориться уздовж її довжини залишкове намагнічування, пропорційне змінам магнітного потоку

Таким чином, феромагнітна стрічка виявляється намагніченою. Але намагніченість буде неоднаковою. Вона буде змінюватися на різних ділянках стрічки і по величині і по напрямку відповідно силі і напрямку магнітного полючи голівки. Якщо врахувати, що зміни магнітного полючи записуючої голівки відповідають змінам звукової частоти підводимого сигналу з підсилювача запису, то на феромагнітній стрічці фіксується сигнал тієї ж частоти у виді залишкової намагніченості. Намагнічений стан стрічки зберігається для наступного відтворення.

У розглянутому процесі залишкова намагніченість стрічки через явище гістерезіса не буде пропорційна змінам магнітного полючи записуючої голівки, тобто сигнал, записаний на стрічці, у виді залишкової намагніченості буде перекручений. Для усунення цих перекручувань у процесі запису через обмотку записуючої голівки крім струму звукової частоти пропускається синусоїдальний струм ультразвукової частоти (від спеціального генератора), називаний струмом високочастотного підмагнічування В цьому випадку залежність залишкової намагніченості робітника шару стрічки від магнітного полючи голівки наближається до лінійного, унаслідок чого і створюються умови мінімальних перекручувань

Якість запису залежить від частоти і струму підмагнічування. Якщо струм підмагнічування малий чи відсутній, то запис виходить з малим рівнем і спотворюється. Коли ж струм підмагнічування великої, високі частоти робочого діапазону записуються слабко. Частота струму підмагнічування вибирається в кілька разів вище найбільш високої з записуваних частот, завдяки чому не прослухується при відтворені запису

Відтворення фонограми здійснюється шляхом зворотного перетворення. Тепер джерелом магнітного полючи є залишкова намагніченість стрічки, а пристроєм, що перетворить коливання магнітного полючи стрічки в електричні коливання звукової частоти, служить відтворююча магнітна голівка (ГВ). Конструкція відтворюючої голівки точно така ж, як і записуючої.

Відтворення запису виробляється при русі феромагнітної стрічки з тією же швидкістю, що і під час запису, над зазором відтворюючої магнітної голівки (рис 1 1,в) Феромагнітна стрічка стикається із сердечником відтворюючої голівки. Тому що магнітний опір сердечника дуже мало, те в нього переходить велика частина зовнішнього потоку феромагнітної стрічки. Оскільки величина зовнішнього магнітного потоку змінюється по довжині феромагнітної стрічки відповідно до записаного звуку, аналогічно змінюється за часом і магнітний потік у сердечнику відтворюючої голівки. При цьому зміна магнітного потоку в сердечнику збуджують в обмотці голівки ЕДС, що відповідає сигналам, записаним на феромагнітній стрічці електричні сигнали, Що Утворяться, недостатні за значенням для голосного відтворення описаних звуків, тому напруга, з обмотки відтворюючої голівки подаємося на підсилювач відтворення, де підсилюється до визначеного рівня. До виходу підсилювача відтворення підключена динамічна голівка

# Таблиця 41

## Характерні несправності магнітофонів і способи їхнього усунення

| Несправність | Можливі причини | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- |
| Магнітофон не працює, відсутня індикація включення мережі | Перегорів запобіжник у ланцюзі живлення від мережі Несправний вимикач мережі | Замінити запобіжник Відремонтувати чи замінити вимикач мережі |
| Магнітофон не працює від автономного джерела живлення | Розряджено батареї автономного джерела живлення. Окислилися чи зруйнувалися притискні контакти у відсіку живлення | Замінити батареї Зачистити контакти чи замінити їх |
| Стрічкопротягувальний механізм не працює у всіх режимах | Обрив обмоток електродвигуна Заклинило вал ротора електродвигуна в підшипниках Несправна контактна група автостопа (у котушкових магнітофонах) | Замінити електродвигун Розібрати електродвигун, почистити і змазати вал ротора і підшипники Зачистити контакти контакт ний групи автостопа і відрегулювати його |
| Швидкість руху магнітної стрічки нижче номінальної | Частота обертання електродвигуна нижче номінальної Розрегульований стабілізатор частоти обертання електродвигуна (у касетних магнітофонах) Заїдання вузла, що подає Влучення олії на поверхню роликів | Замінити електродвигун Підстроєчним резистором на платі стабілізатора відрегулювати швидкість руху стрічки Розібрати, змазати і відрегулювати вузол і гальма Протерти поверхня роликів ватяним тампоном, змоченим у спирті |
| У робочих режимах льон та намотується на ведучий вал і ролик | Розрегульований вузол підмотування чи забруднений фрикційний елемент (у касетних магнітофонах) | Відрегулювати прийомний вузол, забезпечивши на ньому обертовий момент 3,5 — 4,0 мНм, розібрати вузол, промити його в спирті |
| Не включаються робочі швидкості | Не збігається ролик перемикача швидкості з канавками насадки (у котушкових магнітофонах) Злетіла стопорна шайба, що кріпить важіль (у котушкових магнітофонах) | Відрегулювати збіг ролика з канавками шляхом підгибки важеля Установити стопорну шайбу |
| Не працює система тимчасового припинення руху стрічки | Не спрацьовує електромагніт (у котушкових магнітофонах) | Перевірити справність електромагніта |
| Підвищений шум і стукіт при роботі стрічкопротягувального механізму | Знос робочих поверхонь роликів і подкатушников Несправний електродвигун | Перевірити робочі поверхні обрезинених роликів і подкатушников Якщо гума має вм'ятини по стороні включення, деталі варто замінити Замінити електродвигун |
| Не працює лічильник витрати стрічки | Обрив пасика лічильника витрати стрічки Несправний лічильник витрати стрічки | Замінити пасик Замінити лічильник витрати стрічки |
| Не викидається касета | Заїдає обмежник кассетодержателя (вийшов з напрямних) | Поставити обмежник касетотримача на місце і відрегулювати його вільний хід |
| При включені кнопки | Недостатньо притискається «Пауза» спостерігається гальмо до подкатушнику рух магнітної стрічки Не відрегульований відвід ролика | Зробити регулювання шляхом подгибки кінця важеля гальма Відрегулювати відвід ролика |
| При заправленій стрічці електродвигун не включається | Відсутній контакт у контактній групі «Автостоп» (у котушкових магнітофонах) | Перевірити положення кін тактів у контактній групі «Автостоп» при заправленій стрічці Якщо контакти не замкнуті, необхідно зачистити контактну поверхню пластин дрібним наждаковим папером і протерти ватяним тампоном, змоченим у спирті В разі потреби відрегулювати контакти подгибкой |
| При включені електродвигун не працює | Несправний електродвигун Обривши одного з проводів, що йдуть до електродвигуна Вихід з лади пускового конденсатора | Перевірити справність об мотки електродвигуна, при необхідності перемінити електродвигун. Перевірити якість і цілість проводів, що йдуть до електродвигуна. Замінити пусковий конденсатор |
| Відсутнє відтворення | Несправний один із транзисторів підсилювача потужності | Перевірити справність транзисторів підсилювача потужності Несправний транзистор замінити |
| Відсутнє відтворення по одному з каналів | Обрив в одній з котушок магнітної голівки Поганий контакт у перемикачі доріжок | Замінити магнітну голівку Перевірити перемикач, виправити його чи замінити |
| Слабке відтворення | Забруднено робочу поверхню універсальної магнітної голівки Стрічка нещільно прилягає до робочої поверхні універсальної магнітної голівки Знос універсальної магнітної голівки Запис зроблений з малим рівнем Несправний один з перехідних конденсаторів | Протерти робочу поверхню голівки ватяним тампоном, змоченим у спирті Відрегулювати притиски стрічки Замінити універсальну магнітну голівку Перезаписати з великим рівнем Перевірити справність перехідних конденсаторів і замінити несправний |
| При відтворені відсутні високі звукові частоти | Порушено нахил універсальної магнітної голівки Знос універсальної магнітної голівки Розстроєно котушку корекції | За допомогою регулювального гвинта виставити нахил голівки відповідно до методики Замінити універсальну магнітну голівку Зробити підстроювання котушки корекції |
| При відтворені чутне тло перемінного струму | Великий витік електролітичного конденсатора в ланцюзі живлення (у котушкових магнітофонах) | Перевірити справність конденсатора і при необхідності замінити його |
| Неякісне відтворення | Не працює одне з пліч вихідного каскаду підсилювача потужності | Перевірити справність елементів і транзисторів вихідного каскаду |
| Ні запису з одного з входів | Несправний вхідний дільник | Перевірити справність схеми вхідного дільника |
| Відсутній запис | Обрив у ланцюзі універсальної магнітної голівки Обривши в елементах загороджувального фільтра | Перевірити ланцюг і усунути обрив Замінити несправний елемент |
| Запис тиха і перекручена | Відсутнє підмагнічування СП | Перевірити справність див. ми генератора струму стирання і підмагнічування |
| Збільшився коеффицие детонації | Влученя олії на поверхню ведучого вала притискного ролика маховика і ролика перемикача швидкостей Недостатній притиск обрезиненого притискного ролика до поверхні ведучого вала Заїдання осі приводного ролика в підшипниках ковзання Заїдання осі ведучого вала в підшипниках ковзання Нерівномірний знос гуми робочої поверхні приводного ролика Нерівномірний знос фрикційної пари Велике зусилля подтормаживания Порушено паралельність між ведучим роликом і віссю ведучого вала Недоброкачесгвений при водяної пасик Биття вала Заїдає притискної ролик Чи заїдає заклинив рахунок чик витрати стрічки Деформація притискного ролика Недостатній тиск пружини вузла підмотуваня (у касетному магнітофоні) | Ретельно протерти зазначені поверхні ватяним тампоном, змоченим у спирті Поворотом гайки піджати пружину обрезненого притискного ролика, перемістити хвостовик пружини вперед на одне чи два отвори Розібрати вузол. Протерти поверхня осі ватяним тампоном, змоченим у спирті, і змазати підшипники індустріальною олією 20А чи ЦИАТИМ201, ЦИАТИМ 221 Те ж Замінити приводний ролик Замінити фрикційний елемент Регулювальним гвинтом послабити зусилля подтормаживания Установити ведучий ролик паралельно осі ведучого вала за допомогою ексцентрика і регулювальних гвинтів Ексцентрик зафіксувати контргайкою Замінити пасик Замінити маховик з валом чи підшипниковий вузол Увести без розбирання в зазор між важелем і втулкою ролика 2 3 краплі часта ВНИИ НП 6 і повернути ролик Змазати тертьові частини лічильника капнувши 1 — 2 краплі рідкої турбінної олії на осі лічильника Прошлифовать ролик замінити його новим. Збільшити тиск пружини переміщенням регулювальної шайби уздовж осі вузла підмотування |
| Нерівномірне обертання прийомного вузла в режимі «Робочий хід» (перемотування забезпечується нормально) | Заїдання осі прийомного вузла в підшипниках середнього і нижнього дисків (у котушкових магнітофонах) Знос фрикційної пари (у котушкових магнітофонах) Зміна зусилля притиск ний пружини фрикційної пари (у котушкових магнітофонах) | Розібрати прийомний вузол (крім верхньої муфти) протерти поверхні осі ватяним тампоном, змоченим у спирті, змазати підшипники олією індустріальним 20А, зібрати вузол Промити повстяне кільце в бензині А 70 і просушити У випадку великого зносу замінити Піджати пружину регулювальним гвинтом коромисла Відрегулювати зусилля підмотування до величини 0,8 Н |
| Уповільнений рух стрічки при перемотуваннях | Подтормаживание одного з бічних вузлів Неповне торкання проміжного ролика до диска Затирає касета деформація пасика перемотувань (у касетних магнітофонах) | Відрегулювати гальма Відрегулювати притиск гумового ролика до правого вузла Перевірити вільний хід сердечників у касеті, кілька разів перемотати касету в одну й іншу сторону, якщо затирання не зникло, те замінити касету При необхідності замінити пасик |
| У режимі «Робочий хід» немає підмотування, у режимі «Перемотування назад» немає подтормаживания Пухке намотування в режимі «Перемотування назад» | Обрив пасика прийомного вузла Знос фрикціону прийомного вузла (у котушкових магнітофонах) | Замінити пасик Піджати пружину регулювальним гвинтом до одержання зусилля подтормаживания близько 0,4 Н При великому зносі замінити фрикційний елемент |
| У режимі «Робочий хід» спостерігається пухка на мотка стрічки на прийомному вузлі Зупинив руху льон ти наприкінці перемотування | Забруднено повстяний і капроновий вкладиші Знос фрикціону верхньої муфти (у котушкових магнітофонах) | Розібрати прийомний вузол, промити спиртом вкладиші і знову зібрати Зняти верхню муфту поворотом трипроменевої пружини відрегулювати момент до величини близько 1,5 Н При великому зносі замінити фрикціон |
| Утворення петель магнітної стрічки при пуску і зупинці | Влучення олії на робочі поверхні прийомного і вузлів, що подає, і різі нової гальмової колодки Слабкий притиск гальм до подкатушникам | Протерти ватяним тампоном, змоченим у спирті робочі поверхні прийомного вузлів і колодки Зробити регулювання гальм шляхом подгибки важелів на який установлені гальмові колодки |
| Запис виробляється, але при збільшені вхідного сигналу сильно спотворюється | Несправна схема АРУЗ (у магнітофонах, де мається схема АРУЗ) | Перевірити справність елементів схеми (транзисторів, резисторів і конденсаторів), несправний елемент замінити |
| Відсутнє стирання, слабке стирання | Забруднено магнітну голівку, що стирає Несправна магнітна голівка, що стирає Порушено первісну установку голівки, що стирає Несправний генератор струму стирання і підмагнічування | Протерти робочу поверхню голівки, що стирає, ватяним тампоном, змоченим у спирті Замінити магнітну голівку, що стирає Виставити голівку, що стирає, блок голівок відповідно до методики Перевірити справність елементів генератора струму стирання і підмагнічування |
| Не працює індикатор у режимі «Запис» | Несправний один з елементів схеми індикаторного каскаду | Перевірити справність елементів схеми Несправний елемент замінити |
| У режимі «Запис» при відсутності сигналу на виході відхиляється стрілка індикатора | Збуджується універсальний підсилювач | Перевірити візуальна відсутність обриву проводів версального підсилювача і наявність заземлення підсилювача |
| При відтворені і записі не працює індикатор рівня одного з каналів. Відтворення і запис працюють нормально | Несправний мікроампер метр відповідного каналу | Замінити несправний мікроамперметр. Зробити настроювання схеми індикатора відповідного до; за методикою |
| Не працює індикатор у режимі «Відтворення» | Несправний подстроечний резистор індикаторного каскаду | Перевірити справність подстроечного резистора необхідності замінить |
| При включені кнопки шумопонижения шуми стрічки не зменшуються | Не працює система шумопонижения (у магнітофонах, де мається система шумопонижения) | Перевірити контакти і справність елементів Шумопониження. Несправний елемент замінити |