# Лабораторна робота  №16

# ДОСЛІДЖЕННЯ  КОЛИВАНЬ  СИСТЕМИ  ІЗ  ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ  ПАРАМЕТРАМИ

Мета роботи

Визначити коефіцієнт жорсткості пружини статичним і динамічним методами.

Прилади та обладнання

Вимірювальний пристрій, набір тягарців і пружин, секундомір .

Опис вимірювального пристрою

Вимірювальний пристрій складається з П – подібного кронштейна (2), закріпленого на масивній підставці (1). На гачки (3) в перекладині кронштейну підвішуються досліджувані пружини, до пружин – тягарці. Вертикально закріплена масштабна лінійка (4) дозволяє вимірювати довжину пружин в навантаженому (L) та ненавантаженому (L0) станах і визначати величину статичного розтягу (хст).

Час, протягом якого здійснюється  певна кількість коливань тягарців, визначають секундоміром.

Пружина з тягарцем є прикладом систем із зосережденими параметрами: вся маса системи зосереджена у центрі мас тягарця, пружні властивості – у пружині.

Виведення розрахункових формул

- Визначення коефіцієнта жорсткості статичним методом:

Умова рівноваги підвішеного на пружині тягарця масою m (рис.1) :

k(L – L0) = mg .               (1)

Позначивши:  k = kc ( коефіцієнт жорсткості, визначений

статичним методом,

L – L0 = xcт  ( статичний розтяг пружини,

одержимо:                        .                     (2)

- Визначення коефіцієнта жорсткості динамічним методом:

З формули для періоду коливань пружинного маятника:

(3)

одержимо:         .                (4)

Це означає, що квадрат періоду коливань Т2 є лінійною функцією маси тягарця (m), а величина ( кутовим коефіцієнтом ґрафіка T2 = f(m)  (рис.2)

.

З  рис.2  випливає, що:

,                        (5)

де  m – приріст маси тягарців, наприклад:    m = m3 – m1

(Т2)– визначений з ґрафіку приріст квадрату періоду коливань.

Таким чином, вимірявши періоди коливань системи з різними масами тягарців і побудувавши ґрафік залежності  T2 = f(m), можна визначити коефіцієнт жорсткості пружини динамічним методом:

.                         (6)

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 3.1, 3.2.

Послідовність виконання роботи

## Визначення kс

- Підвісивши пружину на гачок, зафіксувати поділку, що відповідає кінцю нездеформованої пружини ( L0.

- Навантаживши пружину тягарцем №1, визначити поділку, що відповідає кінцю здеформованої пружини ( L, знайти xcт.

- Дії, зазначені в п.2 , повторити для решти тягарців.

- Результати вимірювань записати у таблицю 1.

- Перевівши результати вимірювань всіх величин в одиниці СІ, за формулою (2) розрахувати kс і визначити kсcер.

### Таблиця 1

|  | m, кг | L0, мм | L, мм | xст,мм | kc, Н/м | kcсер, Н/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пружина №1 | 15(10-3 | вимір | вимір | розрах. | розрах. | розрах. |
|  | 30(10-3 |  | вимір | розрах. | розрах. |  |
|  | 45(10-3 |  | вимір | розрах. | розрах. |  |
| пружина №2 | 15(10-3 | вимір | вимір | розрах. | розрах. | розрах. |
|  | 30(10-3 |  | вимір | розрах. | розрах. |  |
|  | 45(10-3 |  | вимір | розрах. | розрах. |  |

- Визначення kД

- Підвішений на пружині тягарець відвести на 30(40мм вниз, відпустити і виміряти секундоміром час t, протягом якого тягарець здійснить 10 повних коливань.

- За формулою   визначити період коливань і розрахувати величину  Т2.

- Вказані у п.1,2 вимірювання і розрахунки провести для решти тягарців, результати записати у таблицю 2.

- Замінити пружину і повторити дії, зазначені в п.1,2,3.

- Для кожної пружини побудувати ґрафік залежності Т2 = f (m) і за формулою (6) розрахувати коефіцієнт жорсткості kД, визначений динамічним методом .

- Для кожної пружини оцінити розбіжність одержаних результатів як:

.            (7)

### Таблиця 2

|  | m, кг | t, с | T, с | T2, с2 | kД, H/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пружина №1 | 15(10-3 | вимір | розрах. | розрах. | розрах. |
|  | 30(10-3 | вимір | розрах. | розрах. |  |
|  | 45(10-3 | вимір | розрах. | розрах. |  |
| пружина №2 | 15(10-3 | вимір | розрах. | розрах. | розрах. |
|  | 30(10-3 | вимір | розрах. | розрах. |  |
|  | 45(10-3 | вимір | розрах. | розрах. |  |

Контрольні запитання

- Які коливання називаються гармонічними?

- Вивести формулу для періоду коливань пружинного маятника.

- У чому полягають статичний і динамічний методи визначення коефіцієнта жорсткості пружини?

- Вивести формули для розрахунку коефіцієнта жорсткості пружини.

Рекомендована література

- Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.

# Text boxes

Рис.1

Рис.2