# Лабораторна робота  №31

ВИЗНАЧЕННЯ  ЗМІНИ  ЕНТРОПІЇ

ПРИ  НАГРІВАННІ  І  ПОДАЛЬШОМУ  ПЛАВЛЕННІ  СПЛАВУ  ОЛОВА

Мета роботи

Використовуючи експериментально визначену температуру плавлення сплаву олова, розрахувати зміну ентропії в процесах  нагрівання і плавлення сплаву.

Прилади і матеріали

Вимірювальний пристрій, термометр, секундомір.

Опис вимірювального пристрою

Складовими частинами вимірювального пристрою є:

(1) – тиґель зі сплавом олова, вміщений в електричний нагрівач (2);

(3) – вентилятор для охолодження розплаву;

(4) – термопара  для контролю за температурою сплаву.

Термопара, вентилятор і електричний нагрівач під’єднані до блоку   (5), на передній панелі якого містяться:

(6) – мілівольтметр – для вимірювання термо е.р.с. термопари

(E,мВ) і вимикачі:

(а) – для ввімкнення блоку в електричну мережу;

(б) – для ввімкнення електричного нагрівача;

(в) – для ввімкнення вентилятора

Виведення розрахункової формули

Кількість теплоти, необхідна для нагрівання сплаву олова від кімнатної температури ТК  до температури плавлення ТПл, визначається як:

,                                    (1)

де  с – питома теплоємність сплаву,

m – маса сплаву

Кількість теплоти, необхідна для плавлення сплаву:

Q2 = m ,                                   (2)

де   ( питома теплота плавлення

Зміна ентропії при цих процесах:

=             (3)

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 7.2,  7.5;  Додатки 1, 2.

Послідовність виконання роботи

- Перевести всі вимикачі в положення “вниз” .

- Визначити і записати у першу колонку таблиці початковий показ мілівольтметра Е0, який відповідає початковій температурі сплаву ТК.

- Під’єднати блок (5) до електричної мережі і ввімкнути вимикач (а) ( мережа).

- Ввімкнути вимикач (в) ( нагрів)  і через кожні 0,5 хв. записувати покази  мілівольтметра.  Нагрів здійснювати до t ( 1500 C .

- Після повного розплавлення сплаву вимкнути перемикач (в)  (нагрів), ввімкнути перемикач (б) ( вентилятор) і також через кожні 0,5 хв. записувати в таблицю покази мілівольтметра, поки температура сплаву не понизиться до t ( 500 C.

- Використавши таблицю ґрадуювання термопари (Додаток 3), визначити відповідні температури і побудувати ґрафіки залежності температури сплаву Т від часу t для процесів нагрівання і охолодження .

- Визначити температуру плавлення ТПл , яка дорівнює температурі

кристалізації. (вказані температури визначаються горизонтальни-

ми ділянками ґрафіків Т(t), оскільки процеси  плавлення і криста-

лізації – ізотермічні   і   температура   деякий   час   залишається

постійною).

- За формулою (3) визначити зміну ентропії.

- Розрахувати абсолютну і відносну похибки.

маса сплаву  m = (6,5 ( 0,05)10-3 кг

питома теплоємність  сплаву  с = (230 ( 0,5) Дж/(кг К)

питома теплота плавлення  сплаву   = ( 58,6 ( 0,05)103 Дж/кг

Таблиця результатів вимірювань

| t, хв | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нагрів | Е, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t0 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T, К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| охолод- ження | Е, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t0 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T, К |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Сформулювати перший закон термодинаміки.

- Сформулювати другий закон термодинаміки.

- Пояснити фізичний зміст ентропії.

- Вивести формулу для визначення зміни ентропії при нагріванні і подальшому плавленні сплаву олова.

Рекомендована література

- Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.