Мета роботи: вивчити методику розрахунку і вимірювання опору розтікання струму в землі заземлюючих пристроїв.

Теоретичні відомості.

Електробезпека:

Електротравма - це травма, яка виникла під дією електричного струму або електричної дуги.

Електротравма поділяється на два види:

- це ті травми, які виникають при проходженні струму через тіло
людини.

- решта   електротравми, які пов'язані з ураженням окремих частин
тіла людини.

Електротравматизм - це явище, яке характеризується сукупністю електротравм, які виникають і повторюються в аналогічних виробничих та побутових умовах.

Дія електричного струму на організм людини.

Існує чотири види дії електричного струму на організм людини.

- термічна дія;

- механічна (динамічна) дія;

- електролітична;

- біологічна.

Види електричних травм : Поділяються на:

- місцеві;

- загальні.

Існує п'ять видігв, місцевих електротравм:

- термічні опіки;

- електричний знак;

- механічні ушкодження;

- електрофтальмія;

- електрометалізація шкіри.

Місцева електротравма — яскраво виявлене порушення щільності тканини тіла, викликане впливом електричного струму або дуги.

Загальна електротравма — це електричний удар, тобто збудження живих тканин організму електричним струмом, що супроводжується порушенням діяльності серцево — судинних систем та органів дихання.

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановки за нормальних режимів роботи.

- електроізоляція;

- використання огороджуючих стаціонарних пристроїв;

- використання пристрою блокування;

- розділення електричних мереж;

- розташування     струмоведучих    частин     електроустановок    на
недосяжній висоті;

- вирівнювання потенціалів;

- використання малої напруги.

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок

при аварійних ситуаціях.

- -Заходи заземлення - навмисне електричне з'єднання з землею чи її
еквівалентом металічних чклрумоведучих частин  електроустановки чи
електрообладнання, які опинились під напругою.

- Заходи- занулення — навмисне з'єднання з нульовим провідником
металевих     не     струмопровідних     частин     електроустановки     чи
електрообладнання, які можуть опинитись під напругою.

- -Заходи   вимкнення   -   швидкодіючий   захист,   який   забезпечує
автоматичне вимкнення електроустановки при виникненні небезпеки
ураження  електричним  струмом  обслуговуючого  чи  працюючого  на
ньому персоналу.

Система електрозахисту засобів.

Електрозахисті засоби - переносні засоби призначені для захисту людей від ураження електричним струмом від дії електромагнітного випромінювання та електричної дуги.

Є чотири види електрозахисних засобів:

- огороджуючи;

- ізолюючі;

- екрануючі;

- допоміжні.

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки Траження людини електричним струмом.

За характером середовища розрізняють наступні виробничі приміщення з різним ступенем ступенем ураження людини електричним струмом.

- Нормальні — приміщення (сухі) в яких відсутні ознаки жарких,
запилених, та приміщень з хімічно активним середовищем.

- Сухі - приміщення в якіх відносна вологість повітря становить 60
%.

- Вологі - відносна вологість повітря становить 60 -75 %.

- Сирі - приміщення в яких відносна вологість повітря становить 60
%.

- Особливо  сирі  - відносна вологість  становить  біля   100  %  у
виробничих  приміщеннях  на  стелі,   стінах  та  робочому обладнанні
поступає волога.

- Жаркі  -  температура  в   приміщенні   протягом  тривалого   часу
перевищує 30°С.

- Запиленні — у виробничих приміщеннях є наявність пилу, який
осідає на струмоведучих частинах та на електрообладнаннях.

8. Приміщення з хімічно «активним- -середовищем - в приміщеннях протягом тривалого часу міститься пара чи речовини, які руйнівно діють на електроізоляцію.

Розрахунок заземлювального пристрою

| Дані для розрахунку заземлювального присті | ЗОЮ |
| --- | --- |
| Дані для вибору нормованого опору заземлювального пристрою | Тип вертикального заземлювача | Діаметр заземлювача d, м | Довжина вертикального заземлювача £,м | Глибина розташування заземлювача в грунті h, м | Відстань між заземлювачами | Ширина полосової сталі горизонтального заземлювача 5, м |
| вище 1 кВ Ів=2500 А | Кругла сталь | 0,02 | 5,0 | 0,5 | 5,0 | 0,06 |

| Характеристики грунту | Питомий опір, Ом м |
| --- | --- |
|  | При вологості 10-20% від ваги грунту | Границі коливань |
| Пісок | 700 | 400-700 |

Розрахунок

1.	Визначення розрахункового питомого опору землі.

де= 1,65 - коефіцієнт сезонності, який враховує можливі коливання питомого опору при. зміні вологості грунту протягом року.

2.	Визначення опору розтікання струму в землі одного вертикального
заземлювача.

де Rm - опір розтікання струму в землі вертикального заземлення; ррз = 1155 Ом м - розрахунковий питомий опір землі; 1 = 5 м- довжина заземлювача;

d = 0,02 м - діаметр заземлювача;

- відстань від поверхні землі до середини заземлювача.

Рисі. Схема розташування вертикального заземлювача в грунті. 3. Визначення коефіцієнта використання заземлювачів. Приблизна кількість заземлювачів:

- нормативна величина опору Заземлення (для

електроустановок вище ікВ з ізольованою нейтраллю, якщо заземлюючий пристрій     використовується     тільки     для     заземлення     корпусів електрообладнання). І3 -струм замикання землю.

де ctk - відстань між заземлювачами. За таблицями вибираємо= 0,9.

4. Визначення кількості вертикальних заземлювачів.

Приймаємо кількість заземлювачів п = 2741.

5.	Визначення довжини горизонтального заземлювача, яка з'єднує
вертикальні заземлювачі.

Для вертикальних заземлювачів, які розташовані у ряд:

6.	Визначення опору горизонтального заземлювача, прикладеного на
глибині від поверхні.

де R2 - опір розтікання струму в землі горизонтального заземлювача, Ом;

L - довжина горизонтального заземлювача, м;

5 - ширина полосової сталі, з якої виготовлено заземлювач, м;

h — глибина розташування горизонтального заземлювача, м.

7. Визначення загального опору заземлювального пристрою.

де R3 —загальний опір заземлювального пристрою;

Г|, - коефіцієнт використання горизонтального заземлювача.