МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІКТА

кафедра ЗІ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

з курсу:

«Засоби прийому та обробки інформації у системах технічного захисту інформації»

на тему:

«Дослідження амплітудно-модульованого сигналу»

Львів – 2013

Мета роботи -  дослідити процес АМ модуляції за допомогою програмного середовища MicroCap.

ЗАВДАННЯ

1. Скласти принципову схему амплітудної модуляції інформаційного

повідомлення, що представляє собою сигнал з трьома гармонічними складовими:

f (t) sin(ω1t  φ 1) sin(ω2t  φ 2) sin(ω3t  φ 3) .

2. Задати параметри складових первинного сигналу та модулятора згідно з

варіантом (табл.1).

3. Дослідити процес модуляції при різних значення коефіцієнта ma в

інтервалі від 0,2 до 2 (вибрати 5 довільних значень).

4. Визначити при яких параметрах модулятора (ma) будуть спостерігатися

спотворення при відновленні первинного сигналу.

Таблиця 1

| N | ωс , МГц | ω1, кГц | ω2, кГц | ω3, кГц | φ 1 | φ 2 | φ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1,1 | 67,4 | 64,7 | 55,7 | 54 | 45 | 41 |

Обчисленння

Гц=1032,6кГц

Гц=1167,4кГц

Рис.1. Принципова схема для дослідження процесу амплітудної модуляції

Дослідження модуляції при різних значеннях коефіцієнта  ma

ma=0.2

ma=0,6

ma=1

ma=1,4

ma=1.9

Висновок: в даній лабораторній роботі я дослідив процес амплітудної  модуляції за допомогою програмного середовища MicroCap. Визначив , що спотворення при відновленні первинного сигналу  в результаті перемодуляції будуть спостерігатися  при ma>1.