Лабораторна робота № 5

з курсу „Проектування контролерів периферійних пристроїв”

Тема: Вивід інформації на рідкокристалічний індикатор на базі контролера HD44780.

Мета: Ознайомлення з режимами роботи рідкокристалічного індикатора та контролера HD44780.

Короткі теоретичні відомості

Типовими рідко кристалічними індикаторами, які використовуються для виводу текстової інформації є рідкокристалічні дисплеї (Liquid Crystal Display) або LCD, які виводять кожен символ на рідкокристалічну прямокутну матрицю розміром 8*5 точок і дозволяють виводити стрічки по 8, 16, 20 або 40 символів. Кількість стрічок може бути 1, 2 або 4. Для управління роботою дисплею використовується контролер Hitachi 44780, або сумісні з ним. Конструктивно такий дисплей представляє собою закінчений функціональний модуль, який розміщується на передній панелі пристрою, а підключення до мікропроцесорної системи здійснюється по паралельному інтерфейсу. Вивід інформації здійснюється шляхом запису даних в пам'ять дисплею. Настройка параметрів роботи та програмування – шляхом запису команд. Зовнішній вигляд та габаритні розміри типового рідкокристалічного дисплею представлено на рисунку 1. Призначення виводів паралельного інтерфейсу описано в таблиці 1. Часові діаграми сигналів цього інтерфейсу представлені на рисунку 2. Доступні операції з рідкокристалічним дисплеєм представлені в таблиці 2. Зважаючи на низьку швидкодію контролера дисплею час опрацювання та виконання команд є досить значним і його вказано у відповідній колонці таблиці 2. Час між командами не повинні бути меншими за ці значення. Паралельний інтерфейс може передавати слова по 8 та по 4 біти. Для підключення дисплею в режимі 8-бітного слова необхідно задіяти 11 ліній керування. В режимі 4-бітного слова – достатньо 7-ми. Вибір довжини слова здійснюється при ініціалізації.

Рис. 1 – Вигляд рідкокристалічного дисплею типу WM-C1601M

Таблиця 1 – Призначення виводів рідкокристалічного індикатора типу WM-C1601M

| Номер виводу | Познач. | Призначення |
| --- | --- | --- |
|  | Vss | Спільний провідник |
|  | Vcc | Напруга живлення (+5V) |
|  | Vee | Регулювання контрастності |
|  | RS | Вибір режиму регістрів 1 – дані 0 – команда |
|  | R/W | Вибір режиму роботи 1 – читання 0 – запис |
|  | E | Вхід дозволу - 1 - РКІ активний |
|  | DB0 | 0-й біт (молодший) |
|  | DB1 | 1-й біт |
|  | DB2 | 2-й біт |
|  | DB3 | 3-й біт |
|  | DB4 | 4-й біт |
|  | DB5 | 5-й біт |
|  | DB6 | 6-й біт |
|  | DB7 | 7-й біт (старший) |
|  | LED A | Анод світлодіода підсвідки |
|  | LED K | Катод світлодіода підсвідки |

Рис. 2 – Часові діаграми інтерфейсу рідкокристалічного індикатора

Таблиця 2 – Операції рідкокристалічного дисплею

| Назва | RS | R/W | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Час викон., мс | Опис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,64 | Очищує весь індикатор і повертає курсор на початкову позицію |
| Повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,64 | Повертає курсор на початкову позицію, а також повертає весь текст, якщо він був зміщений , на початок |
| Установка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | C | 0,04 | Встановлює направлення руху курсора ( Н=1 – вперед, 0 - назад ), а також зміщення всього тексту( С=1- зміщення включене, 0 - відключене ) |
| Управління | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B | 0,04 | D=1 - індикатор включений , 0- виключений; С=1-курсор включений, 0 –виключений В=1 - мигання позиції курсора включене, 0 – виключене |
| Зміщення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S | R | X | X | 0,04 | S=1 - зміщення тексту , 0- зміщення курсора ; R=1 - зміщення вправо, 0- вліво |
| Формат | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L | N | F | X | X | 0,04 | L -встановлює довжину слова даних (1 - 8 біт , 0 - 4 біт ); N - кількість стрічок індикатора(1 - дві стрічки, 0 - одна ); F- шрифт (1- 5x11 точок, 0 - 5x8 точок) |
| Вибір адреси ОЗП знакогенератора | 0 | 0 | 0 | 1 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 0,04 | Встановлює адресу ОЗП знакогенератора. Читання/запис даних проводиться по цій адресі |
| Вибір адреси даних індикатора | 0 | 0 | 1 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 0,04 | Встановдюється адреса даних індикатора. Зчитування/запис даних проводиться по даній адресі. |
| Прапорець зайнятості | 0 | 1 | BF | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  | BF – прапорець зайнятості , D6-D0 містить адресу |
| Запис даних | 1 | 0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 0,12 | Запис даних |
| Зчитування даних | 1 | 1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  | Зчитування даних |

Перед початком використання рідкокристалічний індикатор необхідно ініціювати, тобто задати основні параметри, необхідні для подальшої роботи – тип інтерфейсу, початкове положення курсору, режим роботи курсору, тощо. Приклад ініціалізації рідкокристалічного дисплею представлено в таблиці 3.

Таблиця 3 – Приклад ініціалізації рідкокристалічного дисплею

| № п/п | Дія яку необхідно виконати | Пояснення |
| --- | --- | --- |
|  | Записати команду 30Н | Скидання дисплею та встановлення в режим 8-ми бітного слова |
|  | Затримка 40 мкс |  |
|  | Записати команду 30Н |  |
|  | Затримка 40 мкс |  |
|  | Записати команду 30Н |  |
|  | Затримка 40 мкс |  |
|  | Записати команду 38Н | 8-ми бітні слова, 2-стрічки, шрифт 5*8 |
|  | Затримка 40 мкс |  |
|  | Записати команду 0FН | Вкл. дисплею, вкл. курсору, вкл. мигання курсору. |
|  | Затримка 40 мкс |  |
|  | Записати команду 01Н | Очистка індикатора |
|  | Затримка |  |
|  | Записати команду 06Н | Курсор рухається вперед, зміщення тексту викл. |
|  | Затримка |  |

Кожній видимій позиції індикатора відповідає деяка адреса, дані з якої відображаються в вигляді символу згідно кодової таблиці. Значення адресів залежать від конфігурації індикатора.

Для індикаторів на 16 символів розміщених в одну стрічку адреси символів 0…7, 0х40…0х47.

Для індикаторів на 16 символів розміщених в дві стрічки адреси символів верхньої стрічки 0…0хF, нижньої - 0х40…0х4F.

Для індикаторів на 20 символів розміщених в одну стрічку адреси символів 0…0х13.

Для індикаторів на 20 символів розміщених в дві стрічки адреси символів верхньої стрічки 0…0х13, нижньої - 0х40…0х53.

Для індикаторів на 20 символів розміщених в чотири стрічки адреси символів верхньої стрічки 0…0х13, наступних - 0х40…0х53, 0х14…0х27, а нижньої - 0х54…0х67.

Для індикаторів на 40 символів розміщених в дві стрічки адреси символів верхньої стрічки 0…0х27, нижньої - 0х40…0х67.

Кодова таблиця

LSN   x0  x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9  xA  xB  xC  xD  xE  xF

MSN +---------------------------------------------------------------

0x  | cg0 cg1 cg2 cg3 cg4 cg5 cg6 cg7 cg0 cg1 cg2 cg3 cg4 cg5 cg6 cg7

1x  | <------------------------- UNDEFINED ------------------------->

2x  |      !   "   #   $   %   &   '   (   )   *   +   ,   -   .   /

3x  |  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   :   ;   <  =   >   ?

4x  |  @   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O

5x  |  P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   [  (*)  ]   ^   _

6x  |  `   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o

7x  |  p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   {   |   }  -- <--

8x  | <------------------------- UNDEFINED ------------------------->

9x  | <------------------------- UNDEFINED ------------------------->

Ax  |     (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

Bx  |  -  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

Cx  | (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

Dx  | (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

Ex  | (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

Fx  | (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

Примітка: cg0-cg7 символи які задаються користувачем, (*) – нестандартизовані символи які можуть визначатися алфавітом країни призначення індикатора, наприклад: кирилиця, ієрогліфи, тощо.

Для зменшення кількості ліній підключення індикатора може використовуватися режим передачі даних по 4-ри біти. Тоді для зв’язку задіяна лише старша тетрада шини даних індикатора, а один байт передається/зчитується за два такти запису/читання, при чому в першому такті записується старша тетрада, а в другому молодша. Часова діаграма інтерфейсу рідкокристалічного індикатора в режимі 4-бітного інтерфейсу представлена на рис. 3. Ініціалізація індикатора для цього режиму відрізняється від приведеної в таблиці 3 лише тим, що перші 3 команди – 20Н, а четверта 28Н.

Рис. 3 – Часові діаграми інтерфейсу рідкокристалічного індикатора режимі 4-бітного інтерфейсу

Завдання:

Вивести на рідкокристалічний індикатор дані отримані по послідовному інтерфейсу. Параметри послідовного інтерфейсу, тип рідкокристалічного індикатора, та тип інтерфейсу задаються згідно номера варіанту.

| № варіанту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота роботи послідовного порту | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 9600 | 4800 |
| Порти підключені до індикатора | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Тип інтерфейсу індикатора | 4-біт. | 4-біт. | 4-біт. | 4-біт. | 4-біт. | 8-біт. | 8-біт. | 8-біт. | 8-біт. | 8-біт. |
| Тип індикатора | LM016L | LM020L | LM032L | LM041L | LM044L | LM016L | LM020L | LM032L | LM041L | LM044L |

Порядок виконання роботи

- Скласти схему відповідно до номера варіанту.

- Написати та відлагодити програму роботи мікроконтролера.

- Запрограмувати мікроконтролер.

- Перевірити функціонування схеми.

- Оформити звіт по лабораторній роботі.

Контрольні запитання

Приклад схеми підключення рідкокристалічного індикатора в режимі 8-ми бітного інтерфейсу

Приклад програми на С51

#include <REGX51.H>

#include <stdio.h>

/*---------------------------------*/

#define LCD_DAT	P1

#define LCD_RS	P3_5

#define LCD_RW	P3_6

#define LCD_E	P3_7

/*---------------------------------*/

void init_LCD(void);

void out_com_lcd(char out);

char putchar(unsigned char out);

void inc_kursor_pos_lcd(unsigned char n);

unsigned char print_ram_adres_lcd;

/*---------------------------------*/

void delay(unsigned int n);

/*---------------------------------*/

void main(void)

{

delay(100);

init_LCD();

printf("PKPP for SCS-1x Lab N5 Example");

while(1)

{

}

}

/*---------------------------------*/

void delay(unsigned int n)

{

unsigned int i,j;

for(j=0;j<n;j++)

for(i=0;i<0x200;i++);

}

/*---------------------------------*/

void init_LCD(void)

{

unsigned char init_comand[]={0x30,0x30,0x30,0x38,0x0F,0x1,0x6};

unsigned char i;

LCD_RS=0;

LCD_RW=0;

LCD_E=0;

delay(100);

for(i=0;i<7;i++)

out_com_lcd(init_comand[i]);

print_ram_adres_lcd=0;

}

/*---------------------------------*/

void out_com_lcd(char out)

{

unsigned char a;

LCD_RS=0;

LCD_RW=0;

LCD_DAT=out;				//8-bit interface

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=1;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=0;

for(a=0;a<200;a++);

delay(5);

}

/*---------------------------------*/

char putchar(unsigned char out)

{

unsigned char a;

out_com_lcd(0x80+print_ram_adres_lcd);

LCD_RS=1;

LCD_RW=0;

LCD_E=0;

LCD_DAT=out;				//8-bit interface

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=1;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=0;

for(a=0;a<200;a++);

inc_kursor_pos_lcd(1);

return out;

}

/*---------------------------------*/

void inc_kursor_pos_lcd(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

{

print_ram_adres_lcd++;

if(print_ram_adres_lcd==0x10)print_ram_adres_lcd=0x40;

if(print_ram_adres_lcd==0x50)print_ram_adres_lcd=0x0;

}

}

/*---------------------------------*/

Результат роботи програми

Приклад схеми підключення рідкокристалічного індикатора в режимі 4-ри бітного інтерфейсу

Приклад програми на С51

#include <REGX51.H>

#include <stdio.h>

/*---------------------------------*/

#define LCD_DAT	P1

#define LCD_RS	P1_3

#define LCD_RW	P1_2

#define LCD_E	P1_1

/*---------------------------------*/

void init_LCD(void);

void out_com_lcd(char out);

char putchar(unsigned char out);

void inc_kursor_pos_lcd(unsigned char n);

unsigned char print_ram_adres_lcd;

/*---------------------------------*/

void delay(unsigned int n);

/*---------------------------------*/

void main(void)

{

unsigned char i=0;

delay(100);

init_LCD();

delay(100);

printf("PKPP for SCS-1x Lab N5 Example    ");

print_ram_adres_lcd=0;

while(1)

{

printf(" PKPP for SCS-1x Lab N5 Example");

print_ram_adres_lcd=0;

delay(100);

}

}

/*---------------------------------*/

void delay(unsigned int n)

{

unsigned int i,j;

for(j=0;j<n;j++)

for(i=0;i<0x200;i++);

}

/*---------------------------------*/

void init_LCD(void)

{

unsigned char init_comand[]={0x20,0x20,0x20,0x28,0x0F,0x1,0x6};

unsigned char i;

LCD_RS=0;

LCD_RW=0;

LCD_E=0;

delay(100);

for(i=0;i<7;i++)

out_com_lcd(init_comand[i]);

print_ram_adres_lcd=0;

}

/*---------------------------------*/

void out_com_lcd(char out)

{

unsigned char a;

LCD_RS=0;

LCD_RW=0;

LCD_DAT &= 0x0F;			//4-bit interface

LCD_DAT |= out & 0xF0;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=1;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=0;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_DAT &= 0x0F;

LCD_DAT |= (out <<4) & 0xF0;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=1;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=0;

for(a=0;a<200;a++);

delay(5);

}

/*---------------------------------*/

char putchar(unsigned char out)

{

unsigned char a;

out_com_lcd(0x80+print_ram_adres_lcd);

LCD_RS=1;

LCD_RW=0;

LCD_E=0;

LCD_DAT &= 0x0F;			//4-bit interface

LCD_DAT |= out & 0xF0;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=1;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=0;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_DAT &= 0x0F;

LCD_DAT |= (out <<4) & 0xF0;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=1;

for(a=0;a<200;a++);

LCD_E=0;

inc_kursor_pos_lcd(1);

return out;

}

/*---------------------------------*/

void inc_kursor_pos_lcd(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

{

print_ram_adres_lcd++;

if(print_ram_adres_lcd==0x10)print_ram_adres_lcd=0x40;

if(print_ram_adres_lcd==0x50)print_ram_adres_lcd=0x0;

}

}

/*---------------------------------*/

Результат роботи програми