## МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

## НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

## ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРІЇ ДОВКІЛЛЯ

## Кафедра архітектурних конструкцій

# Пояснювальна записка до курсового проекту

# З курсу «АРХІТЕКТУРА БУДИНКІВ І СПОРУД»

# “Одноповерховий житловий будинок”

## Львів – 2012

## Вихідні дані на проектування згідно виданого завдання на розробку архітектурно-конструктивного проекту одноповерхового житлового будинку кафедрою архітектурних конструкцій

## Район будівництва - м. Ужгород

## Глибина промерзання грунту – g=0,8 м

## Глибина закладання фундаменту = 1,1…1,5 м.

## Темпаратура найбільш холодної п’ятиденки – t=-22ºC

## Водогін – господарсько-питний від міської мережі.

## Каналізація – господарсько-побутова в міську мережу.

## Даний будинок підключений до систем газопостачання.

## Опалення – автономне від котла на газовому паливі.

## Гаряче водопостачання – від газової (електричної) колонки.

# Основні будівельні матеріали та конструкції

## Фундамент – стрічковий, бутовий

## Зовнішні стіни – звичайна цегла, (товщина стін 510 мм), з повітряним прошарком.

## Перегородки – керамічна цегла 120 мм.

## Перекриття – по залізобетонних балках;

## Дах з горищем – система опертих крокв з кругляка.

## Покрівля і система водовідводу – глиняна пазова черепиця, зовнішній організований водовідвід.

# Об’ємно планувальне рішення

## Житловий будинок запроектований розмірами в плані 9,6х11,4 м, висота поверху 3.3 м. В будинку запроектовані нежитлові приміщення.

## Архітектурно-конструктивна частина

## Згідно теплотехнічного розрахунку зовнішні огороджуючі конструкції запроектовані товщиною 510мм, та додаткове утеплення у вигляді повітряного прошарку між кладкою цегли. Приймаємо фундаменти бутові, і окремі монолітні стрічкові фундаменти під зовнішні сходи.

## Огороджуючі конструкції: горизонтальна гідроізоляція  на відмітці підлога на першому поверсі складається із: Cуміш для затирки швів "Будмайстер"PROFit" , керам. плитка для полу "Kerama-Marazzi" - 8 мм, клейова суміш для плитки "Будмайстер"TERKOL" – 7 мм, грунтуюча емульсія "Будмайстер"REX-GRUNT" – 1 шар, Підготовча суміш для полу "Shonox"SEB" - 20 мм, Грунтуюча емульсія "Будмайстер"API-GRUNT" – 1 шар, Гідроізоляційна суміш "Будмайстер"DIKER" - 5 мм, Піщана підсипка ( р-н 200 ) - 80 мм, Щебінь утрамбований - 180 мм, Утрамбований грунт - 100 мм,чорнова підлога з дощок, лаги.

## Перегородки запроектовані товщиною 120 мм.

## Вікна запроектовані дерев’яні із склопакетів.

## Двері запроектовані дерев’яні висотою 2100 мм і шириною від 700…1000 мм. Оздоблювальні роботи: туалеті ванна викладені плиткою.

# Теплотехнічний розрахунок

## Дані для теплотехнічного розрахунку беремо із СНиП ІІ – 3 – 79 “Строительная теплотехника”

## Зона експлуатації будівлі

## м. Ужгород знаходиться у другій зоні вологості (нормальній)

## Необхідний опір теплопередачі огороджуючих конструкцій, що відповідають санітарно-гігієнічним і комфортним умовам, визначають по формулі:

## n ( tв - tн )
Rф0 = —————— ,

## ( tн (в

## де n — коефіцієнт, що приймається залежно від положення зовнішньої поверхні огороджуючих конструкцій по відношенню до зовнішнього повітря по табл. 3*;

## tв — розрахункова температура внутрішнього повітря (З, приймається згідно ГОСТ 
12.1.005-88 і нормам проектування відповідних будівель і споруд;

## tн — розрахункова зимова температура зовнішнього повітря (З, рівна середній температурі найхолоднішої п'ятиденки забезпеченістю 0,92 по СНіП 2.01.01-82;

## (tн — нормативний температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні захищаючої конструкції, приймаються по 
табл. 2*;

## (в — коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні захищаючих конструкцій, що приймається по табл. 4*.

## Термічний опір огороджуючих конструкцій

## Термічний опір R, м2( (С/Вт, шару багатошарової огороджуючої конструкції, а також однорідної (одношарової) огороджуючої конструкції потрібно визначати по формулі

## (
 R = —  ,

## (

## де ( — товщина шару, м;

## ( — розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу шара, Вт/(м (  (С), приймається по дод. 3*.

## - товщина цементно-піщаного розчину

## м – товщина вапняно-піщаного розчину

## Вт/(м (  (С) - коефіцієнт теплопровідності цементно-піщаного розчину

## 0,032 Вт/(м (  (С) - коефіцієнт теплопровідності утеплювача (приймаємо повітряний прошарок)

## Вт/(м (  (С) - коефіцієнт теплопровідності вапняно-піщаного розчину

## х=0,02 м

## Товщину вертикального прошарку становить приймаємо 20 мм.