Лабораторна робота № 7

Тема: Аналіз лінійного кола періодичного несинусоїдального струму

Мета: Вивчити методику комплексного дослідження  однофазного електричного кола періодичного негармонічного струму з допомогою програми схемотехнічного моделювання Electronics Workbench 4.0.

Забезпечення надійної роботи електричного кола несинусоїдального струму вимагає аналітичних та експериментальних досліджень його режимів, мета яких - визначення споживаних активних потужностей, а також максимальних значень напруг та струмів окремих елементів. При виконанні розрахунків рекомендується використати програму NUMERI [1].

Програма виконання лабораторної роботи

1. Розрахунок.

1.1. Розклад вхідної напруги кола на гармонічні складові.

- Розрахунок миттєвих значень струмів віток та напруг котушки та конденсатора.

- Визначення діючих і максимальних значень розрахованих напруг та струмів і обчислення коефіцієнтів, які характеризують форму досліджуваних величин.

- Обчислення активних потужностей елементів і кола в цілому.

- Експеримент. Визначення законів зміни з часом досліджуваних величин.

- Розрахунок.  Розклад отриманих в п.2 кривих на гармонічні складові.

Методика проведення досліджень

Схема досліджуваного кола та її параметри вибираються згідно з варіантом за рис.3.1 та табл. 3.1

Таблиця 3.1.

Варіанти параметрів елементів схем 1 - 4.

| Варі- ант | Параметри джерела Umax ,V f , Hz Форма сигн.* | R1, ( | R2, ( | R3, ( | C. (F | L, mH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 100 | П | 10 | 15 | 750 | 0,5 | 40 |
| 2 | 17 | 130 | Т | 15 | 20 | 750 | 0,5 | 50 |
| 3 | 15 | 150 | П | 20 | 10 | 500 | 0,25 | 60 |
| 4 | 20 | 180 | Т | 15 | 10 | 500 | 0,1 | 30 |
| 5 | 12 | 200 | П | 10 | 20 | 300 | 0,1 | 30 |
| 6 | 16 | 220 | Т | 15 | 20 | 300 | 0,25 | 35 |
| 7 | 14 | 250 | П | 20 | 15 | 600 | 0,4 | 45 |
| 8 | 19 | 250 | Т | 20 | 20 | 600 | 0,4 | 35 |
| 9 | 18 | 85 | П | 15 | 15 | 400 | 0,3 | 55 |
| 10 | 22 | 85 | Т | 15 | 25 | 400 | 0,3 | 55 |

*) П(Т) - сигнал прямокутної(трикутної)  форми зі шпаруватістю 1.

В експериментальній частині  якості джерела вхідної напруги слід вибрати функціональний генератор, а для вимірювання миттєвих значень струмів та напруг - осцилограф.

Пункт 1 програми

1.1. Розкладіть напругу джерела u(t) на гармонічні складові до п’ятої включно. Результати гармонічного аналізу представте в табл.3.2.

Таблиця 3.2.

Гармонічні складові напруги джерела

k = 1                                  k = 3                                        k = 5

Um1 , V      (U1, (           Um3 , V            (U3, (               Um5 , V          (U5, (

1.2. На основі знайдених гармонічних складових напруги джерела і параметрів елементів розрахувати в заданому колі миттєві значення струмів віток і, і1, і2 та напруг на котушці uK та конденсаторі uC. Результати розрахунків звести в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Гармонічні складові струмів та напруг кола

k = 1                                    k = 3                                        k = 5

За п.1           За п.3          За п. 1                 За п.3              За п.1              За п.3

програми     програми     програми        програми           програми       програми

Im,  mA

(i ,... (

Im1, mA

(i1 ,... (

Im2, mA

(i2 ,... (

Umк,  V

(Uk ,... (

UmC,  V

(Uc ,... (

1.3.  За знайденими миттєвими значеннями струмів та напруг визначити їх діючі та максимальні значення. Обчислити коефіцієнти амплітуди Ка та спотворень Кс. Результати розрахунків звести в табл.3.4.

1.4. Розрахувати активні потужності джерела Рд та елементів кола. Оцінити виконання балансу потужностей за виразом:

(P = 2 (PД - (P)/( PД + (P) 100 %

Значення (P > 5% свідчать про помилку в розрахунках. Виконання завдання можна продовжити лише після встановлення помилки. Дані занести в табл.3.5.

Таблиця 3.4.

Результати розрахунків струмів і напруг

Характеристика досліджуваних                              Досліджувані величини

величин

i                 i1                 i2                 uк                   uС

Діючі значення,    mA, V

Максимальні значення, mA, V

Коефіцієнт спотворень,  Кс

Коефіцієнт амплітуди,    Ка

Пункт 2 програми

Зняти осцилограми струмів віток та напруг котушки і конденсатора. Для зняття осцилограми струму вхід осцилографа підключити паралельно до резистора, який включений в вітку з досліджуваним струмом. При цьому масштаб струму

mI = mU / R

де     mU  -   масштаб напруги,

R -     опір резистора паралельно до якого підключений осцилограф.

Всі зняті осцилограми повинні бути оформлені в звіті у вигляді графіків i(t), u(t)

.

Таблиця 3,5,

Допустимі, розраховані та експериментально знайдені

значення величин

Порівнювані      PR1       PR2            PR3               (P,  %           IK max             UK max       UC max

величини                            W                                                           mA                               V

Допустимі         2               2             2                5                 200             100                  60

Розраховані

в  п.1.4,

Експериме-

нтальні з                                                               (

п.4.

(,  %                                                                    (

Пункт 3 програми

3,1, Розкласти експериментально отримані часові залежності (осцилограми) струмів та напруг на гармонічні складові до п’ятої включно. Результати розкладу занести в табл.3.3.

3,2, Визначити за осцилограмами максимальні та діючі значення величин, обчислити коефіцієнти амплітуди та спотворень. Результати занести в табл.3.6, аналогічну до табл.3.4 (скласти самостійно).

Пункт 4 програми

За діючими значеннями струмів (табл.3.6) та опорами елементів визначити активні потужності та обчислити похибку (P . Дані занести в табл.3.5.

Зробити висновки по роботі, звернувши увагу на причини, що привели до розходжень експериментальних та розрахованих значень величин, та на особливості вимірювань в колах періодичного негармонічного струму.

Питання для самоперевірки

- Які основні можливості програми схемотехнічного моделювання Electronics Workbench?

- Як провести розклад несинусоїдальної напруги в тригонометричний ряд?

- Який звязок між максимальним, діючим та середнім значенням несинусоїдальних періодичних ЕРС, струму та напруги?

- Якими коефіцієнтами характеризують форму несинусоїдальних періодичних кривих?

- Який порядок розрахунку кіл з несинусоїдальними періодичними ЕРС, напругами та струмами?

- Як розрахувати потужність в колах несинусоїдального струму?

Л І Т Е Р А Т У Р А

- Шрюфер Е. Обробка сигналів. - К.: Либідь,1992.

- Зевеке Г.В.,Ионкин П.А.,Нетушил А.В.,Страхов С.В. Основы теории цепей. - М.:Энергоатомиздат. - 1989, с.200 - 221.

- Бессонов Л.А., Теоретические основы электротехники.Электрические цепи. - М.: - Высшая школа. - 1984, с.179 - 190.

а)                                                                                                           б)

в)                                                                                     г)

Рис. 3.1.