ДУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Лабораторія молекулярної фізики

про виконання лабораторної роботи № 16

Назва роботи: Визначення коефіцієнта жорсткості пружини.

Bиконав	студент

Банделюк О.В.

група ТК – 11,  РТФ

лектор: Рудка М. М.

керівник лабораторних занять:

Гасій Богдан Іванович

дата виконання:

м.Львів 1999 р.

Мета роботи:  Визначити коефіцієнт жорсткості пружини. Знайти залежність власних коливань пружинного маятника від маси та коефіцієнту жорсткості пружини.

Прилади та матеріали: 1- набір пружин та тягарців; 2 –секундомір.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Гармонічні коливання – це такі коливання, при яких коливна величина (відхилення маятника) змінюється з часом за законом синуса або косинуса.

Коефіцієнт жорсткості чосельно рівний силі, яку потрібно прикласти до пружини, щоб розтягнути (стиснути) пружину на одиницю довжини.

###### де, Fст – сила пружності

###### хст – розтяг пружини

###### Основні характеристики приладів:

Точність вимірів секундоміра 0,01 с

Точність вимірів лінійки 1 мм

##### Таблиці результатів вимірювань

| № | d, 10-3 м | h, 10-2 м | , кг/м -3 | m, 10-3 м | P, H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| 1 пружина | 2 пружина | 3 пружина |
| --- | --- | --- |
| l0, 10-3 м | P, H | l, 10-3 м | xcт, 10-3 м | к1, Н/м | l0, 10-3 м | P, H | l, 10-3 м | xcт, 10-3 м | к2, Н/м | l0, 10-3 м | P, H | l, 10-3 м | xcт, 10-3 м | к3, Н/м |
| 244 | 0,5 | 312 | 68 | 7,35 | 166 | 0,5 | 257 | 91 | 5,49 | 182 | 0,5 | 303 | 121 | 4,13 |
|  | 0,26 | 279 | 35 | 7,42 |  | 0,26 | 213 | 47 | 5,53 |  | 0,26 | 249 | 68 | 3,82 |
|  | 0,17 | 267 | 23 | 7,39 |  | 0,17 | 197 | 31 | 5,48 |  | 0,17 | 223 | 41 | 4,14 |
|  |  |  |  | 7,38 |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |  | 4,03 |

| 1 пружина | 2 пружина | 3 пружина |
| --- | --- | --- |
| m, 10-3 м | n | t1, c | T1, c | к1, Н/м | m, 10-3 м | n | t2, c | T2, c | к2, Н/м | m, 10-3 м | n | t3, c | T3, c | к3, Н/м |
|  | 10 | 5,33 | 0,53 | 7,12 |  | 10 | 6,25 | 0,63 | 5,20 |  | 10 | 7,11 | 0,71 | 3,96 |
|  |  | 3,92 | 0,39 | 7,05 |  |  | 4,63 | 0,46 | 5,07 |  |  | 5,44 | 0,54 | 3,68 |
|  |  | 3,12 | 0,31 | 7,35 |  |  | 3,68 | 0,37 | 5,21 |  |  | 5,01 | 0,50 | 4,04 |
|  |  |  |  | 7,17 |  |  |  |  | 5,16 |  |  |  |  | 3,89 |

Обчислення шуканої величини за робочою формулою:

Графіки:

| 0,5 Т2 |
| --- |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 m,г |

Графік залежності Т2 від маси тягарця

| 0,5 Т2 |
| --- |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 k,Н/м |

Графік залежності Т2 від коефіцієнта жорсткості