Лабораторная работа № 6_16

Быстрое преобразование Фурье (БПФ)

1. Цель работы

Целью работы является:

1. Изучить алгоритм БПФ с прореживанием по времени.

2. Получить навыки по составлению программ с использованием БПФ.

2. Быстрое преобразование Фурье (БПФ)

БПФ существенно сокращает время частотного анализа. Чтобы убедиться в этом, запишем формулу  - точечного ДПФ

.	(1)

Рассмотрим алгоритм БПФ с прореживанием  по времени. Пусть  N-четное число. Представим  сумму ряда (1) в виде суммы двух рядов, в первый из которых  войдут элементы с четными номерами n, а во второй – с нечетными номерами n

.	(2)

Введем обозначения  и , а также вынесем из второй суммы общий множитель

.	(3)

Обозначим сумму с четными номерами через , а с нечетными - . С учетом принятых обозначений выражения (3) запишется в комплексной форме

.	(4)

Так как n изменяется от 0 до , то выражения (3) и (4) позволяют определить только  составляющих Фурье. Для остальных n () следует воспользоваться периодичностью спектра дискретного сигнала и, следовательно, периодичностью ДПФ. Для определения ДПФ во второй  части спектра, рассмотрим выражение (3) для отсчетов

.	(5)

Введем стандартные обозначения  и упростим соотношение (5)

.	(6)

С учетом преобразований (6) и введенных обозначений, выражение (3) и (4) принимает компактный вид:

В развернутой форме вид вышеприведенных выражений усложняется:

.	(7)

.	(8)

Для того, чтобы вычислить составляющие  спектра от 0 до  необходимо выполнить два  - точечных ДПФ, а затем использовать уже полученные результаты для вычисления последующих  отсчетов. Формула (8) определяет составляющие спектра для последующих значений  . При этом нет нужды выполнять умножения входной последовательности на синусы и косинусы. Для этого следует воспользоваться результатом формулы (7), а затем изменить знак в множителе . В самом деле,  и  могут быть вычислены прямым методом с помощью  операций каждая, а, соединив их, определяем , которое потребует дополнительно только  операций, что в сумме составляет  операций (под операциями понимается комплексное сложение и умножение). Но при прямом вычислении  потребуется  операций. Поэтому соотношения (7) и (8) значительно сокращают время вычислений.

Соотношения между ,  и  изображены на рис.1. С помощью сигнального графа, который иллюстрирует сведения восьмиточечного ДПФ к двум четырехточечным. Основой построения графа являются точки (окружности) и стрелки (линии передач). Окружности выполняют алгебраические операции выражений (7) и (8), стрелки – умножение на поворачивающий множитель . Таким образом, один выход окружности будет определяться выражением (7) (определять спектральные составляющие анализируемого сигнала от 0 до ), а второй выход окружности – выражением (8) (определяет спектральные составляющие анализируемого сигнала от  до ).

Рис.1. Вычисление 8-точечного ДПФ с помощью двух 4-точечных ДПФ.

Данная операция получила название «бабочки». Расшифровка ее структуры представлена на рис. 2

Рис.2. Элемент схемы, используемый в БПФ (А – условное обозначение; В – структурная схема).

Применение вместо одного 8-точечного ДПФ двух  4-точечных ДПФ сократило объем вычислений. В свою очередь каждое из 4-точечных ДПФ может быть получена из двух 2-точечного ДПФ.

Рис.3. Бабочка для элементарного 2-точечного ДПФ.

Таким образом, ДПФ 2-точечной последовательности является элементарным блоком (рис.3), в котором поворачивающие множители принимают единичные значения

Количество отсчетов входного сигнала выбирают так, чтобы имелась возможность путем последовательного деления на 2 получить элементарный блок (рис. 3). В этом случае алгоритм БПФ позволяет ускорить вычисление в 100 и  более раз по сравнению с методом прямого вычисления ДПФ. Поэтому если число отсчетов не определяется выражением , то входную последовательность либо усекают, либо добавляют нулями. В Matlab этот прием выполняется по умолчанию. Если количество отсчетов простое число, то алгоритм БПФ не может быть применен и тогда спектр вычисляется только по прямой формуле ДПФ.

Вычисление восьмиточечного ДПФ с помощью двух 4-точечных ДПФ выполнено в Программе 1

Программа 1 (fur. Bpf_01.m).

0

N=8;

n1=0:1:7;

t=1/8000;

x=sin(2*pi*1000*n1*t)+0.5*sin(2*pi*2000*n1*t+3*pi/4)

y=fft(x)

figure(1)

stem(n1,abs(y)),grid on

n=0:2:6;

x1=sin(2*pi*1000*n*t)+0.5*sin(2*pi*2000*n*t+3*pi/4);

y1=fft(x1)

n=1:2:7;

x2=sin(2*pi*1000*n*t)+0.5*sin(2*pi*2000*n*t+3*pi/4);

y2=fft(x2)

w=[0,0.7071-j*0.7071,-j,-0.7071-j*0.7071]

r=y2.*w

X1=y1+r

X2=y1-r

X=[X1,X2]

figure(2)

stem(n1,abs(X)),grid on

Программа состоит из 4 блоков. В первом блоке вычисляется по прямой формуле. Во втором блоке вычисляется ДПФ для составляющих последовательности с четными номерами n, а в третьем блоке – с нечетными номерами n. В четвертом блоке определяются все составляющие  спектра по выражениям (7) и (8). Причем, предварительно вычисляется вектор комплексного поворачивающего множителя

,

где m=0, …, .

Результаты выполнения Программы 1 представлены на рис. 4.

Рис.4. Спектр входной последовательности (1 – прямой метод ДПФ; 2- алгоритм БПФ).

Идентичность графиков указывает, что БПФ не является приближенным алгоритмом. При отсутствии вычислительной погрешности он дает такой же результат как и прямой метод ДПФ. Ускорение достигается исключительно за счет оптимизации вычислений.

3. Домашнее задание

- Повторить материал по непрерывному и дискретному преобразованию Фурье.

- Изучить БПФ.

- Написать программы по определению дискретных спектров с использованием ДПФ и БПФ.

4. Порядок выполнения работы

Лабораторная работа выполняется на персональной ЭВМ с использованием пакета MatLab. Порядок выполнения следующий:

- По заданным входным сигналам , , , заданной частоте дискретизации  и заданному количеству отсчетов  (таб.1) написать программу ДПФ прямым методом.

- Получить в результате выполнения программы амплитудный спектр и проанализировать его.

- В соответствии с таб. 2 написать программу БПФ, в которой - точечная последовательность представлена в виде двух  - точечных последовательностей (при усложнении задания размерность блоков можно уменьшать).

- Получить в результате выполнения БПФ амплитудный спектр.

- Сравнить амплитудный спектр, полученный прямым ДПФ, со спектром БПФ и сделать выводы.

5. Содержание отчета

1. Наименование и цель лабораторной работы.

2. Краткая характеристика ДПФ и БПФ.

3. Листинги программ по определению дискретных спектров.

4. Краткая характеристика и описания синтаксиса команд, используемых при определении спектров.

5. Анализ графиков.

6. Выводы.

6. Контрольные вопросы

- Написать формулу прямого непрерывного преобразования Фурье и сделать пояснения.

- Написать формулу обратного непрерывного преобразования Фурье и сделать пояснения.

- Указать связи между различными формами представления спектра: через амплитуду и фазу, через действительные и мнимые составляющие.

- Написать формулу прямого дискретного преобразования Фурье и сделать пояснения.

- Написать формулу обратного дискретного преобразования Фурье и сделать пояснения.

- Записать формулы БПФ.

- Пояснить сущность БПФ.

- Вывести формулы для объединения спектров двух прореженных во времени числовых последовательностей.

- Пояснить суть поворачивающего множителя.

- Нарисовать граф и пояснить порядок вычислений при сравнении восьмиточечного ДПФ к двум четырехточечным.

- Нарисовать граф и пояснить порядок вычислений при сравнении восьмиточечного ДПФ к четырем двухточечным.

- Написать программу для определения спектра ДПФ прямым методом.

- Написать программу БПФ, в которой 8 точечная последовательность вычисляется через две четырехточечные последовательности.

- Написать программу БПФ, в которой 16 точечная последовательность вычисляется через две восьмиточечные последовательности.

- Написать формулу для преобразования непрерывного сигнала из временной области в частотную и обратно.

- Написать формулу для преобразования дискретного сигнала из временной области в частотную и обратно.

- Докажите возможность сокращения времени определения спектральных составляющих сигналов при применении БПФ.

- Почему, если последовательность простое число, нельзя применить БПФ?

- Изобразите граф, реализующий операцию «бабочка». Какой вид принимает этот граф для элементарного двухточечного ДПФ?

- Какие положения ДПФ используются в БПФ, позволяющие сократить время вычислений?

- Каким требованиям должна удовлетворять входная последовательность, чтобы БПФ было наиболее эффективным.

7. Исходные данные для выполнения лабораторной работы

Таблица 1

|  | Гц | Гц | Гц |  | Гц |  |  |  | Фазовый сдвиг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 2000 | 4000 | 16 | 16000 | 2 | 4 | 5 | - | - | - |
| 2 | 500 | 2500 | 5000 | 32 | 16000 | 3 | 5 | 10 | 45 | 90 | - |
| 3 | 1000 | 3000 | 6000 | 64 | 16000 | 0,5 | 1 | 5 | 120 | 180 | 90 |
| 4 | 2000 | 4000 | 6000 | 128 | 16000 | 3 | 0,5 | 5 | 45 | 45 | 90 |
| 5 | 1000 | 2000 | 3000 | 8 | 8000 | 4 | 2 | 1 | - | 45 | 120 |
| 6 | 2000 | 3000 | 6000 | 16 | 16000 | 3 | 0,5 | 10 | 120 | - | - |
| 7 | 1000 | 4000 | 8000 | 32 | 32000 | 4 | 0,5 | 2 | - | 120 | - |
| 8 | 10000 | 20000 | 40000 | 64 | 64000 | 1 | 5 | 10 | - | 120 | 45 |
| 9 | 312,5 | 625 | 1562,5 | 32 | 10000 | 5 | 2 | 1 | - | 150 | 45 |
| 10 | 1250 | 2500 | 5000 | 32 | 20000 | 0,5 | 1 | 5 | - | 150 | 120 |
| 11 | 937,5 | 2812,5 | 5625 | 32 | 30000 | 2 | 0,1 | 4 | - | 45 | 90 |
| 12 | 1250 | 3750 | 11250 | 32 | 40000 | 2 | 1 | 2 | 90 | -45 | -45 |
| 13 | 1562,5 | 3125 | 6250 | 32 | 50000 | 4 | 0,5 | 1 | 15 | -30 | -45 |
| 14 | 625 | 1875 | 3750 | 16 | 10000 | 3 | 2 | 1 | 30 | 30 | 45 |
| 15 | 1250 | 2500 | 5000 | 16 | 20000 | 1 | 2 | 3 | 30 | 45 | 120 |
| 16 | 1875 | 3750 | 7500 | 16 | 30000 | 5 | 10 | 20 | 30 | 90 | 150 |
| 17 | 2500 | 4000 | 8000 | 16 | 40000 | 1 | 4 | 5 | 120 | -60 | - |
| 18 | 3125 | 6250 | 12500 | 16 | 50000 | 0,5 | 2 | 5 | 30 | -45 | 100 |

Таблица 2

| N/N | Число отсчетов N | БПФ (вар. 1) | БПФ(вар. 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 |  |  |
| 2 | 32 |  |  |
| 3 | 64 |  |  |
| 4 | 128 |  |  |
| 5 | 8 |  |  |
| 6 | 16 |  |  |
| 7 | 32 |  |  |
| 8 | 64 |  |  |
| 9 | 32 |  |  |
| 10 | 32 |  |  |
| 11 | 32 |  |  |
| 12 | 32 |  |  |
| 13 | 32 |  |  |
| 14 | 16 |  |  |
| 15 | 16 |  |  |
| 16 | 16 |  |  |
| 17 | 16 |  |  |
| 18 | 16 |  |  |

# Text boxes

Х(m)

Х(m+N/2)

Y(m)

Z(m)

A.

B.

Х(m)

Y(m)

Х(m+N/2)

Z(m)

Wm

+

+

+

Wm

Z(m)

Х(m+N/2)

Y(m)

Х(m)

Х(m)

Х(m+N/2)

+

Х(m)

Х(m+N/2)

+

1

-1