МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІКТА

кафедра БІТ

# ЗВІТ

# до лабораторної роботи № 3

# СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИГНАЛІВ

з навчальної дисципліни:

“Основи теорії кіл, сигнали та процеси

в комп’ютерних системах та мережах, частина 2”

Виконав:

студент групи БІ-21

Боднарук Сергій

Прийняв:

Костів Ю.М.

Львів – 2011

МЕТА РОБОТИ

Провести спектральний аналіз сигналів, для цього використати розклад в ряд Фур’є. Дослідити вплив різних параметрів на відтворення сигналів.

ТЕОРЕТИЧНИЙ ВСТУП

Методи апроксимації та інші методи аналітичного опису сигналів не вирішують в повному об'ємі завдань математичного моделювання складних сигналів, і, отже, завдань проходження сигналів через різні ланки. В деякій мірі ці проблеми вирішуються за допомогою спектральної теорії сигналів.

Узагальненою спектральною теорією називають сукупність методів представлення сигналів у вигляді суми ортогональних складових

(1)

Методи, що використовують представлення сигналів у вигляді коливань ( тобто функцій часу ) і спектрального розкладу на синусоїдальні і косинусоїдальні складові ( це перетворення Фур'є ) набули найбільшого поширення . Узагальнена спектральна теорія досліджує загальні закономірності спектрального аналізу для систем базисних функцій і розглядає особливості вибору базисних систем при вирішенні завдань передачі і обробки сигналів.

Залежність (1) називають розкладом сигналу за системою базисних функцій. До системи базисних функцій є такі вимоги : для будь-якого сигналу ряд (1) повинен сходитися; функції   повинні мати просту аналітичну форму; коефіцієнти  повинні обчислюватися відносно просто. Цим трьом умовам відповідають системи ортогональних функцій. Умова ортогональності функцій є такою:

(2)

При

(3)

Число  називають нормою базисної функції  . Нормована базисна функція

(4)

Система нормованих базисних функцій, що задовольняє одночасно і умові ортогональності, і умові нормування:

(5)

де         називається ортонормованою.

Якщо під  або  розуміти струм або напругу, та рівність (3) має сенс енергії сигналу, виділеній сигналом   на опорі 1 Ом за час (t2-t1), а рівність (2) має сенс енергії взаємодії сигналів   і  . Таким чином можна визначити фізичний зміст понять ортогональності і норми функцій : ортогональні сигнали не взаємодіють між собою, а енергія нормованого сигналу дорівнює 1.

Вибір базисних ортонормованих функцій - одне з відповідальних завдань рішення якого залежить від характеру перетворень сигналів в системі. Коефіцієнти   є ефективними значеннями складових  спектру ( узагальнених гармонік), тому  середня потужність сигналу що виділяється на опорі 1 Ом дорівнює :

(6)

Співвідношення (6) називають рівністю Парсеваля. З нього виходить, що потужність сигналу дорівнює сумі потужностей всіх складових спектру.

З математики відомі періодичні функції sin і cos, що описують гармонічні коливання. Будемо вважати, що ці функції є ортогональними і, одночасно, визначимо норму цих функцій. Для цього скористаємося співвідношеннями (2) і (3) :

,                          (7)

де T=2(/(0  - період коливання, а j=0,1,2..., i=0,1,2... - цілі числа. Співвідношення, подібні (7) мають місце як для функції sin, так і для cos, оскільки sin(t=cos((t -(/2), а також для випадку, коли, наприклад, , а  . З (7) витікає, що ці гармонічні функції є ортогональними з нормою cj=T/2 , які визначаються періодом їх повторення.

Отже, система ортонормованих гармонічних функцій відповідно (4) буде мати   вигляд :

(8)

Будь-який періодичний сигнал  S(t) = S(t+T) може бути представлений рядом з функцій (8)

(9)

де                        j=0,1,2,3...    (10)

Ряд (9) називають тригонометричним рядом Фур'є з коефіцієнтами (10).

В окремому випадку парної періодичної функції, коли   S(t)=S(-t) з (10) витікає, що bj=0, отже сигнал S(t) розкладається лише по косинусах. У випадку непарної функції, коли S(-t)=-S(t), маємо aj=0, тоді ряд складається лише з синусоїдальних гармонік, якщо S(t) не відноситься ні до парних ні  до непарних то в ряді присутні як аj  так і bj.

Із сказаного виходить, що періодичні коливання повністю визначаються коефіцієнтами всіх гармонік. Тобто амплітуди і фази гармонік, які залежать від значень частоти, кратних основній частоті (частоті повторення сигналу S(t)), дають еквівалентне представлення періодичних функцій часу в частотній області.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Синтезувати схему рис.2, за допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8(MC8). Використати  джерело напруги V1(Pulse source ) з параметрами (див.рис.3), де період повторення Т=0.02 і тривалість імпульсу  10 мс , амплітуда сигналу =1В.

- За допомогою системи моделювання перехідних процесів(рис. 5) отримати залежності сигналу на резисторі та дискретні складові. Графіки подати у звіт.

- Дослідити вплив тривалості імпульсу (5мс, 10мс, 15мс) при Т=20мс на дискретний спектр. Зробити висновки. Графіки подати у звіт.

- Дослідити вплив періоду повторення сигналу (Т= 20мс, 30мс, 40мс) при  10мс на дискретний спектр. Зробити висновки. Графіки подати у звіт.

Рис.2.  Схема включення джерела Pulse source .

### ХІД РОБОТИ

- Синтезувати схему рис.2, за допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8(MC8). Використати  джерело напруги V1(Pulse source ) з параметрами (див.рис.3), де період повторення Т=0.02 і тривалість імпульсу  10 мс , амплітуда сигналу =1В.

Рис.2.  Схема включення джерела Pulse source .

Рис.3. Визначення атрибутів джерела  імпульсної напруги.

- 2.	За допомогою системи моделювання перехідних процесів(рис. 5) отримати залежності сигналу на резисторі та дискретні складові. Графіки подати у звіт.

- Рис.5. Вікно аналіз перехідних процесів

- для отримання дискретних складових сигналу .

- 3.	Дослідити вплив тривалості імпульсу (5мс, 10мс, 15мс) при Т=20мс на дискретний спектр. Зробити висновки. Графіки подати у звіт.

10 мс		Т=20 мс

5 мс		Т=20 мс

15 мс		Т=20 мс

- 4.	Дослідити вплив періоду повторення сигналу (Т= 20мс, 30мс, 40мс) при  10мс на дискретний спектр. Зробити висновки. Графіки подати у звіт.

10 мс		Т=20 мс

### 10 мс		Т=30 мс

10 мс		Т=40 мс

Висновок

На цій лабораторній роботі  я провів спектральний аналіз сигналів, для цього використавши розклад в ряд Фур’є. А також дослідив вплив різних параметрів на відтворення сигналів.