МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОМАТИКИ ТА МЕТРОЛОГІЇ

КАФЕДРА ”ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ”

Розрахункова робота

з курсу: "Системи запису та відтворення інформації"

на тему:  “розРОблеННя цИФРОвого диктофону”

Варіант – 10

Виконав:

студент гр. ЗІ-33

Чінка В.М.

Перевірив:

доц. Совин Я.Р.

Львів – 2010р.

Мета роботи:  Закріпити отримані теоретичні знання на практиці; розробити цифровий диктофон і отримати навички розробки пристроїв, які можна використовувати в системах запису і відтворення інформації.

Завдання:

- Розробити принципову електричну схему цифрового диктофону згідно завдання.

- Скласти специфікацію елементів схеми.

- Навести всі необхідні розрахунки.

- Навести АЧХ розрахованого мікрофонного підсилювача + фільтра.

- Написати на мові MatLab або C функції запису файлу у MMC/SD-карту, на якій встановлена файлова система FAT16.

- Написати на мові MatLab або C функцію запису файлу у wav-форматі.

- Написати на мові MatLab або C функцію стиснення аудіосигналу з потрібною степінню компресії.

Завдання варіанту:

| Варіант | Тип джерела живлення | Частота дискретизації, Гц | Степінь стиску | Час запису без стиску, год | Тип мікрофону | Мікрофонний підсилювач + фільтр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | LIR17670 | 4000 | 8 | 600 | MEMS | Варіант 2 |

Принципова електрична схема цифрового диктофону:

Розрахунки:

Розрахунок мікрофонного підсилювача + фільтра:

Чутливість мікрофона (типова) = -42дБ, і

;

;

Нехай звуковий тиск

Коефіцієнт підсилення схеми:

Розподілимо коефіцієнт підсилення між операційними підсилювачами:

тоді

Знайдемо номінали елементів схеми:

Розрахунок опору в колах світло діодів:

Розрахунок NAND-Flash пам’яті:

час запису = 600год;

кількість вибірок = 4000;

компресія = 2;

об’єм пам’яті =

АЧХ мікрофонного підсилювача + фільтра:

Програма запису файлу у MMC/SD-карту, на якій встановлена файлова система FAT16:

clear all;

% Кількість байт в секторі

BytesPerSec = 512;

% Буфер для читання/запису даних

Buffer = zeros(BytesPerSec, 1);

% 1. Переводимо карту в активний режим

s = MMC_SD_Init('D:\p\3-ИЙ КУРС\С-ми запису та відтворення інформації\Lab_5\SD_512\SD_512.bin');

% 2. Прочитати 0 сектор - VBR

% Номер сектора з якого починається VBR

VBR_Addr = 0;

LBA = 0;

[Buffer, c1] = MMC_SD_Read_Sector(s, LBA);

% Перевіряємо сигнатуру VBR

if  (Buffer(511) ~= hex2dec('55')   | Buffer(512) ~= hex2dec('AA'))

disp('VBR FAT Error');

return;

end;

% Визначаємо кількість байт в секторі

BytesPerSec = Buffer(hex2dec('b') + 1) + 2^8 * Buffer(hex2dec('b') + 2);

z = sprintf('Кількість байт в секторі:  %d', BytesPerSec);

disp(z);

% Визначаємо кількість секторів в кластері

SecPerClus = Buffer(hex2dec('d') + 1) ;

z = sprintf('Кількість секторів в кластері: %d',   SecPerClus);

disp(z);

% Кількість зарезервованих секторів від початку карти

RsvdSecCnt = Buffer(hex2dec('e') + 1) + 256 * Buffer(hex2dec('f') + 1);

z = sprintf('Кількість зарезервованих секторів від початку карти: %d', RsvdSecCnt);

disp(z);

% Кількість таблиць FAT

NumFATs = Buffer(hex2dec('10') + 1);

z = sprintf('Кількість таблиць FAT:   %d' , NumFATs);

disp(z);

% Кількість записів в Root Directory

RootEntCnt = Buffer(hex2dec('11') + 1) + 256 * Buffer(hex2dec('12') + 1);

z = sprintf('Кількість записів в кореневому каталозі Root Directory:   %d', RootEntCnt);

disp(z);

% Кількість секторів MMC/SD-карти   (до 32 MB)

TotSec = Buffer(hex2dec('13') + 1) + 256 * Buffer(hex2dec('14') + 1);

if TotSec == 0

% MMC/SD-карта > 32 MB

TotSec = Buffer(hex2dec('20') + 1) + 256 * Buffer(hex2dec('21') + 1) + 2^16 * Buffer(hex2dec('22') + 1) + 2^24 * Buffer(hex2dec('23') + 1);

end;

z = sprintf('Загальна кількість секторів MMC/SD-карти:  %d', TotSec);

disp(z);

% Розмір таблиці FAT у секторах

SecPerFAT = Buffer(hex2dec('16') + 1) + 256 * Buffer(hex2dec('17') + 1) ;

z = sprintf('Розмір таблиці FAT у секторах: %d', SecPerFAT);

disp(z);

if  (Buffer(hex2dec('36') + 1) ~= 'F' & Buffer(hex2dec('37') + 1) ~= 'A' & Buffer(hex2dec('38') + 1) ~= 'T' & Buffer(hex2dec('39') + 1) ~= '1' & Buffer(hex2dec('ЗА') + 1) ~= '6')

disp('FAT16 Error');

end;

temp = Buffer((hex2dec('36') + 1):(hex2dec('3A') + 1));

z = sprintf('Тип файлової системи: %s',  char(temp));

disp(z);

% Обчислюємо номер сектору з якого починається таблиця FAT1 та FAT2

FAT_Sect1 = VBR_Addr + RsvdSecCnt;

z = sprintf('Перший сектор FAT1:  %d', FAT_Sect1);

disp(z);

if (NumFATs > 1)

FAT_Sect2 = FAT_Sect1 + SecPerFAT;

z = sprintf('Перший сектор FAT2:   %d', FAT_Sect2);

disp(z) ;

end;

% Обчислюємо номер сектору з якого починається кореневий каталог Root Directory

RootDir_Sect = VBR_Addr + RsvdSecCnt + SecPerFAT * NumFATs;

z = sprintf('Перший сектор Root Directory:  %d', RootDir_Sect);

disp(z);

% Обчислюємо кількість секторів в Root Directory

RootDir_SectCnt = RootEntCnt * 32 / BytesPerSec;

z = sprintf('Кількість секторів в Root Directory:  %d', RootDir_SectCnt);

disp(z) ;

% Обчислюємо номер сектора початку області даних

Data_Sect = VBR_Addr + RsvdSecCnt + SecPerFAT * NumFATs + RootDir_SectCnt;

z = sprintf('Номер сектора початку області даних: %d', Data_Sect);

disp(z);

%//////////////// Шукаємо 1-ий вільний запис в RootDirectory /////////////

ByteCnt = 1;            % початк запису в байтах

Flag_Free = 0;          % прапорець знаходження вільного запису в RootDirectory

for jj = 1 : RootDir_SectCnt        %від 1-го до останнього сектору RootDirectory

Buffer = MMC_SD_Read_Sector(s, RootDir_Sect + jj - 1);      %читає поточний сектор

for ii = 1 : BytesPerSec/32              % лічильник записів

temp = Buffer(ByteCnt);              % читає перший байт

if (temp == 0 | temp == hex2dec('E5'))

z = sprintf('Вільний запис знайдено');

disp(z);

Free_Sect_RootDir = RootDir_Sect + jj - 1;

z = sprintf('Сектор вільного запису в RootDirectory: %d', Free_Sect_RootDir);

disp(z);

Free_Num_RootDir = ii;

z = sprintf('Номер вільного запису: %d', Free_Num_RootDir);

disp(z);

Flag_Free = 1;

break;

end;

ByteCnt = ByteCnt + 32;       %наступний запис  (1 запис--32байти)

end;

if (Flag_Free == 1)     %файл знайдено

break;

end;

ByteCnt = 1;

end;

if (Flag_Free == 0)

z = sprintf('Неможливо записати файл: немає вільної памяті');

disp(z);

return;     %вихід з програми

end;

%//////////////// Запишемо ім'я файлу //////////////////////

Entry = Buffer(32*(ii-1) + 1 : 32*(ii-1) + 1 +31);        %вільний запис в Root Directory

Entry(1) = 'M';

Entry(2) = 'Y';

Entry(3) = 'F';

Entry(4) = 'I';

Entry(5) = 'L';

Entry(6) = 'E';

Entry(7) = '1';

Entry(8) = 32;

Entry(9) = 'T';

Entry(10) = 'X';

Entry(11) = 'T';

Entry(12) = 32;

Entry(13) = 0;

Entry(14) = 150;

Entry(15) = 10;     Entry(16) = 10;

Entry(17) = 30;     Entry(18) = 1;

Entry(19) = 30;     Entry(20) = 1;

Entry(21) = 0;      Entry(22) = 0;

Entry(23) = 10;     Entry(24) = 10;

Entry(25) = 30;     Entry(26) = 1;

File_DATA = [65 66 67 68 69 70 71 72 73];

Entry(29) = 9;

Entry(30) = 0;

Entry(31) = 0;

Entry(32) = 0;

File_Size = length(File_DATA);

Entry_Flag = 1;     % показує чи ми вже записали номер першого кластеру

for i = 1 : ceil(File_Size / (SecPerClus * BytesPerSec))     %від 1-го до останнього кластеру файлу

%/////////////// Шукаємо вільний кластер в таблиці FAT ////////////////////

Free_ClusNum = 0;       %№ вільного кластеру

Flag_Clus = 0;

for ii = 1 : SecPerFAT       %всі сектори FAT

Buffer = MMC_SD_Read_Sector(s, FAT_Sect1 + ii - 1);

for jj = 1 : 2 : SecPerFAT * BytesPerSec        %всі вказівники в FAT

if (Buffer(jj) + 256 * Buffer(jj + 1) == 0)     %якщо кластер вільний

Flag_Clus = 1;

break;

end;

Free_ClusNum = Free_ClusNum + 1;

end;

if (Flag_Clus == 1)

break;

end;

end;

z = sprintf('1-ий вільний кластер: %d', Free_ClusNum);

disp(z);

%Записуємо значення вказівника в таблицю FAT

Buffer(jj) = 255;       %останній кластер файлу

Buffer(jj + 1) = 255;

wr = MMC_SD_Write_Sector(s, Buffer, FAT_Sect1 + ii - 1);      %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

if (i > 1)      %якщо були попередні кластери з даними файлу

Buffer = MMC_SD_Read_Sector(s, FAT_Sect1 + Prev_Sect_FAT - 1);

Buffer(Prev_Index_FAT + 1) = fix(Free_ClusNum/256);     %Free_ClusNum той, який зараз

Buffer(Prev_Index_FAT) = Free_ClusNum - 256 * Buffer(Prev_Index_FAT + 1);

wr = MMC_SD_Write_Sector(s, Buffer, FAT_Sect1 + Prev_Sect_FAT - 1);      %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

end;

Prev_Sect_FAT = ii;     %попередній сектор з номером вільного кластеру в FAT

Prev_Index_FAT = jj;        %вказівник на попередній кластер

%///////////////////////// Записуємо файл в область даних /////////////////////

File_Sect = Data_Sect + (Free_ClusNum - 2) * SecPerClus;     %сектор початку файлу в DATA Region

Buffer = zeros(BytesPerSec, 1);

if (File_Size <= BytesPerSec)

Buffer(1 : File_Size) = File_DATA;

%wr = MMC_SD_Write_Sector(s, Buffer, File_Sect - 1);      %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

wr = MMC_SD_Write_Sector(s, Buffer, File_Sect);      %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

else

iii = 1;

for ii = 1 : SecPerClus     %ceil(File_Size / BytesPerSec)

Buffer = File_DATA(iii : ii * BytesPerSec);

wr = MMC_SD_Write_Sector(s, Buffer, File_Sect);      %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

File_Sect = File_Sect + 1;      %наступний сектор

iii = iii + ii * BytesPerSec;       %початок наступного сектору (в File_DATA)

end;

end;

if (Entry_Flag == 1)

%Entry( hex2dec('1A') + 1 ) = Free_ClusNum;      %записуємо № першого кластеру файлу в запис RootDirectory  ???????

Entry(28) = fix(Free_ClusNum/256);

Entry(27) = Free_ClusNum - 256 * Entry(28);

%записуємо створений запис в RootDirectory

Buffer = MMC_SD_Read_Sector(s, Free_Sect_RootDir);

Buffer(32*(Free_Num_RootDir-1) + 1 : 32*(Free_Num_RootDir-1) + 1 +31) = Entry;

wr = MMC_SD_Write_Sector(s, Buffer, Free_Sect_RootDir);      %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

end;

Entry_Flag = Entry_Flag + 1;

end;

fclose(s);

Програма запису файлу у wav-форматі:

clear all;

%потрібно задати y – масив даних, які записуємо

%відкрити файл для запису

d = fopen('D:\p\3-ИЙ КУРС\С-ми запису та відтворення інформації\Lab_1\myRecord.wav','wb');

%заповнити поле RIFF_ID (Заголовок RIFF файлу)      !!!!!!!!!

fwrite(d,hex2dec('46464952'),'int32');

%заповнити поле FILE_Length  (довжина файлу без полів RIFF_ID та FILE_Length)

fwrite(d,110457,'int32');

%заповнити поле WAVE_ID  (заголовок  блоку   інформації)      !!!!!!!!!

fwrite(d,hex2dec('45564157'),'int32');

%заповнити поле FMT_ID  (ідентифікатор формату)      !!!!!!!!!

fwrite(d,hex2dec('20746D66'),'int32');

%заповнити поле FMT_Length  (сумарний розмір в байтах полів Type, Channels, SamplesPerSec, AvgBytesPerSec, Align та BitsPerSample)

fwrite(d,16,'int32');

%заповнити поле Type  (тип звукових даних (тип кодеку), 0x0001 — просто вибірки)

fwrite(d,1,'int16');

%заповнити поле Channels  (число каналів)

fwrite(d,1,'int16');

%заповнити поле SamplesPerSec  (частота дискретизації в герцах)

fwrite(d,4000,'int32');           %частота дискретизації така ж як і в Lab_1_10.wav

%заповнити поле AvgBytesPerSec  (розмір буферу, обчислюється за формулою (Channels * SamplesPerSec * BitsPerSample) / 8)

fwrite(d,4000,'int32');

%заповнити поле Align  (вирівнювання (якщо кількість вибірок не кратна 2, в кінці файлу додається нульове значення). Переважно рівне 0x0001)

fwrite(d,1,'int16');

%заповнити поле BitsPerSample  (кількість біт на вибірку)

fwrite(d,8,'int16');

%заповнити поле DATA_ID  (заголовок даних)      !!!!!!!!!

fwrite(d,hex2dec('61746164'),'int32');

%заповнити поле DATA_Length  (кількість вибірок)

fwrite(d,110421,'int32');

%вибірки сигналу

for ii = 1 : 110421

fwrite(d,y(ii)*128 + 128,'uchar');

end;

fclose(d);

Програма стиснення аудіосигналу з потрібною степінню компресії:

clear all;

%Y – нестиснений аудіосигнал

F

B

%wavplay(Y,F,'sync');

Y = Y * 128;    % Y -- дробове; треба, щоб було ціле (Y*128)

N = 160;  % розмір блоку

L = 34;   % к-сть збережених коефіцієнтів ДКП на блок

%***вибираємо так, щоб забезпечити необхідний степінь стиснення***

nn = fix(length(Y)/N);   % к-сть блоків

mm = 1;

kk = 1;

% Компресія

for ii = 1 : nn-1

x = dct( Y(kk : kk + N-1) );

y(mm : mm + L-1) = x(1 : L);    % В y записуємо лише "великі" відліки

mm = mm + L;

kk = kk + N;

end;

% Квантування

y = round(y);     % До цілого

[A, X] = hist(y, min(y) : max(y));

NN = length(y);

Ls = 0;

for ii = 1 : length(A)

if(A(ii) > 0)

Ls = Ls + (A(ii)/NN) * log2(A(ii)/NN);

end;

end;

disp('-Ls = ');

-Ls

CR2 = (10 / -Ls) * (N / L)         % CR2 -- cтепінь стиснення

% 10, бо 9 біт на число (тут 3хх), і один на знак (-)

% Відновлений сигнал

YC = Y * 0;

dx = Y(1 : N) * 0;

mm = 1;

kk = 1;

% ...*0 -- це "малі" відліки

for ii = 1 : nn - 1

dx(1 : L) = y(mm : mm + L-1);

x1 = idct( dx );

YC(kk : kk + N-1) = x1;

dx = dx * 0;

mm = mm + L;

kk = kk + N;

end;

YC = YC / 128;

YC = round(YC * 128) / 128;

%wavplay(YC, F, 'sync');

Висновок:  В системах захисту широко використовуються прилади призначені для запису та відтворення інформації. Важливою складовою є акустична інформація як така і технічні пристрої призначені для її збору, зберігання та відтворення.

На прикладі цифрового диктофону, я отримав основні навички розробки пристроїв що можуть використовуватись в системах запису і відтворення інформації, засвоїв теоретичний матеріал і використав отримані знання на практиці.

В роботі я склав електричні схеми складових елементів цифрового диктофону, таких як:

- Мікрофон і мікрофонний підсилювач;

- Фільтр;

- Мікроконтролер з вбудованим 10-бітним АЦП;

- MMC/SD-карта;

- NAND-Flash пам’ять;

- Кола живлення;

- Органи управління.

Також розробив програмне забезпечення необхідне для роботи пристрою.