ЗМІСТ

Завдання………………………………………………………………….……………  3

1.         Вступ……………………………..……………………………………………. 3

2.         Проектний розрахунок на витривалість зубців при згині…………………...3

2.1. Розрахунок допустимого напруження на згин ……..………………………...  4

2.2. Визначення геометричних розмірів зубчастих коліс…………….................... 5

2.3. Перевірний розрахунок на контактну міцність активних поверхонь

зубів ……….…………….……….……….……….………..............................    5

2.4. Розрахунок на контактну міцність при дії максимальних навантажень……  7

2.5. Визначення геометричних розмірів зубчастих коліс…………….................... 8

2.6.Сили,щодіютьвзачепленніпередачі.......................................................................8

2.7.Основні параметри циліндричних евольвентних зубчастих передач ………...9

Література………………………………………………………………………………10

Вихідні дані:

Потужність  , Вт – 60

Число обертів  , - 200

Передавальне число і – 5,5

Перевантаження  % - 200

Ступінь точності передачі – 7

Тривалість роботи передачі, год – 10 000

1.Вступ

Як матеріал для колеса вибираю сталь 35 (термообробка - нормалізація– 160 НВ); а для шестерні – сталь 45 (термообробка - нормалізація– 180 НВ).

Кількість зубців колеса:

Кутова швидкість ведучого вала:

(рад/с);

Звідси  ;

Вт

Кутова швидкість веденого вала:

(рад/с);

Крутний момент, який передається  колесом:

Приймаю коефіцієнт - з конструктивних міркувань. Тоді  знаходжу

2Проектний розрахунок на витривалість зубців при згині

Визначаю орієнтовне значення модуля (мм) при заданому параметрі  за формулою:

де  - допоміжний коефіцієнт:

Виходячи з таблиць:

- Коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження за шириною вінця зубчастого колеса - ;

- Щоб визначити коефіцієнт динамічності навантаження спочатку розраховую колову швидкість приймаємо –  = 1 м/с.

- Коефіцієнт форми зубця , який вибирається з таблиці залежно від еквівалентної кількості зубців

2.1.Розрахунок  допустимого напруження на згин  визначається за формулою:

, де

- границя витривалості при згині для базової кількості циклів навантаження  і визначається за формулою:

;

а коефіцієнт безпеки - ;

Для визначення  необхідно знайти еквівалентну кількість циклів навантажень , яка відповідає робочій кількості циклів передачі з постійним режимом навантаження:

,

де с – кількість зубчастих коліс, які одночасно знаходяться  в зачепленні з колесом, що розраховуються;

n – частота обертання колеса, яке розраховується;

t – тривалість роботи передачі під навантаження за розрахунковий час роботи:

Базова кількість циклів - .

Отже коефіцієнт довговічності :

Якщо

- кількість зубчатих коліс зчеплених з шестернею.

Тоді

Отже модуль буде

=0,25

2.2.Визначення геометричних розмірів зубчастих коліс

- Діаметри початкових кіл:

- Ширина зубчастого вінця:

2.3. Перевірний розрахунок на контактну міцність активних поверхонь зубів

Цей розрахунок проводиться за формулою:

,

Де  і  - розрахункове та допустиме значення контактних напружень, МПа;

- крутні моменти на шестерні та колесі, Н·м;

- ділильний діаметр шестерні та ширина зубчастого вінця, мм;

і – передаточне число передачі;

- коефіцієнт, що враховує властивості матеріалів спряжень зубців шестерні і колеса (пружна стала);

- коефіцієнт форми спряжень поверхонь зубців в полюсі зачеплення:

;   при  α=20

- коефіцієнт сумарної довжини контактної лінії спряжень зубців:

- коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження між зубцями в косозубій передачі;

,16- коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження за довжиною контактних ліній внаслідок похибок в зачепленні і деформації зубців, при не симетричному розташуванні зубчатих коліс.

- коефіцієнт динамічного навантаження, що виникає в зачепленні.

Отже, розрахункове значення контактних напружень :

Як допустиме контактне напруження приймають менше значення з двох отриманих за залежностями:

де - границя контактної витривалості поверхонь зубців, яка відповідає базовій кількості циклів навантаження :

- коефіцієнт безпеки;

- коефіцієнт довговічності:

Приймаємо m = 0,4 оскільки рівність   не виконується.

Висновок: розрахунок проведено правильно.

2.4. Розрахунок на контактну міцність при дії максимальних навантажень

2.5.Визначення геометричних розмірів зубчастих коліс

- Висота  головки зубця:

- Висота ніжки зубця:

- Повна висота зубця:

- Діаметри кіл виступів:

- Діаметри кіл западин:

- Міжосьова відстань передачі:

2.6. Сили, що діють в зачепленні передачі.

- Колова сила:

- Радіальна сила:

2.7.Основні параметри циліндричних евольвент них

зубчастих передач

| Найменування параметра і одиниці вимірювання | Позначення параметра і його значення |
| --- | --- |
| Потужність на валі,Вт | 8570 60 |
| Кутова швидкість вала, рад/с: ведучого веденого |  |
| Номінальний момент на валу, Н · мм: ведучого веденого |  |
| Матеріал: шестерні колеса | 45, нормалізація 35, нормалізація |
| Тип передачі | Зубчаста |
| Міжосьова відстань, мм |  |
| Ступінь точності передачі | 7 |
| Кількість зубців: шестерні колеса |  |
| Модуль нормальний, мм | m = 0,4 |
| Напрям зубців | Прямозубий |
| Ділильний діаметр, мм: шестерні колеса |  |
| Ширина вінця шестерні, мм |  |
| Ширина вінця колеса, мм |  |
| Сили в зачепленні, Н: колова радіальна |  |

### Література

- Г.Г. Тріщ,  Е.І. Узумов, Б.Т. Докунін – «Методичні вказівки до курсового проектування  по курсах “Деталі приладів” та “Прикладна механіка”».

- С.М. Ключковський – курс лекцій з предмету “Основи проектування механізмів мехатронних засобів” .