| Cинтез схемы шифратора и кодопреобразователя для управления одноразрядным семисегментным индикатором |  |  |
| --- | --- | --- |

14.10.2006

Синтезировать схему шифратора унитарного кода в двоичный код и кодопреобразователя двоичного кода в код, который управляет работой семисегментного индикатора: Стилизованные цифры, высвечиваемые семисегментным индикатором, должны совпадать с четырьмя последними цифрами зачетной книжки При поступлении на вход кодопреобразователя других цифр должен высвечиваться спецсимвол буквы, которую нужно выбрать из таблицы: Последняя цифра зачетной книжки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Спецсимвол буквы A C E F H L P U Г Б Проверить правильность работы схем с помощью программы MultiSim (Electronics Workbench - EWB) Пример выполнения 1. Входные данные вводятся в унитарном коде. Унитарный код двоичного n-разрядного числа представляется 2n разрядами, только один из которых равен 1. Для преобразования этого кода в двоичный код применяют шифратор. Шифратор имеет десять входов, каждому из которых соответствует одно из десятичных чисел 0, 1, 2,...,9. Число 9 в двоичном коде представляется разрядами: 1001. Поэтому шифратор должен иметь четыре выхода. В соответствии с этими требованиями составляют таблицу истинности шифратора: 2. Получают логическую функцию шифратора в виде СДНФ путем записи “по единицам”: 3. Синтезируют принципиальную электрическую схему шифратора с помощью программы MultiSim: Для создания входных кодовых комбинаций используют Генератор слова (Word Generator): 4. При составлении таблицы истинности кодопреобразователя учитывают, что входные данные вводятся в двоичном коде, а наличие высокого потенциала на выходах кодопреобразователя y1, y2, y3,..., y7 вызывает свечение соответственно сегмента a, b, c, d, e, f, g 7-сегментного индикатора. Четыре цифры номера зачетной книжки образуют число 0357, т.е. должны индицироваться только стилизованные цифры 0, 3, 5, 7, а при вводе остальных цифр – символ «F». Поэтому таблица истинности кодопреобразователя имеет вид: 5. Полную принципиальную электрическую схему устройства получают с помощью программы MultiSim: Моделирование логических подсхем в программе MultiSim проводят с помощью логического преобразователя (Logic Converter)