Лабораторна робота ( 4

##### Діагностика роботи цифрових фільтрів шляхом аналізу їх амплітудно-частотної характеристики

Мета роботи. Дослідити параметри амплітудно-частотної характеристики та вплив віконної обробки при спектральному аналізі сигналів.

Теоретичні відомості

Для адекватного відтворення вхідного сигналу, що використовується в системах  обробки, які розв’язують задачі спектрального аналізу сигналів,  опис вхідного діагностичного сигналу представляється у формалізованому вигляді. Зазначені  задачі розв’язуються цифровими методами, на основі швидких дискретних ортогональних перетворень, що представляються узагальненим класом швидких перетворень Фур'є з різними системами базисних функцій. Дані перетворення відносяться  до класу лінійних ортогональних перетворень, зв'язаних з обчисленням виразів виду

,

де Х = [Х(0), Х(1), ... , Х(L-1)]Т , х = [х(0), х(1), ... , х(L-1)]Т  - вектори, відповідно, вихідних гармонік і початкових відліків, А - відтворююча  ортогональна матриця розміром L x L, L- кількість початкових відліків.

Системи, які реалізують ці алгоритми відносяться до стаціонарних систем з частотним  коефіцієнтом передачі K(j():

де h(t) - імпульсна характеристика, що має таку інтерпретацію: якщо на вхід системи поступає гармонійний сигнал з відомою частотою ( і комплексною амплітудою , то комплексна  амплітуда вихідного сигналу  буде рівною:

(1)

Представлення частотного коефіцієнта передачі (див. формулу 1) в показниковій формі має вигляд :

,

де - амплітудно-частотна характеристика (АЧХ). Оскільки для фільтрів з скінченою імпульсною характеристикою АЧХ є однією з визначальних характеристик, на основі її аналізу визначається достовірність побудови фільтра. Розглянемо варіант перевірки фільтра методом аналізу його АЧХ на прикладі системи опрацювання інформації когерентно-імпульсної РЛС з n каналами погоджених фільтрів. Для процесора, що виконує N-точкове амплітудне дискретне перетворення Фур’є згідно з формулою (2)

,                              (2)

де N визначає розмір перетворення, n-номер елемента віддалі, l – номер гармоніки, i-номер періоду повторення в межах інтервалу обчислення ДПФ,  W(i) вагова функція, вхідний сигнал  представимо у вигляді:

, 					(3)

де А - амплітуда сигналу, S - кількість частотних діапазонів між сусідніми l, Q – визначає смугу перевірки АЧХ (, де m, p - кількість гармонік, в діапазоні яких (відносно l) перевіряється АЧХ, , , si – біжуче значення частотного діапазону між сусідніми l).

Процедура діагностики відбувається таким чином. Для процесора задається значення гармоніки lj. На інформаційні входи поступає вхідний сигнал . Зміна значень  (синфазна і квадратурна складові) на вході процесора відбувається на кожному періоді повторення (по і). Одне значення визначається сумуванням по і (див.формулу 2). Після того змінюється частота поступлення , зміна задається значенням , і вираховується наступне значення . Повна АЧХ, для заданого lj, отримується після поступлення на вхід S*N значень вхідного сигналу. На практиці обмежуються перевіркою АЧХ для (3l, відносно lj. Після перевірки амплітудно-частотних характеристик для всіх гармонік і елементів віддалі процес діагностики завершується. В ідеальному випадку характеристики всіх АЧХ повинні бути ідентичними.

Тобто, при використанні такого підходу процес перевірки розбивається на три етапи:

- задання значень для отримання  числової  послідовності вхідних сигналів;

- визначення  значень  Y(n,l)   реальної АЧХ;

- порівняння значень  ідеальної і реальної АЧХ в кожній точці виміру.

Застосування підходу дозволяє:

- виявити помилки в роботі з точністю до функціонального вузла, наприклад помилки в заданні вагової функції, при сумуванні, в ОЗП проміжних результатів, при пересиланні інформації  між процесорами, конструктивні та технологічні помилки при проектуванні цифрових вузлів і т.п.;

- проводити діагностику в режимі реального часу;

- перевірити правильність функціювання і рівень шумів зовнішніх пристроїв, наприклад, приймача проміжної частоти;

- оцінити вплив різних типів вагових функцій на значення вихідного сигналу;

- перевірити в РРЧ значення інформації, що поступає на вхід системи опрацювання шляхом її запису в ОЗП;

- перевірити точностні параметри роботи процесорів;

- перевірити реакцію фільтра на поступлення збійної інформації.

Найвживаніші вагові функції, що використовуються при обробці наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Номер функції | Назва | Тип функції | Діапазон зміни n |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рімана |  | –N/2 ( n ( N/2 – 1 |
| 2 | Валле-Пусена |  | 0 ( (n( ( N/4 N/4 ( (n( ( N/2 |
| 3 | Тюкі |  | 0 ( (n( ( a N/2 a N/2 ( (n( ( N/2 a = 0,25 a = 0,5 a = 0,75 |
| 4 | Бомана |  | 0 ( (n( ( N/2 |
| 5 | Пуасона |  | 0 ( (n( ( N/2 5-1 a = 2,0 5-2 a = 3,0 5-3 a = 4,0 |
| 6 | Хеннінга-Пуасона |  | 0 ( (n( ( N/2 6-1 a = 0,5 6-2 a = 1,0 6-3 a = 2,0 |
| 7 | Коші |  | 0 ( (n( ( N/2 7-1 a = 3,0 7-2 a = 4,0 7-3 a = 5,0 |
| 8 | Трикутне |  | 0 ( (n( ( N/2 |
| 9 | Ханна (косинус квадрат) |  | 0 ( (n( ( N/2 |
| 10 | Хеммінга |  | 0 ( (n( ( N/2 а = 0,54 |
| 11 | Блекмана |  | 0 ( (n( ( N/2 |
| 12 | Гауса |  | 0 ( (n( ( N/2 а = 2,5 |
| 13 | Cosa |  | 0 ( (n( ( N/2 13-1 a = 1,0 13-2 a = 3,0 13-3 a = 4,0 |
| 14 | Рісса |  | 0 ( (n( ( N/2 |
| 15 |  | w(n) = 0.25 + 0,75 cos [ ((n-16)/32] |  |
| 16 |  | w(n) = 0.4 + 0,6 cos [((n-15,5)/31]. |  |

Примітка: Значення w(n) таблиці 1 відповідає значенню W(i) (див. формулу 2).

Алгоритм формування вхідних даних для формування АЧХ полягають у видачі на кожному етапі обчислень синусоїдальної і косинусоїдальної складової комплексного сигналу, фаза яких відрізняється на значення Q на двох сусідніх періодах,  на кожному з яких обчислюється одне значення  U (i)

Порядок виконання роботи

- Налаштувати фільтр на виконання заданого варіанту - сформувати масив синусоїдальної і косинусоїдальної складової згідно з виразом:

- Сформувати вхідний масив (синусоїдальна і косинусоїдальна складові) згідно з формулою 3.

- Сформувати масив вагової функції

- Скласти процедуру на мові високого рівня для обчислення АЧХ згідно з формулою 2.

- Скласти процедуру графічного виводу значень АЧХ: без вагової функції та з ваговою функцією.

- Порівняти значення АЧХ,  пояснити отримані результати.

Примітка: Передбачити можливість зміни в програмі всіх вхідних параметрів і констант.

Вимоги до оформлення звіту до лабораторної роботи

- Завдання на лабораторну роботу.

- Теоретичний матеріал.

- Лістінг підпрограми і результати формування вхідного масиву (таблиця або графік).

- Лістінг підпрограми і результати формування масиву вагової функції (таблиця або графік).

- Лістінг програми і результати формування АЧХ (таблиця і графік) для двох випадків: без вагової функції та з ваговою функцією.

- Висновки.

Примітка: Варіанти таблиці результатів і графіка формування АЧХ наведені в Додатку.

Література

1.	Е.Шрюфер. Обробка сигналів. Цифрова обробка дискретизованих сигналів.-К.:Либідь, 1992.-296 с.

2.	И.З.Гоноровский. Радиотехнические цепи и сигналы.-М.:Радио и связь, 1986.- 512с.

- Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры и задачи. Учебное пособие для вузов/Под ред. И.З.Гоноровского.-М.:Радио и связь, 1989.-248 с.

- Л.Рабинер, Б.Гоулд. Теория и применение цифровой обработки сигналов.-М.:Мир, 1978.-848 з.

- Бондарев В.Н., Трестер Г., Чернега В.С. Цифровая обработка сигналов: методы и средства. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – Х.: Конус, 2001.- 398 с.

## ДОДАТОК

### Результати діагностики ЦФ

Розрахункові значення АЧХ

Вихідні дані для розрахунків:

A= 7.0000000000E+00

N:=32

l:=16

Sn:=-48

Sv:=48

Вид вагової  функції:

W(i)=0.25+0.75*Cos( Pi*(i-16)/32)

Результати обчислень

| S | Y | S | Y | S | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -48 | 2.0786282043E-10 | -15 | 1.4858532902E+01 | 18 | 2.4303487404E+01 |
| -47 | 4.8016739203E+00 | -14 | 3.1222237077E+01 | 19 | 3.3433952933E+01 |
| -46 | 9.6179341307E+00 | -13 | 4.8806132570E+01 | 20 | 4.0435586686E+01 |
| -45 | 1.4265176052E+01 | -12 | 6.7284399256E+01 | 21 | 4.5294730406E+01 |
| -44 | 1.8558345372E+01 | -12 | 8.6298176674E+01 | 22 | 4.8054114139E+01 |
| -43 | 2.2317555828E+01 | -10 | 1.0546443369E+02 | 23 | 4.8809774638E+01 |
| -42 | 2.5374766995E+01 | -9 | 1.2438566119E+02 | 24 | 4.7706517859E+01 |
| -41 | 2.7580295654E+01 | -8 | 1.4266011373E+02 | 25 | 4.4932090543E+01 |
| -40 | 2.8808934139E+01 | -7 | 1.5989230707E+02 | 25 | 4.0710262577E+01 |
| -39 | 2.8965456559E+01 | -6 | 1.7570346825E+02 | 27 | 3.5293051692E+01 |
| -38 | 2.7989308731E+01 | -5 | 1.8974163429E+02 | 28 | 2.8952344316E+01 |
| -37 | 2.5858299916E+01 | -4 | 2.0169110376E+02 | 29 | 2.1971180247E+01 |
| -36 | 2.2591143093E+01 | -3 | 2.1128096360E+02 | 30 | 1.4634974139E+01 |
| -35 | 1.8248725039E+01 | -2 | 2.1829243932E+02 | 31 | 7.2229433695E+00 |
| -34 | 1.2934026492E+01 | -1 | 2.2256485123E+02 | 32 | 1.1263422684E-10 |
| -33 | 6.7906552983E+00 | 0 | 2.2400000000E+02 | 33 | 6.7906552986E+00 |
| -32 | 3.7122538983E-11 | 1 | 2.2256485123E+02 | 34 | 1.2934026492E+01 |
| -31 | 7.2229433697E+00 | 2 | 2.1829243932E+02 | 35 | 1.8248725039E+01 |
| -30 | 1.4634974139E+01 | 3 | 2.1128096360E+02 | 36 | 2.2591143093E+01 |
| -29 | 2.1971180247E+01 | 4 | 2.0169110376E+02 | 37 | 2.5858299916E+01 |
| -28 | 2.8952344316E+01 | 5 | 1.8974163429E+02 | 38 | 2.7989308732E+01 |
| -27 | 3.5293051692E+01 | 6 | 1.7570346825E+02 | 39 | 2.8965456559E+01 |
| -26 | 4.0710262577E+01 | 7 | 1.5989230707E+02 | 40 | 2.8808934139E+01 |
| -25 | 4.4932090543E+01 | 8 | 1.4266011373E+02 | 41 | 2.7580295654E+01 |
| -24 | 4.7706517859E+01 | 9 | 1.2438566119E+02 | 42 | 2.5374766995E+01 |
| -23 | 4.8809774638E+01 | 10 | 1.0546443369E+02 | 43 | 2.2317555828E+01 |
| -22 | 4.8054114139E+01 | 11 | 8.6298176674E+01 | 44 | 1.8558345372E+01 |
| -21 | 4.5294730406E+01 | 12 | 6.7284399256E+01 | 45 | 1.4265176052E+01 |
| -20 | 4.0435586686E+01 | 13 | 4.8806132570E+01 | 46 | 9.6179341302E+00 |
| -19 | 3.3433952933E+01 | 14 | 3.1222237077E+01 | 47 | 4.8016739201E+00 |
| -18 | 2.4303487403E+01 | 15 | 1.4858532902E+01 | 48 | 1.8029571185E-10 |
| -17 | 1.3115739768E+01 | 16 | 1.6772488531E-10 |  |  |
| -16 | 8.7074618538E-11 | 17 | 1.3115739768E+01 |  |  |

Вихідні дані для розрахунків:

A= 9.0000000000E+00

N:=32

l:=16

Sn:=-48

Sv:=48

Вид вагової  функції:

W(i)=0.4+0.6*Cos( Pi*(i-15.5)/31)

Результати обчислень

| S | Y | S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -48 | 3.1994246243E+00 | -15 | 5.2163426929E+01 | 18 | 1.4875534579E+01 |
| -47 | 5.5552233780E+00 | -14 | 6.6614029823E+01 | 19 | 4.9884346674E+00 |
| -46 | 7.7895589466E+00 | -13 | 8.1735556933E+01 | 20 | 3.4559050434E+00 |
| -45 | 9.8050475526E+00 | -12 | 9.7284919000E+01 | 21 | 1.0410641907E+01 |
| -44 | 1.1507783867E+01 | -12 | 1.1299992782E+02 | 22 | 1.5866368490E+01 |
| -43 | 1.2811072456E+01 | -10 | 1.2860522281E+02 | 23 | 1.9849770961E+01 |
| -42 | 1.3639087332E+01 | -9 | 1.4381866226E+02 | 24 | 2.2421353002E+01 |
| -41 | 1.3930331756E+01 | -8 | 1.5835800870E+02 | 25 | 2.3672313913E+01 |
| -40 | 1.3640772937E+01 | -7 | 1.7194772719E+02 | 25 | 2.3720692537E+01 |
| -39 | 1.2746533025E+01 | -6 | 1.8432571052E+02 | 27 | 2.2706907862E+01 |
| -38 | 1.1246028654E+01 | -5 | 1.9524974538E+02 | 28 | 2.0788842033E+01 |
| -37 | 9.1614660697E+00 | -4 | 2.0450353976E+02 | 29 | 1.8136621721E+01 |
| -36 | 6.5396170731E+00 | -3 | 2.1190214272E+02 | 30 | 1.4927259002E+01 |
| -35 | 3.4518222041E+00 | -2 | 2.1729660452E+02 | 31 | 1.1339313134E+01 |
| -34 | 6.8089724029E-03 | -1 | 2.2057774544E+02 | 32 | 7.5477298781E+00 |
| -33 | 3.7190055149E+00 | 0 | 2.2167892675E+02 | 33 | 3.7190055147E+00 |
| -32 | 7.5477298780E+00 | 1 | 2.2057774544E+02 | 34 | 6.8089721254E-03 |
| -31 | 1.1339313135E+01 | 2 | 2.1729660452E+02 | 35 | 3.4518222043E+00 |
| -30 | 1.4927259002E+01 | 3 | 2.1190214272E+02 | 36 | 6.5396170731E+00 |
| -29 | 1.8136621721E+01 | 4 | 2.0450353976E+02 | 37 | 9.1614660698E+00 |
| -28 | 2.0788842033E+01 | 5 | 1.9524974538E+02 | 38 | 1.1246028655E+01 |
| -27 | 2.2706907862E+01 | 6 | 1.8432571052E+02 | 39 | 1.2746533025E+01 |
| -26 | 2.3720692537E+01 | 7 | 1.7194772719E+02 | 40 | 1.3640772937E+01 |
| -25 | 2.3672313913E+01 | 8 | 1.5835800870E+02 | 41 | 1.3930331756E+01 |
| -24 | 2.2421353002E+01 | 9 | 1.4381866226E+02 | 42 | 1.3639087332E+01 |
| -23 | 1.9849770961E+01 | 10 | 1.2860522281E+02 | 43 | 1.2811072456E+01 |
| -22 | 1.5866368490E+01 | 11 | 1.1299992782E+02 | 44 | 1.1507783867E+01 |
| -21 | 1.0410641907E+01 | 12 | 9.7284919000E+01 | 45 | 9.8050475525E+00 |
| -20 | 3.4559050434E+00 | 13 | 8.1735556933E+01 | 46 | 7.7895589463E+00 |
| -19 | 4.9884346675E+00 | 14 | 6.6614029823E+01 | 47 | 5.5552233778E+00 |
| -18 | 1.4875534579E+01 | 15 | 5.2163426929E+01 | 48 | 3.1994246242E+00 |
| -17 | 2.6120772246E+01 | 16 | 3.8602432008E+01 |  |  |
| -16 | 3.8602432008E+01 | 17 | 2.6120772246E+01 |  |  |

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 4

| № вар | N | l | Sm | Sp | S | A | № вагової функції | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 0; 5 | -32 | 32 | 16 | 1 | 15 |  |
| 2 | 16 | 0; 8 | -24 | 24 | 16 | 2 | 16 |  |
| 3 | 16 | 7 | -48 | 48 | 16 | 3 | 14 |  |
| 4 | 16 | 9 | -64 | 16 | 16 | 4 | 13-1 |  |
| 5 | 16 | 4 | -16 | 16 | 8 | 5 | 13-2 |  |
| 6 | 16 | 10 | -20 | 16 | 8 | 6 | 13-3 |  |
| 7 | 16 | 0; 15 | -22 | 16 | 8 | 7 | 12 |  |
| 8 | 16 | 5 | -26 | 16 | 8 | 8 | 11 |  |
| 9 | 16 | 0; 7 | -28 | 16 | 16 | 9 | 10 |  |
| 10 | 16 | 0; 11 | -34 | 16 | 16 | 10 | 9 |  |
| 11 | 16 | 8 | -36 | 16 | 16 | 11 | 8 |  |
| 12 | 16 | 6 | -38 | 16 | 16 | 12 | 7-1 |  |
| 13 | 16 | 3 | -40 | 16 | 8 | 13 | 7-2 |  |
| 14 | 16 | 2 | -42 | 16 | 8 | 14 | 7-3 |  |
| 15 | 16 | 0; 12 | -44 | 16 | 8 | 15 | 6-1 |  |
| 16 | 32 | 14 | -32 | 32 | 8 | 1 | 6-2 |  |
| 17 | 32 | 0; 31 | -48 | 32 | 24 | 2 | 6-3 |  |
| 18 | 32 | 0; 15 | -48 | 48 | 24 | 3 | 5-1 |  |
| 19 | 32 | 3 | -32 | 48 | 24 | 4 | 5-2 |  |
| 20 | 32 | 5 | -48 | 64 | 24 | 5 | 5-3 |  |
| 21 | 32 | 7 | -48 | 50 | 8 | 6 | 4 |  |
| 22 | 32 | 9 | -64 | 32 | 8 | 7 | 3-3 |  |
| 23 | 32 | 11 | -64 | 40 | 8 | 8 | 3-2 |  |
| 24 | 32 | 13 | -64 | 42 | 8 | 9 | 3-3 |  |
| 25 | 32 | 17 | -34 | 44 | 16 | 10 | 2 |  |
| 26 | 32 | 19 | -36 | 44 | 16 | 11 | 1 |  |
| 27 | 32 | 21 | -38 | 46 | 16 | 12 | 15 |  |
| 28 | 32 | 23 | -54 | 48 | 16 | 13 | 16 |  |
| 29 | 32 | 25 | -56 | 60 | 24 | 14 | 14 |  |
| 30 | 32 | 27 | -58 | 32 | 24 | 15 | 13-1 |  |
| 31 | 64 | 29 | -32 | 16 | 24 | 1 | 13-2 |  |
| 32 | 64 | 16; 15 | -24 | 16 | 24 | 2 | 13-3 |  |
| 33 | 64 | 19 | -48 | 32 | 8 | 3 | 12 |  |
| 34 | 64 | 0; 63 | -64 | 32 | 8 | 4 | 11 |  |
| 35 | 64 | 0; 32 | -16 | 48 | 8 | 5 | 10 |  |
| 36 | 64 | 4 | -20 | 48 | 8 | 6 | 9 |  |
| 37 | 64 | 6 | -22 | 64 | 16 | 7 | 8 |  |
| 38 | 64 | 8 | -26 | 50 | 16 | 8 | 7-1 |  |
| 39 | 64 | 10 | -28 | 32 | 16 | 9 | 7-2 |  |
| 40 | 64 | 12 | -34 | 40 | 16 | 10 | 7-3 |  |
| 41 | 64 | 14 | -36 | 42 | 24 | 11 | 6-1 |  |
| 42 | 64 | 16 | -38 | 44 | 24 | 12 | 6-2 |  |
| 43 | 64 | 20 | -40 | 44 | 24 | 13 | 6-3 |  |
| 44 | 64 | 24 | -42 | 46 | 24 | 14 | 5-1 |  |
| 45 | 64 | 28 | -44 | 48 | 8 | 15 | 5-2 |  |
| 46 | 128 | 34 | -32 | 60 | 8 | 1 | 5-3 |  |
| 47 | 128 | 33 | -48 | 32 | 8 | 2 | 4 |  |
| 48 | 128 | 35 | -48 | 16 | 8 | 3 | 3-3 |  |
| 49 | 128 | 38 | -32 | 32 | 16 | 4 | 3-2 |  |
| 50 | 128 | 77 | -48 | 32 | 16 | 5 | 3-3 |  |
| 51 | 128 | 88 | -48 | 48 | 16 | 6 | 2 |  |
| 52 | 128 | 96 | -64 | 48 | 16 | 7 | 1 |  |
| 53 | 128 | 0; 63 | -64 | 64 | 24 | 8 | 15 |  |
| 54 | 128 | 0; 32 | -64 | 50 | 24 | 9 | 16 |  |
| 55 | 128 | 67 | -34 | 32 | 24 | 10 | 14 |  |
| 56 | 128 | 69 | -36 | 32 | 24 | 11 | 13-1 |  |
| 57 | 128 | 83 | -38 | 40 | 8 | 12 | 13-2 |  |
| 58 | 128 | 100 | -44 | 42 | 8 | 13 | 13-3 |  |
| 59 | 128 | 124 | -32 | 44 | 8 | 14 | 15 |  |
| 60. | 128 | 125 | -48 | 44 | 8 | 15 | 16 |  |

# Text boxes

U(%)

S

Графік  АЧХ