Завдання на курсовий проект з ТММ 1/2012

для  студентів  напрямів ІМ  Національного університету « Львівська політехніка »

Виконати аналіз важільного механізму, показаного на схемі, в тому числі з використанням комп’ютерного моделювання. Виконати  синтез  зубчастого і кулачкового механізмів. Значення параметрів механізмів приймаються з таблиць згідно  з варіантом

Схема важільного механізму		Схема кулачкового механізму і графік аналога прискорення штовхача

Таблиця 1

| Параметри | Позна-чення | Розмір-ність | Остання цифра варіанту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Розміри ланок важільного механізму lAS2=0,5·lAB lCS3=0,5·lCD | lOA | м | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
|  | lAB | м | 0,36 | 0,38 | 0,29 | 0,40 | 0,26 | 0,45 | 0,23 | 0,43 | 0,36 | 0,32 |
|  | lCB | м | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,30 | 0,21 | 0,29 | 0,33 | 0,30 |
|  | lCD | м | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | 0,44 | 0,30 | 0,42 | 0,47 | 0,42 |
|  | lDE | м | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,11 |
|  | a | м | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,16 |
|  | b | м | 0,35 | 0,37 | 0,26 | 0,39 | 0,23 | 0,44 | 0,20 | 0,42 | 0,32 | 0,29 |
|  | c | м | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,41 | 0,29 | 0,39 | 0,45 | 0,41 |
| Частота | n=n1 | об/хв | 150 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 200 | 100 |
| Маси ланок m4 =0 | m1 | кг | 25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 5 |
|  | m2 | кг | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
|  | m3 | кг | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
|  | m5 | кг | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| Сила к.опору | F | кН | 30 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 5 |
| К-сть зубців | z2 |  | 26 | 32 | 35 | 37 | 40 | 34 | 33 | 31 | 28 | 30 |
| Хід штовхача | Smax | мм | 45 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 15 |

Моменти інерції ланок відносно їх центрів мас, визначаються за формулою     Jі=mi∙li2/12.

Таблиця 2

| Перша цифра варіанту | Положення кривошипа для кінематичного і силового аналізу | Фазові кути кулачка, град | Кількість зубців z1 | Модуль зубчастих коліс m, мм | Відношення прискорень штовхача a1/a2 | Допустимий кут тиску кулачка, градуси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в=(н | (дс |  |  |  |  |
| 0 | 3 | 60 | 20 | 17 | 5 | 1,4 | 30 |
| 1 | 4 | 60 | 20 | 19 | 6 | 1,6 | 32 |
| 2 | 5 | 65 | 15 | 21 | 4 | 1,8 | 35 |
| 3 | 2 | 65 | 15 | 23 | 3 | 1,5 | 40 |

Затверджено на засіданні кафедри деталей машин. Протокол № 8 від 10.02.2011 р.

Завдання отримав      ______________________	   «_____»____________ 2011 р.

Керівник проекту _______________________________

Завдання на курсовий проект з ТММ 2/2012

для  студентів  напрямів МП  Національного університету « Львівська політехніка »

Виконати аналіз важільного механізму, показаного на схемі, в тому числі з використанням комп’ютерного моделювання. Виконати  синтез  зубчастого і кулачкового механізмів. Значення параметрів механізмів приймаються з таблиць згідно  з варіантом

Схема важільного механізму		Схема кулачкового механізму і графік аналога прискорення штовхача

Таблиця 1

| Параметри | Позначення | Розмірність | Остання цифра варіанту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Розміри ланок важільного механізму LAS2=0,5LAB LCS3=0,5LCD. | LOA | м | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,10 |
|  | LAB | м | 0,38 | 0,46 | 0,42 | 0,46 | 0,28 | 0,45 | 0,55 | 0,53 | 0,45 | 0,38 |
|  | LBC | м | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,38 | 0,32 |
|  | LBD | м | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | 1,30 |
|  | x | м | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,40 | 0,35 | 0,29 |
|  | y | м | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| Част.оберт | n=n1 | об/хв | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Маси ланок | m1 | кг | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | m2 | кг | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | m3 | кг | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | m5 | кг | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Сила | F | кН | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| К-сть зубців | z2 |  | 26 | 32 | 35 | 37 | 40 | 34 | 33 | 31 | 28 | 30 |
| Хід штовхача | Smax | мм | 45 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 15 |

Моменти інерції ланок відносно їх центрів мас, визначаються за формулою     Jі=mi∙li2/12.

Таблиця 2

| Перша цифра варіанту | Положення кривошипа для кінематичного і силового аналізу | Фазові кути кулачка, град | Кількість зубців z1 | Модуль зубчастих коліс m, мм | Відношення прискорень штовхача a1/a2 | Допустимий кут тиску кулачка, градуси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в=(н | (дс |  |  |  |  |
| 0 | 2 | 60 | 20 | 19 | 6 | 1,6 | 32 |
| 1 | 3 | 60 | 20 | 17 | 5 | 1,4 | 30 |
| 2 | 4 | 65 | 15 | 21 | 4 | 1,8 | 35 |
| 3 | 5 | 65 | 15 | 23 | 3 | 1,5 | 40 |

Затверджено на засіданні кафедри деталей машин. Протокол № 8 від 10.02.2011 р.

Завдання отримав      ______________________	   «_____»____________ 2011 р.

Керівник проекту _______________________________