Мета роботи – зняття вхідної і вихідної характеристик транзистора в схемі з спільною базою і визначення його h – параметрів за статичними характеристиками.

Теоретичні відомості

Серед напівпровідникових приладів важлива місце займає транзистор, який застосовується для підсилення і перетворення електричних сигналів і має три виводи. Найбільше розповсюдження отримали транзистори з двома п-р переходами, які називають біполярними, оскільки їх робота основана на використанні носіїв заряду обох знаків. Транзистор побудований на основі напівпровідникової монокристалічної пластини, в якій створені три області з різними типами електропровідності.

Середня область транзистора називається базою, одна крайня область -емітером, а друга - колектором. Таким чином транзистор має два п-р переходи: емітермий - між емітером і базою і колекторний - між базою і колектором. Віддаль між цими переходами повинна бути дуже малою (одиниці мікрометра), окрім цього концентрація домішок у базі завжди иа декілька порядків менша ніж в емітері і колекторі. В залежності від полярності напруги на його переходах, транзистор може працювати в трьох режимах. В активному режимі на емітериому переході напруга пряма, а на колекторному - зворотна. В режимі відсічки або закривання на обидва переходи подасться зворотна напруга. Якщо на обох переходах напруга пряма, то транзистор працює в режимі насичення.  Різновидністю активного   режиму   є   інверсне ввімкнення    транзистора, коли емітерний перехід зміщений у зворотному, а колекторний в прямому  напрямках.  Активний  режим є основним  і  використовується в  підсилювачах і генераторах.

Оскільки область бази мала, а концентрація дірок в ній низька, то більшість електронів, яка проходить через базу, не встигає рекомбінувати з дірками бази і досягає колекторного переходу. Тільки незначна кількість електронів рекомбінує в базі з її дірками. В результаті рекомбінації виникає струм бази.

Струм бази - це явище небажане, і навіть у багатьох випадках шкідливе. Переважно він складає незначну частину струму емітера.

Повний струм колектора транзистора складає

де - коефіцієнт передачі струму емітера, значення якого переважно складає (0,950,99);

- некерований зворотний струм колектора.

Схема для дослідження, необхідні прилади

Схема для зняття характеристик транзистора при його ввімкненні з спільною базою наведена на рис.1 (полярність джерел живлення показана для випадку дослідження транзистора з провідністю р-п-р типу).

Підбираючи елементи схеми, необхідно знати допустимі значення струмів напруг досліджуваного транзистора. У табл.1 наведені електричні параметри деяких біполярних транзисторів з провідністю типу р-п-р.

Рис.1. Схема для дослідження транзистора з спільною базою

Таблиця 1

Електричні параметри деяких типів транзисторів

| Тип транзистора | Максимально допустимий постійний Струм колектора Iк.макс , мА | Максимально допустима напруга між колектором і емітером Uкв макс , В | Максимально допустима напруга між колектором і базою Uкб макс , В | Максимально допустима напруга між емітером і базою Uеб макс , В | Максимально допустима потужність, яка розсіюється на колекторі Pк макс , Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П27 | 6 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| КТ203А | 10 | 60 | 60 | 30 | 150 |
| ГТ109А | 20 | 6 | 10 | 5 | 30 |
| МП41 | 20 | 15 | 15 | 15 | 150 |
| КТ361А | 50 | 25 | 25 | 4 | 150 |
| КТ3107А | 100 | 25 | 30 | 5 | 300 |
| КТ503А | 150 | 25 | 40 | 5 | 350 |

У схемі є два джерела живлення, що дозволяє незалежно змінювати напругу на емітерному і колекторному переходах. При дослідженні малопотужних транзисторів джерелом е.р.с. Е1 може служити сухий елемент чи акумулятор, що дає напругу порядку декількох вольт, а джерелом е.р.с. Е2 - батарея чи випрямляч на (2030) В. Потенціометри R1 і R'1 — низькоомний з опором у декілька десятків Ом. Послідовне ввімкнення цих потенціометрів дозволяє плавно змінювати напругу на ділянці емітер-база. Потенціометр R2 - високоомний (одиниці кілоом). Вимірювальні прилади у вхідному і вихідному колах транзистора повинні бути розраховані на вимірювання постійних струмів і напруг. Доцільно застосовувати прилади магнітоелектричної системи, не забуваючи, що при під'єднати їх у схему необхідно дотримуватися відповідної полярності. Межі вимірювальних приладів повинні бути зручними для зняття вхідних і вихідних характеристик і залежати від значень струмів і напруг у колах досліджуваного транзистора.

Складання і випробування схеми

Досліджуваний транзистор, джерела живлення, вимірювальні прилади і потенціометри з'єднують за схемою, зображеною на рис.1. Після перевірки приступають до випробування схеми. Для цього потенціометром R2  встановлюють напругу на ділянці колектор-база Uкб  порядку (5060)% від максимально допустимого значення цієї напруги для досліджуваного транзистора. Підтримуючи цю напругу сталою, змінюють напругу Uеб (за допомогою потенціометрів R1 і R'1 ) і стежать за показами міліамперметра, що вимірює струм емітера Iе  значення якого повинно змінюватися в межах, достатніх для зняття вхідної характеристики транзистора.

Потім перевіряють можливість зняття вихідної характеристики, встановлюючи повзунки потенціометрів R1 і R'1 у середнє положення, підтримуючи значення струму емітера Iе , незмінним. Змінюючи напругу Uкб стежать за значенням струму колектора Ік.

Зняття вхідних статичних характеристик транзистора

Iе=f(Uеб) при Uкб=const

Перед зняттям характеристик готують таблицю спостережень (табл.2).

Вхідні статичні характеристики транзистора знімають для двох значень напруги Uкб, для Uкб =0 В і значення напруги Uкб що складає (210) В. Значення напруг U’кб і U”кб залежать від типу досліджуваного транзистора. Для малопотужних транзисторів напругу між базою і емітером Uеб, змінюють потенціометрами R1 і R'1 від 0 до (300700) мВ через (2030) мВ.

Зняття вихідних статичних характеристик транзистора

Iк = f(Uкб) при Iе=const

Дані спостережень записують у табл. 3.

Вихідні статичні характеристики знімають для чотирьох значень струму емітера Iе, I’е, I”е, та I’’’е які встановлюють потенціометрами R1 і R'1 і підтримують у процесі спостережень незмінними. Значення струмів емітера залежать від типу досліджуваного транзистора. Для малопотужних транзисторів напругу Uкб змінюють потенціометром R2 від 0 до (1030) В через (23) В.

Побудова статичних характеристик транзистора

На підставі експериментальних даних, які занесені в табл.2 і табл.3, будують сімейства вхідних і вихідних статичних характеристик досліджуваного транзистора в схемі з спільною базою.

Визначення  h – параметрів

за статичними характеристиками транзистора

Для визначення h – параметрів транзистора використовують метод характеристичного трикутника.

На вхідних характеристиках транзистора будують характеристичний трикутник abc з якого знаходимо h11б - вхідний опір транзистора в схемі з спільною базою

при Uкб =0,

де Uбе = bс, а  = аb

З цього ж трикутника визначаємо h126 - коефіцієнт зворотного зв'язку за напругою транзистора в схемі з спільною базою

де Uбе = bс

Параметри h21б і h22б визначають за вихідними характеристиками. Побудувавши характеристичний трикутник fnk знаходиш h21б - коефіцієнт підсилення транзистора за струмом в схемі з спільною базою.

де = ef

З цього ж характеристичного трикутника jnk на вихідній характеристиці визначаємо h22б - вихідну провідність транзистора в схемі з спільною базою

де = nk

Таблиці

Таблиця 2

Транзистор типу ___________

| Uкб = В | U’кб = В | U”кб = В |
| --- | --- | --- |
| Uбе, В | Iе, мА | Uбе, В | Iе, мА | Uбе, В | Iе, мА |

Таблиця 3

Транзистор типу ___________

| Iе = мА | I’е = мА | I”е = мА | I’’’е = мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Uкб, В | Iк, мА | Uкб, В | Iк, мА | Uкб, В | Iк, мА | Uкб, В | Iк, мА |