Розрахункова робота №2.

Розрахунок пасивних фільтрів.

Варіанти завдань.

| № | Схема прототипу 1 | Схема прототипу 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Тип фільтра | К-сть елементів фільтра n | , Ом | , кГц | № | Тип фільтра | К-сть елементів фільтра n | , Ом | , кГц |
| 1 | ФНЧ СФ | 4 | 5 | 1, 2 | 16 | ФНЧ СФ | 4 | 50 | 1.5, 14 |
| 2 | ФНЧ ЗФ | 5 | 6 | 1.2, 2.5 | 17 | ФНЧ ЗФ | 5 | 60 | 2.5, 21 |
| 3 | ФВЧ СФ | 5 | 7 | 5, 11 | 18 | ФВЧ СФ | 5 | 70 | 5, 10 |
| 4 | ФВЧ ЗФ | 4 | 8 | 5.5, 12 | 19 | ФВЧ ЗФ | 4 | 80 | 1.6, 15 |
| 5 | ФНЧ СФ | 4 | 9 | 1.3, 3 | 20 | ФНЧ СФ | 5 | 90 | 1.8, 3 |
| 6 | ФНЧ ЗФ | 6 | 10 | 1.4, 3.5 | 21 | ФНЧ ЗФ | 6 | 100 | 1.7, 16 |
| 7 | ФВЧ СФ | 6 | 11 | 1.35, 14 | 22 | ФВЧ СФ | 6 | 110 | 7.5, 15 |
| 8 | ФВЧ ЗФ | 4 | 12 | 1.26, 15 | 23 | ФВЧ ЗФ | 5 | 120 | 1.85, 4 |
| 9 | ФНЧ СФ | 4 | 13 | 1.5, 12 | 24 | ФНЧ СФ | 4 | 130 | 2.3, 19 |
| 10 | ФНЧ ЗФ | 5 | 14 | 1.6, 14 | 25 | ФНЧ ЗФ | 5 | 140 | 2.4, 22 |
| 11 | ФВЧ СФ | 5 | 15 | 2.5, 10 | 26 | ФВЧ СФ | 5 | 150 | 1.95, 5 |
| 12 | ФВЧ ЗФ | 4 | 16 | 2.6, 17 | 27 | ФВЧ ЗФ | 4 | 160 | 1.2, 13 |
| 13 | ФНЧ СФ | 5 | 17 | 1.7, 11 | 28 | ФНЧ СФ | 4 | 170 | 2.6, 17 |
| 14 | ФНЧ ЗФ | 6 | 18 | 1.8, 21 | 29 | ФНЧ ЗФ | 6 | 180 | 2.7, 28 |
| 15 | ФВЧ СФ | 6 | 20 | 3.5, 20 | 30 | ФВЧ СФ | 6 | 200 | 1.55, 25 |

Завдання:

- Відповідно до номера варіанту(див. табл..) провести розрахунок фільтра низьких частот(ФНЧ), фільтра високих частот(ФВЧ), смугового фільтра(СФ), загороджувального фільтра(ЗФ). Де n-кількість елементів фільтра, - частота зрізу(границя смуг прозорості та непрозорості), - внутрішній опір джерела .

Рис.1. АЧХ ідеалізованих фільтрів. -частота зрізу.

- Побудувати розраховані схеми в Micro-Cap, провести частотний аналіз і отримати АЧХ фільтрів. Схеми фільтрів та АЧХ подати у звіт.

Розрахунок фільтрів.

- Вибираємо схему прототипу рис.2.

а)                                                           б)

Рис.2. Схеми прототипів фільтрів: а) схема 1, б) схема 2.

На рис.2. подані схеми прототипів фільтрів при n=2, при збільшені n змінюється кількість елементів, а сам вигляд схеми не змінюється.

Наприклад ФНЧ n=4, =1Ом, тип схеми 1:

- Проводимо розрахунок елементів схеми за узагальненою формулою

, де

Для  n=4 отримаємо ,  . Денормуючи параметри отримуємо фактичні значення елементів фільтра:

,  ,

Розрахунки елементів схеми зроблені для Ом, Гц.

Рис.3. АЧХ ФНЧ при n=4.

- Розрахунок ФВЧ. За основу вибираємо ФНЧ n=4, тип схеми 1. Внаслідок перетворення кожна індуктивність  ФНЧ перетворюється на ємність  ФВЧ:

,

а кожна ємність  ФНЧ перетворюється на індуктивність:

- Синтез смугового фільтра(СФ). При переході від ФНЧ до СФ кожна індуктивність  ФНЧ перетворюється на послідовний коливальний контур з параметрами:

,

а кожна ємність  ФНЧ перетворюється в паралельний коливальний контур з параметрами:

,

де   - резонансна частота, . Смуга прозорості  є рівною частоті зрізу ФНЧ , а

,                .

- Синтез загороджувального фільтра(ЗФ). При переході від ФНЧ до ЗФ кожна індуктивність  ФНЧ перетворюється на паралельний  коливальний контур з параметрами:

,

а кожна ємність  ФНЧ перетворюється в послідовний коливальний контур з параметрами:

,

де   - резонансна частота, . Смуга прозорості  є рівною частоті зрізу ФНЧ , а

,                .