Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра: Електричні системи і мережі

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни: «Релейний захист електричних мереж»

на тему: «Захист ліній електропересилання»

Завдання №2.2

Львів – 2006

# 1.Завдання для виконання розрахункової роботи

Для заданого варіанта необхідно:

1.  Вибрати силове обладнання для заданої мережі.

2.  Скласти розрахункові схеми прямої та нульової послідовностей та провести розрахунок струмів трифазного, однофазного та двофазного к.з. на землю для максимального та мінімального режимів роботи мережі. Для ліній точками к.з. прийняти:  початок лінії, середина лінії та кінець лінії. Для системи прийняти співвідношення опорів нульової та прямої послідовностей для максимального та мінімального режимів .

3. Побудувати залежності струмів к.з. від віддаленості до місця к.з. –

4. Визначити залишкову напругу на шинах вузлової підстанції під час трифазного к.з. в максимальному режимі та побудувати залежність

5. Вибрати типи захистів від міжфазних та однофазних к.з. елементів мережі.

6. Виконати розрахунок параметрів спрацювання захистів від міжфазних та однофазних к.з. Перевірити чутливість захистів.

| № варіанту | Потужність системи, МВА | Довжини ліній, км | Потужність трансформаторів, МВА | Час спрацювання третьої ступені захисту приєднання, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Л1 | Л2 | Л3 | Т1 | Т2 | Т3 |  |  |  |
| 1 | 3000 | 2500 | 62 | 40 | 50 | 125 | 25 | 6,3 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |

Рис.1. Принципова схема мережі