Лабораторная работа

Фильтрация сигналов на основе вейвлет-анализа

Цель: Получить навыки фильтрации сигналов на основе вейвлет-анализа.

Теоретическое введение

1. Методика шумоочистки с помощью вейвлетов

Зашумленный сигнал может быть представлен в следующем виде:

Процесс шумоочистки заключается в подавлении части сигнала, содержащей шум для восстановления исходного сигнала f.

Данный метод является эффективным для семейства функций f, которые имеют несколько ненулевых вейвлет-коэффициентов. Например, функция гладкая почти всюду имеющая несколько резких изменений.

Со статистической точки зрения, модель данного сигнала представляет собой модель регрессии и шумоочистка может рассматриваться как непараметрическое оценивание функции f используя ортогональный базис.

Принцип шумоочистки.

Процесс шумоочистки может быть разбит на 3 этапа

1.  Декомпозиция сигнала.

Выбор вейвлета, выбор уровня N. Вычисление вейвлет-декомпозиции сигнала s до уровня N.

2. Ограничение детализирующих коэффициентов

Для каждого уровня от 1 до N, выбирается порог и выполняется мягкое ограничение детализирующих коэффициентов.

3. Реконструкция

Восстановление сигнала используя исходные коэффициенты аппроксимации уровня N и измененные детализирующие коэффициенты уровней от 1 до N.

Рассмотрим две вопроса: как выбрать ограничительный порог и как выполнить ограничение коэффициентов.

Выбор порога

Для ограничения коэффициентов может быть использована функций Matlab

yt = wthresh(y,sorh,thr)

y – массив коэффициентов

sorh – способ ограничения: ‘s’ – мягкий (soft), ‘h’ – жесткий (hard)

thr – значение порога, коэффициенты которые меньше thr приравниваются к 0.

Пусть t – значение порога.

Жесткое ограничение коэффициентов (Рис.3)

Мягкое ограничение коэффициентов (Рис.4)

| Рис. 2 | Рис. 3 | Рис. 4 |
| --- | --- | --- |

Методы определения порогового значения

В MATLAB реализована функция выбора порога для известной базовой модели шума (белый шум с диапазоном [-1,1])

thr = thselect(y,tptr)

Которая позволят выбрать порог на основе одного из 4 правил выбора порогового значения.

Правила задаются параметром tptr.

| Параметр tptr | Правило |
| --- | --- |
| ‘rigrsure’ | Установка порога на основе принципа несмещенной оценки риска Штейна (Stein’s Unbaised Risk Estimation – SURE) |
| ‘sqtwolog’ | Фиксированный порог равный sqrt(2*log(length(s))) |
| ‘heursure’ | Эвристический вариант метода ‘rigrsure’ |
| ‘minimaxi’ | Минимаксный принцип выбора порога |

Обычно модель шума не может быть установлена точно. В данном случае можно использовать функцию

sd = wden(s,tptr,sorh,scal,n,wav).

Функция wden возвращает очищенный от шума сигнал sd, полученный ограничением вейвлет-коэффициентов входного сигнала s.

tptr – определяет правило выбора порога (см выше);

sorh – ‘s’ или ‘h’ (см выше)

scale – определяет модель шума

| Параметр scale | Соответствующая модель |
| --- | --- |
| ‘one’ | Базовая модель (перемасштабирование отсутствует) |
| ‘sln’ | Базовая модель с ненормированным шумом. |
| ‘mln’ | Базовая модель с небелым шумом |

n – уровень разложения

wav – название вейвлета

2. Использование GUI

Для выполнение шумоочистки можно использовать графический интерфейс пользователя GUI.

1. Вызвать GUI Wavelet Toolbox

>> wavemenu

2. Вызвать окно 1D Wavelet (Рис. 5)

Рис. 5

3. Загрузить сигнал и выполнить декомпозицию сигнала с выбранными вейвлетом и максимальным уровнем разложения. Далее вызвать окно De-Noise (Рис. 6)

4. Задать метод выбора порога и тип шума. Нажать кнопку De-Noise (Рис. 7)

Порог для каждого из уровней может быть задан вручную как для всего сигнала так и для участков (кнопка Int.(erval) Depended Threshold Settings).

5. Нажать кнопку CLOSE. Далее будет предложено обновить синтезированный сигнал.

Рис. 6

Рис.7

3. Пример шумоочистки сигнала

В качестве примера рассмотрим демонстрационный сигнал из пакета Wavelet Toolbox – Noisy Doppler (noisdopp.m).

Проводим анализ сигнала. Для этого выбираем вейвлет sym4. Число уровней разложения – 5 (Рис.8).

Рис. 8

Заметим, что высокие частоты появляются в начале исходного сигнала. Каждый уровень аппроксимации содержит все меньше и меньше шума, при этом мы также теряем высокочастотную составляющую сигнала. На уровне аппроксимации A5, например, потеряно около 20% сигнала.

Нажав кнопку De-noise получаем окно, содержащее детали разложения с автоматически выставленным порогом (рис.9). В этом окне нажимаем кнопку De-noise и получаем синтезированный сигнал с учетом выставленных ограничений на коэффициенты (рис.10).

Заметим, что сигнал очищенный от шума данным методом в начале близок к 0 (рис.10). Некоторые высокочастотные составляющие были потеряны в процессе шумоочистки.

Повторите этот пример самостоятельно, используя различные вейвлеты и ограничительные пороги.

| Рис. 9 | Рис. 10 |
| --- | --- |

Задание для самостоятельной работы

- Выполните вейвлет-преобразование шумов с различными характеристиками. Как изменяются вейвлет-коэффициенты с изменением уровня? Какое распределение имеют коэффициенты?

- Для заданных сигналов вычислить пороговое значение различными способами.

- В соответствии с заданием выполните подавление заданной компоненты сигнала на основе вейвлет-анализа

| СИГНАЛ | Вар. 1 | Вар. 2 | Вар.3 | Вар.4 | Вар.5 | Вар.6 | Вар.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компоненты для подавления подчеркнуты! |
|  | α=5 β=10 γ=15 | α=5 β=10 γ=15 | α=5 β=10 γ=15 | α=25 β=35 γ=55 | α=25 β=35 γ=55 | α=25 β=35 γ=55 | α=5 β=15 γ=45 |
|  | α=5 β=10 | α=5 β=10 | α=25 β=40 | α=25 β=40 | α=55 β=100 | α=55 β=100 | α=75 β=10 |
|  | α=5 β=10 γ=15 | α=5 β=10 γ=15 | α=5 β=10 γ=15 | α=25 β=35 γ=55 | α=25 β=35 γ=55 | α=25 β=35 γ=55 | α=5 β=15 γ=45 |

- Выполнить очистку сигнала от шума.

| Вар. 1 | Вар. 2 | Вар.3 | Вар.4 | Вар.5 | Вар.6 | Вар.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигналы загрузить из файлов (\MATLAB6p5\toolbox\wavelet\wavedemo\) |
| sumsin. mat | noisbloc. mat | noischir. mat | noisbump. mat | noismima. mat | noisbloc. mat | noisbloc. mat |

Контрольные вопросы

- Какими преимуществами обладает вейвлет-фильтрация?

- Как может быть реализована адаптивная фильтрация?

Рекомендуемая литература

- Геппенер В.В., Черниченко Д.А. Экало С.А. Вейвлет-преобразование в задачах цифровой обработки сигналов.: Учеб. пособие. СПб.:Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2002. 64 с.

- Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001, 464 с.

- Дьяконов В. Matlab. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.

- Дьяконов В. Вейвлеты. От теории к практике. – М.: Солон-Р, - 2002. – 448 с.

- Чуи Ч. Введение в вэйвлеты: Пер. с англ. – М.: Мир, 2001.- 412 с.

- Справка пакета Wavelet Toolbox (ug_wavelet.pdf)