Список літератури, використаної при складанні методичних вказівок та рекомендованої до застосування при виконанні курсової роботи

1. Грицьків Р.Д. Методичні вказівки до оформлення курсових робіт і проектів /основні вимоги/, Львів, ЛПІ, 1990.

2. Волошанська Н.Г., Сніцарук Л.А. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни (Аналогові електронні пристрої(.-Львів, ДУ(ЛП(, 1994.

3. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова и др. Под ред. С.В. Якубовского, - М.: Радио и связь, 1989. – 496 с.

4. Полупроводниковые приборы. Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. Справочник /А.А. Бококов, А.Б. Гинцевич, А.А. Зайцев и др. Под общ. ред. Н.Н. Горюнова. - М.: Энергоиздат, 1982. - 744 с.

5. Полупроводниковые приборы. Транзисторы малой мощности: Справочник /А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков и др. Под ред. А.В. Голомедова. - М.: Радио и связь, 1989. – 384 с.

6. Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности. Справочник: /А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков и др., Под ред. А.В. Голомедова. -М.: Радио и связь, 1989. – 640 с.

7. Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. - М.: Советское радио, 1979. – 268 с.

8. Синклер Ян. Введение в цифровую звукотехнику. Пер. с анг. – М.: Энергоатомиздат, 1980. – 80 с.

9. Остапенко Г.С. Усилительные устройства. Учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 1988. – 400 с.

10. Техника высококачественного звуковоспроизведения. /Н.Е. Сухов, С.Д. Бать, В.В. Колосов, А.Г. Чуканов. – К.: Техніка, 1985. – 160 с.

11. Верекин Л.Е. Бестрансформаторные усилители мощности. – М.: Радио и связь, 1984. – 128 с.

12. Цыкина А.В. Электронные усилители. – М.: Радио и связь, 1982. – 288 с.

13. Аскаев Д.И., Болотников В.А. Функциональные узлы высококачественного  звуковоспроизведения. – М.: Радио и связь, 1989. – 288 с.

14. Проектирование транзисторных усилителей звуковых частот./Безладнов Н.Л., Герценштейн Б.Я., Котелов Д.К. Под ред. Н.Л. Безладнова. – М.: Связь, 1978. – 368 с.

15. Войшвилло Г.В. Усилительные устройства. Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1983. – 264 с.

16. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи аналогової мікросхемотехніки. Посібник для студентів радіотехнічних спеціальностей вузів України. /Під ред. д.т.н., проф. Мандзія Б.А., - Львів, (Тезаурус(, 1993. – 186 с.

### Додаток 1

Основні параметри рекомендованих біполярних транзисторів для ПНЧ.

| Тип транзистора | Провід- ність | UКД В | IКД мА | РКД мВт | h21E | CK пФ | ( пс | FT МГц | IOK мкА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ315В | п-р-п | 40 | 100 | 150 | 30-120 | 7 | 500 | 250 | 1 |
| КТ315Б | п-р-п | 35 | 100 | 150 | 50-150 | 7 | 500 | 250 | 1 |
| КТ315Д | п-р-п | 40 | 100 | 150 | 20-90 | 7 | 1000 | 250 | 1 |
| КТ361Б | р-п-р | 40 | 100 | 150 | 40-160 | 7 | 1000 | 250 | 1 |
| КТ361Г | р-п-р | 35 | 100 | 150 | 50-150 | 7 | 500 | 250 | 1 |
| КТ361Д | р-п-р | 40 | 100 | 150 | 30-90 | 7 | 250 | 250 | 1 |
| КТ3102В | п-р-п | 30 | 100 | 250 | 200-500 | 6 | 100 | 300 | 0,1 |
| КТ3102Г | п-р-п | 20 | 100 | 250 | 400-1000 | 6 | 100 | 300 | 0,1 |
| КТ3102Д | п-р-п | 30 | 100 | 250 | 200-500 | 6 | 100 | 300 | 0,1 |
| КТ3107B | р-п-р | 25 | 100 | 300 | 70-140 | 7 | 250 | 200 | 0,1 |
| КТ3107Г | р-п-р | 25 | 100 | 300 | 120-220 | 7 | 250 | 200 | 0,1 |
| КТ3107Д | р-п-р | 25 | 100 | 300 | 180-400 | 7 | 250 | 200 | 0,1 |
| КТ339А | п-р-п | 25 | 25 | 260 | 25-80 | 2 | 2500 | 300 | 1,0 |
| КТ3108Б | р-п-р | 45 | 200 | 300 | 50-150 | 2 | 250 | 450 | 0,1 |
| КТ3108В | р-п-р | 45 | 200 | 300 | 100-300 | 2 | 250 | 450 | 0,1 |
| КТ814А | р-п-р | 25 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ814Б | р-п-р | 40 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ814В | р-п-р | 60 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ814Г | р-п-р | 80 | 1500 | 1000 | 30-60 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ815А | п-р-п | 25 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ815Б | п-р-п | 40 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ815В | п-р-п | 60 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ816Г | п-р-п | 80 | 1500 | 1000 | 30-60 | 60 | 5500 | 3 | 50 |

Додаток 2

Основні параметри рекомендованих польових транзисторів для ПНЧ.

| Тип транзистора | Провід- ність | UСД В | IСД мА | РСД мВт | S мА/B | C11 пФ | С12 пФ | Iс0 мА | Uп В | FT мГц | IOK нА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПС104В | р-п, п-канал | 25 | 10 | 45 | 0,35 | 4,5 | 1,5 | 5 | 0,6 | 10 | 0,5 |
| КПС104Д | р-п, п-канал | 25 | 10 | 45 | 0,65 | 4,5 | 1,5 | 5 | 0,6 | 10 | 0,5 |
| КПС104Е | р-п, п-канал | 25 | 10 | 45 | 1 | 4,5 | 1,5 | 4 | 1 | 10 | 0,5 |
| КП301А | р-канал | 20 | 15 | 200 | 1 | 3,5 | 1,0 | 5 | 3 | 100 | 0,3 |
| КП301Б | р-канал | 20 | 15 | 200 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 5 | 4 | 100 | 0,3 |
| КП301В | р-канал | 20 | 15 | 200 | 2 | 3,5 | 1,0 | 5 | 5 | 100 | 0,3 |
| КП302А | р-п, п-канал | 20 | 24 | 300 | 3 | 20 | 8,0 | 10 | 5 | 150 | 1,0 |
| КП302Б | р-п, п-канал | 20 | 24 | 300 | 7 | 20 | 8,0 | 18 | 7 | 150 | 1,0 |
| КП302В | р-п, п-канал | 20 | 24 | 300 | 7 | 20 | 8,0 | 25 | 10 | 150 | 1,0 |
| КП303А | р-п, п-канал | 25 | 20 | 300 | 2 | 6,0 | 2,0 | 1,5 | 1 | 100 | 1,0 |
| КП303Б | р-п, п-канал | 25 | 20 | 300 | 3 | 6,0 | 2,0 | 1,5 | 1 | 100 | 1,0 |
| КП303В | р-п, п-канал | 25 | 20 | 300 | 4 | 6,0 | 2,0 | 3 | 2 | 100 | 1,0 |
| КП313А | ізольований п-канал | 15 | 15 | 120 | 5 | 4,8 | 0,4 | 4 | 6 | 300 | 10 |
| КП313Б | п-канал | 15 | 15 | 120 | 5 | 4,8 | 0,4 | 5 | 6 | 300 | 10 |
| КП313В | п-канал | 15 | 15 | 120 | 5 | 4,8 | 0,4 | 7 | 6 | 300 | 10 |

Додаток 3

Основні параметри рекомендованих операційних підсилювачів ПНЧ

| Тип ОП | ЕЖ В | RH кОм | IСП мА | ( В/мкс | К0 | FT мГц | UH B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К140УД16 | ±12,6 | 5 | 12 | 0,2 | 20000 | 8 | 5,7 |
| К140УД5Б | ±15 | 5 | 8 | 3,0 | 25000 | 5 | 5 |
| К140УД6 | ±15 | 1 | 3 | 2,0 | 50000 | 1 | 12 |
| К140УД8 | ±15 | 2 | 5 | 2,0 | 20000 | 1 | 10 |
| К140УД20 | ±15 | 2 | 3,0 | 0,3 | 25000 | 0,5 | 11 |
| КГ44УД2 | ±15 | 2 | 5,0 | 20 | 50000 | 10 | 10 |
| К574УД1 | ±15 | 2 | 5,0 | 50 | 50000 | 10 | 10 |

## Додаток 4

Переведення частотних спотворень у відносних одиницях в децибели.

| М | МДБ | М | МДБ | М | МДБ | М | МДБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,000 | 1,055 | 0,465 | 1,14 | 1,138 | 1,36 | 2,671 |
| 1,005 | 0,043 | 1,060 | 0,506 | 1,16 | 1,282 | 1,38 | 2,798 |
| 1,010 | 0,086 | 1,065 | 0,547 | 1,18 | 1,438 | 1,40 | 2,923 |
| 1,015 | 0,129 | 1,070 | 0,588 | 1,20 | 1,584 | 1,42 | 3,046 |
| 1,020 | 0,172 | 1,75 | 0,628 | 1,22 | 1,727 | 1,44 | 3,167 |
| 1,025 | 0,214 | 1,080 | 0,668 | 1,24 | 1,858 | 1,46 | 3,287 |
| 1,030 | 0,257 | 1,085 | 0,709 | 1,26 | 2,007 | 1,48 | 3,405 |
| 1,035 | 0,293 | 1,090 | 0,749 | 1,28 | 2,144 | 1,50 | 3,522 |
| 1,040 | 0,341 | 1,095 | 0,7888 | 1,30 | 2,279 | 1,60 | 4,082 |
| 1,045 | 0,382 | 1,10 | 0,828 | 1,32 | 2,411 | 1,80 | 5,105 |
| 1,050 | 0,424 | 1,12 | 0,984 | 1,34 | 2,542 | 2,0 | 6,020 |

Додаток 5

## Переведення частотних спотворень в децибелах у відносні одиниці

М= 10 0,05(МДБ

| МДБ | М | МДБ | М | МДБ | М | МДБ | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0,65 | 1,078 | 1,6 | 1,202 | 2,9 | 1,396 |
| 0,05 | 1,006 | 0,70 | 1,084 | 1,7 | 1,215 | 3,0 | 1,413 |
| 0,10 | 1,012 | 0,75 | 1,090 | 1,8 | 1,230 | 3,5 | 1,496 |
| 0,15 | 1,017 | 0,80 | 1,096 | 1,9 | 1,245 | 4,0 | 1,585 |
| 0,2 | 1,023 | 0,85 | 1,103 | 2,0 | 1,259 | 4,5 | 1,679 |
| 0,25 | 1,029 | 0,90 | 1,109 | 2,1 | 1,274 | 5,0 | 1,778 |
| 0,30 | 1,035 | 0,95 | 1,116 | 2,2 | 1,288 | 5,5 | 1,884 |
| 0,35 | 1,041 | 1,0 | 1,122 | 2,3 | 1,303 | 6,0 | 1,995 |
| 0,40 | 1,047 | 1,1 | 1,136 | 2,4 | 1,318 | 7,0 | 2,238 |
| 0,45 | 1,053 | 1,2 | 1,148 | 2,5 | 1,334 | 8,0 | 2,512 |
| 0,50 | 1,059 | 1,3 | 1,161 | 2,6 | 1,349 | 10,0 | 3,162 |
| 0,55 | 1,065 | 1,4 | 1,175 | 2,7 | 1,366 | 12,0 | 3,981 |
| 0,60 | 1,072 | 1,5 | 1,189 | 2,8 | 1,380 | 15,0 | 5,623 |

Додаток 6.

Стандартні ряди для вибору номінальних величин опорів резисторів та ємностей конденсаторів

Ряд Е24 (допуск на точність ( 5%) для вибору номінальних значень опорів резисторів та ємностей конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1.

Ряд Е12 (допуск на точність ( 10%) для вибору номінальних значень опорів резисторів та ємностей конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.

Ряд Е6 (допуск на точність ( 20%) для вибору номінальних значень опорів резисторів та ємностей конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8.

Ряд Е3 для вибору номінальних значень електролітичних конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 2,2; 4,7.

Ряд Е3 для вибору номінальних значень окремих типів електролітичних конденсаторів (К50-16, К50-35), коефіцієнти якого наступні: 1,0; 2,0; 5,0.

## Додаток 7

##### Приклад оформлення переліку розрахованих елементів

| Позначення | Найменування | К-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конденсатори |  |  |
| С1 | К50 –35 – 16В – 100 мкФ | 1 |  |
| С2 | К50 – 16 – 25В – 20 мкФ | 1 |  |
| С3 | К10 – 17 – Н30 – 0,1 мкФ ± 20% | 1 |  |
| С4 | К10 – 23 – М1500 – 2200пФ±10% | 1 |  |
|  | Мікросхеми |  |  |
| DА1 | Мікросхема К140УД815 | 1 |  |
|  | Резистори |  |  |
| R1 | C2–23–0,25 – 10 кОм ± 5% | 1 |  |
| R2 | C2–23–0,25 – 1 МОм ± 5% | 1 |  |
| R3 | CП3–38–0,25 – 2,2 кОм ± 20% | 1 |  |
| R4 | СП5–16ТА–0,25 – 4,7кОм ± 20% | 1 |  |
| R5 | C2– 23–2 – 1,5 Ом ± 5% | 1 |  |
|  | Напівпровідникові елементи |  |  |
| VD1 | Діод KД503А | 1 |  |
| VT1 | Транзистор КТ361В | 1 |  |
| VT2 | Транзистор КП302Б | 1 |  |

Додаток 8

Міністерство освіти і науки України

Національний університет (Львівська політехніка(

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

###### КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни (Аналогові електронні пристрої(

на тему:(Підсилювач низької частоти(

Виконав:

ст. гр. РТ – 33

Перевірив:

Прийняв:

Львів, 2005 р.

##### Навчальне видання

Методичні вказівки

до курсової роботи з дисципліни

"Аналогові електронні пристрої”

для студентів базового напряму

7.0907 – “Радіотехніка”

Укладачі:                                           Іван Ількович Блажкевич,

Володимир Іванович Шклярський

## Редактор

Коректори