Теоретичні відомості

Джерелами шуму при роботі з комп’ютерною технікою є жорсткий диск, вентилятор блока живлення мережі, вентилятор розташований на процесорі, швидкісні CD-ROM, механічні сканери, пересувні механічні частини принтера. При роботі матричних голкових принтерів шум виникає при переміщенні головки принтеру і в процесі удару голок головки по паперу. При роботі вентиляційної системи ПК, яка забезпечує оптимальний температурний режим електронних блоків ПК і вмонтована в задню панель, створюється аеродинамічний шум. Окрім того діють і інші зовнішні джерела шуму, не пов’язані з роботою ПК.

Шум, що створюється працюючими ПК, є широкосмужним, постійним з аперіодичним посиленням при роботі принтерів.

Зниження рівня шуму в приміщеннях з комп’ютерною технікою можна здійснити таким чином:

використання блоків живлення ПК з вентиляторами на гумових підвісках;

використанням ПК, в яких термодавачі вмонтовані в блоці живлення та в критичних точках материнської плати (процесор, мікросхеми чіпсету), які дозволяють програмним шляхом регулювати як моменти ввімкнення вентиляторів, так і їх швидкість обертання;

переведення жорсткого диска в режим сплячки (Standby), якщо комп’ютер не працює на протязі визначеного часу. Цей час встановлюється в опціях керування напругою в операційних системах Windows 9х та Windows 2000. Якщо в режимі Standby немає необхідності, його можна вимкнути в BIOS материнської плати;

використанням ПК, в яких вентилятор на процесорі встановлено виробником (ВОХ-процесор),

застосуванням материнських плат формату АТХ та АТХ-корпусів, що дозволяє регулювати автономну швидкість та моменти часу відмикання вентилятора блока живлення від електромережі;

використанням 24-32-х швидкісних CD-ROM для застосувань, які створюють менше щуму, аніж швидкісні 48-50-х CD-ROM, або ж застосувати привід з одночасним зчитуванням декількох доріжок CD;

заміною матричних голчатих принтерів - струменевими і лазерними принтерами, які забезпечують при роботі значно менший рівень звукового тиску;

застосування принтерів колективного користування, розташованих на значній відстані від більшості робочих місць користувачів ПК;

зміною напряму випромінювання шуму в протилежну сторону від робочого місця;

зменшення шуму на шляху його розповсюдження установкою звукоізолюючого відгородження у вигляді стін, перетинок, кабін;

акустичною обробкою приміщень - зменшення енергії відбитих звукових хвиль шляхом збільшення площі звукопоглинання (розміщення на внутрішніх поверхнях приміщення облицювань, що поглинають звук, розміщенням в приміщеннях штучних поглиначів звуку). Облицювання внутрішніх поверхонь приміщення звукопоглинаючими матеріалами забезпечує значне зниження шуму. Крім облицювання приміщень використовують об'ємні звукопоглинаючі тіла різноманітної форми, які вільно розвішують в об'ємі приміщення. Звукопоглинання дає найбільший акустичний ефект в зоні відбитого звуку. В точках приміщення, де поширюється здебільшого прямий звук, ефективність звукопоглинання суттєво знижується. Звукопоглинаюче облицювання розміщується на стелі та верхніх частинах стін. Максимальне звукопоглинання досягається при облицюванні не менше 60% загальної площі огороджуючих поверхонь приміщення.

Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих  місцях, обладнаних ПК, мають відповідати вимогам СН 3223-85, ГОСТ 12.1.003-83, ГР 2411-81, ДСанПІН 3.3.2.007-98.

Таблиця 1

Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах частот

| Вид трудової діяльності, робочі місця | Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Гц |
| --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Рівні зву-ку, екві-валентні рівні зву-ку, дБА/ дБАекв. |
| Програмісти ЕОМ | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| Оператори в залах обробки інф. на ЕОМ та оператори комп'ютерного набору | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| В приміщен-нях для роз-ташування шумних агре- гатів ЕОМ | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |

Розрахунок засобів звукопоглинання в приміщеннях з комп’ютерною технікою

Провести розрахунок звукопоглинаючого облицювання поверхонь приміщення з комп’ютерною технікою. Для облицювання поверхонь використано звукопоглинаючий матеріал - плити ПА/С.

В приміщенні працюють програмісти. Шум в приміщенні створюють 3 джерела: 2 ПК та принтер.

Об’єм приміщення (V) становить - 72 ;

Для розрахунку звукопоглинаючого облицювання необхідно знати акустичні характеристики приміщення:

В - постійна приміщення, ;

А - еквівалентна площа звукопоглинання, ;

- середній коефіцієнт звукопоглинання.

Постійна приміщення (В) акустично необробленого приміщення визначається:

де  - постійна приміщення на середньогеометричній частоті 1000 Гц, .

( - частотний множник.

# Таблиця 2

# Значення постійної приміщення

| Приміщення |  |
| --- | --- |
| З невеликою кількістю людей (цехи заводів) | V/20 |
| З жорсткими меблями і великою кількістю людей або з невеликою кількістю людей та м’якими меблями (лабораторії, кабінети) | V/10 |
| З великою кількістю людей і м’якими меблями (кімнати управління, зали конструкторський бюро, учбові аудиторії) | V/6 |
| Приміщення зі звукопоглинаючим облицюванням стелі і частини стін | V/1,5 |

Для даного приміщення ;

де V - об’єм приміщення.

Отже .

Таблиця 3

Значення частотного множника ( для приміщень різних об’ємів

| Об’єм приміщення, | Частотний множник ( на середньогеометричних частотах октавних смуг, Гц |
| --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| (200 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| 200...1000 | 0,65 | 0,62 | 0,64 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,4 | 4,2 |
| (1000 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 1 | 1,6 | 3 | 6 |

Значення частотного множника ( залежать від об'єму приміщення. У нашому випадку об'єм приміщення , отже , тому значення частотного множника взяті для об’єму приміщення .

За знайденими значеннями постійних приміщення для кожної октавної смуги обчислюється еквівалентна площа звукопоглинання:

де S - загальна площа огороджуючих поверхонь приміщення, .

Отже,

Середній коефіцієнт звукопоглинання ( в приміщенні до його акустичної обробки обчислюється за формулою:

Зона відбитого звуку визначається величиною граничного радіусу , тобто, відстанню від розповсюджувача шуму, на якій рівень звукового тиску відбитого звуку дорівнює рівню звукового тиску прямого звуку, що розповсюджується.

де  - постійна приміщення на середньогеометричній частоті 8000 Гц.

n - кількість однакових розповсюджувачів шуму;

Максимальне зниження рівня звукового тиску  (дБ), в кожній октавній смузі при застосуванні звукопоглинаючого облицювання в розрахунковій точці, що розміщена в зоні відбитого звуку обчислюється за формулою:

де  - постійна приміщення після облаштування в ньому звукопоглинаючих конструкцій, .

- еквівалентна площа звукопоглинання поверхнями не зайнятими звукопоглинаючим облицюванням, ;

- середній коефіцієнт звукопоглинання акустично обробленого приміщення;

- величина сумарного додаткового поглинання, що вноситься конструкцією звукопоглинаючого облицювання або штучними поглиначами.

- ревербераційний коефіцієнт звукопоглинаючої конструкції облицювання;

- площа облицьованих поверхонь,  (стіни та стеля);

Таблиця4

Значення ревербераційного коефіцієнта для різних звукопоглинаючих матеріалів

| Марка звукопоглинаючого матеріалу | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита ПА/О | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 0,68 | 0,98 | 0,86 | 0,45 | 0,20 |
| Вініпор | 0,01 | 0,15 | 0,25 | 0,56 | 0,85 | 1 | 1 | 1 |
| Плита ПА/С | 0,02 | 0,05 | 0,21 | 0,66 | 0,91 | 0,95 | 0,89 | 0,7 |
| Плита «АКМІГРАН» | 0,02 | 0,11 | 0,3 | 0,85 | 0,9 | 0,78 | 0,72 | 0,58 |
| Плита АГП гіпсова | 0,03 | 0,09 | 0,26 | 0,54 | 0,94 | 0,67 | 0,4 | 0,3 |
| Мати із супертонкого скловолокна | 0,1 | 0,25 | 0,7 | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 0,95 |

- еквівалентна площа одного звукопоглинаючого штучного поглинача, ;

- кількість штучних поглиначів;

В приміщенні штучні поглиначі не використовувались.

Результати обчислень наведені у вигляді таблиці (табл. 5)

##### Таблиця 5

Результати обчислень максимального зниження рівня звукового тиску.

| Середньогеометрична частота, Гц. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (, Гц | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.80 | 1 | 1.40 | 1.80 | 2.50 |
| В, | 9.6 | 9 | 8.4 | 9.6 | 12 | 16.8 | 21.6 | 30 |
| А, | 8.82 | 8.31 | 7.79 | 8.82 | 10.8 | 14.54 | 18 | 23.48 |
|  | 0.076 | 0.071 | 0.067 | 0.076 | 0.091 | 0.119 | 0.143 | 0.179 |
|  | 0.02 | 0.05 | 0.21 | 0.66 | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.70 |
|  | 1.68 | 4.20 | 17.64 | 55.44 | 76.44 | 79.80 | 74.76 | 58.80 |
|  | 1.82 | 1.70 | 1.60 | 1.82 | 2.18 | 2.86 | 3.43 | 4.30 |
|  | 0.032 | 0.055 | 0.178 | 0.530 | 0.728 | 0.765 | 0.724 | 0.584 |
|  | 3.62 | 6.24 | 23.41 | 121.83 | 289.04 | 351.74 | 283.30 | 151.68 |
|  | 0 | 0 | 4.45 | 11.03 | 13.82 | 13.21 | 11.18 | 7.04 |

Використання звукопоглинаючого облицювання доцільне, коли в зоні відбитого звуку потрібно знизити рівень звуку не більше ніж на 10..12 дБ., а на робочих місцях - на 4..5 дБ.

Таблиця 6

Зниження рівня шуму в приміщеннях по частотах

| Середньогеометрична частота, Гц. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівень звукового тиску в приміщенні, L, дБ. | 72 | 66 | 62 | 65 | 60 | 58 | 58 | 52 |
| Допустимий рівень звукового тиску в приміщенні, де працюють програмісти, дБ. | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 |
| Потрібне зниження рівня шуму, дБ. | 1 | 5 | 8 | 16 | 15 | 16 | 18 | 14 |

Завдання

Провести розрахунок звукопоглинаючого облицювання поверхонь приміщення з комп’ютерною технікою. В приміщенні працюють програмісти.

.

| Номер варіанту | Об’єм приміщення a*b*h | Кількість джерел шуму | Марка звукопоглинаю-чого матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6*4*3 | 2 | Плита ПА/С |