Індикаторні прилади

Індикаторні прилади призначені для візуального відображення

інформації.

За способом світловидатності всі індикатори діляться на дві групи:

пасивні і активні. Інформації, що по вигляду відображається, індикатори діляться

на одиничних (крапка, кома, круг і ін.); цифрові для відображення цифр;

буквено-цифрові; шкальні; мнемонічні, графічні. Залежно від

значень живлячої напруги розрізняють низьковольтні (U<5В)

средневольтные (U<30В) і високовольтні (U>70В) індикатори.

Пасивні індикатори характеризуються відсутністю власного

випромінювання. Принцип їх роботи заснований на віддзеркаленні або заломленні

зовнішнього світлового потоку. До пасивних індикаторів відносяться

електромагнітні індикатори і рідкокристалічні індикатори.

Принцип роботи електромагнітних індикаторів заснований на віддзеркаленні

зовнішнього розсіяного освітлення, падаючого на інформаційне табло.

Основним елементом такого індикатора є рухомий элемент- шторка

на одну сторону якої нанесено светоотражающее покриття, а на другую-

світлопоглинальне.

При зміні вектора магнітного поля шторка повертається на 180°

звертаючись до зовнішнього освітлення цій або іншою стороною. Сукупність

елементів утворює відповідний символ. Такі індикаторні табло

широко використовуються на залізничних вокзалах і в аеропортах.

Гідністю електромагнітних індикаторів є простота і мала

споживана потужність.

Принцип роботи рідкокристалічних індикаторів (ЖКИ) заснований на

властивості деяких речовин змінювати свої оптичні показники (віддзеркалення

заломлення і ін.) під впливом зовнішнього електричного поля. Унаслідок

модуляції падаючого світла змінюється колір ділянки, до якої прикладено

електричне поле, і на поверхні речовини з'являється малюнок потрібної

конфігурації. Як речовини, що мають подібні властивості, використовують

рідкі кристали.

За способом використання зовнішнього освітлення ЖКИ підрозділяються на

індикатори, що працюють на просвіт і на віддзеркалення.

ЖКИ складається з двох паралельно розташованих скляних пластин, на

внутрішніх сторонах яких нанесені плівкові електроди (рис.1).

Міжелектродний простір заповнений рідкокристалічною речовиною.

Мал.1. Конструкції ЖКИ, що працюють на просвіт (А) і на

віддзеркалення (Б).

1,3- скляні пластини, 2-клейове з'єднання, 4- передній

прозорий електрод, 5- рідкокристалічна речовина, 6- задній

прозорий електрод, 7- задній електрод, що відображає.

Один з електродів виконується у вигляді малюнка знаку, що відображається, а другий

є загальним. У ЖКИ, що працює на просвіт, обидва електроди прозорі, а у

ЖКИ, що працює на віддзеркалення, внутрішній загальний електрод має

дзеркальну поверхню. При подачі напруги на загальний електрод і

вибрані прозорі сегментні електроди під відповідним сегментом

з'являється смуга, колір якої різко відрізняється від навколишнього фону.

В даний час промисловістю випускаються однорозрядні і

багаторозрядні індикатори, а також шкальні індикатори і інформаційні

табло. ЖКИ харчуються змінною напругою величиною (3ч24)В.

Основними перевагами ЖКИ є сверхмалое споживання

енергії, хороша яскравість і контрастність зображення при сильному зовнішньому

освітленні, простота конструкції і висока довговічність. До недоліків

відносяться малий інтервал робочих температур і велика інерційність.

Активні індикатори характеризуються власним електромагнітним

випромінюванням. До них відносяться електронно-променеві трубки, накальные

індикатори, вакуумні люмінесцентні індикатори, газорозрядні

індикатори, світлодіодні індикатори і ін.

У накальных індикаторах як випромінюючий елемент використовується

вольфрамова нитка, нагріта до температури ~2500єC, поміщена в

скляну колбу з вакуумом. Використовуються точкові і цифрові

індикатори. Точкові індикатори можуть використовуватися для побудови

інформаційних табло.

Принцип роботи вакуумних люмінесцентних індикаторів (ВЛІ)

заснований на здатності деяких речовин-люмінофорів перетворювати

Мал.2. ВЛІ ВЕРБ-4.

кінетичну енергію електронів в світлову. Яскравість

свічення залежить від щільності електронного потоку і

швидкості електронів.

ВЛІ є тріодом з анодом, що управляє

сіткою і катодом, виконаним у вигляді нитки напруження.

При нагріванні катода з нього вилітають електрони

які під впливом електричного поля набувають

швидкість і потрапляють на анод, який починає світитися.

Форма анода відповідає елементу, що відображається.

Індикатори підрозділяються на символьні, цифрові

і буквено-цифрові; однорозрядні і багаторозрядні

шкальні, матричні і мозаїчні.

Однорозрядні цифрові індикатори мають катод в

виді нитки напруження, сітку, що управляє, і сім анодів. Колір

перетини індикаторів залежить від хімічного складу люмінофора і може

бути червоним, жовтим, зеленим, синім і так далі Напруга живлення 25В.

Гідністю ВЛІ є висока яскравість і велика довговічність.

Принцип роботи газорозрядних індикаторів заснований на випромінюванні

газового розряду при проходженні електричного струму в замкнутому об'ємі.

У всіх газорозрядних індикаторах використовується режим тліючого розряду з

холодним катодом при напрузі (60ч200)В.

Яскравість і колір свічення індикатора залежать від газу-наповнювача.

Газорозрядні індикатори можна підрозділити на чотири групи:

неонові лампочки, газорозрядні кольорові сигнальні індикатори, знакові

газорозрядні індикатори і газорозрядні індикаторні панелі.

Неонова лампа містить два електроди: анод і катод, виконані у вигляді

дисків або циліндрів, поміщені в герметичну скляну судину

заповнений газом неоном.

При збільшенні напруги на аноді до величини, рівною Uзажиг

виникає тліючий розряд в газі, і поверхня катода починає світитися. Для

нормальної роботи індикатори повинні включатися в ланцюг послідовно з

баластним резистором. Неонові лампочки використовуються для індикації

наявність високої напруги, наприклад "Мережа вкл."

Газорозрядні кольорові сигнальні індикатори є

скляну колбу, на внутрішню поверхню якої наноситься шар

люмінофора.

Колба наповнена інертним газом і містить два електроди: анод і катод.

При подачі напруги на анод виникає тліючий розряд і ультрафіолетове

випромінювання, під впливом якого люмінофор світиться. Колір свічення

залежить від газу і люмінофора. Наприклад, індикатор ТЛГ-1-2 - тліючий

люмінофор, блакитний, струм 1 мА.

Знакові газорозрядні індикатори призначені для відображення

символів або цифр. Вони є скляною колбою, усередині

якою розташовані напівпрозорий анод і десять катодів, виготовлених 44 m13измолибденовой дроту у вигляді цифр. При подачі напруги між анодом иодним з катодів виникає тліючий розряд, що охоплює всю поверхностьданного катода, в результаті відображається відповідна цифра.

Газорозрядні індикатори відрізняються хорошою яскравістю і

контрастністю, але вимагають високої напруги живлення. Маркіровка.

Мал.3. Конструкція неонової лампи ТН-30(а) і її вольт-амперна

характеристика(б).

При збільшенні напруги на аноді до величини, рівною Uзажиг

виникає тліючий розряд в газі, і поверхня катода починає світитися. Для

нормальної роботи індикатори повинні включатися в ланцюг послідовно з

баластним резистором. Неонові лампочки використовуються для індикації

наявність високої напруги, наприклад "Мережа вкл."

Газорозрядні кольорові сигнальні індикатори є

скляну колбу, на внутрішню поверхню якої наноситься шар

люмінофора.

Колба наповнена інертним газом і містить два електроди: анод і катод.

При подачі напруги на анод виникає тліючий розряд і ультрафіолетове

випромінювання, під впливом якого люмінофор світиться. Колір свічення

залежить від газу і люмінофора. Наприклад, індикатор ТЛГ-1-2 - тліючий

люмінофор, блакитний, струм 1 мА.

Знакові газорозрядні індикатори призначені для відображення

символів або цифр. Вони є скляною колбою, усередині

якою розташовані напівпрозорий анод і десять катодів, виготовлених з

молібденового дроту у вигляді цифр. При подачі напруги між анодом і

одним з катодів виникає тліючий розряд, що охоплює всю поверхню

даного катода, в результаті відображається відповідна цифра.

Газорозрядні індикатори відрізняються хорошою яскравістю і

контрастністю, але вимагають високої напруги живлення. Маркіровка

знакових індикаторів включає дві букви ІН і цифру, що означає номер

модифікації. Наприклад, ІН-8, Ін12, Ін18 і так далі

Напівпровідникові світлодіодні індикатори виконуються на основі

светоизлучающих діодів. Розрізняють точкові, цифрові, буквено-цифрові

шкальні, мозаїчні і інші светоизлучающие індикатори. Використовуючи

різний матеріал, можна отримати індикатори з різним кольором

свічення. Для візуального збільшення розмірів індикаторів використовуються

фокусуючі і збільшувальні лінзи.

У мікрокалькуляторах широко використовуються багаторозрядні

світлодіодні індикатори на 4ч16 розрядів. Робоча напруга світлодіода

лежить в межах (1,2ч2,5) В, а струм від 3 до 20 мА.

Для управління роботою індикаторів розроблені спеціальні

мікросхеми. Звичайно це перетворювачі коди з формувачами вихідних

сигналів.

Для управління ВЛІ використовуються мікросхеми серії К161 і

мікросхеми з серії К176. Для цифрових газорозрядних індикаторів

застосовується мікросхема К155ід1.

Існують два принципи управління роботою індикаторів: статичний

і динамічний. У першому випадку кожен індикатор управляється своєю схемою.

У другому випадку кожна цифра підключається по черзі з частотою більше 30

Гц. При цьому із-за інерційності ока зображення виглядає нерухомо.

При динамічному управлінні і великій кількості розрядів

значно зменшується кількість виводів з індикаторного табло. Зазвичай

Мал.4. Управління індикаторами статичне (а) і

динамічне (б).

при кількості розрядів, менше 4 використовується статичний принцип

управління, а якщо більше 4 – динамічний

Мал.5. Умовне позначення світлодіодних елементів індикації: 7-сегментний з

загальним катодом (а), для індикації дев'яти цифр з роздільними катодами (б)

для індикації цифри із загальним анодним виходом(в).