Мета: вивчення принципів побудови лічильників і лічильних схем, виконаних на  інтегральних елементах з потенційним представленням інформації. У процесі виконання роботи студенти оволодівають  практичними  навиками побудови підсумовуючих,     віднімаючих  і реверсивних   лічильних схем з натуральним і довільним порядком лічби на основі JK - тригерів  і D – тригерів і збирають на стенді різні  лічильні схеми, досліджують їхню працездатність на основі К155ТМ2, К155ИЕ5, К155ИЕ7, заповнюють таблиці станів лічильника, знімають осцилограми з виходів лічильника.

Вузол обчислювальних пристроїв, що призначений для підрахунку числа вхідних сигналів, називається лічильником.

До основних параметрів лічильника відносяться:

K – модуль лічби  або коефіцієнт перерахунку лічильника;

N – ємність лічильника

fmax  - максимальна частота надходження вхідних сигналів

tb  - час встановлення лічильника

Схема асинхронного сумуючого лічильника

Схема синхронного сумуючого лічильника

Таблиця станів виходів лічильника

| N | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Часові діаграми роботи лічильника

Схема дослідження лічильника К155ИЕ5

Схема дослідження подільника на 5 на базі К155ИЕ5

Схема дослідження лічильника на К155ИЕ7

А) схема рахунку вперед                                      Б) Схема рахунку назад

Висновки: У ході лабораторної роботи я засвоїв основні принципи побудови лічильників, набув навики використання лічильника на базі мікросхеми К155ЕИ5 а також славши подільник на п’ять засвоїв основні методи використання лічильників...