Лабораторна робота № 10

Мета роботи

Ознайомлення з методикою програмування зовнішнього пристрою ПЕОМ клавіатури за допомогою переривань.

1. Зміст роботи

В даній лабораторній роботі студенти самостійно створюють мовою Асемблера програмний модуль, який складається з основної програми і процедури обробки переривань від клавіатури, і на його базі знайомляться з особливістю програмування зовнішніх пристроїв за подіями. Для  візуального відображення подій використовується пряме програмування відеопам’яті в текстовому режимі. Перед виконанням індивідуального завдання пропонується ознайомитися з роботою запропонованої моделі.

2. Теоретичні відомості

2.1. Переривання та їх обробка

Нагадаємо послідовність дій, які відбуваються в ПЕОМ при обробці переривань від зовнішніх пристроїв:

- В результаті функціонування зовнішнього пристрою (наприклад, при натисканні або відтисканні клавіш клавіатури, або із системного таймера через проміжки часу приблизно в 65,5 млсек) на контролер переривання надходить сигнал, за яким контролер може сформувати для  процесора сигнал "Запит переривання".

- Процесор закінчує виконання чергової команди програми (в деяких випадках, в залежності від чергової команди процесор безумовно виконує ще одну команду - див. п. f).

- Процесор  аналізує ознаку дозволу на переривання (прапорець IF), яка міститься в регістрі ознак (FLAGS). Якщо IF=0, процесор ігнорує запит і продовжує виконувати програму.

- Якщо IF=1, процесор подає на контролер переривання сигнал "Підтвердження запиту"

- Одержавши сигнал "Підтвердження запиту", контролер переривань передає процесору байт даних N (N - номер вектора переривань), значення якого ідентифікує зовнішній пристрій, наприклад,  N=9 для клавіатури.

- Процесор записує в стек вміст регістра ознак, після чого встановлює IF=0, та записує в стек вміст регістрів CS та IP. При запису в стек використовується логічна адреса SS:SP, тобто використовується стек програми, яка переривається.

- Процесор завантажує регістр IP значенням слова пам'яті за адресою 0000N*4, а регістр CS - значенням слова пам'яті за адресою 0000N*4+2. В реальному режимі перший 1 Kбайт оперативної пам’яті призначається для таблиці, яку називають таблицею векторів переривань. Таблиця містить 256 рядків по 4 байти на рядок. Кожний рядок таблиці переривань використовується для зберігання повної логічної адреси процедури обробки переривань (слово для сегментної складової та слово для зміщення в сегменті). Самі ж процедури обробки переривань можуть розміщуватись будь-де в області оперативної пам’яті.

- Процедура обробки переривань повинна закінчуватись командою IRET. Ця команда відновлює вміст регістра FLAGS із стеку, а також регістрів CS та IP, повертаючи управління програмі, яка була перервана.

2.2. "Перехоплення" переривань

Операційні системи мають в своєму складі процедури обробки переривань від усіх стандартних зовнішніх пристроїв ПЕОМ. При роботі програм операційної системи встановлюються відповідні вектори в таблиці векторів переривань. В реальному режимі процесорів 80х86 та Pentium інші програми мають можливість безпосереднього доступу як до зовнішніх пристроїв, так і до таблиці векторів переривань. Нехай, наприклад, користувач бажає самостійно вводити дані з клавіатури ПЕОМ (N=9). Тоді він повинен створити власну процедуру обробки переривань від клавіатури (наприклад, Userint9), зберегти серед своїх даних системний вектор переривань від клавіатури та записати свій у таблицю переривань. ЦІ дії можна виконати, наприклад, наступним чином:

N  equ  9

xor 	ax,ax

mov 	es,ax

mov	si,N*4

mov 	eax,es:[si]

mov	syst_vec_9,eax 	; збереження системного вектора

mov 	ax,offset userint9

mov 	es:[si],ax		; встановити зміщення процедури

; користувача в векторі переривань

mov 	ax,seg userint9

mov 	es:[si+2],ax 		; встановити сегментну складову логічної

; адреси процедури користувача

; в векторі переривань

syst_vec_9   dd   ?

По закінченню роботи своєї програми необхідно відновити системний вектор. Ці дії можуть бути виконані, наприклад, наступним чином:

mov 	eax,syst_vec_9

mov 	si,9*4

mov 	es:[si],eax 		;відновлення системного вектора

Розглянутий приклад організації перехоплення переривань має той недолік, що "перехоплення" відбувається "за спиною" операційної системи. В результаті операційна система не повідомлена про проведене "перехоплення" і може його трактувати як пошкодження таблиці векторів переривань з примусовим відновленням "правильного" вектора. Щоб цього не сталось, в MS-DOS реалізовані спеціальні функції для отримання вектора переривань (функція 35h) та встановлення вектора переривань (функція 25h). За допомогою цих функцій MS-DOS веде облік "перехоплених" переривань. Приклад використання таких функцій (з детальними коментарями) як раз наведений в моделі багатопрограмної системи (див. процедуру Setint9), яка пропонується в даній роботі. По закінченні свого виконання програма користувача відновлює системні вектори переривань (див. процедуру Retint9).

2.3. Схеми побудови обробників переривань

При перехопленні переривань можливі наступні варіанти організації процедури користувача та її взаємодії з системною процедурою:

1) системна процедура обробки переривань не використовується, а процедура користувача повністю бере на себе всі дії по обслуговуванню зовнішнього пристрою.

До таких дій належать подання на зовнішній пристрій необхідних команд управління для проведення та завершення сеансу зв'язку, що потребує вивчення алгоритму функціонування зовнішнього пристрою. Крім того, на контролер переривань необхідно подати команду розблокування переривань поточного та нижчого пріоритетів.

2) за цим варіантом вплив процедури користувача на обробку переривань від зовнішнього пристрою мінімізується: за станом зовнішнього пристрою процедура користувача визначає, що черговий сеанс зв'язку з зовнішнім пристроєм її не стосується, а тому необхідно передати управління системній процедурі обробки переривання від даного зовнішнього пристрою.

3) цей варіант характеризується як безумовним виконанням системної процедури обробки переривань, так і безумовним виконанням досить складної користувацької процедури.

Прикладом може бути організація прикладної обробки переривань від таймера. Але відключення системної процедури обробки переривань від таймера може призвести до збоїв в роботі операційної системи. Крім того, системна процедура повинна виконуватись в першу чергу, щоб унеможливити потенційний вплив користувацької процедури на періодичність ініціалізації системної процедури. Таким чином, у даному випадку системна процедура повинна бути негайно викликана із користувацької процедури з поверненням по команді IRET із системної процедури в користувацьку. При цьому системна процедура виконає всі стандартні дії із відповідними зовнішніми пристроями, включаючи контролер переривань, а процедурі користувача залишиться виконання лише своїх особливих функцій.

2.4. Ознайомлення з прикладом організації обробки переривань від клавіатури

Таким чином, на практиці програма, що має здійснювати обробку натиснень клавіш клавіатури, повинна реалізовувати декілька базових кроків: 1) встановлення власного обробника переривань (процедури userint9) замість системного (виклик процедури setint9), а попередньо збереження адреси системного обробника переривань в змінній int9ptr) та 2) повернення адреси системного обробника після завершення обробки (виклик процедури retint9).

Фактично така структура основної частини програми є самодостатньою, але задля забезпечення тривалої роботи програми між цими діями буде знаходитись запуск деякої фонової задачі (процедури fon), що буде виконуватись “паралельно” з обробником до моменту виходу з нього при натисненні клавіші, що визначена як сигнал до завершення роботи.

Запропонована у лабораторній роботі програмна модель має наступні основні складові: основну програму (розташована наприкінці, починається з мітки begin – точки входу в програму) і процедуру обробки переривань від клавіатури userint9. Модель містить також вищезгадані процедури setint9 і retint9 для встановлення векторів обробки переривань і фонову процедуру fon. Виконання процедури fon переривається при натисканні клавіш F1, F2, Esc, і управління передається обробнику userint9. Після обробки натискання клавіш F1, F2 управління повертається в перервану процедуру fon. Обробка натискання клавіші Esc призводить до завершення роботи програми.

Для перевірки і демонстрації коректності роботи моделі пропонується  виведення на екран тестових даних шляхом прямого програмування відеопам’яті (процедура show), і фарбування екрану та тексту відповідним кольором (процедура fill).

Нижче наводиться запропонований приклад – модель програми організації обробки переривань від клавіатури

;===========================================================================

;Програма виконує зафарбовування супроводжуючого тексту червоним та синім кольором при натисненні відповідно клавіш F1 та F2 і забезпечує вихід з програми при натисненні клавіші Esc

;===========================================================================

esc_key	equ	01h 		;скан-код клавіші Esc

F1_key	equ	3Bh		;клавіша F1

F2_key	equ	3Ch		;клавіша F2

RED		equ	0CEh		;коди кольорів

BLUE		equ	0B9h

GREEN	equ	0A5h

_ST	SEGMENT	para	STACK 'stack' ;use16

dw	32000 dup (?)

_ST			ENDS

_DATA	SEGMENT para 'DATA' 	;use16

msg		db	'Press:',10,13				;текст повідомлення

db	'ESC - for exit.',10,13

db	'F1 - fill by red color.',10,13

db	'F2 - fill by blue color.',10,13,'$'

_DATA ENDS

_TEXT	 SEGMENT	para 'CODE' ;use16

ASSUME	CS:_TEXT,DS:_DATA,SS:_ST

setint9	PROC

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

; процедура "перехоплення" переривання від клавіатури і встановлення вектора ; переривань прикладного обробника

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MOV	AH,35H		;отримати вектор переривання

MOV	AL,9 			;переривання від клавіатури (9) N=9

INT	21H 			;значення, що повертається:

;es:bx - вказівник на системну процедуру

;обробки переривання від клавіатури

mov	cs:int9ptr,bx	 	; зберегти в сегменті кодів вказівник

mov	cs:int9ptr+2,es 		; на системну процедуру

mov	dx,offset userint9

push ds

push cs			;ds:dx - вказівник на процедуру користувача

pop	ds			;оброб. переривання від клавіатури

MOV	AH,25H 		; встановити вектор "перехоплення"

MOV	AL,9 			; переривання від клавіатури (9) N=9

INT	21H

pop	ds

ret

int9ptr	dw 2 dup (?)

setint9 ENDP

retint9 PROC

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

;  процедура відновлення попереднього (системного)

;  вектора переривання від клавіатури

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

push ds

push dx

mov	dx,cs:int9ptr	; ds:dx - вказівник на початкову (системну)

mov	ax,cs:int9ptr+2	; процедуру обробки переривання від

mov	ds,ax			; клавіатури

MOV	AH,25H 	; встановити вектор системної процедури

MOV	AL,9 		; обробки переривання від клавіатури

INT	21H 	;

pop	dx

pop	ds

ret

retint9 ENDP

userint9	proc	far

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

; Процедура обробки переривань від клавіатури,

; викликається при будь-якому натисканні або відтисканні клавіш клавіатури,

; здійснює повернення в MS-DOS після натискання клавіші Esc

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pushf

call	dword ptr cs:int9ptr	;виклик основного обработчика

;преривання клавіатури

;(для занесення символу в буфер)

pushad

; читання порту клавіатури

in	al,60h			;введення скан-коду клавіші - розряди 0-6

mov	ah,al				;7-ий розряд дорівнює 0 при натисканні

push	ax				;скан-код клавіші

push	3832				;позиція виводу

call	show				;виведення скан-коду на екран

cmp	ah,esc_key			;якщо натиснуто Еsc

je	short ui9020		;вихід з програми

cmp	ah,F1_key			;натиснуто F1

je	short ui_F1

cmp	ah,F2_key			;натиснуто F2

je	short ui_F2

jmp ui9040

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ui9020:

call 	retint9			;повернення системного вектора переривання

mov 	ax,4c00h			;вихід з програми

int 	21h

; або при використанні cycle в якості фонової процедури:

;ui9020:

;mov  cs:cont,1;

;jmp ui9040;

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ui_F1:		; виводення для контролю посередині екрану ; ASCII коду символів

push	'01'				; букви "F" та цифри "1"

push	2000				; у 16-вому коді

call	show

push	RED				; фарбування відповідно екрану і тексту

call	fill

jmp	short ui9040

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ui_F2:					; виводення для контролю посередині екрану

push	'02'				; ASCII коду символів

push	2160				; букви "F" та цифри "1"

call	show				; у 16-вому коді

push	BLUE				; фарбування відповідно екрану і тексту

call	fill

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ui9040:

popad

iret					; закінчення обробки переривання

userint9 	endp

show	proc	near

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

;процедура виведення коду натиснутої клавіші

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

push 	bp

mov  	bp,sp

pusha

push  	es

mov  	ax,0b800h		;константа віеопам'яті

mov 	es,ax

std				;запис відбудеться справа-наліво

ls20:

mov  	di,[bp+4]		;точка виводу

mov  	bx,[bp+6]		;те, що ми виводимо в 16-му коді

mov  	cx,4

mov  	ah,0ah		;зелений колір символу,чорний - фону

ls40:

mov  	al,bl			;обробка молодшого байту символу

and 	al,00001111b	;виділили молодшу тетраду(число від 0 до 15)

cmp  	al,10			;чи число більше за 10

jl 	ls100			;якщо менше – просто виводимо

add 	al,7			;якщо літера то виводимо як символ літери

ls100:

add 	al,30h		;оскільки скан-коди цифр починаються з 30h

stosw				;зберігаємо за адресою es:di значення ax

shr 	bx,4			;наступна тетрада

loop  	ls40

pop 	es

popa

pop 	bp

ret 	4

show  endp

fill	proc	near

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

;процедура зміни атрибутів кольору тексту на екрані

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

push 	bp

mov  	bp,sp

pushad

push	es

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

push	0b800h

pop	es

mov		ax,[bp+4]	;атрибути кольору

cld				;заповнення атрибутів йде зліва-направо

xor	di,di

@go:

inc		di

stosb				;запис за адресою es:di значення al

cmp		di,4000	;доки не опрацьовано весь екран=80*25*2

jl		@go

pop		es

popad

pop		bp

ret	2

fill	endp

;- - - - - - - - - - - - - Початок роботи програми - - - - - - - - - - - - -

begin:

mov 	ax,_data

mov 	ds,ax

mov 	ax,3 			;завдання текстового режиму 80 на 25

int 	10h

mov  	ah,10h 		;відключення режиму миготіння

mov  	al,3

mov  	bl,0

int 	10h

mov	ah,09h		;виведення повідомлення msg

mov	dx,offset msg

int	21h

cli				; заборона переривань

call	setint9		;"перехоплення" int9

sti				;дозвіл переривань

push	GREEN			;початкові установки вигляду екрану(зелений)

call	fill

call	fon			;запуск фонової процедури (див. текст нижче)

cli

call 	retint9		;відновлення системного вектора переривань

sti

mov 	ax,4c00h		;вихід з програми

int  	21h

_TEXT ENDS

end  begin

В якості фонових процедур можуть бути використані наступні два альтернативні приклади.

Приклад 1.Cycle.

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

; Виконується нескінченний цикл з виведенням на екран поточного вмісту ;регістру cx. Завершення циклу – при зміні зовні (обробником) значення ;змінної cont

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

cycle		proc	near

mov	cont,0

mov	cx,0			;деяке початкове значення лічильника

begin_fon:

add	cx,1h			;зміна сх

push	cx			;виведення на екран стану регістра сх

push	310

call	show

mov	al,cs:cont

and	al,1			;зациклювання

je	begin_fon

finish:

mov	ah,2

int	21h

ret

cont		db	?		; cont - змінна нескінченного циклу

cycle		endp

Приклад 2.Print_text.

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

;Процедура, що виводить на екран символьне позначення клавіш (окрім ;функціональних)

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

print_text	proc	near

printing:

mov	ah,10h		;зчитування скан-коду натиснутої клавіші

int	16h

or	al,al			;якщо символ функціональний, то не обробляємо

je printing			;його цією процедурою

mov	dl,al			;якщо це літера, цифра, тощо

mov	ah,02h		;виводимо символ

int	21h

jmp	printing

@exit:

ret

print_text	endp

2.5. Виведення на екран шляхом прямого програмування відеопам’яті

Одним із архітектурних рішень в ПЕОМ є розміщення відеопам’яті відеоконтролера в адресному просторі процесора. Відеоконтролер читає дані з відеопам'яті, на основі цих даних формує сигнали управління відеомонітором для відображення одного кадру на екрані. На протязі однієї секунди сучасні відеоконтролери та відеомонітори забезпечують виконання біля 100 циклів формування кадру. (Необхідно зауважити, що в телевізорах за одну секунду формується 50 (або 60) кадрів, а в кіно - 25.) Розміщення відеопамяті в адресному просторі процесора дає можливість читати та записувати в неї дані на програмному рівні "одночасно" з читанням даних відеоконтролером, тобто формувати зображення в кадрах на програмному рівні. Враховуючи значний прогрес в швидкодії сучасних процесорів, ефект анімації сповна можна забезпечити програмним шляхом.

Режими роботи відеоконтролера розділяють на графічні та текстові. Найменшу неподільну область, відображення якої на екрані забезпечує апаратура, називають пікселем. В графічних режимах кожному пікселю відповідає один (два, три і т.д.) байта відеопамяті, які кодують колір пікселя. В текстових режимах використовується поняття знакомісця - прямокутної області екрану, яка призначена для виведення символу тексту. Розмір знакомісця задається в пікселях, наприклад, 8(8. Використання знакомісця дозволяє зберігати в відеопамяті не коди пікселів, а коди символів тексту, що суттєво зменшує необхідний розмір пам'яті. Перетворення кодів символів в сукупність кодів пікселів виконується апаратно за допомогою таблиць кодування, які розміщуються в пам'яті окремо.

Для управління режимами роботи вiдеоконтролера ПЕОМ використовують програмне переривання BIOS int 10h. Для завдання найбільш  уживаного текстового режиму 80(25 (де 80 - максимальна кількість символів в одному рядку екрану, 25 - максимальна кількість рядків),  використовують послідовність команд:

mov	    ax, 3

int 	    10h

В даному режимі в пам'яті ПЕОМ відводиться 8 вiдеосторiнок по 4Кбайти кожна, починаючи з фізичної адреси 0b8000h. Для відображення вiдеосторiнки на екрані необхідно задати команду int 10h зі значенням ah=5, al=номер вiдеосторiнки. Фізична адреса відеосторінки А вс за її номером N визначається згідно формули:

А вс = b8000h + N(1000h

Для кожного символу, який відображається на екрані, у вiдеосторiнцi відводиться два байти - байт ASCII коду символу і байт атрибутів. Так, наприклад, зміщення в відеосторінці коду ASCII символу, відображеного на екрані в рядку Nrow (Nrow = 0,1,...,24) та колонці Ncolumn (Ncolumn =0,1,2,...,79) в режимі 80(25 обчислюється згідно формули:

Nrow (80(2 + Ncolumn ( 2

Рядки нумеруються, починаючи з верхнього, а колонки - починаючи з крайньої лівої. Байт атрибутів має зміщення на 1 більше. Старша половина байта  атрибутів (старша тетрада) визначає колір фону, молодша - колір символу. Колір формується шляхом комбінації трьох основних кольорів - червоного, зеленого та синього (RGB). Наявність синього кольору задається 1 в молодшому біті тетради, наступний біт задає зелений колір, а за ним - біт червоного кольору. Старший біт тетради символу задає інтенсивність. Старший біт тетради фону задає режим миготіння. Для заміни миготіння на інтенсивність і використання 16 кольорів фону необхідно задати наступну команду BIOS:

mov 	ah, 10h

mov 	al, 3

mov 	bl, 0

int 	10h

Однотонне зафарбовування всього знакомiсця на екрані досягається або шляхом засилання коду ASCII NUL або при рівності атрибутів кольору фону i кольору символу. Для заповнення або зміни вмісту вiдеосторiнки часто використовують строковi команди (STOS, MOVS і ін.). При цьому необхідно забезпечувати правильну установку вмісту сегментних регістрів ds і es. Наприклад, в регістр es часто записують старші 16 розрядів фізичної адреси відеопамяті, тобто значення 0b800h.

В операційній системі Windows в основному використовуються графічні режими відеоконтролера, функціональні можливості яких навіть для відображення текстів значно ширші. Але при цьому суттєво зростає розмір відеосторінок і ускладнюється програмування.

3. Завдання на виконання роботи

Ознайомитися з роботою запропонованої моделі програмування обробки переривань, запустивши на виконання програму new_kl.exe і проаналізувавши її текст new_kl.asm (див. п. 2.4.).

На основі запропонованої моделі створити мовою Асемблера власну програму, дії якої відповідають варіанту завдання. Відмінності, що потрібно внести у модель, полягають у завданні певних клавіш, на які має спрацьовувати обробник переривань, різних реакціях обробника на ці події, використання різних фонових процедур. Для  візуального відображення обробки подій в роботі використовується формування певного вигляду екрану шляхом прямого програмування відеопам’яті в текстовому режимі (див. п. 2.5.).

Варіанти завдань:

- Заповнити 0-у сторінку відеопам’яті довільним текстом. При натисканні на F1 очистити праву половину екрану, а при натисканні на F2 - ліву половину екрану. При повторному натисканні на кнопку вміст відповідної половини екрану повинен відновлюватися. Основою для роботи програми вважати процедуру print_text.

Заповнити 0-у сторінку відеопам’яті довільним текстом. По натисканні на F3 очистити нижню половину екрану, а при натиску на F4 - верхню половину екрану. При повторному натисканні на кнопку вміст відповідної половини екрану повинен відновлюватися. Основою для роботи програми вважати процедуру print_text.

Заповнити 0-у сторінку відеопам’яті довільним текстом. По натисканні на F1 очистити непарні рядки екрану, а при натисканні на F2. При повторному натисканні на кнопки вміст відповідної частини екрану повинен відновлюватися. Основою для роботи програми вважати процедуру print_text.

Заповнити 0-у сторінку відеопам’яті довільним текстом. По натисканні на F3 очистити непарні колонки екрану, а при натисканні на F4 - парні колонки екрану. При повторному натисканні на кнопки вміст відповідної частини екрану повинен відновлюватися. Основою для роботи програми вважати процедуру print_text.

Заповнити кожну з 0-ї,1-ї,2-ї і 3-ї сторінок довільним символом, що відрізняється від інших. При натисненні F1  виводити нульову сторінку, F2 – виводити першу і.т.д. Основою для роботи програми вважати процедуру print_text.

Заповнити 0-у та 1-у відеосторінки довільним текстом. При натисненні F1 виводити нульову сторінку, F2 – відповідно першу. При натисненні F3 здійснювати інверсію атрибутів тексту. Основою для роботи програми вважати процедуру print_text.

Поставити у відповідність десятковим цифрам (0 - 9) букви латинського алфавіту. Перетворити введену із клавіатури десяткову цифру у відповідну літеру. Основою для роботи програми вважати процедуру print_text.

Поставити у відповідність десятковим цифрам (0 - 9) азбуку,  подібну азбуці Морзе (див. таблицю нижче). Перетворити введену із клавіатури десяткову цифру у відповідну послідовність крапок, тире. Основою для роботи програми вважати процедуру print_text.

| 0 | − − − − − | 5 | · · · · · |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | · − − − − | 6 | − · · · · |
| 2 | · · − − − | 7 | − − · · · |
| 3 | · · · − − | 8 | − − − · · |
| 4 | · · · · − | 9 | − − − − · |

Закодувати символи (@,#,$,%,&,*). Кожен виводити на екран по натисненню відповідної клавіші в окремому рядку, закріпленому лише для цього символу. Основою для роботи програми вважати процедуру print_text.

Реалізувати за допомогою клавіш управління курсору (вліво, вправо, вверx, вниз) переміщення довільного символу. Основою для роботи програми вважати процедуру cycle.

Закодувати шістнадцяткові цифри буквами російського алфавіту. Перетворити введену із клавіатури шістнадцяткову цифру на відповідну букву. Основою для роботи програми вважати процедуру print_text.

У наперед виведеному на екран тексті знайти всі входження символу, що вводиться користувачем з клавітури, і підсвітити його червоним кольором. Основою для роботи програми вважати процедуру cycle.

У наперед виведеному на екран тексті замініти всі входження символу ‘A’ на символ, введений користувачем з клавітури. Основою для роботи программи вважати процедуру print_text.

За допомогою клавіш управління курсору (вліво, вправо, вверx, вниз) реалізувати переміщення символу з певного знакомісця, змінюючи при цьому його атрибути кольору. Основою для роботи программи вважати процедуру cycle.

4. Додаток

:

ASCII-коди деяких клавіш та їх комбінацій

----------T----------T------------T-------------T---------------¬

¦01   Esc ¦12   E    ¦23   H      ¦34   . >     ¦45   NumLock   ¦

¦02   1 ! ¦13   R    ¦24   J      ¦35   / ?     ¦46   ScrollLock¦

¦03   2 @ ¦14   T    ¦25   K      ¦36 Shft(прав)¦47   Home [7]  ¦

¦04   3 # ¦15   Y    ¦26   L      ¦37   * PrtSc ¦48   Up   [8]  ¦

¦05   4 $ ¦16   U    ¦27   ; :    ¦38   Alt     ¦49   PgUp [9]  ¦

¦06   5 % ¦17   I    ¦28   " '    ¦39   Пробел  ¦4a   K -       ¦

¦07   6 ^ ¦18   O    ¦29   ` ~    ¦3a   CapsLock¦4b   <-   [4]  ¦

¦08   7 & ¦19   P    ¦2a Shft(лев)¦3b   F1      ¦4c        [5]  ¦

¦09   8 * ¦1a   [ {  ¦2b   \ |    ¦3c   F2      ¦4d   ->   [6]  ¦

¦0a   9 ( ¦1b   ] }  ¦2c   Z      ¦3d   F3      ¦4e   K +       ¦

¦0b   0 ) ¦1c   Enter¦2d   X      ¦3e   F4      ¦4f   End  [1]  ¦

¦0c   - _ ¦1d   Ctrl ¦2e   C      ¦3f   F5      ¦50   Dn   [2]  ¦

¦0d   + = ¦1e   A    ¦2f   V      ¦40   F6      ¦51   PgDn [3]  ¦

¦0e   Bksp¦1f   S    ¦30   B      ¦41   F7      ¦52   Ins  [0]  ¦

¦0f   Tab ¦20   D    ¦31   N      ¦42   F8      ¦53   Del  [.]  ¦

¦10   Q   ¦21   F    ¦32   M      ¦43   F9      ¦               ¦

¦11   W   ¦22   G    ¦33   , <    ¦44   F10     ¦               ¦

L---------¦----------¦------------¦-------------¦----------------

г--------Т--------------T--------------T-------------¬

¦ F1   3b¦ Shift-F1   54¦ Ctrl-F1   5e ¦ Alt-F1   68 ¦

¦ F2   3c¦ Shift-F2   55¦ Ctrl-F2   5f ¦ Alt-F2   69 ¦

¦ F3   3d¦ Shift-F3   56¦ Ctrl-F3   60 ¦ Alt-F3   6a ¦

¦ F4   3e¦ Shift-F4   57¦ Ctrl-F4   61 ¦ Alt-F4   6b ¦

¦ F5   3f¦ Shift-F5   58¦ Ctrl-F5   62 ¦ Alt-F5   6c ¦

¦ F6   40¦ Shift-F6   59¦ Ctrl-F6   63 ¦ Alt-F6   6d ¦

¦ F7   41¦ Shift-F7   5a¦ Ctrl-F7   64 ¦ Alt-F7   6e ¦

¦ F8   42¦ Shift-F8   5b¦ Ctrl-F8   65 ¦ Alt-F8   6f ¦

¦ F9   43¦ Shift-F9   5c¦ Ctrl-F9   66 ¦ Alt-F9   70 ¦

¦ F10  44¦ Shift-F10  5d¦ Ctrl-F10  67 ¦ Alt-F10  71 ¦

L--------¦--------------¦--------------¦--------------

г----------T----------T-------------T-------------¬

¦ Alt-A  1e¦ Alt-P  19¦ Alt-3     7a¦ Down  Dn  50¦

¦ Alt-B  30¦ Alt-Q  10¦ Alt-4     7b¦ Left  <-  4b¦

¦ Alt-C  2e¦ Alt-R  13¦ Alt-5     7c¦ Right ->  4d¦

¦ Alt-D  20¦ Alt-S  1f¦ Alt-6     7d¦ Up    Up  48¦

¦ Alt-E  12¦ Alt-T  14¦ Alt-7     7e¦ End       4f¦

¦ Alt-F  21¦ Alt-U  16¦ Alt-8     7f¦ Home      47¦

¦ Alt-G  22¦ Alt-V  2f¦ Alt-9     80¦ PgDn      51¦

¦ Alt-H  23¦ Alt-W  11¦ Alt--     82¦ PgUp      49¦

¦ Alt-I  17¦ Alt-X  2d¦ Alt-=     83¦             ¦

¦ Alt-J  24¦ Alt-Y  15¦             ¦ ^Left     73¦

¦ Alt-K  25¦ Alt-Z  2c¦             ¦ ^Right    74¦

¦ Alt-L  26¦          ¦ Shift-Tab 0f¦ ^End      75¦

¦ Alt-M  32¦ Alt-0  81¦ Ins       52¦ ^Home     77¦

¦ Alt-N  31¦ Alt-1  78¦ Del       53¦ ^PgDn     76¦

¦ Alt-O  18¦ Alt-2  79¦ ^PrtSc    72¦ ^PgUp     84¦

L----------¦----------¦-------------¦--------------

5. Інформаційні матеріали

Лекції з дисципліни “Системне програмування”

Пряма робота з вiдеопам’яттю, (наприклад, кн. С. В. Зубков. ASSEMBLER М. 1999, п.4.3.3. Прямая работа с видеопамятью. с.149-150)

посібник з мови Асемблера, (наприклад, кн.  ASSEMBLER. Учебный курс. В.Юров, С.Хорошенко,Санкт-Петербург,1999,Урок 15, Прерывания. стор.377-406);