При розрахунку заданого варіанту конфігурації мережі Ethernet необхідно:

- Вказати, яка з чотирьох наведених вище основних умов коректності мережі порушена.

- Розробити ієрархічну зіркову топологію мережі Ethernet та розставити задані сегменти згідно з рекомендаціями IEEE 802.3.

- Розрахувати PDV та PVV розробленої топології мережі Ethernet.

- На основі отриманих результатів зробити висновок про коректність даної конфігурації мережі Ethernet.

1.Мережа не порушує жодної з 4 умов коректності, адже число станцій є меншим 1024, максимальні довжини всіх сегментів за їх фізичним середовищем є відповідними, значення PDV I PVV не перевищують заданих.

2.Розрахунок PDV

Розрахуємо значення PDV для нашого прикладу.

Лівий сегмент 1:		11.8 (база) + 100 х 0,1026 =22.06

Проміжний сегмент 2:	46.5 + 100 х 0,0866 =55.16.

Проміжний сегмент 3:	24 + 100 х 0,1 =34 .

Проміжний сегмент 4:	33.5 + 500 x 0,1 = 83.5.

Правий сегмент 5: 	165 + 100 х 0,113 = 176.3.

Сума всіх складових дає значення PDV, рівне 371.02.

3.Розрахунок PVV

| Тип сегменту | Лівий сегмент, Bt | Проміжний сегмент, bt |
| --- | --- | --- |
| 10Base-5 10Base-2 10Base-T 10Base-FB 10Base-FL | 16 16 10,5 - 10,5 | 11 11 8 2 8 |

Відповідно до цих даних розрахуємо значення PVV для нашого прикладу:

Лівий сегмент 1 10Base-2: скорочення на 16 bt;

Проміжний сегмент 2 10Base-5: 11;

Проміжний сегмент 3 10Base-FB: 2;

Проміжний сегмент 4 10Base-FL: 8;

Сума цих величин дає значення PVV, рівне 37 bt, що є менше граничного значення - 49 бітових інтервалів.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 2

з курсу “Комп’ютерні мережі”

на тему “мережі Ethernet»

виконав

студент групи ІБ-34

Пакуш Олександр

Перевірив

Пшик О.С.

Львів 2008