# МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ  ЧАСОВИХ ДІАГРАМ СТАБІЛІЗАТОРІВ НАПРУГИ № 7

Ознайомитися з основними параметрами і характеристиками  стабілізаторів напруги: параметричного та компенсаційного і практично перевірити їх властивості.

Отримати часові діаграми стабілізаторів напруги.

### ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Синтезувати стабілізатори  рис.4, за допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8(MC8).

- Провести аналіз перехідних процесів: отримати часові характеристики вхідної напруги V(v1), вихідної напруги V(1), вихідної напруги на випрямлячі V(3)  для схеми 4а. Зробити висновок про форму та фазу отриманих сигналів.

- Провести аналіз перехідних процесів: отримати часові характеристики вхідної напруги V(v1), вихідної напруги V(6), вихідної напруги на випрямлячі V(3), а також напруги на стабілітроні D1 – V(1)  для схеми 4б. Зробити висновок про форму та фазу отриманих сигналів.

- Провести аналіз перехідних процесів: отримати часові характеристики вхідної напруги V(v1), вихідної напруги V(5), вихідної напруги на випрямлячі V(2)  для схеми 4в. Зробити висновок про форму та фазу отриманих сигналів.

а)

б)

в)

### Рис.4. Стабілізатори напруги: а) параметричний, б) компенсаційний з підсилювальним елементом, в) компенсаційний без підсилювального елемента.

### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

В схемах стабілізаторів  використані діоди – 1N4942 і стабілітрон – 1N3017A. За допомогою інструментів Компоненты можна вибрати світові аналоги у розділі Passive Components(рис.5).. Джерела сигналу вибриємо в розділі Компоненты див.рис.6. Для схем: 4 а), б), в)  рекомендовані такі параметри джерела сигналу – див.рис.7 з частотою -60 Гц.

У схемі 4 б) використані транзистори – Q1(2N1132) та  Q2(2N2904), а в схемі 4 в) транзистор - Q1(2N3903).

Рис.5. Вікно вибору пасивних елементів(стабілітрона).

Рис.6. Вікно вибору типу джерела сигналу.

Рис.7. Вибір параметрів джерела сигналу у схемі 4 а), б), в).