Білет № 2

1-й рівень ( по 1 балу)

1. Чи може логічна функція мати декілька досконалих диз'юнктивних нормальних форм?		 ( так, ні )

2. Чи залежить тривалість звертання до пам’яті при зчитуванні від часу доступу до інформації?

( так,   ні )

3. Які пристрої використовують для компандування сигналу?

а) скремблер - дискремблер;

б) компресор - експандер.

4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:

а) 1+4       б) 1.5+3    в) (x>5) and (x<7)    г) 1 and 0

5. Пам’ять даних мікроконтролерів виконується на основі ОЗП статичного типу

( так,  ні )

6. Назвіть основні вимоги, яким повинні відповідати системи безпеки.

7. Секретні матеріальні носії інформації зберігаються

В робочих столах працівників

В дерев’яних шафах працівників

В сейфах або металевих шафах режимно-секретного органу

8. Коли алгоритм Евкліда працює найдовше?

2-й рівень ( по 8 балів)

9. Привести схему коливного мультивібратора на операційному  підсилювачі, часові діаграми, що ілюструють його роботу, вираз для тривалості вихідних імпульсів та періоду  їх  повторення;  показати  як можна змінювати шпаруватість вихідних імпульсів.

10. Максимальна частота частотно-модульованого сигналу дорівнює 20,1 МГц, несуча частота - 20 МГц, а частота модуляції 10 кГц. Визначити девіацію частоти та індекс модуляції.

11. Вказати з яких машинних циклів складається команда МП Intel 8080 JС 809АH і підрахувати кількість тактів у команді.

12. Що таке допуск і доступ до державної таємниці?

3-й рівень ( по 15 балів)

13. На вході насиченого транзисторного ключа зі  спільним  емітером  діє   керуюча напруга Е1=2В. Потім на вхід подано закриваючу напругу, яка   викликає протікання в базовому колі зворотного  струму І(о=1мА.  Коефіцієнт передачі струму (=50;  гранична частота підсилення транзистора f(=10МГц; напруга живлення Еk =5В; опори резисторів в колекторному і базовому колах транзистора Rk=2кОм; R( =10кОм. Визначити тривалість процесу розсмоктування заряду неосновних носіїв в базі  транзистора tp.

14. Побудувати схему підсилювального каскаду зі СЕ з фіксованим струмом бази. Розрахувати вихідний опір і вихідну напругу, якщо Ег=5 мВ, Rг=200 Ом, Rк=2 кОм, Rб>>h11, h11=1 кОм, h21=60, h22=15(10-5 См.