# НУ”Львівська політехніка”

# Кафедра АСУ

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 2-3

Назва роботи:Дослідження тригерів:статика і динаміка

### Мета: вивчення основних характеристик логічних інтегральних мікросхем і дослідження функції двох змінних алгебри логіки Буля на базі мікросхеми К155ЛА3.

Дослідження ЛЕ К155ЛАЗ.

- ЛЕ призначена для реалізації логічних (Булевих) функцій.

- Класифікувати логічний елемент можна за різними ознаками:

- За елементною базою: ТТЛ, КМОН, ЕЗЛ, І2Л.

- По швидкодії: низькочастотні, середньочастотні, високочастотні.

- За функціональним призначенням: універсальні логічні елементи (І-НЕ,АБО-НЕ, НЕ,І,АБО).

4) Параметри ЛЕ:

- швидкодія.

- споживна потужність.

- завадостійкість.

- коефіцієнт розгалуження по виходу.

- коефіцієнт об'єднання по входу.

Результати роботи:

Об’єкт дослідження: ІСТТЛ К155ЛА3.

рис.1

рис.2

На мал.1 на всі входи ЛЕ І-НЕ подана напруга високого рівня. В цьому випадку на виході діє напруга низького рівня.

На мал.2 на один із входів подана напруга низького рівня на інший високого. В цьому випадку на виході формується високий рівень напруги.

рис. 3

Технічні характеристики мікросхеми К155 ЛА3 (мал. 3):

Заводські параметри ЛЕ: Uживл.= 5В±5%, Іспож.≤8мл, Uпорог.=1.5В, І0вх. ≤-1.6 мА, І1вх. ≤0.04 мА, І0вих. ≤16 мА, І1вих. ≤2.3 мА. Всі параметри при Rн=0.1 кОм і Cн=15 пкФ.

Схема дослідження:

рис.4

U1 вих.=+3.5(2.4 - 5)В, U0 вих.=+0.005(0 – 0.4)В.

Таблиця істинності:

| X1 | X2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

U1 вих.=+3.5(2.4 - 5)В, U0 вих.=+0.005(0 – 0.4)В.

рис.5

Час переходу t із 0 в 1 приблизно рівний часу переходу із 1 в 0 і для ТТЛ логіки є ≤10нс. На рис.5 подано графіки таких логік: І-НЕ (4), І (5), АБО (6), виняткове АБО (7), трьох входове АБО (8), де  Ux1, Ux2, Ux3 – сигнали на вході.

На рис.6 подано логічні схеми І (а), АБО (b), виняткове АБО (с), трьох входове АБО (d), за допомогою логічного елемента І-НЕ.

рис. 6

Висновки: таким чином в ході даної лабораторної роботи ми вивчили основні характеристики логічних інтегральних мікросхем і дослідили функції двох змінних алгебри логіки Буля на Базі мікросхеми К155ЛА3.