- Мета роботи: Вивчення роботи та визначення технічних показників генератора синусоїдних коливань високої частоти (типу < С).

- Схема макета:

- Теоретичні відомості:

Для вивчення роботи та визначення технічних показників проводиться проста електрична принципова схема генератора типу <С. Така схема дістала назву генератора з трансформаторним зв`язком і використовується в діапазоні виоких частот. В момент включення джерела живлення в контурному колі появляється струм Ік, що заряджає конденсатор Ск коливального контура. Розряд конденсатора відбувається на котушку Lк. В результаті обміну енергії між крнденсатором і котушкою в контурі виникають вільні затухаючі коливання, частота яких визначається параметрами контура виразом:

Змінний струм контура, який проходить через катушку Lк створює навколо неї змінне магнітне поле. Внаслідок цього в котушці зворотнього зв`язку Lб включеної в коло бази транзистора VT, виникає змінна напруга, частота якої рівна частоті коливань в контурі LC. Ця напруга викликає пульсацію струму колектора, в якому появляється змінна складова. Незатухаючі коливання в контурі автогенератора встановлюються при виконанні двох умов, які дістали назву умов самозбудження. Перша з цих умов називають умовою балансу  фаз. Суть цього зводиться до того, що в схемі повинен бути встановлений додатній зворотній зв`язок між вихідними і вхідними колами транзистора.

Напруга на базі транзистора:

;

де М – коефіцієнт взаємоіндукції між котушками та.

Друга умова самозбудження коливань називається балансом амплітуд її ссуть полягає в тому, що для існування автомаксимального режиму послаблення сигналу, яка вноситься зворотнім зв`язком, повинно компенсуватися підсилювачем.

- Порядок складання схеми:

До гнізд 1-1 подати напругу постійного струму 9В для живлення схеми. До гнізд 2-2 підключити електронний осцилограф. До гнізд 3-3 електронний вольтметр В3-4

- Визначення технічних показників генератора.

Включити живлення схеми. Перемикач SA2 повинен бути в положенні “1”. За допомогою електронного вольтметра та осцилографа оприділяють незатухаючі коливання контура LкCK. Вольтметр повинен показати максимальну вихідну напругу, а осцилограф синусоїдальні коливання, частоту яких можна визначити. Для збудження генератора шляхом балансу фаз, необхідно перемикачем SA1 змінювати фазу збудження Uзб змінюючи величину трансформаторного оберненого зв`язку.

Для визначення верхньої частоти діапазона, перемикач SA 2 ставлять в положення мінімальної ємності, для низької частоти діапазона в положення максимальної ємності.

Всі спостереження заносяться в таблицю 1-1.

Таблиця 1-1

| С | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f max |  |  |  |  |  |
| f min |  |  |  |  |  |
| Uвих |  |  |  |  |  |

- Обробка експерементальних даних.

В звіті привести таблицю з експерементальними даними. За допомогою осцилографа визначити період і частоту генератора за формулою:

f = 1/T

7. Зміст звіту: найменування і мета роботи;

принципова електрична схема;

таблиця експерементальних даних;

висновки амплітудних і частотних характеристик генератора;

розрахунки;

висновки.

Інструкцію склав викладач:

_________ Щупляк Н.М.

# Text boxes

Міністерство освіти України

Дрогобицький механічний технікум

Лабораторія основ електроніки і мікроелектроніки

Лабораторна робота № 13

Дослідження генератора синусоїдальних коливань

Виконав: ст. групи

Перевірив

Викладач Щупляк Н.М.

Дрогобич – 2008р.