МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОМАТИКИ ТА МЕТРОЛОГІЇ

КАФЕДРА ”ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ”

Звіт

до лабораторної роботи № 3

з курсу: "Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації"

на тему:  “Побудова інфрачервоних детекторів руху на AVR-мікроконтролерах”

Варіант – 10

Виконав:

ст.гр. ЗІ-43

Перевірив:

ас. Стахів М.Ю.

Львів – 2011р.

Мета роботи: Ознайомитись з будовою та принципом дії інфрачервоних детекторів руху і їх програмно-апаратною реалізацією на AVR-мікроконтролерах.

Текст завдання:

Домашня підготовка до роботи:

- Вивчити теоретичний матеріал.

- Вивчити основні властивості МК, принципи побудови інфрачервоних детекторів руху необхідні для виконання лабораторної роботи.

- Підготувати програму функціонування інфрачервоного детектора руху згідно індивідуального завдання у табл. 1. Коефіцієнт підсилення аналогових кіл прийняти рівним 1924.

Виконання в лабораторії:

- Створити проект в AVR Studio, ввести свою програму, провести її асемблювання.

- В режимі покрокової відладки переконатися в правильності роботи програми.

- Відкрити файл LR_3.dsn в програмі Proteus, внести зміни у схему відповідно до свого індивідуального завдання, підключити до МК отриманий в AVR Studio hex-файл.

- Запустити режим симуляції схеми та перевірити правильність функціонування детектора у всіх режимах роботи.

Табл. 1.

| №Тактова частота, МГцПеріод опитування АЦП Tadc, с | Максимальний рівень шуму, мкВ | Час встановлення PIR-давача Tset, с | Час включення світлодіода Talarm, с | Вивід МК для підключення світлодіода | Виводи МК для підключення АЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5100.05 | 120 | 7 | 2.5 | PD2 | PD3,4,5,6 |

Лістинг програми одержаної в AVR Studio та необхідні розрахунки:

.include "2313def.inc"

.list

;//////////////////Регістри для зберігання змінних/////////////////////////

.def result_h = r16		; Розряди D11-D8 поточного результату АЦП

.def result_l = r17		; Розряди D7-D0 поточного результату АЦП

.def temp1 = r18	; Проміжні результати

.def temp2 = r19	; Проміжні результати

; Регістри часової затримки

.def Delay1 = r21

.def Delay2 = r22

.def Delay3 = r23

;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

;//////////////////Виводи для підключення елементів схеми//////////////////

; АЦП

.equ CS		= PD5

.equ SCLK 	= PD4

.equ DOUT	= PD6

.equ SHDN 	= PD3

.equ PORT_ADC = PORTD

.equ DDR_ADC  = DDRD

.equ PIN_ADC  = PIND

; Світлодіод

.equ Led = PD2

.equ PORT_Led = PORTD

.equ DDR_Led  = DDRD

.equ PIN_Led  = PIND

;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

;///////////////////////////////Константи//////////////////////////////////

; Верхній поріг

.equ VTR_P = 2237		; VTR = (2.73088 * 4096)/5

; Нижній поріг

.equ VTR_N = 1858		; VTR = (2.26912 * 4096)/5

; Константа для задання періоду опитування АЦП таймером Т1 в режимі порівняння (DIV=64)

.equ T_300ms = 7812 - 1	; N = (FT * TADC / DIV) - 1

; Константи для підпрограми часової затримки

.equ T_4s = (10000000*7 - 15)/5

.equ T_3s = (10000000*3 - 15)/5

;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

;///////////////////////////////Оголошення макросів////////////////////////

; Макрос зчитування одного біту з АЦП МАХ1241

.MACRO BIT_READ

sbi PORT_ADC, SCLK		; Сформувати передній фронт таткового імпульсу __|

nop

nop

nop

nop				; Затримка

cbi PORT_ADC, SCLK		; Сформува задній фронт тактового імпульсу

nop

nop

nop

nop

; Затримка для встановлення біту на лінії DOUT

in temp1, PIN_ADC	; Прочитати сигнали з виводів АЦП

sbrc temp1, DOUT	; Якщо DOUT = 1

ori @0, @1			; Занести 1 (параметр @1) у відповідний розряд регістра

.ENDMACRO

; Макрос затримки на 10 мкс

.MACRO Wait_4us

rjmp PC+1

rjmp PC+1

rjmp PC+1

rjmp PC+1

rjmp PC+1

rjmp PC+1

rjmp PC+1

rjmp PC+1

.ENDMACRO

;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

.listmac

.cseg

.org 0

rjmp RESET			; Вектор скиду

.org 0x04

rjmp TIM_COMP1		; Вектор переривання від таймера Т1 в режимі "Порівняння"

.org 0x0B

RESET:					; Основна програма

; Ініціалізація стеку

ldi temp1, low(RAMEND)

out SPL, temp1

ldi temp1, (1<<CS)

out PORT_ADC, temp1

; DOUT - вхід, #CS, DCLK, #SHDN - виходи

ldi temp1,	(1<<CS) | (1<<SCLK) | (1<<SHDN) ;| (1<<Led)

out DDR_ADC, temp1

;ldi temp1,	(1<<Led)

;out PORT_Led, temp1

;out DDR_Led,  temp1

sbi PORT_Led, Led

sbi DDR_Led, Led

; Затримка 7 секунди для встановлення PIR-давача

;ldi temp1, 8	; Лічильник 4 секундних затримок

Next_1:

; Задати затримку 4 сек

ldi Delay1,	low(T_4s)

ldi Delay2,	high(T_4s)

ldi Delay3,	byte3(T_4s)

; Виклик підпрограми часової затримки (4 сек)

rcall Delay

;dec temp1		; Зменшити лічильник на 1

;brne Next_1		; Якщо лічильник не нуль, перейти на мітку Next_1

; Дозвіл переходу в режим пониженого енергоспож-ня (SЕ=1), встановити режим Idle (SM=0)

ldi temp1,	(1<<SE)

out MCUCR,	temp1

; Занести в регістр порівняння таймера Т1 розраховану константу T_300ms

ldi temp1,	high(T_300ms)

out OCR1AH, temp1			; Спочатку занести старший байт

ldi temp1,	low(T_300ms)

out OCR1AL,	temp1			; Потім молодший байт

; Дозволити переривання від таймера Т1 в режимі порівняння

ldi temp1,	(1<<OCIE1A)

out TIMSK,	temp1

; Запустити таймер Т1, задати DIV=64, скидання TCNT1 в ноль при співпадінні

ldi temp1,	(1<<CTC1) | (1<<CS11) | (1<<CS10)

out TCCR1B, temp1

; Дозволити переривання

sei

Wait_Loop:

sleep				; Перейти в режим пониженого енергоспоживання

rjmp Wait_Loop		; Після пробудження від Т1, знову перейти в режим сну

;*********************************************************************

TIM_COMP1:		; П/п обробки переривання від таймера Т1 в режимі порівняння

; Викликати п/п аналого-цифрового перетворення

rcall ADC_CONV

; Обчислити |VTR+ - RESULT|

; Занести в temp2-temp1 значення верхнього порога

ldi temp1, low(VTR_P)

ldi temp2, high(VTR_P)

; Відняти від верхнього порога поточне значення АЦП (VTR+ - RESULT)

sub temp1, result_l

sbc temp2, result_h

; Якщо результат < 0, то сигнал АЦП перевищив верхній поріг і треба включити тривогу

brlo Alarm		; Якщо VTR_P < RESULT перейти на мітку Alarm

; Якщо сигнал АЦП < VTR+ треба перевірити чи він не виходить за межі нижнього порогу

; Обчислити |VTR- - RESULT|

; Занести в temp2-temp1 значення нижнього порогу

ldi temp1, low(VTR_N)

ldi temp2, high(VTR_N)

; Відняти від нижнього порогу поточне значення АЦП (VTR- - RESULT)

sub temp1, result_l

sbc temp2, result_h

; Якщо результат >= 0, то сигнал АЦП менший нижнього порогу і треба включити тривогу

brsh Alarm		; Якщо VTR_N > RESULT перейти на мітку Alarm

; Якщо сигнал не вийшов за межі порогів - виключити світлодіод і перейти в кінець п/п

LL1:

sbi PORT_LED, LED	; Виключити світлодіод

rjmp End			; Перейти на мітку End

; Якщо виявлено порушника

Alarm:

clr temp1				; temp1 = 0

out TCCR1B, temp1		; Зупинити таймер Т1

; Затримка на час включення світлодіоду 3 сек

ldi Delay1,	low(T_3s)

ldi Delay2,	high(T_3s)

ldi Delay3,	byte3(T_3s)

cbi PORT_LED,	LED		; Включити світлодіод

rcall Delay		; Почекати 3 сек

sbi PORT_LED,	LED		; Виключити світлодіод

; Включити таймер Т1 з попередніми параметрами

ldi temp1, (1<<CTC1) | (1<<CS11) | (1<<CS10)

out TCCR1B, temp1

End:

reti		; Вихід з п/п обслуговування переривання

;*********************************************************************

ADC_CONV:		; П/п аналого-цифрового перетворення для МАХ1241

; Вивести АЦП з режиму ShutDown (#SHDN = 1)

sbi PORT_ADC, SHDN

; Почекати > 10 мкс, поки АЦП перейде в робочий режим

Wait_4us

Wait_4us

Wait_4us

Wait_4us

Wait_4us

Wait_4us

Wait_4us

Wait_4us

Wait_4us

; Очистити регістри результату

clr result_h

clr result_l

; Почати перетворення - подати на лінію #CS логічний 0

cbi PORT_ADC, CS

nop

nop

nop			; Затримка для встановлення сигналу на лінії DOUT

; Чекати завершення перетворення - поки лінія DOUT не стане рівна 1

EOC:	sbis PIN_ADC, DOUT		; Пропустити наступну команду, якщо DOUT = 1

rjmp EOC				; Якщо DOUT = 0 - продовжити чекати

; Зчитати результат перетворення

; Старші 4 біти результату - в регістр result_h

BIT_READ result_h, 0b00001000	; Розряд D11

BIT_READ result_h, 0b00000100	; Розряд D10

BIT_READ result_h, 0b00000010	; Розряд D9

BIT_READ result_h, 0b00000001	; Розряд D8

; Молодші 8 біт результату - в регістр result_l

BIT_READ result_l, 0b10000000	; Розряд D7

BIT_READ result_l, 0b01000000	; Розряд D6

BIT_READ result_l, 0b00100000	; Розряд D5

BIT_READ result_l, 0b00010000	; Розряд D4

BIT_READ result_l, 0b00001000	; Розряд D3

BIT_READ result_l, 0b00000100	; Розряд D2

BIT_READ result_l, 0b00000010	; Розряд D1

BIT_READ result_l, 0b00000001	; Розряд D0

; Завершити перетворення (лінія #CS = 1)

sbi PORT_ADC, CS

; Перевести АЦП в режим ShutDown (лінія # SHDN = 0)

cbi PORT_ADC, SHDN

ret		; Вихід з підпрограми

;*********************************************************************

Delay:				; Підпрограма часової затримки

subi Delay1, 1		; Зменшити регістри Delay3-Delay2-Delay1 на 1

sbci Delay2, 0

sbci Delay3, 0

brcc Delay			; Поки результат >= 0 продовжити віднімати 1

nop					; Затримка на 1 такт

ret					; Вихід з підпрограми

;******************************************************************************************************************************************

Схема симуляції в Proteus:

Висновок:

Виконавши лабораторну роботу ми ознайомились з принципами роботи інфрачервоних детекторів руху і їх реалізацією на AVR-мікроконтролерах. Розширили навики створення та відладки програмно-апаратних засобів на основі мікроконтролерів сімейства AVR у програмах AVR Studio та Proteus 7.

Також виконуючи дану роботу ми ознайомились з принципами оцифровування аналогових сигналів, та роботою аналогово-цифрових перетворювачів на прикладі АЦП MAX 1241, та управління роботою програми за допомогою внутрішніх таймерів-лічильників, що використовуються для лічби, порівняння та ін.