ВСТУП

Сучасний етап розвитку економіки характеризується невпинним ростом ядерної енергетики. До кінця 1988 р. в світі діяло 420 ядерних реакторів, а у 2000 р. їх кількість збільшилась до 600. Експлуатація об'єктів з ядерними компонентами супроводжується аваріями, викидом радіоактивних речовин, що завдає значних економічних, екологічних і психологічних збитків. За останній час в світі зареєстровано більше ніж 150 значних аварій на об'єктах атомної енергетики. З них аварія на Чорнобильській атомній станції - найбільша за всю історію атомної енергетики, а її наслідки набули значних, в багатьох випадках непередбачуваних масштабів.

Сьогодні на території України експлуатуються 5 атомних станцій (15 реакторів), які дають 40 % електроенергії країни.

Розвиток ядерної енергетики ведеться на основі будівництва реакторів на теплових нейтронах, що дає змогу використовувати в якості палива слабозбагачений і природний уран. До таких реакторів належать водоводяні енергетичні реактори, в яких вода є одночасно носієм і сповільнювачем (ВВЕР-600, ВВЕР-1000).

Сьогодні поширені канальні енергетичні реактори з графітовим сповільнювачем і водою в якості теплоносія (РБМК-1000, РБМК-1500).

РБМК-1000 - "реактор великої потужності, канальний" - сповільнювачем в ньому служить графіт, а теплоносієм - кипляча легка вода, що циркулює знизу вверх по вертикальних каналах, що проходять через активну зону.

Реактор розміщується в наземній бетонній шахті і містить до 192 т ядерного палива, що складається із слабозбагаченого по урану 235 двоокису урану. На чорнобильській АЕС було встановлено 4 реактори типу РБМК-1000.

Радіоактивні продукти, що визначають радіаційний стан у районі розміщення АЕС і в зонах радіоактивного забруднення, суттєво вплітають на дію формувань цивільної оборони, режим проживання і роботу населення та на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Під радіаційним станом розуміють сукупність наслідків радіоактивного забруднення (зараження), які впливають на виробничу діяльність об'єктів економіки, життєдіяльність населення, дії сил цивільної оборони при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт. Радіаційний стан характеризується масштабом (розмірами зон) і характером радіоактивного забруднення (рівнем радіації). Розміри зон радіоактивного забруднення (зараження) і рівні радіації є основними показниками ступеня небезпеки радіоактивного забруднення.

Оцінка радіаційного стану складається з:

•  визначення масштабів і характеру радіоактивного забруднення місцевості, тобто виявлення радіаційного стану;

· аналіз їх впливу на діяльність об'єктів економіки, життєдіяльність населення і сили цивільної оборони;

• вибір найдоцільніших варіантів дій, при яких виключається радіаційне ураження людей. або воно є мінімальним.

Виявляють і оцінюють радіаційний стан, розв'язуючи формалізовані задачі, які дають змогу розрахувати дози опромінення і можливі наслідки такого впливу на населення, особовий склад формувань при всіх видах їх дій і оптимізувати режим роботи формувань на забрудненій місцевості ті режим роботи підприємств.

Залежно від характеру і обсягу вихідної інформації задачі можуть розв’язуватися або шляхом розрахунків (прогнозування), або на основі результатів фактичних вимірювань на забрудненій місцевості (за даними розвідки).

Під час аварій на АЕС виділяються 5 зон радіоактивного забрудненій:

- зона радіаційної небезпеки (М) - це ділянка забруднення місцевості, в межах якої доза випромінювання на відкритій місцевості може становити від 5 до 50 рад на рік. На зовнішній межі цієї зони рівень радіації на 1 год після аварії становить 0,014 рад/год. В межах зони "М" доцільно обмежити, перебування особового складу, що не використовується на роботах з ліквідації наслідків радіаційної аварії. При ліквідації аварії в зоні "М" і в усіх інших зонах повинні виконуватися основні заходи: радіаційний і дозиметричний контроль, захист органів дихання, профілактичний прийом йодованих препаратів, санітарна обробка особового складу, дезактивація одягу і техніки;

- зона помірного радіоактивного забруднення (А) - це ділянка забрудненої місцевості, в межах якої доза випромінювання може складати від 50 до 500 рад на рік. На зовнішній межі цієї зони рівень радіації на І годину після аварії може становити 0,14 рад/год. Дії формувань у зоні "А" необхідно здійснювати в захисній техніці з обов'язковим захистом органів дихання;

- в зоні сильного радіоактивного забруднення (Б) - доза випромінювання становить від 500 до 1500 рад на рік. На зовнішній межі цієї зон» рівень радіації на І годину після аварії може складати 1,4 рад/год. В зоні "Б"-, особовий склад повинен діяти в захисній техніці і захисних спорудах;

-  в зоні небезпечного радіоактивного забруднення (В) - доза випромінювання становить від 1500 до 5000 рад на рік. На зовнішній межі цієї зони рівень радіації на 1 год після аварії може складати 4,2 рад/год. Дії формувань можливі тільки в добре захищеній техніці. Час перебування в зоні - декілька годин;

-  в зоні надзвичайно небезпечного радіоактивного забруднення (Г) - доза випромінювання становить від 5000 рад на рік. На зовнішній межі цієї зони рівень радіації на 1 год після аварії може складати 14 рад/год. У зоні забороняється знаходитися навіть короткочасно.

Як вже відзначалося вище, оцінка радіаційного стану під час аварії на АЕС зводиться до визначення методом прогнозу доз опромінення і вироблення оптимальних режимів діяльності різних категорій особового складу при знаходженні їх в прогнозованій зоні забруднення.

При розрахунках необхідно керуватися допустимою дозою опромінення, встановленою для різних категорій населення, що опинилося в зоні радіоактивного забруднення під час аварії на АЕС:

1. Населення, робітники і службовці, що не працюють в мирний час з радіоактивними речовинами - 0,5 бер в рік.

2.  Населення, робітники,, службовці і персонал, що в мирний час проводять роботи з радіоактивними речовинами - 5 бер в рік.

3. Допустима аварійне опромінення (разове) населення, що не працює з радіоактивними речовинами - 10 бер.

4. Допустиме аварійне опромінення персоналу (разове) - 25 бер.

Залежно від обставин, що складаються, для захисту населення від шкідливої дії радіації, можуть бути застосовані такі способи:

1.  Обмежене перебування на відкритій місцевості (тимчасове перебування в захисних спорудах).

2. Максимально можлива герметизація житлових та службових приміщень.

3.  Вживання лікарських препаратів, що перешкоджають накопиченню біологічно небезпечних радіонуклідів в організмі.

4. Захист органів дихання з використанням засобів індивідуального захисту та підручних засобів.

5. Евакуація.

6. Обмеження доступу в район забруднення.

7. Санітарна обробка людей у випадку забруднення їх одягу та тіла радіоактивними речовинами вище від встановлених норм.

8. Обробка продуктів харчування, які забруднені радіоактивними речовинами.

9. Виключення або обмеження вживання в їжу забруднених продуктів.

10. Дезактивація забрудненої місцевості.

11. Переселення.

ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ МЕТОДОМ ПРОГНОЗУВАННЯ

Вихідними даними для оцінки радіаційного стану є:

- тип і потужність ЯЕР (РБМК-1000, ВВЕР-1000);

- кількість аварій ЯЕР - п;

- частка викинутих з ЯЕР РР - h (%);

- координати ЯЕР чи АЕС;

- астрономічний час аварії - Тав;

- метеоумови - швидкість вітру на висоті 10 м - V (м/с);

- напрям вітру А (град);

- стан хмарного покриву відсутній, середній, суцільний;

- віддаль від об'єкта (району дії формувань) до аварійного реактора - Rx (km);

- час початку роботи робітників і службовців об'єкта (дії формувань) - Тточ. (год);

- тривалість дій (роботи) - Т (год);

- кратність послаблення потужності дози опромінення - Кпос;І.

Послідовність проведення розрахунків при оцінці радіаційного стану

1.  За табл.2.1 визначаємо категорію стійкості атмосфери (інверсія, ізометрія, конвекція), що відповідає погодним умовам і заданому періоду доби.

2.  За табл.2.2 визначаємо середню швидкість вітру (Vq)) в товщині поширення радіоактивної форми, виходячи із заданої швидкості приземного вітру і встановленої за табл.2.1 категорії стійкості атмосфери.

3.  За табл.2.3-2.6 для заданого типу ЯЕР (РБМК, ВВЕР) і за часткою викинутих РР визначаємо розміри прогнозованих зон забруднення і наносимо їх в масштабі карти (схеми) у вигляді правильних еліпсів (рис. 1).

Рис.1.

4.  Виходячи із заданої віддалі (Rx) об'єкта до аварійного реактора з урахуванням утворених зон забруднення встановлюємо (визначаємо) зону забруднення, в яку потрапив об'єкт (район дії формувань).

5.  За табл.2.7 визначаємо час початку формування сліду радіоактивного забруднення (Ц,) після аварії на АЕС (час початку випадання радіоактивних опадів на території об'єкта).

6.  За табл.2.8-2.11 для відповідної зони забруднення місцевості з врахуванням початку і тривалості роботи визначаємо дозу опромінення, яку отримають робітники і службовці об'єкта (особовий склад формувань) за умови відкритого розміщення всередині зони.

Дози опромінення, які отримають робітники і службовці об'єкта за час роботи в заданому районі, визначаються за формулою:

Допр.=Дзони·Кзони·1/Кпосл.   бер,

де Дзони доза, розрахована за табл.2.8-2.11; Кзони. - коефіцієнт послаблення радіації; К30нІІ -коефіцієнт, що враховує місцезнаходження особового складу в зоні.

7.  На основі обчисленої дози опромінення з врахуванням характеру діяльності робітників і службовців об'єкта (на відкритій місцевості, в будівлях і спорудах, в сховищах) і встановленої дози опромінення визначаємо оптимальний режим діяльності населення, робітників і службовців ОНГ на забрудненій місцевості з використанням табл.2.8-2.11.

8. На основі вихідних даних і проведених розрахунків розробляємо пропозиції із захисту різних категорій населення, особового складу ОНГ, що опинилися в зоні радіаційного забруднення місцевості.

Приклад 1

Оцінити радіаційний стан і виробити пропозиції із захисту робітників і службовців об'єкта, що опинився в зоні радіоактивного забруднення під час аварії на АЕС, для таких вихідних даних:

- тип і потужність ядерного реактора РБМК-1000;

- кількість аварійних реакторів п=1;

- частка викинутих РР із реактора h=50 %$

- віддаль від об'єкта до аварійного реактора Rx=24 km;

- час аварії реактора Тав-10.00;

- тривалість роботи на об'єкті Т=12 год;

- допустима доза опромінення Двсї=5 бер;

- коефіцієнт послаблення радіації Кпосл=5;

- швидкість вітру на висоті 10 м Vi<r4 м/с;

- напрям вітру - в бік об'єкта;

- хмарність - середня (4.J;

- забезпеченість сховищами, 313 - 100 %;

- час початку робіт на об'єкті Тпоч=12.00.

Розв'язання

1.  За табл.2.1 визначаємо категорію стійкості атмосфери, що відповідає погодним умовам і заданій порі доби. За умовою: хмарність середня (4), день, швидкість приземного вітру Ую=4 м/с.

Згідно з табл.2.1 категорія стійкості Д (ізотермія).

2.  За табл.2.2 визначаємо середню швидкість вітру Vcp в шарі поширення радіоактивної хмари.

Згідно з табл.2.2 для категорії стійкості Д і швидкості приземного вітру V10=4 м/с середня швидкість вітру Vcp=5 м/с.

3.  Згідно з табл.2.4 для заданого типу ЯЕР (РБМК-1000) і частки викинутих РР (h=50 %) визначаємо розміри прогнозованих зон забруднення місцевості і наносимо їх у масштабі у вигляді правильних еліпсів (рис.2).

де Дзони=17,1 бер; Кпосл=5 (згідно з умовою); Кзоии=1,7 (примітка до табл.2.10).

Дзони=17,1*1,7*(1/'5)=5,8бер.

Розрахунки показують, що робітники і службовці об'єкта за 12 год робіт в зоні "Б" можуть отримати дозу опромінення 5,8 бер, що перевищує гранично допустиму дозу ДВСт=5 бер.

7. Використовуючи дані табл.2.10 і формулу (1), визначаємо допустимий час початку роботи робітників і службовців об'єкта після аварії на АЕС за умови отримання Допр не більше за 5 бер,

За формулою (1) визначаємо Дзони=14,5 бер відповідає Допр=5 бер.

5=Дзони·К3они·(1/Кпосл.)=Дзони-1/7'(1/5)

Дзони=25/1,7=14,5 бер.

Згідно з табл.2.10 Дзош,=14,5 бер при Т=12 год відповідає час початку робіт Тпо.,=6 год.

Отже, робітники і службовці, щоб отримати дозу, не вищу від встановленої, можуть починати роботу в зоні і виконувати її протягом 12 год не раніше ніж через 6 год після аварії на АЕС.

Рис.2.

Розрахункові  таблиці

Таблиця 2.1

Категорія стійкості атмосфери

| Швидкість вітру V10 на висоті 10 м, м/с | Час доби |
| --- | --- |
|  | День | Ніч |
|  | Наявність хмарності |
|  | Відсутня | Середня | Суцільна | Відсутня | Суцільна |
| V10<2 | А | А | А | А | А |
| 2<V10≤3 | А | А | Д | Г | Г |
| 3<V10≤5 | А | Д | Д | Д | Г |
| 5<V10≤6 | Д | Д | Д | Д | Д |
| 6<V10 | Д | Д | Д | Д | Д |

А – дуже нестійка (конвекція)                           Відсутня (ясно): 0-2

Д – нейтральна (ізотермія)                                 Середня (напівясно): 3-7

Г – дуже стійка (інверсія)                                   Суцільна (хмарно): 8-10

Таблиця 2.2

Середня швидкість вітру (Vср) в при поверхневому шарі землі до висоти переміщення центру хмари, м/с

| Категорія стійкості атмосфери | Швидкість вітру на висоті 10 м (V10) |
| --- | --- |
|  | Менше 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Більше 6 |
| А | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
| Д | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Г | - | 5 | 10 | 10 | - | - |

Таблиця 2.3.

Розмір прогнозованих зон забруднення місцевості

на сліді хмари під час аварії на АЕС (категорія стійкості А, швидкість вітру V=2 м/с)

| Вихід активності, % | Індекс зони | Тип реактора |
| --- | --- | --- |
|  |  | РБМК-1000 | ВВЕР-1000 |
|  |  | Довжина зони, км | Ширина зони, км | Площа, км2 | Довжина зони, км | Ширина зони, км | Площа, км2 |
| 3 | М | 62,6 | 12,1 | 595 | 82,8 | 16,2 | 1050 |
| 3 | А | 14,1 | 2,75 | 30,4 | 13,0 | 2,12 | 22,7 |
| 3 | Б | - | - | - | - | - | - |
| 10 | М | 140 | 29,9 | 3290 | 185 | 40,2 | 5850 |
| 10 | А | 28,0 | 5,97 | 131 | 39,4 | 6,81 | 211 |
| 10 | Б | 6,88 | 0,85 | 4,62 | - | - | - |
| 30 | М | 249 | 61,8 | 12100 | 338 | 82,9 | 22000 |
| 30 | А | 62,6 | 12,1 | 595 | 82,8 | 15,4 | 1000 |
| 30 | Б | 13,9 | 2,71 | 29,6 | 17,1 | 2,53 | 34 |
| 30 | В | 6,96 | 0,87 | 4,98 | - | - | - |
| 50 | М | 324 | 87,8 | 20800 | 438 | 111 | 38400 |
| 50 | А | 88,3 | 18,1 | 1260 | 123 | 24,6 | 2380 |
| 50 | Б | 18,3 | 3,64 | 52,3 | 20,4 | 3,73 | 39,8 |
| 50 | В | 9,21 | 1,57 | 11,4 | 8,87 | 1,07 | 7,45 |

Таблиця 2.4

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості

на сліді хмари під час аварії на АЕС (категорія стійкості Д, швидкість вітру V=5 м/с)

| Вихід активності, % | Індекс зони | Тип реактора |
| --- | --- | --- |
|  |  | РБМК-1000 | ВВЕР-1000 |
|  |  | Довжина зони, км | Ширина зони, км | Площа, км2 | Довжина зони, км | Ширина зони, км | Площа, км2 |
| 3 | М | 145 | 8,42 | 959 | 74,5 | 3,70 | 216 |
| 3 | А | 34,1 | 1,74 | 46,6 | 9,9 | 0,29 | 2,27 |
| 3 | Б | - | - | - | - | - | - |
| 10 | М | 270 | 18,2 | 3860 | 155 | 8,76 | 1070 |
| 10 | А | 75 | 3,92 | 231 | 29,5 | 1,16 | 26,8 |
| 10 | Б | 17,4 | 0,69 | 9,40 | - | - | - |
| 10 | В | 5,80 | 0,11 | 0,52 | - | - | - |
| 30 | М | 418 | 31,5 | 10300 | 284 | 18,4 | 4110 |
| 30 | А | 135 | 8,42 | 959 | 74,5 | 3,51 | 205 |
| 30 | Б | 33,7 | 1,73 | 45,8 | 9,90 | 0,28 | 2,21 |
| 30 | В | 17,6 | 0,69 | 9,63 | - | - | - |
| 50 | М | 583 | 42,8 | 19690 | 379 | 25,3 | 7530 |
| 50 | А | 191 | 11,7 | 1760 | 100 | 5,24 | 411 |
| 50 | Б | 47,1 | 2,40 | 88,8 | 16,6 | 0,62 | 8,15 |
| 50 | В | 23,7 | 1,10 | 20,5 | - | - | - |

Таблиця 2.5

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на

сліді хмари під час аварії на АЕС (категорія стійкості Д, швидкість вітру V=10 м/с)

| Вихід активності, % | Індекс зони | Тип реактора |
| --- | --- | --- |
|  |  | РБМК-1000 | ВВЕР-1000 |
|  |  | Довжина зони, км | Ширина зони, км | Площа, км2 | Довжина зони, км | Ширина зони, км | Площа, км2 |
| 3 | М | 135 | 5,99 | 635 | 53 | 1,87 | 78 |
| 3 | А | 26 | 1,04 | 21,0 | 5,22 | 0,07 | 0,31 |
| 3 | Б | - | - | - |  | - | - |
| 10 | М | 272 | 14 | 3080 | 110 | 5,33 | 460 |
| 10 | А | 60 | 2,45 | 115 | 19 | 0,58 | 8,75 |
| 10 | Б | 11 | 0,32 | 3,02 | - | - | - |
| 30 | М | 482 | 28 | 10700 | 274 | 13 | 2980 |
| 30 | А | 135 | 5,97 | 635 | 53 | 1,87 | 78 |
| 30 | Б | 25 | 1,02 | 20 | 5,05 | 0,07 | 0,29 |
| 30 | В | 12 | 0,33 | 3,14 | - | - | - |
| 50 | М | 619 | 37 | 18500 | 369 | 19 | 5690 |
| 50 | А | 184 | 8,71 | 1260 | 79 | 3,22 | 201 |
| 50 | Б | 36 | 1,51 | 42 | 10 | 0,27 | 2,18 |
| 50 | В | 17 | 0,59 | 8,38 | - | - | - |

Таблиця 2.6

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості

на сліді хмари під час аварії на АЕС (категорія стійкості Г, швидкість вітру V=5 м/с)

| Вихід активності, % | Індекс зони | Тип реактора |
| --- | --- | --- |
|  |  | РБМК-1000 | ВВЕР-1000 |
|  |  | Довжина зони, км | Ширина зони, км | Площа, км2 | Довжина зони, км | Ширина зони, км | Площа, км2 |
| 3 | М | 126 | 3,63 | 359 | 17 | 0,61 | 8,24 |
| 10 | М | 241 | 7,86 | 1490 | 76 | 2,58 | 154 |
| 10 | А | 52 | 1,72 | 71 | - | - | - |
| 30 | М | 430 | 14 | 4760 | 172 | 5,08 | 686 |
| 30 | А | 126 | 3,63 | 359 | 17 | 0,61 | 8,25 |
| 50 | М | 561 | 18 | 8280 | 204 | 6,91 | 1100 |
| 50 | А | 168 | 4,88 | 644 | 47 | 1,52 | 56 |
| 50 | Б | 15 | 0,41 | 4,95 | - | - | - |

Таблиця 2.7

Час початку формування сліду (tф) після аварії на АЕС, год

| Віддаль від АЕС, км | Критерій стійкості атмосфери |
| --- | --- |
|  | А | Д | Г |
|  | Середня швидкість вітру, м/с |
|  | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 10 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| 20 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 30 | 3,0 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 |
| 40 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 2,01 | 1,0 |
| 50 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 1,3 |
| 60 | 6,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 |
| 70 | 7,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 80 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 90 | 8,5 | 4,5 | 2,2 | 4,5 | 2,5 |
| 100 | 9,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 |
| 150 | 14 | 7,5 | 3,5 | 8,0 | 4,0 |
| 200 | 19 | 10 | 5,0 | 10 | 5,0 |
| 250 | 23 | 12 | 6,0 | 13 | 6,5 |
| 300 | 28 | 15 | 6,5 | 16 | 8,0 |
| 350 | 32 | 17 | 9 | 18 | 9,0 |
| 400 | 37 | 19 | 10 | 21 | 11 |
| 450 | 41 | 22 | 11 | 23 | 12 |
| 500 | 46 | 24 | 12 | 28 | 13 |
| 600 | 53 | 29 | 15 | 31 | 16 |
| 700 | 61 | 34 | 17 | 36 | 18 |
| 800 | 72 | 38 | 20 | 41 | 20 |
| 900 | 82 | 43 | 22 | 46 | 23 |
| 1000 | 89 | 48 | 24 | 50 | 26 |

Таблиця 2.8

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні всередині зони забруднення (Дзони, бер)

Зона М

|  | Час поч. роботи після аварії | Довготривалість перебування на забрудненій місцевості |
| --- | --- | --- |
|  |  | Години | Доби | Місяці |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 6 |
| Години | 1 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,55 | 0,9 | 1,2 | 1,64 | 2,51 | 3,19 | 4,70 | 6,80 | 11,5 |
|  | 2 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,42 | 0,53 | 0,87 | 1,15 | 1,61 | 2,48 | 3,15 | 4,67 | 6,74 | 11,5 |
|  | 3 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,51 | 0,85 | 1,13 | 1,58 | 2,45 | 3,12 | 4,63 | 6,71 | 11,4 |
|  | 5 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,48 | 0,81 | 1,08 | 1,54 | 2,40 | 3,07 | 4,58 | 6,65 | 11,4 |
|  | 6 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | 0,47 | 0,79 | 1,07 | 1,52 | 2,38 | 3,05 | 4,55 | 6,62 | 11,4 |
|  | 7 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,45 | 0,78 | 1,05 | 1,5 | 2,36 | 3,03 | 4,53 | 6,60 | 11,3 |
|  | 9 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,43 | 0,75 | 1,02 | 1,47 | 2,32 | 2,99 | 4,49 | 6,55 | 11,3 |
|  | 12 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,41 | 0,72 | 0,97 | 1,42 | 2,27 | 2,93 | 4,43 | 6,49 | 11,2 |
|  | 15 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,39 | 0,69 | 0,95 | 1,39 | 2,23 | 2,89 | 4,38 | 6,44 | 11,2 |
|  | 18 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,37 | 0,67 | 0,92 | 1,35 | 2,19 | 2,84 | 4,33 | 6,39 | 11,1 |
| Доби | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,35 | 0,63 | 0,87 | 1,29 | 2,11 | 2,76 | 4,24 | 6,29 | 11,0 |
|  | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,52 | 0,74 | 1,13 | 1,90 | 2,53 | 3,90 | 6,00 | 10,7 |
|  | 3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,46 | 0,66 | 1,02 | 1,75 | 2,36 | 3,77 | 5,77 | 10,4 |
|  | 5 | - | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,38 | 0,55 | 0,87 | 1,55 | 2,11 | 3,47 | 5,42 | 9,80 |
|  | 10 | - | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,67 | 1,24 | 1,74 | 2,97 | 4,82 | 9,34 |
|  | 15 | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,56 | 1,06 | 1,52 | 2,65 | 4,40 | 8,80 |
| Міс. | 1 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,40 | 0,78 | 1,13 | 2,07 | 3,60 | 7,71 |
|  | 2 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,55 | 0,81 | 1,53 | 2,77 | 6,40 |
|  | 6 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,84 | 1,61 | 4,18 |

Примітка*  Доза опромінення на внутрішні межі зони в 3,2 раза більше, а на зовнішні межі в 3,2 менше від вказаних в таблиці.

Таблиця 2.9

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні всередині зони забруднення (Дзони, бер)

Зона А

|  | Час поч. роботи після аварії | Довготривалість перебування на забрудненій місцевості |
| --- | --- | --- |
|  |  | Години | Доби | Місяці |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 6 |
| Години | 1 | 0,40 | 0,76 | 1,08 | 1,66 | 1,93 | 2,18 | 2,66 | 3,32 | 3,94 | 4,51 | 5,56 | 9,03 | 11,8 | 16,4 | 25,1 | 31,9 | 47,7 | 67,8 | 115 |
|  | 2 | 0,35 | 0,67 | 0,97 | 1,52 | 1,77 | 2,02 | 2,48 | 3,13 | 3,72 | 4,28 | 5,32 | 8,75 | 11,5 | 16,1 | 24,8 | 31,5 | 46,7 | 67,4 | 115 |
|  | 3 | 0,32 | 0,62 | 0,90 | 1,42 | 1,66 | 1,90 | 2,35 | 2,97 | 3,56 | 4,11 | 5,13 | 8,52 | 11,3 | 15,8 | 24,5 | 31,2 | 46,3 | 67,1 | 114 |
|  | 5 | 0,28 | 0,54 | 0,80 | 1,28 | 1,51 | 1,73 | 2,15 | 2,75 | 3,31 | 3,84 | 4,82 | 8,15 | 10,8 | 15,4 | 24,0 | 30,7 | 45,8 | 66,2 | 114 |
|  | 6 | 0,26 | 0,52 | 0,76 | 1,22 | 1,45 | 1,66 | 2,07 | 2,66 | 3,21 | 3,73 | 4,70 | 7,99 | 10,7 | 15,2 | 23,8 | 30,5 | 45,5 | 66,2 | 114 |
|  | 7 | 0,25 | 0,49 | 0,73 | 1,18 | 1,39 | 1,60 | 2,00 | 2,58 | 3,12 | 3,63 | 4,59 | 7,85 | 10,5 | 15,0 | 23,6 | 30,3 | 45,3 | 66,0 | 113 |
|  | 9 | 0,23 | 0,46 | 0,68 | 1,10 | 1,31 | 1,51 | 1,89 | 2,44 | 2,96 | 3,46 | 4,39 | 7,59 | 10,2 | 14,7 | 23,2 | 29,9 | 44,9 | 65,5 | 113 |
|  | 12 | 0,21 | 0,42 | 0,62 | 1,02 | 1,21 | 1,39 | 1,76 | 2,28 | 2,77 | 3,25 | 4,15 | 7,26 | 9,88 | 14,2 | 22,7 | 29,3 | 44,3 | 64,9 | 112 |
|  | 15 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,95 | 1,13 | 1,31 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,08 | 3,95 | 6,99 | 9,56 | 13,9 | 22,3 | 28,9 | 43,8 | 64,4 | 112 |
|  | 18 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,89 | 1,07 | 1,23 | 1,56 | 2,04 | 2,58 | 2,94 | 3,78 | 6,74 | 9,27 | 13,5 | 21,9 | 28,4 | 43,3 | 63,9 | 111 |
| Доби | 1 | 0,16 | 0,33 | 0,49 | 0,81 | 0,97 | 1,12 | 1,43 | 1,87 | 2,30 | 2,71 | 3,51 | 6,34 | 8,79 | 12,9 | 21,1 | 27,6 | 42,4 | 62,9 | 110 |
|  | 2 | 0,12 | 0,25 | 0,36 | 0,63 | 0,75 | 0,87 | 1,11 | 1,47 | 1,82 | 2,16 | 2,83 | 5,28 | 7,47 | 11,3 | 19,0 | 25,3 | 39,8 | 60,0 | 107 |
|  | 3 | 0,10 | 0,21 | 0,32 | 0,53 | 0,64 | 0,74 | 0,95 | 1,26 | 1,56 | 1,86 | 2,44 | 4,63 | 6,63 | 10,2 | 17,5 | 23,6 | 37,7 | 57,7 | 104 |
|  | 5 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,43 | 0,51 | 0,60 | 0,76 | 1,01 | 1,26 | 1,51 | 1,99 | 3,84 | 5,57 | 8,74 | 15,5 | 21,1 | 34,7 | 54,2 | 100 |
|  | 10 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,55 | 0,74 | 0,92 | 1,10 | 1,46 | 2,87 | 4,21 | 6,76 | 12,4 | 17,4 | 29,7 | 48,2 | 93,4 |
|  | 15 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,9 | 1,20 | 2,37 | 3,51 | 5,68 | 10,6 | 15,1 | 26,5 | 44,0 | 88,1 |
| Міс. | 1 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,31 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,84 | 1,67 | 2,49 | 4,08 | 7,86 | 11,3 | 20,7 | 36,0 | 77,1 |
|  | 2 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | 0,57 | 1,14 | 1,70 | 2,82 | 5,52 | 8,11 | 15,3 | 27,7 | 64,0 |
|  | 6 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,29 | 0,59 | 0,88 | 1,46 | 2,91 | 4,33 | 8,46 | 16,1 | 41,8 |

Примітка*  Доза опромінення на внутрішні межі зони в 3,2 раза більше, а на зовнішні межі в 3,2 менше від вказаних в таблиці.

Таблиця 2.10

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні всередині зони забруднення (Дзони, бер)

Зона Б

|  | Час поч. роботи після аварії | Довготривалість перебування на забрудненій місцевості |
| --- | --- | --- |
|  |  | Години | Доби | Місяці |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 6 |
| Години | 1 | 2,23 | 4,17 | 5,93 | 9,11 | 10,5 | 11,9 | 14,6 | 18,2 | 21,5 | 24,7 | 30,4 | 49,4 | 64,9 | 90,1 | 137 | 174 | 257 | 371 | 633 |
|  | 2 | 1,94 | 3,70 | 5,34 | 8,34 | 9,74 | 11,0 | 13,6 | 17,1 | 20,4 | 23,4 | 29,1 | 47,9 | 63,2 | 88,4 | 136 | 172 | 255 | 369 | 631 |
|  | 3 | 1,76 | 3,40 | 4,94 | 7,79 | 9,13 | 10,4 | 12,8 | 16,3 | 19,5 | 22,5 | 28,1 | 46,7 | 61,9 | 86,9 | 134 | 171 | 254 | 367 | 629 |
|  | 5 | 1,53 | 3,00 | 4,39 | 7,02 | 8,27 | 9,78 | 11,8 | 15,0 | 18,1 | 21,0 | 26,4 | 44,6 | 59,6 | 84,4 | 131 | 168 | 251 | 364 | 626 |
|  | 6 | 1,46 | 2,85 | 4,19 | 6,73 | 7,94 | 9,11 | 11,3 | 14,5 | 17,5 | 20,4 | 25,7 | 43,8 | 58,7 | 83,4 | 130 | 167 | 249 | 363 | 624 |
|  | 7 | 1,39 | 2,73 | 4,02 | 6,48 | 7,65 | 8,80 | 11,0 | 14,1 | 17,0 | 19,9 | 25,1 | 43,0 | 57,8 | 82,4 | 129 | 166 | 248 | 361 | 623 |
|  | 9 | 1,29 | 2,53 | 3,74 | 6,06 | 7,18 | 8,27 | 10,3 | 13,3 | 16,2 | 18,9 | 24,0 | 41,6 | 56,2 | 80,6 | 127 | 163 | 246 | 359 | 620 |
|  | 12 | 1,17 | 2,31 | 3,43 | 5,59 | 6,63 | 7,65 | 9,64 | 12,4 | 15,2 | 17,8 | 22,7 | 39,8 | 54,1 | 78,2 | 124 | 160 | 242 | 355 | 617 |
|  | 15 | 1,08 | 2,15 | 3,19 | 5,22 | 6,20 | 7,17 | 9,06 | 11,7 | 14,3 | 16,9 | 21,6 | 38,8 | 52,3 | 76,1 | 122 | 158 | 240 | 352 | 614 |
|  | 18 | 1,02 | 2,02 | 3,00 | 4,92 | 5,86 | 6,78 | 8,58 | 11,1 | 13,7 | 16,1 | 20,7 | 36,5 | 50,8 | 74,2 | 119 | 155 | 237 | 350 | 611 |
| Доби | 1 | 0,92 | 1,82 | 2,72 | 4,47 | 5,33 | 6,17 | 7,84 | 10,2 | 12,6 | 14,8 | 19,2 | 34,7 | 48,1 | 71,0 | 116 | 151 | 232 | 345 | 605 |
|  | 2 | 0,70 | 1,40 | 2,09 | 3,46 | 4,13 | 4,80 | 6,13 | 8,08 | 9,9 | 11,8 | 15,5 | 28,9 | 40,9 | 61,9 | 104 | 138 | 218 | 328 | 588 |
|  | 3 | 0,59 | 1,18 | 1,77 | 2,93 | 3,51 | 4,08 | 5,22 | 6,91 | 8,57 | 10,2 | 13,4 | 25,3 | 36,3 | 55,9 | 96,3 | 129 | 206 | 316 | 574 |
|  | 5 | 0,47 | 0,94 | 1,41 | 2,35 | 2,82 | 3,82 | 4,21 | 5,58 | 6,94 | 8,28 | 10,9 | 21,0 | 30,5 | 47,8 | 84,9 | 116 | 190 | 297 | 552 |
|  | 10 | 0,34 | 0,68 | 1,02 | 1,75 | 2,04 | 2,38 | 3,06 | 4,06 | 5,07 | 6,06 | 8,04 | 15,7 | 23,1 | 37,0 | 68,2 | 95,5 | 163 | 264 | 512 |
|  | 15 | 0,28 | 0,55 | 0,83 | 1,39 | 1,67 | 1,95 | 2,50 | 3,33 | 4,16 | 4,93 | 6,61 | 13,0 | 19,2 | 31,1 | 58,4 | 82,9 | 145 | 241 | 482 |
| Міс. | 1 | 0,19 | 0,38 | 0,58 | 0,97 | 1,16 | 1,35 | 1,74 | 2,32 | 2,50 | 3,48 | 4,63 | 9,18 | 13,6 | 22,3 | 43,0 | 62,3 | 113 | 197 | 422 |
|  | 2 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,65 | 0,79 | 0,92 | 1,18 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | 3,15 | 6,27 | 9,36 | 15,4 | 30,2 | 44,4 | 83,8 | 152 | 350 |
|  | 6 | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,61 | 0,81 | 1,01 | 1,21 | 1,62 | 3,23 | 4,84 | 8,05 | 15,9 | 23,7 | 46,3 | 88,6 | 229 |

Примітка*  Доза опромінення на внутрішні межі зони в 1.7 раза більше, а на зовнішні межі в 1.7 менше від вказаних в таблиці.

Таблиця 2.11

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні всередині зони забруднення (Дзони, бер)

Зона В

|  | Час поч. роботи після аварії | Довготривалість перебування на забрудненій місцевості |
| --- | --- | --- |
|  |  | Години | Доби | Місяці |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 6 |
| Години | 1 | 7,05 | 13,2 | 18,7 | 28,8 | 33,4 | 37,8 | 46,1 | 57,6 | 68,2 | 78,1 | 96,3 | 156 | 205 | 285 | 436 | 553 | 815 | 1174 | 2004 |
|  | 2 | 6,14 | 11,7 | 16,9 | 26,3 | 30,8 | 35,0 | 43,0 | 54,2 | 64,5 | 74,2 | 92,1 | 151 | 200 | 279 | 430 | 547 | 808 | 1168 | 1997 |
|  | 3 | 5,38 | 10,7 | 15,6 | 24,6 | 28,8 | 32,9 | 40,7 | 51,6 | 61,7 | 71,2 | 88,8 | 147 | 195 | 274 | 423 | 541 | 803 | 1162 | 1991 |
|  | 5 | 4,86 | 9,48 | 13,9 | 22,2 | 26,1 | 29,9 | 37,3 | 47,6 | 57,3 | 66,5 | 83,6 | 141 | 188 | 267 | 416 | 532 | 743 | 1152 | 1981 |
|  | 6 | 4,61 | 9,03 | 13,2 | 21,2 | 25,1 | 28,8 | 35,9 | 46,1 | 55,6 | 64,6 | 81,5 | 138 | 185 | 263 | 412 | 528 | 789 | 1148 | 1976 |
|  | 7 | 4,41 | 8,64 | 12,7 | 20,5 | 24,2 | 27,8 | 34,8 | 44,7 | 54,0 | 62,9 | 79,5 | 136 | 182 | 260 | 409 | 525 | 785 | 1143 | 1971 |
|  | 9 | 4,08 | 8,02 | 11,8 | 19,1 | 22,7 | 26,1 | 32,8 | 42,3 | 51,3 | 59,9 | 76,1 | 131 | 177 | 254 | 402 | 518 | 778 | 1136 | 1963 |
|  | 12 | 3,71 | 7,33 | 10,8 | 17,6 | 20,9 | 24,2 | 30,4 | 39,5 | 48,1 | 56,3 | 71,9 | 125 | 171 | 247 | 394 | 508 | 768 | 1125 | 1952 |
|  | 15 | 3,44 | 6,81 | 10,1 | 16,5 | 19,6 | 22,6 | 28,6 | 37,2 | 45,5 | 53,4 | 68,5 | 121 | 165 | 240 | 386 | 500 | 759 | 1115 | 1942 |
|  | 18 | 3,23 | 6,40 | 9,51 | 15,5 | 18,5 | 21,4 | 27,1 | 35,3 | 43,3 | 50,9 | 65,5 | 116 | 160 | 234 | 379 | 493 | 750 | 1107 | 1932 |
| Доби | 1 | 2,91 | 5,78 | 8,60 | 14,1 | 16,8 | 19,5 | 24,7 | 32,4 | 34,8 | 47,0 | 60,8 | 109 | 152 | 224 | 367 | 479 | 735 | 1091 | 1915 |
|  | 2 | 2,22 | 4,43 | 6,62 | 10,9 | 13,0 | 15,2 | 19,3 | 25,5 | 31,6 | 37,8 | 49,0 | 91,4 | 129 | 195 | 330 | 439 | 689 | 1040 | 1859 |
|  | 3 | 1,88 | 3,74 | 5,60 | 9,28 | 11,1 | 12,9 | 16,5 | 21,8 | 27,1 | 32,2 | 42,4 | 80,3 | 114 | 176 | 304 | 409 | 654 | 1000 | 1815 |
|  | 5 | 1,50 | 2,99 | 4,48 | 7,45 | 8,92 | 10,3 | 13,3 | 16,6 | 21,9 | 26,2 | 34,5 | 66,6 | 96,5 | 151 | 268 | 367 | 601 | 939 | 1745 |
|  | 10 | 1,08 | 2,16 | 3,24 | 5,39 | 6,74 | 7,54 | 9,67 | 12,8 | 16,0 | 19,1 | 25,4 | 49,7 | 73,0 | 117 | 215 | 302 | 515 | 835 | 1619 |
|  | 15 | 0,88 | 1,77 | 2,65 | 4,41 | 5,29 | 6,17 | 7,92 | 10,5 | 13,1 | 15,7 | 20,9 | 41,1 | 60,8 | 98,5 | 184 | 222 | 459 | 762 | 1526 |
| Міс. | 1 | 0,61 | 1,23 | 1,84 | 3,07 | 3,68 | 4,29 | 5,52 | 7,35 | 9,18 | 11,0 | 14,6 | 29,0 | 43,1 | 70,7 | 136 | 197 | 359 | 625 | 1335 |
|  | 2 | 0,41 | 0,83 | 1,24 | 2,08 | 2,49 | 2,91 | 3,74 | 4,99 | 6,25 | 7,48 | 9,96 | 19,8 | 29,6 | 48,9 | 95,6 | 140 | 265 | 481 | 1109 |
|  | 6 | 0,21 | 0,43 | 0,64 | 1,07 | 1,28 | 1,50 | 1,92 | 2,56 | 3,21 | 3,85 | 5,13 | 10,2 | 15,3 | 25,4 | 50,4 | 78 | 146 | 280 | 725 |

Примітка*  Доза опромінення на внутрішні межі зони в 1.8 раза більше, а на зовнішні межі в 1.8 менше від вказаних в таблиці.

Ці таблиці не потрібні!!!!!

Таблиця 3.1

Таблиця доз опромінення, отриманих на відкритій місцевості

при радіації 1Р/год після аварії

| Час початку опромінення з моменту аварії | Час перебування на зараженій місцевості Т, год |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| 1 | 0,88 | 1,6 | 2,25 | 2,85 | 3,38 | 3,91 | 4,88 | 5,75 | 6,62 | 8,98 | 10,90 |
| 2 | 0,72 | 1,37 | 1,97 | 2,51 | 3,04 | 3,52 | 4,46 | 5,3 | 6,14 | 8,4 | 10,37 |
| 3 | 0,65 | 1,25 | 1,78 | 2,31 | 2,80 | 3,28 | 4,17 | 5,0 | 5,80 | 8,0 | 9,97 |
| 4 | 0,60 | 1,14 | 1,66 | 2,15 | 2,65 | 3,09 | 3,95 | 4,75 | 5,54 | 7,69 | 9,7 |
| 6 | 0,52 | 1,02 | 1,49 | 1,95 | 2,39 | 3,82 | 3,63 | 4,39 | 5,15 | 7,22 | 9,11 |
| 8 | 0,48 | 0,94 | 1,37 | 1,8 | 2,21 | 2,62 | 3,38 | 4,12 | 4,85 | 6,85 | 8,69 |
| 12 | 0,42 | 0,82 | 1,2 | 1,58 | 1,96 | 2,34 | 3,05 | 3,73 | 4,40 | 6,29 | 8,06 |
| 18 | 0,35 | 0,71 | 1,06 | 1,4 | 1,73 | 2,06 | 2,71 | 3,31 | 3,95 | 5,72 | 7,38 |
| 24 | 0,32 | 0,65 | 0,97 | 1,28 | 1,58 | 1,89 | 2,49 | 3,08 | 3,66 | 5,32 | 6,90 |

Таблиця 3.2

Значення коефіцієнтів послаблення дози радіоактивного опромінення

| Назва укриття, транспортних засобів | Кпосл. |
| --- | --- |
| Автомобілі, трамваї, тролейбуси, автобуси Виробничі одноповерхові споруди (цехи) багатоповерхові Житлові кам’яні будинки одноповерхові двоповерхові триповерхові Житлові дерев’яні будинки одноповерхові двоповерхові | 2 7 6 10 15 20 2 8 |

Таблиця 3.3

Таблиця визначення допустимої тривалості перебування людей

на радіоактивно забрудненій місцевості під час аварії на АЕС

|  | Час початку опромінення з моменту аварії, Тпоч. (год) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
| 0,2 | 7,30 | 8,35 | 10,00 | 11,30 | 12,30 | 14,00 | 16,00 | 21,00 |
| 0,3 | 4,50 | 5,35 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 9,00 | 10,30 | 13,30 |
| 0,4 | 3,30 | 4,00 | 4,35 | 5,10 | 5,50 | 8,30 | 9,30 | 10,00 |
| 0,5 | 2,45 | 3,05 | 3,35 | 4,05 | 4,30 | 5,00 | 6,00 | 7,50 |
| 0,6 | 2,15 | 2,35 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 4,10 | 4,50 | 6,25 |
| 0,7 | 1,50 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 3,10 | 3,30 | 4,00 | 5,25 |
| 0,8 | 1,35 | 1,50 | 2,10 | 2,25 | 2,45 | 3,00 | 3,30 | 4,50 |
| 0,9 | 1,25 | 1,35 | 1,55 | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 3,05 | 4,00 |
| 1,0 | 1,15 | 1,30 | 1,40 | 1,55 | 2,10 | 2,20 | 2,45 | 3,40 |
| 2,0 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,35 |
| 3,0 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 1,10 |
| 5,0 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

1.  В результаті аварії на АЕС стався викид радіоактивних речовин в довкілля, що призвело до забруднення певної території.

Необхідно:

На основі вихідних даних шляхом прогнозування оцінити радіаційний стан, що склався на забрудненій території і розробити пропозиції для захисту населення та працівників об'єкта (див. розділ "Порядок проведення розрахунків при оцінці радіаційної обстановки"). Вихідні дані, що відповідають заданому викладачем варіанту, наведені у табл.4.1.

2. В результаті аварії на АЕС сталося плямисте радіоактивне забруднення місцевості.

Декілька населених пунктів, прилеглих до АЕС, забруднені сильніше. Робітники і службовці об'єкта, що потрапив у зону радіоактивного забруднення, проживають в ближньому забрудненому населеному пункті А та віддаленому населеному пункті Б, який залишився чистим, але по дорозі на підприємство протягом 1 км є смуга радіоактивного забруднення.

Необхідно:

1. Визначити можливу дозу опромінення робітників і службовців заводу за 8 год робочого часу, якщо роботу розпочали через Тпоч. год після аварії, службовці працювали у багатоповерхових виробничих спорудах, робітники - на відкритій місцевості, а на час t" год після аварії було зареєстровано рівень радіації Р" Р/год.

2.  Визначити допустимий час початку подолання зараженої радіоактивними речовинами ділянки дороги при поїздці на роботу працівників із пункту Б, якщо рівні радіації на маршруті руху становили:

- в т. 1 - Р1 Р/год (ТІІОЧ.(1) год - після аварії);

- в т.2 - Р2 Р/год (Т„оч.(2) год - після аварії);

- в т. З - РЗ Р/год (Тпоч.(З) год - після аварії);

- в т. 4 - Р4 Р/год (Тпо,,,(4) год - після аварії);

- в т. 5 - Р5 Р/год (Тпоч (5) год - після аварії).

Поїздка здійснюється автобусами  зі швидкістю  V км/год.  Встановлена доза опромінення Д"вст.,Р.

3.  Визначити дозу опромінення за Т год проведення дезактиваційних робіт на відкритій місцевості і в кабінетах техніки (автомобіль), а також у цехах, якщо рівень "радіації через tp" год після аварії в районі проведення робіт становить Р" Р/год, а виконання робіт розпочали через tnl год після аварії.

4.  Визначити тривалість роботи першої і другої змін в одноповерхових будівлях (цехах), якщо роботи розпочали через tn2 год після аварії. Для, робітників і службовців встановлена доза Д" вст., Р (рівень радіації даний в попередній задачі).

5.  Передбачити заходи для захисту людей для наведених прикладів життєдіяльності, вказавши тип рекомендованих вами приладів для радіаційної розвідки та дозиметричного контролю наявної радіаційної розвідки та дозиметричного контролю наявної радіаційної обстановки.

Вихідні дані, що відповідають заданому викладачем варіанту, наведені у табл.4.2.

Таблиця 4.1

Вихідні дані для розрахунків задачі з оцінки радіаційного стану під час аварії на АЕС

шляхом прогнозування (реактор РБМК-1000)

| № варіата | ТАВ | Тпоч | Троб, год | Кількість авар. реакторів | Частка викинутих РР | Кпосл | V10, м/с | Rx, км | Ддоп, бер | Хмарність (бали) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 10 | 1 | 5 | 80 | 0,5 | 4 |
| 2 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 | 0,3 | 4 |
| 4 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 25 | 0,5 | 4 |
| 6 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 10 | 5 | 7 | 54 | 1 | 4 |
| 7 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 0,4 | 4 |
| 8 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 30 | 1 | 5 | 40 | 0,3 | 4 |
| 9 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 30 | 5 | 5 | 14 | 2 | 4 |
| 10 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 30 | 5 | 5 | 32 | 0,3 | 4 |
| 11 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 30 | 5 | 5 | 16 | 5 | 4 |
| 12 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 30 | 1 | 7 | 45 | 0,5 | 4 |
| 13 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 30 | 5 | 7 | 13 | 2 | 4 |
| 14 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 30 | 5 | 7 | 24 | 1,4 | 4 |
| 15 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 30 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 |
| 16 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 1 | 5 | 560 | 0,2 | 4 |
| 17 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 5 | 5 | 180 | 0,2 | 4 |
| 18 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 5 | 5 | 45 | 0,3 | 4 |
| 19 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 5 | 5 | 22 | 4 | 4 |
| 20 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 1 | 7 | 600 | 0,1 | 4 |
| 21 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 5 | 7 | 180 | 0,12 | 4 |
| 22 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 5 | 8 | 30 | 3 | 4 |
| 23 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 5 | 8 | 15 | 5 | 4 |
| 24 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 1 | 8 | 130 | 0,2 | 4 |
| 25 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 5 | 5 | 40 | 0,2 | 4 |
| 26 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 1 | 5 | 200 | 0,1 | 4 |
| 27 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 5 | 5 | 70 | 0,2 | 4 |
| 28 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 1 | 5 | 270 | 0,2 | 4 |
| 29 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 5 | 5 | 85 | 2 | 4 |
| 30 | 10,00 | 12,00 | 12 | 1 | 50 | 5 | 5 | 24 | 5 | 4 |

Ці таблиці не потрібні!!!!!

Таблиця 4.2

Вихідні дані для розв’язування задач з оцінкою радіаційного стану під час аварії на АЕС за даними розвідки

| № задачі | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № варіанта | Тпоч, год | t”, год | Р”, Р/год | l, км | Р1, Р/год | Р2, Р/год | Р3, Р/год | Р4, Р/год | Р5, Р/год | t1, год | t2, год | t3, год | t4, год | t5, год | V, км/год | Двст, Р | tр, год | t”, год | Р”, Р/год | tn1, год | tn2, год | Д”вст, Р |
| 1 | 1,0 | 4 | 2,0 | 50 | 0,13 | 0,13 | 1,3 | 0,12 | 1,15 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,75 | 30 | 1,5 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 12 | 5,0 |
| 2 | 1,5 | 5 | 2,5 | 60 | 0,14 | 0,15 | 1,5 | 0,11 | 1,17 | 1,33 | 1,6 | 1,80 | 2,1 | 2,80 | 32 | 1,6 | 7,5 | 1,25 | 2,1 | 2,0 | 8 | 6,0 |
| 3 | 2,0 | 6 | 3,0 | 70 | 0,16 | 0,17 | 1,7 | 0,13 | 1,18 | 1,35 | 1,7 | 1,85 | 2,2 | 2,85 | 34 | 1,7 | 9,0 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 24 | 6,5 |
| 4 | 2,5 | 7 | 3,5 | 80 | 0,18 | 0,19 | 1,9 | 0,14 | 1,19 | 1,40 | 1,8 | 1,90 | 2,3 | 2,90 | 36 | 1,8 | 8,5 | 1,75 | 2,3 | 4,0 | 8 | 7,0 |
| 5 | 3,0 | 8 | 4,0 | 90 | 0,20 | 0,21 | 2,1 | 0,15 | 1,20 | 1,45 | 1,8 | 1,95 | 2,4 | 2,95 | 38 | 1,9 | 9,0 | 2,0 | 2,4 | 5,0 | 6 | 7,5 |
| 6 | 3,5 | 9 | 4,5 | 100 | 0,22 | 0,23 | 2,3 | 0,16 | 1,25 | 1,50 | 2,0 | 2,15 | 2,5 | 3,0 | 40 | 2,0 | 9,5 | 2,25 | 2,5 | 4,5 | 8 | 8,0 |
| 7 | 4,0 | 10 | 5,0 | 110 | 0,24 | 0,25 | 2,3 | 0,17 | 1,30 | 1,55 | 2,1 | 2,25 | 2,6 | 3,05 | 42 | 2,1 | 10,0 | 2,5 | 2,6 | 4,0 | 12 | 8,5 |
| 8 | 4,5 | 11 | 5,5 | 120 | 0,26 | 0,27 | 2,7 | 0,18 | 1,35 | 1,60 | 2,2 | 2,55 | 2,7 | 3,10 | 44 | 2,2 | 10,5 | 2,75 | 2,7 | 3,5 | 8 | 8,0 |
| 9 | 5,0 | 12 | 6,0 | 130 | 0,28 | 0,29 | 2,9 | 0,19 | 1,40 | 1,65 | 2,3 | 3,05 | 2,8 | 3,15 | 46 | 2,3 | 11,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 24 | 8,5 |
| 10 | 4,5 | 11 | 7,0 | 140 | 0,30 | 0,27 | 3,0 | 0,20 | 1,45 | 1,70 | 2,4 | 3,25 | 2,9 | 3,20 | 48 | 2,4 | 11,5 | 3,75 | 2,9 | 2,5 | 10 | 8,0 |
| 11 | 4,0 | 10 | 8,0 | 1450 | 0,32 | 0,25 | 3,1 | 0,21 | 1,50 | 1,75 | 2,5 | 3,45 | 3,0 | 3,25 | 50 | 2,5 | 12,0 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 8 | 7,5 |
| 12 | 3,5 | 9 | 9,0 | 160 | 0,34 | 0,23 | 3,3 | 0,22 | 1,55 | 1,80 | 2,6 | 3,40 | 3,1 | 3,30 | 52 | 2,6 | 11,5 | 2,25 | 2,7 | 1,5 | 12 | 8,0 |
| 13 | 3,0 | 8 | 1,0 | 170 | 0,36 | 0,21 | 3,1 | 0,23 | 1,60 | 1,85 | 2,7 | 3,35 | 3,2 | 3,35 | 54 | 2,7 | 11,0 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 24 | 8,5 |