Глава 4.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ДВОИЧНЫМИ ЧИСЛАМИ

4.1. Сложение двоичных чисел

Арифметические операции можно выполнять с двоичными числами, представленными в прямом, обратном и дополнительном коде. Если операнды представлены в прямом коде и имеют одинаковые знаки, то над ними при алгебраическом сложении естественно выполняется процедура сложения. Если же операнды имеют разные знаки - процедура вычитания. Как уже отмечалось, для упрощения аппаратных средств компьютера процедура вычитания заменяется сложением благодаря тому, что отрицательный операнд представляется в обратном или дополнительном коде.

4.1.1. Алгебраическое сложение чисел, представленных в форме с фиксированной запятой

Структурные схемы двоичных сумматоров, предназначенных для выполнения алгераического сложения чисел представленных в обратном и дополнительном кодах приведены на рисунке 4.1 в) и б) соответственно, а на рисунке 4.1 а) - для арифметического сложения чисел, представленных в прямом коде. На этих рисунках символами Sg обозначаются значения знаковых битов операндов и результата.

а)

a1         SM          c1     a2        SM           c2         an       SM           cn  Sga     SM

b1                                b2                                    bn

P0                       P1                               P2        Pn-1

1                                2                                    n

б)

a1         SM         c1    a2       SM          c2         an        SM          cn    Sga     SM

b1                               b2                                  bn                              Sgb

P0                       P1                              P2        Pn-1                    Pn

1                                2                                   n

в)

a1         SM           c1    a2       SM           c2         an        SM          cn  Sga     SM

b1                                b2                                  bn                             Sgb

P0                       P1                              P2        Pn-1                     Pn

1                               2                                     n

Рис. 4.1

При сложении двух чисел, представленных в обратном или дополнительном коде, их знаковые разряды складываются аналогично цифровым, причем возможен перенос единицы из старшего цифрового разряда в знаковый.

Если оба операнда представлены в прямом коде и имеют одинаковые знаки, то над такими операндами выполняется процедура сложения и результату присваивается знак исходных операндов.

Рассмотрим примеры:

1)  210 + 410 = 610             2)  -210 - 410 = -610

0. 0010                            а)   1. 1110                     б)    1. 1101

+ 0. 0100                               + 1. 1100                         + 1. 1011

0. 0110 = 610                   1 ( 1. 1010 = -610            1 ( 1. 1000

+1   коррекция

1. 1001 = -610

Во втором примере оба отрицательных слагаемых представлены либо в дополнительном коде (а), либо в обратном коде (б). В первом случае результат получен в дополнительном коде, а во втором, после коррекции, - в обратном.

Если же операнды имеют разные знаки, то должна выполняться процедура вычитания. Но, как уже отмечалось, процедуру вычитания заменяют процедурой сложения, отрицательный операнд (вычитаемое) представляют в обратном или дополнительном коде, а положительный операнд - в прямом коде.

Например:

1)  410 - 210 = 210

а)  0. 0100                        б)  0. 0100

+ 1. 1110                          + 1. 1101

1 (    0. 0010 = 210              1(  0. 0001

+1    коррекция

0. 0010 = 210

2)  410 - 410 = 0

а)  0. 0100                           б)  0. 0100

+ 1. 1100                              + 1. 1011

1(   0. 0000 = 010                        1. 1111

+1  коррекция

1(  0. 0000 = 010

3)  210 - 410 = -210

а)  0. 0010                               б)  0. 0010

+ 1. 1100                                  + 1. 1011

1. 1110 = -210                            1. 1101 = -210  коррекции нет.

В примерах 1а) и 2а) единица, выходящая за разрядную сетку, не учитывается ("теряется").

Как видно из примеров процедура алгебраического сложения с дополнительными кодами проще, чем с обратными кодами, т.к. в последнем случае при возникновении единицы переноса за пределы разрядной сетки, выделенной для числа в формате с фиксированной запятой, приходится корректировать результат с помощью дополнительной процедуры прибавления единицы к результату. Нулевой результат получается или в прямом коде или же в обратном, что также требует коррекции результата. Поэтому в настоящее время на практике для представления отрицательных операндов используется в основном дополнительный код.

Таким образом, перед выполнением самой процедуры алгебраического сложения в дополнительном коде нужно проанализировать знаки слагаемых. Если они разные, то выполняется алгебраическое сложение (фактически вычитание) без проверки на переполнение результата, т.к. его в этом случае просто не может быть. Но контролируется чтобы в результате не появился запрещенный отрицательный ноль. Если же у исходных операндов знаки одинаковы, то такой же знак предварительно присваивается результату и выполняется само сложение. Если знак окончательного результата не совпадает с предварительно присвоенным знаком, то это является признаком переполнения и следовательно, неправильного результата.

Еще раз подчеркнем, что результат алгебраического сложения операндов представленных в обратном и дополнительном кодах получается также в обратном и дополнительном коде соответственно.

4.1.2. Переполнение разрядной сетки

При сложении чисел одинакового знака, представленных в форме с фиксированной запятой, может возникнуть переполнение разрядной сетки.

1. Признаком переполнения разрядной сетки при сложении чисел в прямом коде является появление единицы переноса из старшего разряда цифровой части числа.

Например:

0. 1010

+  0. 0110

0. 0000

2. Признак переполнения разрядной сетки при сложении чисел в дополнительном и обратном коде - получение знака результата, про-тивоположного знакам операндов.

Например:

1)    0. 1100                    1. 0101

+ 0. 1000                 + 1. 0111

1. 0100                     0. 1100

2)    0. 0111                    1. 1001

+ 0. 1101                 + 1. 0010

1. 0100                     0. 1011

При умножении любых чисел также может возникнуть переполнение разрядной сетки.

Для обнаружения переполнения разрядной сетки в составе цифрового автомата должны быть предусмотрены аппаратные средства, автоматически вырабатывающие признак переполнения - некий сигнал переполнения.

Один из методов обнаружения переполнения разрядной сетки предполагает ввод вспомогательного разряда в знаковую часть изображения числа, который называют разрядом переполнения. Такое представление числа называют модифицированным.

4.1.3. Модифицированный прямой, обратный и дополнительный код

Эти коды отличаются от обычных прямых, обратных и дополнительных тем, что имеют по два знаковых разряда. При выполнении арифметических действий над двоичными числами эти два знака позволяют легко определить переполнение разрядной сетки. Если содержимое этих двух разрядов совпадает, то значит переполнение отсутствует. В противном случае в компьютере вырабатывается управляющий сигнал (сигнал переполнения) либо на останов компьютера, либо на устранение переполнения разрядной сетки.

Примеры.

1)   Сложить два числа в модифицированном коде:

X = 00. 01012, Y = 00. 00112 , X + Y = 510 + 310 = 810

00.  0101

+ 00.  0011

00.  1000 = 810

2)   Сложить X = -510 = -01012 = 11. 0101 , Y = -810 = -10002 = 11. 1000

X + Y = -1310

11. 1011

+ 11. 1000

( 1 11. 0011 = -1310

3)   Сложить X = 0,1101 , Y = 0,1101, X + Y = 2610

00. 1101

+  00. 1101

01. 1010   различные знаковые разряды свидетельствуют о переполнении разрядной сетки.

4)    -8 - 8 = 0

11. 1000

+ 11. 1000

( 1 11. 0000 .

В последнем примере получился отрицательный ноль, поэтому компьютер генерирует сигнал сбоя. Надо отметить, что в машинах 3-го и 4-го поколений модифицированный код не используется.

4.1.4. Алгебраическое сложение чисел, представленных в форме с плавающей запятой

Нужно подчеркнуть, что при выполнении любых арифметических действий над операндами, представленными в форме с плавающей запятой, операции, выполняемые над мантиссами и порядками (или характеристиками) этих чисел, различны. Поэтому перед началом любой арифметической процедуры каждый из операндов "расчленяется": порядок (характеристика) отделяется от мантиссы операнда, что-бы можно было над ними выполнять необходимые отдельные процедуры. После выполнения конкретного арифметического действия и обязательной процедуры нормализации результата, его порядок или характеристика и мантисса "упаковываются" в обычный формат с плавающей запятой.

В случае алгебраического сложения порядки операндов обязательно должны быть одинаковыми. Поэтому в начале процедуры сложения и вычитания чисел производится, при необходимости, выравнивание характеристик операндов. Для этого мантисса операнда с меньшей характеристикой сдвигается по разрядной сетке вправо с прибавление единицы к его характеристике при каждом сдвиге на один разряд. Эта процедура продолжается до тех пор пока характеристики обоих операндов не станут равными.

Полученная таким образом характеристика, одинаковая для обоих операндов, присваивается, как предварительная, результату операции. Далее осуществляется сложение или вычитание мантисс по правилам, аналогичным для чисел с фиксированной запятой, в частности мантисса одного из операндов преобразуется в дополнительный код для того чтобы процедуру вычитания свести к сложению. Если ответ получился в дополнительном коде, то его преобразуют в прямой, т.к. мантисса числа с плавающей запятой - это всегда модуль числа. Далее, при необходимости, выполняется нормализация и округление ответа. В процессе нормализации мантисса поразрядно сдвигается влево или вправо. При сдвиге влево на каждый разряд вычитается единица из характеристики, предварительно присвоенной ответу. При каждом сдвиге вправо - к ней прибавляется единица. Отметим, что сдвиг мантиссы вправо необходим в тех случаях, когда при сложении мантисс произошло переполнение разрядной сетки. В процессе этих последних операций определяются окончательные значения характеристики и мантиссы ответа.

Таким образом, операция нормализации числа состоит из проверки выполнения условия

0,12 ( m ( 1

и сдвига изображения мантиссы в ту или иную сторону с соответствующей коррекцией характеристики. Сдвиги могут осуществляться на один и более разрядов в левую сторону, или на один разряд в правую сторону в пределах разрядной сетки машины.

Нарушение нормализации может быть двух видов: нарушение справа, т.е. когда величина результата больше или равна 1, и слева, когда величина результата оказывается меньше 0,12.

Надо отметить, что при реализации алгоритмов математических операций в формате с плавающей запятой каждый раз, когда осуществляется та или иная процедура, затрагивающая характеристики операндов или результата, производится контроль над переполнением и исчезновением порядка, т.е. контролируется условие

0 ( r ( rmax ,

где rmax = l + pmax .

Рассмотрим пример:

Имеем 8-разрядную мантиссу и 6-разрядный порядок, смещение равно 10002. Сложим 2 числа с мантиссами m1 = 0,10100000, m2 = 0,10000000 и с характеристиками r1 = 001011, r2 = 001010. Т.к. порядки разные надо их выравнивать: r1 - r2 = 000001, значит надо сдвинуть m2 на 1 разряд вправо, а к r2 прибавить 1. После преобразований получим:

( m2 = 0,01000000, r2 = 001010 + 000001 = 001011. Складываем мантиссы, получаем: m = m1 + m2 = 0,10100000 + 0,01000000 = 0,11100000, r = 001011.

Нормализация ответа не нужна.

4.2. Умножение двоичных чисел

4.2.1. Методы умножения двоичных чисел

Применительно к двоичной системе счисления наиболее известны следующие основные способы выполнения операции умножения:

1) умножение начиная с младших разрядов множителя:

1101    множимое

x  1101     множитель

1101

+  0000

1101         частные произведения

1101

10101001     произведение

2) умножение начиная со старших разрядов множителя:

1101    множимое

x  1101     множитель

1101

+    1101

0000

1101

10101001     произведение

В обоих случаях операция умножения состоит из ряда последовательных операций сложения частных произведений. Операциями сложения управляют разряды множителя: если в каком-то разряде множителя находится единица, то к сумме частных произведений добавляется множимое с соответствующим сдвигом (влево или вправо), если в разряде множителя - ноль, то множимое не прибавляется, но учитывается, что в последующей операции анализа разряда множителя надо сделать дополнительный сдвиг. Если, например, в следующем после нулевого разряда множителя встречается 1, то множимое сдвигается на 2 разряда и добавляется к сумме частных произведений. Сколько подряд будет встречаться 0 столько дополнительных сдвигов множимого надо будет сделать когда в очередном разряде встретится 1, а затем добавлять множимое к сумме частных произведений.

Таким образом, кроме операции сложения чисел для получения произведения необходима операция сдвига числа.

4.2.2. Умножение чисел, представленных в форме с фиксированной запятой

Рассмотрим один из возможных вариантов алгоритма умножения, когда операнды представлены в прямом коде. Перед выполнением самой процедуры умножения по обычным арифметическим правилам умножения определяется и запоминается знак произведения. Далее оба операнда представляются в прямом коде и выполняется сама процедура умножения одним из двух ранее описанных методов с обязательным контролем переполнения разрядной сетки. Если знак произведения отрицательный, то ответ, при необходимости, представляется в дополнительном коде.

Умножение чисел представленных в форме с фиксированной запятой можно организовать не только на двоичном сумматоре прямого кода, но и на двоичных сумматорах обратного или дополнительного кода. В этом случае произведение дополнительных или обратных кодов сомножителей равно дополнительному или обратному коду соответственно только в случае положительного множителя. Если же множитель отрицательный, то производится коррекция результата: в первом случае прибавляется поправка [(A]= а во втором случае прибавляются поправки [A] и [A]об(2-n .

Рассмотрим примеры:

1) умножим 5 на 2. 510 = 0. 01012, 210 = 0. 00102 Знак результата положительный.

0.0101

x 0.0010

0000

+  0101

0.01010 = 1010

2) умножим 5 на 3

0.0101

x  0.0011

0101

+   0101

0.1111 = 1510

4.2.3. Умножение чисел, представленных в форме с плавающей запятой

При операции умножения чисел, представленных в форме с плавающей запятой их мантиссы умножаются, как числа с фиксированной запятой, а порядки складываются. В обоих случаях проверка на переполнение обязательна. Но, т.к. реально складываются характеристики чисел, то умножение выполняется по следующей формуле:

A1 x A2 = m1(2 x m2(2 = (m1 x m2)(2 ,

где r1 + r2 - l - характеристика результата.

Знак ответа определяется обычным образом. Если ответ получился ненормализованный, то выполняются процедуры нормализации и округления ответа.

Напомним, что при реализации алгоритмов математических операций в формате с плавающей запятой каждый раз, когда осуществляется та или иная процедура, затрагивающая характеристики операндов или результата, производится контроль над переполнением и исчезновением порядка, т.е. контролируется условие

0 ( r ( rmax ,

где rmax = l + pmax .

Рассмотрим пример:

умножим числа с мантиссами m1 = 0,101 (5), m2 = 0,1 (2) и характеристиками 
r1 = 1011, r2 = 1010, l = 1000, p1 = 3, p2 = 2, p = p1 + p2 = 5,    r = r1 + r2 - l = 001011 + 001010 - 001000 = 001101 = 1310 m = m1 x m2 = 0,01010,  необходимо нормализовать ответ. Для этого в данном случае сдвигаем мантиссу влево на 1 разряд и вычитаем 1 из p, получаем p = 4. В итоге имеем m = 0,10102, p = 410 = 01002,  r = 1210 = 11002.

4.2.4. Ускорение операции умножения

По времени выполнения операция умножения относится к длинным операциям. Затраты времени на умножение двух чисел в прямом коде можно оценить следующей формулой (для случая последовательного анализа разрядов множителя):

,

где tсдв - время выполнения сдвига числа на один разряд; tсл - время суммирования на сумматоре; pi - вероятность появления единицы в разрядах множителя; n - количество разрядов множителя.

Существуют несколько методов ускорения процедуры умножения: анализ двух разрядов множителя одновременно, анализ произвольного количества разрядов множителя, умножение в системе счисления с основанием q=2k и матричные методы умножения.

Рассмотрим первый спосо, ускорения умножения как наиболее наглядный и распространенный для целых чисел, представленных в прямом коде. В связи с тем, что в этом случае в процессе выполнения операции умножения на каждом цикле операции анализируется сразу два разряда множителя, то таких циклов понадобится n/2, где n - длина разрядной сетки множителя без учета знакового разряда. Это число циклов записывается в некоторый счетчик SС. При обнулении содержимого счетчика SС процедура умножения останавливается. Обычно анализируются два младших разряда множителя, поЭтому в конце каждого цикла производится одновременный сдвиг на два разряда вправо изображения суммы частных произведений (Р) и множителя. Причем, таким образом, чтобы при каждом таком сдвиге очередной младший разряд числа Р попадал в старший разряд мантиссы множителя. Обозначим эту процедуру условно как ПС. Очевидно, что в таком случае произведение будет сформировано в разрядной сетке первоначально отведенной для множителя.

Если множимое X и множитель Y, а его два очередных младших разряда (y1y0), то в зависимости от результата анализа этих разрядов предусматриваются следующие действия.

Если (y1y0( = 00, то выполняются только процедуры: ПС и SС = SС-1.

Если (y1y0( = 01, то выполняются процедуры: Р = P + X, ПС и SС = SС-1.

Если (y1y0( = 10, то выполняются процедуры: сдвиг множимого влево на 1 разряд, т.е. умножение его на два, P = P + X, ПС и SС = SС-1.

Если (y1y0( = 11, то выполняются три раза P = P + X и ПС, SС = SС-1.

Когда SС = 0 - операция умножения заканчивается.

Как обычно перед началом самой процедуры умножения определяется знак произведения, проверяются на 0 X и Y, если кто-нибудь из них равен 0, то произведению сразу присваивается нулевое значение.

Рассмотрим пример ускоренного умножения 310 на 7810, т.е. когда X = 3, а 
Y = 78. Если n = 10, то X = 0000000112, Y = 00010011102, а SС = 5.

|  | 512 256 | 128 64 | 32 16 | 8 4 | 2 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | множимое |
| Y | 00 | 01 | 00 | 11 | 10 | множитель |
| R | 00 | 11 | 10 | 10 | 10 | ответ = 234 |

В некотором регистре P будем формировать частные произведения.

1) Анализ 2-х младших разрядов Y. (y1y0( = 10. Сдвинуть X на 1 разряд влево и прибавить к P.

P  00 00 00 00 00

+X  00 00 00 01 10

P  00 00 00 01 10  ( сдвиг на 2 разряда P и Y

P  00 00 00 00 01 ----  10 00 01 00 11   Y

2) (y1y0( = 11, _ 3 раза прибавляем X к P

P  00 00 00 00 01

+X  00 00 00 00 11

P  00 00 00 01 00

+X  00 00 00 00 11

P  00 00 00 01 11

+X  00 00 00 00 11

P  00 00 00 10 10  ( сдвиг на 2 разряда P и Y

P 00 00 00 00 10 ---- 10 10 00 01 00   Y

3) (y1y0( = 00,   ( сдвиг на 2 разряда P и Y

P  00 00 00 00 00 --- 10 10 10 00 01  Y

4) (y1y0( = 01

P  00 00 00 00 00

+X  00 00 00 00 11

P  00 00 00 00 11  ( сдвиг на 2 разряда P и Y

P  00 00 00 00 00 --- 11 10 10 10 00  Y

5) (y1y0( = 00,    ( сдвиг на 2 разряда P и Y

P  00 00 00 00 00 --- 00 11 10 10 10  Y = 23410

4.3. Деление двоичных чисел

4.3.1. Деление двоичных чисел, представленных в форме с фиксированной запятой.

Деление двоичных чисел во многом аналогично делению десятичных чисел.

В универсальных вычислительных машинах, как правило, реализуется "школьный" алгоритм деления чисел. "Школьный" алгоритм деления заключается в том, что делитель на каждом шаге вычитается из делимого столько раз (начиная со старших разрядов), сколько это возможно для получения наименьшего положительного остатка. Тогда в очередной разряд частного записывается цифра, равная числу делителей, содержащихся в делимом на данном шаге. Иначе говоря, при делении операцию вычитания повторяют до тех пор, пока уменьшаемое не станет меньше вычитаемого. Число этих повторений показывает, сколько раз вычитаемое укладывается в уменьшаемом.

Например:

разделим число 35 на 7 :

1) 35 - 7 = 28,   2) 28 - 7 = 21,   3) 21 - 7 = 14,   4) 14 - 7 = 7,   5) 7 - 7 = 0.

Ответ равен 5, т.к. процедура вычитания была повторена 5 раз.

Рассмотрим еще один пример:

разделим 204(10) на 12(10), т.е. 11001100(2):1100(2):

делимое           11001100       | 1100   -  делитель

делитель               1100              | 10001

остаток                     00001

-  0

11

-  0

110

-  0

1100

-  1100

0000

Двоичное, как и десятичное деление, начинается с анализа делимого (11001100) и делителя (1100). Сразу же обнаруживается, что делитель укладывается в 1100, а поэтому записывается 1 в старший разряд поля частного. Умножается делитель на 1 и вычитается из 1100, разность равна 0. Объединяется 0 остатка со значением следующего разряда делимого, равным 1. Поскольку делитель (1100) 0 раз укладывается в 1, записываем 0 в следующий по старшинству разряд поля частного, а число 1 объединяется со следующим разрядом делимого и т.д. до тех пор, пока делимое не оказывается исчерпанным.

Конечно компьютер не может строить догадок относительно того, сколько раз делитель укладывается в том или ином числе, поэтому весь процесс деления сводится к операциям вычитания и сдвига. Продемонстрируем на том же примере, но сначала делитель (1100) представим в дополнительном коде, что позволит ограничиться сложением во всех случаях, когда нужно выполнять сложение или вычитание: 1100пр = 1. 0100д. Частное формируется в некотором регистре С, незаполненные разряды которого будем обозначать через Х.

Начинаем вычитать делитель из делимого. Если остаток получается положительным, то в разряд частного записывается 1, в противном случае - 0.

0. 11001100  делимое 204

+  1. 01000000       делитель  12

0. 00001100  первый остаток

Первый (старший) бит частного равен 1, т.к. остаток получился положительным: С = 1ХХХХ. Далее сдвигается первый остаток на один разряд влево и из него вычитывается делитель:

0. 00011000

+ 1. 01000000

1. 01011000  второй остаток

Остаток отрицательный, поэтому в следующий разряд частного записывается 0, С = 10ХХХ. Кроме того необходимо биты делителя вернуть обратно первому остатку, т.е. сложить делитель (в прямом коде) и второй остаток:

1. 01011000

+ 0. 11000000

0. 00011000   сдвинутый первый остаток.

Далее еще раз сдвигается сдвинутый первый остаток на один разряд влево и вычитается из него делитель:

0. 00110000

+ 1. 01000000

1. 01110000  третий остаток

Третий остаток отрицательный, значит следующий (третий) разряд частного равен 0, С = 100ХХ. Поэтому возвращаем делитель третьему остатку,

1. 01110000

+ 0. 11000000

0. 00110000   дважды сдвинутый первый остаток

Сдвигаем дважды сдвинутый первый остаток на один разряд влево и вычитаем делитель:

0. 01100000

1. 01000000

1. 10100000  четвертый остаток

Четвертый остаток опять отрицательный, поэтому С = 1000Х. Прибавляем делитель к четвертому остатку, результат сдвигаем на один разряд влево, а затем вновь вычитаем делитель:

0. 1100000  первый остаток после четвертого сдвига

+ 1. 0100000

0. 0000000  пятый остаток

Остаток положительный, значит С = 10001 = 17(10) - это и есть ответ.

Такой метод деления называется делением с восстановлением остатка.

Деление чисел, представленных в форме с фиксированной запятой можно также осуществить на двоичных сумматорах обратного и дополнительного кода.

Перед выполнением самой процедуры деления чисел в формате с фиксированной запятой определяется и запоминается знак частного. Далее оба операнда представляются в прямом коде, а делитель еще и в дополнительном для того, чтобы вычитание делителя заменить сложением, и выполняется сама процедура деления по описанному выше методу с обязательным контролем переполнения разрядной сетки. Если знак частного отрицательный, то ответ, при необходимости, представляется в дополнительном коде.

Например: разделим 35 на 5. 3510 = 0.1000112, 510 = 1012, 5д = 1.011д 
(в регистре С, как и в предыдущем примере, формируется частное):

0.100011

+ 1.011000

1.111011    С = 0 восстанавливаем остаток до делимого.

+ 0.101000

0.100011     сдвигаем влево остаток.

1.00011

+ 1.01100

0.01111      С = 01, сдвигаем влево остаток.

0.1111

+ 1.0110

0.0101      С = 011, сдвигаем остаток.

0.101

+ 1.011

0.000       С = 0111 = 710

Вычитание делимого продолжают столько раз, сколько разрядов отведено для частного.

Метод деления без восстановления остатка. Как уже отмечалось, основой выполнения деления является операция вычитания с целью получения остатка, знак которого определяет цифру частного. Алгоритм выполнения деления имеет следующий вид:

X - Y = a0,

где a0 - это остаток. Если а0 ( 0, то С = 1, если а0 < 0, то С = 0. Для определения следующей цифры частного необходимо выполнить следующие действия: при а0 ( 0 надо 2а0 - Y = a1, а при а0 < 0 надо 2а0 + Y = a1. Как видно в данном случае знак остатка определяет не только очередную цифру частного, но и характер следующей процедуры: прибавления делителя к сдвинутому остатку, если этот остаток меньше 0, и вычитание делителя из сдвинутого остатка, если остаток больше или равен 0. Этот метод деления получил название деления без восстановления остатка.

Рассмотрим пример:

разделим 3510 на 510, т.е. 0.1000112 на 1012

0.100011

+  1. 011000   дополнительный код 5 (т.е. вычитание 5)

1.111011   a0<0,  С = 0

2a0   1.110110

+  0.101000    5 в прямом коде

0.011110     a1>0,  С = 01

2a1   0.111100

+  1.011000     5 в дополнительном коде (т.е. вычитание 5)

0.010100    a2>0,  С = 011

2a2   0.101000

+  1.011000

0.000000    a3 = 0,  С = 0111 = 710

4.3.2. Деление двоичных чисел, представленных в форме с плавающей запятой.

При операции деления чисел, представленных в форме с плавающей запятой их мантиссы делятся, как числа с фиксированной запятой, а порядки вычитываются. В обоих случаях проверка на переполнение обязательна. Но, т.к. реально вычитываются характеристики чисел, то деление выполняется по следующей формуле:

A1 : A2 = m1(2 : m2(2 = (m1 : m2)(2 .

Знак ответа определяется обычным образом. Если ответ получился ненормализованный, то выполняется процедура нормализации и округления ответа.

Т.к. мантиссы операндов нормализованы, то возможны случаи, когда 
|mA| ( |mB|; |mA| < |mB|. В первом случае перед началом деления надо вычесть делитель из делимого и в целую часть мантиссы частного записать 1. Затем продолжать делить числа обычным методом. После получения частного очевидно, что оно не будет нормализованным. Значит надо нормализовать частное, т.е. в данном случае сдвинуть его на 1 разряд вправо, а к порядку частного добавить 1.

Напомним, что при реализации алгоритмов математических операций в формате с плавающей запятой каждый раз, когда осуществляется та или иная процедура, затрагивающая характеристики операндов или результата, производится контроль над переполнением и исчезновением порядка, т.е. контролируется условие

0 ( r ( rmax ,

где rmax = l + pmax .

Рассмотрим пример:

A = 10 = 0,1010, pA = 4,  B = 2 = 0,1, pB = 2. p = pA - pB = 2. mA = 0.1010, 
mB = 0.1 , (mB)l = 1.1000. |mA| > |mB|. При первом вычитании mB из mA 1 записываем в целую часть частного:

0.1010

+ 1.1000

а0  0.0010   С = 1,XX, далее, будем делить методом деления без восстановления остатка.

2а0  0.0100

+ 1.1000

а1     1.1100   а1<0   С = 1,0

2a1    1.1000

+ 0.1000

0.0000     a2 = 0   С = 1,01, сдвигаем вправо  С = 0,101, p = p + 1 = 3.

В завершение обзора принципов организации арифметических действий с двоичными числами нужно отметить, что в Главе 11 подробно рассмотрены все алгоритмы арифметических процедур с числами в формах с фиксированной и плавающей запятой.

4.4. Оценка точности выполнения арифметических операций

Как уже неоднократно отмечалось, для представления чисел в любой форме в компьютере отводится конечная длина разрядной сетки. Поэтому числа, в общем случае, из-за неизбежных процедур округления, представляются с некоторой погрешностью. В связи с этим вычисления в компьютере выполня-ются с погрешностью, которая в некоторых случаях может существенно накапливаться.

Пусть величины А и В заданы с абсолютными погрешностями (А и (В:
А = [A] ( (А,  В = [B] ( (В= где [A] и [B]  - машинное представление чисел А и В. Тогда, как нам уже известно, относительные погрешности представления этих чисел будут равны:

(A = (A / |A|  и  (B = (B / |B|.

Можно показать, что относительная погрешность алгебраической суммы будет равна:

,

относительная погрешность произведения:

(AB = |(A| + |(B|,

а относительная погрешность частного:

(A/B = |(A| + |(B|,

Из приведенных соотношений видно, что операция умножения и деления незначительно увеличивают относительную погрешность, а вычитание почти равных чисел может сильно ее увеличить. Действительно, если принять, что 
( = (A ( (B, а [A] мало отличается от [B], то

В связи с тем, что величина ((А - (В) в данном случае мала, а ( ( (( то (А-В  может быть достаточно большой величиной.

Из-за неизбежных погрешностей машинных вычислений может наблюдаться нарушение некоторых основных законов математики. Например, может не выполняться точно закон ассоциативности для умножения. Закон дистрибутивности, связывающий операции умножения и сложения, может значительно нарушаться, т.е. не будет строго выполняться равенство:

А х (В + С) = (А х В) + (А х С),

а отсюда может возникнуть ситуация, когда

2 х (А2 + В2) < (А + В)2.

Поэтому нужно очень тщательно оценивать конкретные условия вычислений и, при необходимости, переходить к представлению чисел с двойной точностью и принимать различные другие меры, чтобы в какой-то степени исключить влияние накопленной погрешности на результат вычислений.

4.4.1. Погрешность округления

Так как в компьютере приходится прибегать к округлению чисел, то неизбежны погрешности округления. Если для представления мантиссы используется только n разрядов, то изображение числа разбивается на две части:

Aq = [m]qn + [A0]qp-n ,

где [A0]qp-n = A0  - "хвост" числа, не попавший в разрядную сетку.

В зависимости от того, как учитывается величина А0 в машинном изображении, существует несколько способов округления.

1. Отбрасывание А0. При этом относительная погрешность равна

(окр = .

Так как q-1 ( |m| < 1; то 0 ( |A0| < 1, поэтому

(окр =  = q-(n-1) ,

т.е. погрешность округления не зависит от величины самого числа, а зависит только от количества разрядов в машине для любой системы счисления.

2. Симметричное округление. При этом производится анализ величины А0. Принимая, что

\

При условии |A0| ( q-1 производится прибавление единицы к младшему разряду мантиссы. Абсолютная погрешность при этом

Максимально возможное значение модуля абсолютной погрешности равно 0,5qp-n , а относительная погрешность равна

(окр ( 0,5qp-n/(mqp) = 0,5q-(n-1),

т.е. ошибка не превышает половины единицы младшего разряда. Способ симметричного округления наиболее часто применяют на практике.

3. Округление по дополнению. В этом случае для округления берется информация, содержащаяся в (n+1)-м разряде. При q = 2, если в (n+1)-м разряде содержится 1, в n-й разряд добавляется 1; если же там ноль, содержимое разрядов правее n-го отбрасывается.

# Text boxes

Sgc

Sgc

Sgc