CCNA Discovery

Проектирование и поддержка компьютерных сетей

Лабораторная работа 2.4.1 Определение технических требований

Цель

Определить и зафиксировать технические требования.

Цели экзамена по 640-802 CCNA

Данная лабораторная работа оценивает навыки в соответствии со следующими целями экзамена по CCNA:

Описание предназначения и функций различных сетевых устройств.

Выбор компонентов, необходимых для удовлетворения технических требований сети.

Ожидаемые результаты и критерии успешности

Перед началом лабораторной работы прочитайте задания, которые вам предстоит выполнить. Какого результата вы ожидаете от выполнения этих заданий?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Какие преимущества достигаются за счет определения технических требований проекта перед его началом?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Почему важно учитывать как технические требования проекта, так и бизнес-требования?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Основная информация/сведения для подготовки

FilmCompany – это небольшая растущая рекламная компания, развивающаяся в направлении применения интерактивных средств распространения рекламы, включая видеопрезентации. Эта компания только что получила большой подряд на оказание услуг в сфере видеопродукции от фирмы StadiumCompany. Компания FilmCompany рассчитывает за счет этого подряда увеличить свой бизнес примерно на 70 %.

Дабы поспособствовать такому росту, компания FilmCompany решила значительно модернизировать свою сеть передачи данных. Вы выступаете в роли консультанта по проектированию сетей. Ваша задача – разработать проект сети и проектную документацию для FilmCompany в соответствии с нуждами такой модернизации.

Данная лабораторная работа является одной из целой серии лабораторных работ, в которых используется существующая сеть компании FilmCompany и требования по ее обновлению.

Исчерпывающий план проектирования сети должен включать в себя подробную информацию о технических требованиях по данному проекту. В этой лабораторной работе учащиеся создадут и установят приоритетность технических требований к сети таким образом, чтобы были удовлетворены бизнес-цели и приоритеты компании FilmCompany.

Шаг 1. Определение технических требований

Используйте текстовый редактор для создания документа по техническим требованиям.

На основании информации, полученной из иллюстративного примера и контрольных списков, составленных при выполнении предыдущих лабораторных работ, определите и перечислите технические требования, с помощью которых обновление сети позволит достичь бизнес-целей компании FilmCompany. Технические требования определяют проектировщику сети направление при принятии следующих решений:

Выбор сетевого оборудования

Проектирование топологии

Выбор протоколов

Выбор сетевых сервисов

Обсудите данные технические требования с другим учащимся или в группе. Обдумайте спектр возможных технических требований для достижения бизнес-целей компании FilmCompany.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Шаг 2. Определение приоритета технических требований

Проектировщик сети работает с клиентом для создания перечня технических требований с определенным приоритетом. Данный перечень будет использоваться для определения диапазона действия проекта.

- Расположите технические требования в порядке их приоритетности. При этом руководствуйтесь информацией, полученной из иллюстративного примера и из обсуждений с другими учащимися.

Полезно распределить технические требования по следующим категориям:

Коэффициент готовности и производительность

Безопасность

Масштабируемость

Управляемость

Перечислите технические требования в таблице и присвойте им значение приоритетности, выраженное в процентах. В сумме процентные значения должны быть равны 100.

| Категория | Технические требования с установленным приоритетом | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент готовности и производительность |  |  |
| Безопасность |  |  |
| Масштабируемость |  |  |
| Управляемость |  |  |
|  | ИТОГО | 100 |

Обсудите значения приоритетности с другими учащимися. Если значения приоритетности различаются, обсудите, почему это могло произойти и попытайтесь устранить различия.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сохраните контрольный список приоритетных технических требований и оставьте его для следующих этапов этого занятия по проектированию сети.

Шаг 3. Вопросы для размышления

В ходе обсуждения технических требований с клиентом проектировщик сети должен учитывать уровень технических знаний аудитории. Технические термины и жаргон могут быть не поняты клиентом. Следует либо избегать таких терминов либо снабжать их подробными пояснениями, так, чтобы клиент мог их понять.

Составьте список технических терминов и жаргонизмов, которые, возможно, придется объяснять технически несведущему клиенту. Выработайте определение или объяснение по каждому термину, которое будет понятно клиенту, не обладающему техническими познаниями, для обсуждения вопросов обновления сети с таким клиентом.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________